## Slide 1
Kierunki zmian przepisów
w zakresie oznakowania

## Slide 2
Propozycje zmian do „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”

## Slide 3: Główne założenia:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Standaryzacja oznakowywania oraz zapewnienie jego czytelności.
Ujednolicenie oznakowania stosowanego w Polsce i w krajach UE.
Ograniczenie liczby znaków na drogach.
Przywrócenie zaufania kierowców do oznakowania.
Proponowane zmiany zostały oparte o informacje ogłoszone przez Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dotyczące rozpoczęcia prac legislacyjnych nad przywróceniem prędkości dopuszczalnych na autostradach (do 130 km/h) i drogach ekspresowych (do 110 km/h) oraz na ujednoliceniu prędkości dopuszczalnej w obszarach zabudowanych zarówno w dzień jak i w nocy – do 50 km/h.

## Slide 4: Zmiana „Czerwonej Księgi”
Zrezygnowano ze znaków grupy wielkości „wielkie”
Zrezygnowano z niektórych istniejących znaków
Oznakowanie pionowe
Znak D-25
Znak D-24
Znak D-27
Znak D-51
Znak D-2

## Slide 5: Zmiana „Czerwonej Księgi”
Modyfikacja istniejącego oznakowania.
Oznakowanie pionowe
Znak F-14a, b, c

## Slide 6: Zmiana „Czerwonej Księgi”
Oznakowanie pionowe
Znak D-39 „dopuszczalne prędkości”

## Slide 7: Zmiana „Czerwonej Księgi”
Oznakowanie pionowe
M O D Y F I K A C J A
Znaków na których występowała linia P-4 np. D-14b i F-15

## Slide 8: Zmiana „Czerwonej Księgi”
Nowe znaki pionowe (przykłady):
Oznakowanie pionowe

## Slide 9: Zmiana „Czerwonej Księgi”
Oznakowanie pionowe
Znak D-50 „zatoka awaryjna”
Znaki D-54a, D-54b, D-54c
„oznakowanie odcinków na których okresowo występuje mgła”

## Slide 10: Zmiana „Czerwonej Księgi”
Oznakowanie pionowe
Znaki D-56 „jazda na suwak”

## Slide 11: Zmiana „Czerwonej Księgi”
Oznakowanie pionowe
Znaki F-1a „granica państwa”
Przykłady znaku F-10 dla rond turbinowych

## Slide 12: Zmiana „Czerwonej Księgi”
Oznakowanie poziome
Ograniczenie ilości znaków poziomych.
Zmiana szerokości linii krawędziowych oznakowania poziomego z 0,24 do 0,12m, na drogach jednojezdniowych.
Rezygnacja z linii podwójnej ciągłej P-4, i zastąpienie jej linią pojedynczą ciągłą M-2.
Rezygnacja z linii ostrzegawczej P-6 i zastąpienie jej linią przerywaną ostrzegawczą ze strzałką.

## Slide 13: Zmiana „Czerwonej Księgi”
Oznakowanie poziome
Zmiana symbolu oznaczenia linii w oznakowaniu poziomym z „P” na „M” (zmiana ma na celu odróżnienie symbolu linii dotychczas stosowanych od nowowprowadzonych).
Wprowadzono zmiany w zakresie stosowania powierzchni wyłączonych z ruchu.

## Slide 14: Zmiana „Czerwonej Księgi”
Oznakowanie poziome
Dodano strzałkę kierunkową w lewo i do zawracania oraz strzałki kierunkowe do oznakowania rond wielopasowych.

## Slide 15: Zmiana „Czerwonej Księgi”
Oznakowanie poziome
Wprowadzono oznakowanie poziome odcinków, na których okresowo występuje mgła.

## Slide 16: Zmiana „Czerwonej Księgi”
Oznakowanie poziome
Określono sposób wspólnego oznakowania przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów.
Wprowadzono zapis o dopuszczeniu na drogach innych kategorii niż krajowe stosowanie piktogramu znaków pionowych A-17 „Dzieci” i B-33 „Ograniczenie prędkości” w technologii i barwie znaków poziomych.

## Slide 17: Zmiana „Czerwonej Księgi”
Sygnalizacja świetlna
Proponowane zmiany, mają głównie charakter porządkowy oraz doprecyzowują obowiązujące przepisy.
Rozszerzono zakres projektu sygnalizacji oraz wprowadzono konieczność weryfikacji prawidłowości jej działania.
Wprowadzenie zalecenia stosowania algorytmu w formie schematu blokowego, jako bardziej czytelnego i przejrzystego opisu sposobu pracy sygnalizacji.
Doprecyzowano zapisy dotyczące detektorów, w celu usankcjonowanie detekcji wymuszonej dla rowerzystów.
Określona została maksymalna średnica soczewki sygnału ostrzegawczego ma to na celu poprawę postrzegania tego sygnału, co niesie za sobą poprawę bezpieczeństwa pieszych.

## Slide 18: Zmiana „Czerwonej Księgi”
Sygnalizacja świetlna
Wprowadzono dodatkowe wymagania dotyczące wyposażenia sterowników w układy kontrolno – zabezpieczające umożliwiające automatyczne zmniejszenie natężenia światła w porze nocnej.
Rezygnacja z wyświetlaczy prędkości zalecanej.
Wprowadzono sygnalizatory akustyczne z możliwością regulacji poziomu głośności, tak aby sygnał dźwiękowy był dostosowany do hałasu ulicznego.
Doprecyzowano wymagania funkcjonalne dla wyświetlaczy czasu pozostałego do zmiany fazy ruchu.
Dopuszczono wydłużenie w uzasadnionych przypadkach sygnału żółtego do 4 s dla dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h.

## Slide 19: Zmiana „Czerwonej Księgi”
Urządzenia BRD
Proponowane zmiany w większości polegają na wprowadzeniu rozwiązań, które w praktyce prawidłowo pełnią swoją funkcję oraz na pewnym uporządkowaniu istniejących zapisów, m. in:
wprowadzono dodatkową funkcję drogowych barier ochronnych tj. funkcji separującej.
wprowadzono słupek uchylny U-25d.
znak U-1g „wilcze oczy” umieszczane na słupkach prowadzących U-1a lub U-1b.
Usunięto urządzenia sygnalizacyjne do wskazywania prędkości rzeczywistej.

## Slide 20: Zmiana „Czerwonej Księgi”
Czasowa organizacja ruchu
Celem wyodrębnienia nowego załącznika było wyraźne wskazanie urządzeń, które powinny być stosowane jedynie w czasowej organizacji ruchu.
wprowadzone zostały zapisy dotyczące nowego rodzaju separatora U-25d.

## Slide 21: Zmiana „Czerwonej Księgi”
Czasowa organizacja ruchu
Dodano zapisy dotyczące warunków technicznych i zasad stosowania świateł ostrzegawczych, umieszczanych na jezdni lub na wygrodzeniach.
Przeniesione zostały z załącznika o znakach pionowych tablice F-8, F-9, F-21, F-22.

## Slide 22: Zmiana „Czerwonej Księgi”
Czasowa organizacja ruchu
Wprowadzono zasadę oznakowywania słupków do znaków pionowych i urządzeń brd, stosowanych do oznakowania czasowych organizacji ruchu.

## Slide 23: Zmiana „Czerwonej Księgi”
Znaki zmiennej treści
W ramach proponowanych zmian usunięto pkt 1.6. Znaki o zmiennej treści z załącznika nr 1 dołączając zamiast przedmiotowego punktu załącznik 5 do przedmiotowego rozporządzenia. W stosunku do punktu 1.6 dokonano następujących zmian:
Uzupełniono wstęp opisując podstawy i zakres stosowania oznakowanie o zmiennej treści.
Uszczegółowiono charakterystykę techniczną znaków bazując na wymogach normy PN-EN 12966-1.
Wprowadzono określenia szczegółowe i parametry charakterystyki świetlnej znaków o zmiennej treści.
Dokonano usystematyzowania klasyfikacji znaków o zmiennej treści.

## Slide 24: Zmiana „Czerwonej Księgi”
Znaki zmiennej treści
Wprowadzono standaryzację stosowanego oznakowania w zależności od miejsca zastosowania oznakowania i klasy drogi.
Doprecyzowano i uszczegółowiono pojęcie tablic tekstowych o zmiennej treści z jednoczesnym znakiem o zmiennej treści.
Wprowadzono zasady stosowania tzw. „małych liter” w uzupełniających tablicach tekstowych stosowanych łącznie ze znakami o zmiennej treści.

## Slide 25
Dziękuję za uwagę