SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	1

1.1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	1

1.2.	FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA	1

1.3.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	1

1.4.	MATERIAŁY WYJŚCIOWE	1

2.	OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2

3.	PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE	2

4.	WSTĘPNE WARIANTY PRZEBIEGU TRASY	3

5.	CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENU W OTOCZENIU ANALIZOWANYCH WARIANTÓW	5

5.1.	STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA PASA PLANOWANEJ TRASY I JEJ OTOCZENIA	5

5.2.	ZAGOSPODAROWANIE WEDŁUG DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH	5

5.3.	INFORMACJE O WYDANYCH DECYZJACH O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU I POZWOLEŃ NA BUDOWĘ	5

6.	ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW	6

7.	ANALIZA ŚRODOWISKOWA	7

7.1.	CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA ORAZ PRZEWIDYWANYCH EMISJI I ODDZIAŁYWAŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO	7

7.1.1.	Geomorfologia	7

7.1.2.	Geologia	7

7.1.3.	Surowce mineralne	7

7.1.4.	Wody podziemne	7

7.1.5.	Wody powierzchniowe	7

7.1.6.	Gleby	8

7.1.7.	Szata roślinna. Siedliska przyrodnicze	8

7.1.8.	Fauna. Szlaki migracji	8

7.1.9.	Krajobraz. Walory rekreacyjne	8

7.1.10.	Przyrodnicze obiekty i obszary chronione	8

7.2.	WARUNKI ŻYCIA	9

7.2.1.	Zanieczyszczenie powietrza	9

7.2.2.	Hałas	9

7.3.	ŚRODOWISKO KULTUROWE. ZABYTKI	9

7.4.	ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW	10

8.	WYNIKI ANALIZ WARIANTÓW WSTĘPNYCH	13

9.	ANALIZA RUCHOWA	14

9.1.	RUCH DROGOWY W STANIE ISTNIEJĄCYM	14

9.2.	METODA OBLICZEŃ PROGNOSTYCZNYCH	14

9.3.	PROGNOZY RUCHU NA OBWODNICY RAJGRODU	15

9.4.	OKREŚLENIE POZIOMÓW SWOBODY RUCHU	16

10.	OPIS TECHNICZNY WYBRANYCH WARIANTÓW OBWODNICY	16

10.1.	WPROWADZENIE	16

10.2.	OBSŁUGA TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO OBWODNICY I PRZEKROJE NORMALNE	16

10.3.	MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH	17

10.4.	KONCEPCJA PRZEBIEGU OBWODNICY	17

10.5.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	20

10.6.	INNE OBIEKTY	23

10.7.	URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA	23

10.8.	PRZEKROJE PODŁUŻNE	24

10.9.	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	24

10.10.	ODWODNIENIE TRASY	25

10.10.1.	Generalne zasady odwodnienia trasy	25

10.10.2.	Koncepcja odwodnienia trasy	26

10.10.3.	Zestawienie objętości zbiorników retencyjnych i separatorów	27

10.10.4.	Koszty odwodnienia trasy	28

11.	ETAPOWANIE REALIZACJI	29

12.	ORGANIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO	29

13.	ANALIZA EKONOMICZNA	30

13.1.	WPROWADZENIE	30

13.2.	KOSZTY UŻYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA	32

13.2.1.	Koszty eksploatacji	32

13.2.2.	Koszty czasu	32

13.2.3.	Koszty wypadków	33

13.2.4.	Koszty emisji spalin	33

13.2.5.	Koszty użytkowników i środowiska	33

13.2.6.	Roczne efekty dla użytkowników i środowiska	34

13.3.	NAKŁADY	35

13.4.	PARAMETRY EKONOMICZNE	38

13.4.1.	Aktualne korzyści netto	38

13.4.2.	Wewnętrzna stopa zwrotu - EIRR	38

13.4.3.	Efektywność ekonomiczna inwestycji	38

13.5.	ANALIZA WRAŻLIWOŚCI	40

14.	WIELOKRYTERIALNA ANALIZA PORÓWNAWCZA	41

15.	PODSUMOWANIE I WNIOSKI	45

15.1.	PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z EKSPERTYZY ŚRODOWISKOWEJ	45

15.2.	PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO	45

15.3.	WNIOSKI KOŃCOWE	47

16.	KONSULTACJE SPOŁECZNE	48

17.	UZGODNIENIA I OPINIE	49

ZAŁĄCZNIK – UZGODNIENIA, OPINIE, KONSULTACJE SPOŁECZNE

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1. Wariantowe przebiegi tras – Plan orientacyjny – skala 1:25 000

Rysunek 2. Wariantowe przebiegi tras – Analiza środowiskowa – skala 1:25 000

Rysunek 3. Plan sytuacyjny – wariant 1 – skala 1:5 000 (w tekście)

Rysunek 4. Plan sytuacyjny – wariant 2 – skala 1:5 000 (w tekście)

Rysunek 5. Plan sytuacyjny – wariant 4 – skala 1:5 000 (w tekście)

Rysunek 6. Plan sytuacyjny – wariant 4a – skala 1:5 000 (w tekście)

Rysunek 7. Profil podłużny obwodnicy – wariant 1 – skala 1:1000/10000

Rysunek 7a. Profil podłużny łącznic i przejazdów drogowych – wariant 1 – skala 1:1000/10000

Rysunek 7b. Profil podłużny – wariant „Barszcze” – skala 1:1000/10000

Rysunek 8. Profil podłużny obwodnicy – wariant 2 – skala 1:1000/10000

Rysunek 8a. Profil podłużny łącznic i przejazdów drogowych – wariant 2 – skala 1:1000/10000

Rysunek 9. Profil podłużny obwodnicy– wariant 4 – skala 1:1000/10000

Rysunek 9a. Profil podłużny łącznic i przejazdów drogowych – wariant 4 – skala 1:1000/10000

Rysunek 10. Profil podłużny obwodnicy – wariant 4a – skala 1:1000/10000

Rysunek 10a. Profil podłużny łącznic i przejazdów drogowych – wariant 4a – skala 1:1000/10000

Rysunek 11. Przekroje normalne (w tekście)

Rysunek 12. Obiekty inżynierskie (w tekście)

SPIS SCHEMATÓW

Schemat 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Rajgród	3

Schemat 2. Wstępne warianty obwodnicy drogi nr 61	4

Schemat 3. Przekrój geologiczny przez Kotlinę Biebrzy	12

Schemat 4. Prognoza ruchu na węzłach obwodnicy Rajgrodu w ciągu drogi nr 61 – rok 2034	16

SPIS TABEL

Tabela 1. Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i pozwoleń na budowę	5

Tabela 2. Charakterystyka wariantów obwodnicy	6

Tabela 3. Zbiorcza analiza funkcjonalna wariantów	6

Tabela 4. Przyrodnicze tereny chronione	10

Tabela 5. Środowisko przyrodnicze	10

Tabela 6. Warunki życia	10

Tabela 7. Zbiorcza analiza środowiskowa wariantów	11

Tabela 8. Zestawienie wyników analizy środowiskowej	11

Tabela 9. Ruch drogowy w stanie istniejącym	14

Tabela 10. Wskaźniki wzrostu ruchu	14

Tabela 11. Prognozowany SDR na drodze nr 61 na odcinku Grajewo - Augustów	15

Tabela 12. Oszacowanie średniego ruchu na obwodnicy Rajgrodu w roku 2014	15

Tabela 13. Oszacowanie średniego ruchu na obwodnicy Rajgrodu w roku 2034	15

Tabela 14. Poziom swobody ruchu na obwodnicy Rajgrodu w latach 2014 i 2034.	16

Tabela 15. Zestawienie obiektów inżynierskich	21

Tabela 16. Obliczeniowa pojemność zbiorników retencyjnych	27

Tabela 17. Zestawienie projektowanych separatorów	27

Tabela 18. Obliczenie powierzchni zbiorników retencyjnych oraz wielkości działki pod zbiornik  i separator	28

Tabela 19. Szacunkowe koszty odwodnienia trasy	28

Tabela 20. Prognoza i prędkości ruchu - istniejąca droga, odcinek granica opracowania - Barszcze 
(bez odcinka przez miasto) – Wariant 0	31

Tabela 21. Prognoza i prędkości ruchu - istniejąca droga, odcinek przez miasto Rajgród – Wariant 0	31

Tabela 22. Prognoza i prędkości ruchu - S 61, odcinek: granica opracowania – Barszcze  (warianty 1 i 4a) 
oraz odcinek: granica opracowania – Tama (warianty 2 i 4)	31

Tabela 23. Prognoza i prędkości ruchu S 61, S 61, odcinek Tama – Barszcze (warianty 2 i 4)	31

Tabela 24. Prognoza i prędkości ruchu - istniejąca droga, odcinek Tama – Barszcze (bez miasta Rajgród) - 
dla wariantu 2 i wariantu 4	32

Tabela 25. Prognoza i prędkości ruchu - istniejąca droga, odcinek przez miasto Rajgród (warianty 2 i 4)	32

Tabela 26. Prognoza i prędkości ruchu droga dojazdowa, odcinek węzeł Rajgród - miasto Rajgród – (warianty 1 i 4a)	32

Tabela 27. Koszty użytkowników i środowiska w tys. PLN – Wariant 0	33

Tabela 28. Koszty użytkowników i środowiska w tys. PLN – Wariant 1	33

Tabela 29. Koszty użytkowników i środowiska w tys. PLN – wariant 2	34

Tabela 30. Koszty użytkowników i środowiska w tys. PLN - Wariant 4	34

Tabela 31. Koszty użytkowników i środowiska w tys. PLN - Wariant 4a	34

Tabela 32. Roczne efekty w tys. PLN – Wariant 1	34

Tabela 33. Roczne efekty w tys. PLN - Wariant 2	35

Tabela 34. Roczne efekty w tys PLN - Wariant 4	35

Tabela 35. Roczne efekty w tys. PLN - Wariant 4a	35

Tabela 36. Zestawienie robót do wykonania	36

Tabela 37. Zestawienie kosztów zadania inwestycyjnego	36

Tabela 38. Nakłady drogowo-mostowe - Wariant 0	37

Tabela 39. Nakłady drogowo-mostowe – Wariant 1	37

Tabela 40. Nakłady drogowo-mostowe - Wariant 2	37

Tabela 41. Nakłady drogowo-mostowe - Wariant 4	37

Tabela 42. Nakłady drogowo-mostowe - Wariant 4a	38

Tabela 43. Analiza ekonomiczna nakładów i korzyści - korzyści netto – Wariant 1	39

Tabela 44. Analiza ekonomiczna nakładów i korzyści - korzyści netto - Wariant 2	39

Tabela 45. Analiza ekonomiczna nakładów i korzyści - korzyści netto – Wariant 4	39

Tabela 46. Analiza ekonomiczna nakładów i korzyści - korzyści netto - Wariant 4a	39

Tabela 47. Wartości EIRR przy zmiennych danych wejściowych do analizy (wariant 1)	40

Tabela 48. Wartości EIRR przy zmiennych danych wejściowych do analizy (wariant 2)	40

Tabela 49. Wartości EIRR przy zmiennych danych wejściowych do analizy (wariant 4)	40

Tabela 50. Wartości EIRR przy zmiennych danych wejściowych do analizy (wariant 4a)	40

Tabela 51. Ocena techniczna wariantów	41

Tabela 52. Ocena społeczna i przestrzenna wariantów	41

Tabela 53. Ocena środowiskowa wariantów	42

Tabela 54. Ocena ekonomiczna wariantów	42

Tabela 55. Łączna ocena wielokryterialna wariantów	44

# WPROWADZENIE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest „Studium techniczno-ekonomiczne na budowę obwodnicy Rajgrodu w ciągu drogi krajowej Nr 61 (Warszawa) - Łomża – Augustów. Obwodnica ta planowana jest jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) na minimalnych parametrach trasy ekspresowej S, docelowo dwujezdniowej.

FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie pt. „Studium techniczno-ekonomiczne na budowę obwodnicy Rajgrodu w ciągu drogi krajowej Nr 61 (Warszawa) - Łomża – Augustów, wykonane zostało w wyniku wygranego przetargu w oparciu o umowę Nr 6/DP/2006 zawartą w dniu 30 stycznia 2006 r. i umowę Nr 21/DP/2008 zawartą w dniu 29 października 2008 r. pomiędzy Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2 a Biurem Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Studium stanowić będzie jedną z faz przygotowania dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy w ciągu drogi nr 61 klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) na parametrach trasy ekspresowej. Opracowanie bezpośrednio posłuży do przygotowania materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wraz z Raportem o oddziaływaniu na środowisko na podstawie STE zatwierdzonego przez KOPI.

W szczególności celem opracowania jest:

przedstawienie rozwiązań projektowych w układzie wielowariantowym do wyboru przebiegu trasy do dalszych opracowań projektowych,

ustalenie trasy obwodnicy w planie sytuacyjnym,

ustalenie przejazdów drogowych w ciągach dróg poprzecznych do obwodnicy,

ustalenie dróg zbiorczych równoległych do obwodnicy dla sprowadzenia ruchu lokalnego 
i gospodarczego do węzłów lub przejazdów gospodarczych,

opracowanie schematów węzłów drogowych,

opracowanie przekrojów podłużnych wariantów obwodnicy,

opracowanie przekrojów normalnych,

określenie typów obiektów inżynierskich: wiaduktów, mostów oraz obiektów dla przejść zwierząt,

opracowanie części ekonomicznej,

opracowanie części ruchowej,

W ramach opracowania wykonano ekspertyzy środowiskowe i raport oddziaływania na środowisko.

Całość pracy wykonano wykorzystując następujące programy komputerowe:

Microstation

ArcView

InRoads

Draft Work

Descartes

EMME/2

Word

Excel

Corel.

MATERIAŁY WYJŚCIOWE

W opracowaniu wykorzystane zostały następujące źródła informacji i materiały wyjściowe:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rajgród, Rajgród 2001 rok.

Wizje w terenie.

Raport oddziaływania na środowisko dla przebudowy drogi krajowej nr 61 Warszawa-Augustów- odcinek przejścia przez Rajgród od km 230+656 do km 235+173.50 do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Mosty Katowice, 2002 rok.

Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy – Monografia przyrodnicza – Aktualny stan, walory, zagrożenia i potrzeby czynnej ochrony środowiska, praca zbiorowa –Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004.

Strony Internetowe Miasta i Gminy Rajgród.

Strony internetowa www.wrotapodlasia.

Strony internetowe WIOŚ Białystok i Olsztyn.

# OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Projektowana obwodnica Rajgrodu w ciągu drogi krajowej nr 61 położona jest na terenie województwa podlaskiego w powiecie grajewskim, przebiega przez teren miasta i gminy Rajgród. W gminie mieszka obecnie około 6200 osób, w samym Rajgrodzie około 2000 osób.

Województwo podlaskie położone jest w północno – wschodniej części Polski. Sąsiaduje z województwami: warmińsko – mazurskim, mazowieckim i na krótkim odcinku z lubelskim.

Na północnym-wschodzie województwo graniczy z Litwą, a na wschodzie z Białorusią.

Powiat Grajewski położony jest w północno – zachodniej części województwa podlaskiego i graniczy 
z województwem warmińsko-mazurskim (z powiatem Ełckim, gminą Prostki).

Miasto i gmina Rajgród sąsiaduje z gminą – Grajewo, (powiat Grajewo) Prostki (powiat Ełk) i Bargłów Kościelny (powiat Augustów).

Zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją droga krajowa Nr 61 jest drogą główną

ruchu przyspieszonego (GP). Zgodnie z zamówieniem Inwestora, tj. GDDKiA Oddział Białystok w niniejszym studium przyjęto podniesienie parametrów obwodnicy do klasy drogi ekspresowej (S) o prędkości projektowej Vp - 100 km/godz, prędkości miarodajnej Vm - 110 km/godz.

Droga ta będzie prowadziła przede wszystkim ruch w relacjach Warszawa - Jabłonna – Legionowo – Serock – Różan – Ostrołęka – Łomża – Grajewo – Augustów.

Na całej długości obwodnica będzie miała kontrolowaną akcesję ograniczającą włączenia do trasy tylko do powiązań na węzłach. Na analizowanym odcinku nie przewiduje się lokalizacji MOP, niecelowej z punktu widzenia środowiskowego.

# PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Zakłada się następujące parametry techniczne obwodnicy:

klasa drogi – S,

prędkość projektowa – 100 km/h,

prędkość miarodajna – 110 km/h

szerokość pasa ruchu 3,5 m,

szerokość pasa dzielącego (wraz z opaskami 0,5 m) – 4,0 m,

szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m,

szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m,

szerokość pasa drogowego – 50 ÷ 70 m (max 100 m),

obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś,

ruch kategorii KR6.

Korytarz projektowanej obwodnicy krzyżować się będzie z drogami powiatowymi należącymi do klasy dróg zbiorczych (Z) oraz drogami gminnymi należącymi do klasy dróg lokalnych i dojazdowych (L i D), 
o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej. Budowa obwodnicy będzie wymagała wykonania przełożeń niektórych przecinających ją dróg oraz wybudowania na niektórych odcinkach dróg serwisowych, dla obsługi terenu i uzyskania powiązań z istniejącym układem lokalnym i zapewnieniem dojazdu do działek położonych po obu stronach projektowanej obwodnicy.

Przyjęto następujące podstawowe parametry techniczne dla tych dróg:

Drogi powiatowe

klasa drogi – Z,

prędkość projektowa – 50 km/h, 60 km/h

szerokość pasa ruchu 3,0 m,

szerokość jezdni – 1 x 5,5 m,

szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m,

szerokość pasa drogowego – min 20 m,

obciążenie nawierzchni – 100 kN/oś,

skrajnia pionowa – 4,60 m.

Drogi gminne

klasa drogi – L, D,

prędkość projektowa – 50 km/h, 30 km/h,

szerokość pasa ruchu 3,0 m, 2,5 m,

szerokość pobocza gruntowego – 1,00 m,

szerokość pasa drogowego – min 15 m,

obciążenie nawierzchni – 80 kN/oś,

skrajnia pionowa – 4,50 m,

# WSTĘPNE WARIANTY PRZEBIEGU TRASY

Podstawą do konstrukcji wariantów w I etapie studium były:

analiza dotychczasowych opracowań planistycznych i projektowych,

robocze spotkania z władzami samorządowymi miasta i gminy Rajgród,

wizje w terenie,

mapy w skali 1: 25 000, 1: 10 000 oraz zdjęcia lotnicze,

nadesłane opinie.

Na schemacie 1 przedstawiono układ komunikacyjny ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rajgród”. Wstępne opisane poniżej warianty obwodnic przedstawiono na schemacie 2. Kopie nadesłanych opinii w kolejnych etapach prac nad wariantami umieszczono na końcu opracowania.

Schemat 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Rajgród

Schemat 2. Wstępne warianty obwodnicy drogi nr 61

Po przeanalizowaniu wszystkich opinii oraz przeprowadzeniu konsultacji i spotkań roboczych do dalszych analiz opracowano sześć wariantów przedstawionych na rysunku nr 1.

Zmodyfikowano wariant 1 poprzez postulowane odsunięcie początkowego odcinka od zabudowy w miejscowości Tama, dodano zmodyfikowany wariant ze „Studium uwarunkowań...” oraz dwa nowe warianty rozpoczynające się w rejonie miejscowości Bełda.

Zgodnie z problematyką 1-szej fazy STEŚ materiały przedstawione zostały w skali 1:25 000.

Były to warianty, które nie uzyskały zdecydowanie negatywnej opinii organów ochrony środowiska 
i przedstawicieli samorządów lokalnych.

Wariant 1. Wariant najkrótszy, najbliższy istniejącej drogi nr 61. Początek obwodnicy w miejscowości Tama po południowej stronie istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 1787 B (granica województwa – Czarna Wieś – droga nr 61) i drogą powiatową nr 1216 B (Tajno – Orzechówka - Woznawieś – droga nr 61). Dalej po nowym przebiegu do przecięcia z istniejącą drogą i połączenia 
z projektowanym obejściem miejscowości Barszcze. Powiązanie z Rajgrodem przez węzeł z drogą powiatową 1792 B oraz przez węzeł Barszcze.

Wariant 2. Początek jak w wariancie 1, w miejscowości Tama, w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych 1787 i 1216, dalej po południowej stronie stawów i miejscowości Wojdy. W rejonie kolonii Rajgród przecięcie z istniejącą drogą i połączenia z projektowanym obejściem miejscowości Barszcze (jak w wariancie 1). Powiązanie z Rajgrodem przez dwa węzły, na początku trasy w rejonie miejscowości Tama, na końcu trasy w rejonie miejscowości Barszcze (gmina Bargłów Kościelny, powiat Augustów).

Wariant 3 i 3a. Początek obwodnicy w rejonie miejscowości Bełda od km 226+500, wzdłuż drogi powiatowej nr 1794 B (Bełda – Skoczek – Kozłówka – Kuligi), przez dukt leśny do połączenia 
z wariantem 2, dalej jak wariant 2. W wariancie 3a przez dukt leśny bliższy istniejącej drogi nr 61. Powiązanie z Rajgrodem przez dwa węzły, na początku trasy w rejonie miejscowości Bełda oraz na końcu w miejscowości Barszcze (gmina Bargłów Kościelny, powiat Augustów).

Wariant 4 i 4a. Warianty nawiązujące do przebiegów ze „Studium uwarunkowań...” Wariantowany odcinek w rejonie stawów Wojdy. Początek w rejonie miejscowości Tama koniec jak w wariancie 1.

W wariancie 4 powiązanie z Rajgrodem przez dwa węzły na - początku trasy w rejonie miejscowości Tama oraz na końcu w miejscowości Barszcze (gmina Bargłów Kościelny, powiat Augustów).

W wariancie 4a przez węzeł z drogą powiatową nr 1792B w rejonie stawów Wojdy i przez węzeł 
w miejscowości Barszcze.

# CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENU W OTOCZENIU ANALIZOWANYCH WARIANTÓW

STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA PASA PLANOWANEJ TRASY I JEJ OTOCZENIA

Wariant 1 najkrótszy prowadzony jest od węzła w miejscowości Tama przez obrzeża lasu, dalej równolegle do istniejącej drogi (która pozostaje do obsługi ruchu lokalnego) przez fragment „zalądowiony” jeziora Rajgrodzkiego, następnie przez tereny rolne po południowej stronie miasta, przekracza rzekę Jegrznię i włącza się od strony południowej do istniejącej drogi 61. Przechodzi na stronę północną i przez tereny upraw rolnych dochodzi do węzła „Barszcze”.

Wariant 2 prowadzony jest od węzła w miejscowości Tama skrajem lasu, następnie przez tereny leśne do stawów rybnych w miejscowości Wojdy, dalej wchodzi na tereny łąkowe funkcjonujące jako pastwiska w dolinie rzeki Jegrzni. W rejonie kolonii Rajgród włącza się do istniejącej drogi nr 61 i dalej jak w wariancie 1 przez tereny rolne do węzła „Barszcze”

Warianty 3 i 3a obchodzą od strony południowej miejscowości Bełda, przez tereny rolne dochodzą do lasu, tu dwoma korytarzami przecinają las, dochodzą do miejscowości Wojdy i po śladzie wariantu 2 łączą się z istniejącą drogą 61.

Wariant 4 prowadzony jest po prostej łączącej drogę 61 w linii prostej od miejscowości Tama do wschodniej granicy miasta. Wariant ten przechodzi przez tereny użytkowane jako pola uprawne i przecina układ urbanistyczny wsi Wojdy, ponadto przechodzi przez powierzchnię stawu. Jest to wariant przyjęty w „Studium uwarunkowań…”.

Wariant 4a jest odmianą wariantu 4 nawiązującego do „Studium...” odejście na południe w miejscowości Tama i przesunięcie środkowego fragmentu na północ).

Tak jak wariant 4 przechodzi najpierw przez tereny leśne a potem aż do stawów przez tereny użytkowane jako pola uprawne.

Wszystkie warianty kolidują z istniejącą zabudową (obiekty mieszkalne i niemieszkalne). Liczbę kolizji oszacowano w oparciu o skalę 1: 10 000 i podano w tabeli charakteryzującej warianty [Tabela 2].

ZAGOSPODAROWANIE WEDŁUG DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH

Na terenie miasta i gminy obowiązującym dokumentem planistycznym jest:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rajgród, zatwierdzone uchwałą nr XXV/184/01 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 października 2001 roku.

Tereny analizowane w studium przeznaczono pod strefę funkcjonalną miasta oraz pod zaplecze dla funkcji turystycznej i wypoczynkowej zlokalizowanej w rejonie jezior.

INFORMACJE O WYDANYCH DECYZJACH O WARUNKACH ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU I POZWOLEŃ NA BUDOWĘ

W obrębie analizowanych wariantów obwodnicy Rajgrodu zarejestrowano 5 wydanych w ostatnim czasie decyzji. Informacje zestawiono w poniższej tabeli:

Tabela 1. Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i pozwoleń na budowę

| Lp. | Numer decyzji | Data decyzji | Typ | Uwagi | Obręb | Numer działki | Gmina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39/2004 | 23.03.2004 | bud. gosp. |  | Rajgród | 1093 | miasto Rajgród |
| 2 | 230/2006 | 13.07.2006 | budowa stodoły | z infrastrukturą | Rybczyzna | 4 | gmina Rajgród |
| 3 | 280/2006 | 31.07.2006 | bud. mieszk. | rozbudowa | Wojdy | 10, 9/6 | gmina Rajgród |
| 4 | warunki w toku |  | siedlisko | uzgodnienia GDDKiA | Rajgród | 1355 | miasto Rajgród |
| 5 | warunki w toku |  | gospodarstwo agroturystyczne |  | Rajgród | 235/3 | miasto Rajgród |

# ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW

Analiza porównawcza obejmowała następujące elementy;

długość trasy,

liczbę węzłów,

odległość między węzłami wjazdowymi do Rajgrodu od zachodu i od wschodu,

odległość węzłów od centrum miasta,

geometria trasy (możliwość osiągnięcia zalecanych wielkości promieni łuków poziomych),

kolizje z zabudową (obiekty mieszkalne i niemieszkalne).

Charakterystykę wariantów w ww. kategoriach przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2. Charakterystyka wariantów obwodnicy

| Wyszczególnienie | Charakterystyka wariantów obwodnicy Rajgrodu |
| --- | --- |
|  | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 3a | Wariant 4 | Wariant 4a |
| Długość – od m. Bełda do węzła „Barszcze” (km) | 14,7 | 15,2 | 16,4 | 16,0 | 14,0 | 14,4 |
| w tym odc. nowe | 11,6 | 13,3 | 15,9 | 15,5 | 12,2 | 12,5 |
| Liczba węzłów | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Odległość między węzłami | 6,5 | 10,3 | 14,9 | 14,5 | 8,8 | 6,5 |
| Odległość węzła na obwodnicy od Rajgrodu | 0,7 | 2,0 | 3,9 | 3,9 | 2,0 | 1,0 |
| Promień łuku poziomego: |  |  |  |  |  |  |
| minimalny | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| maksymalny | 2500 | 3400 | 3400 | 3400 | 2500 | 2500 |
| Kolizje z zabudową – obiekty mieszkalne i niemieszkalne (szt.) | 14 | 9 | 5 | 5 | 12 | 6 |

Z powyższych danych wynika, że:

długość trasy obwodnicy jest najmniejsza w wariantach 1, 4 i 4a,

we wszystkich wariantach liczba węzłów jest taka sama,

korzystna lokalizacja węzłów najbliżej miasta powoduje, że najlepsze są warianty 1 i 4a,

w wariantach 1 i 2 minimalny promień łuku poziomego jest mniejszy od zalecanego przez Zleceniodawcę (1500 m), jednak zgodny z Rozporządzeniem

w wariantach 3, 3a, 4, 4a minimalny promień łuku jest zgodny z zaleceniem Zleceniodawcy,

w liczbie kolizji z zabudową (obiekty mieszkalne i niemieszkalne) warianty można podzielić na dwie grupy, grupa o mniejszej liczbie kolizji (do 6 szt.) - warianty 3, 3a, 4a , grupa o liczbie 9 –14 szt. – warianty 1, 2 i 4.

ANALIZA ZBIORCZA

Dokonano kwalifikacji punktowej wariantów w poszczególnych kategoriach. Przypisano punkty od 1 do 6 (najwyższe dla najkorzystniejszych wariantów).

Tabela 3. Zbiorcza analiza funkcjonalna wariantów

| Kategoria | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 3a | Wariant 4 | Wariant 4a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość obwodnicy | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Liczba węzłów | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Odległość węzła od centrum Rajgrodu | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Minimalny promień łuku poziomego | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kolizje z zabudową | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 |
| Razem | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 |
| Miejsce | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |

Z powyższej analizy wynika następująca hierarchizacja wariantów:

1 miejsce – wariant 4a

2 miejsce – wariant 1,

3 miejsce – wariant 2 i 4

4 miejsce - wariant 3 i 3a

# ANALIZA ŚRODOWISKOWA

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA ORAZ PRZEWIDYWANYCH EMISJI I ODDZIAŁYWAŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

### Geomorfologia

Analizowany obszar położony jest na pograniczu dwóch jednostek geomorfologicznych. Są to: Pojezierze Ełckie i Kotlina Biebrzy.

Pojezierze Ełckie stanowi wysoczyznę polodowcową poprzecinaną dolinami rzek z zagłębieniami wytopiskowymi o powierzchni falistej, genetycznie związaną ze zlodowaceniem środkowopolskim.

W obszarze analizowanych przebiegów obwodnicy, w strefie Pojezierza Ełckiego występują następujące formy morfologiczne:

zdenudowane wzgórza moren czołowych o względnych wysokościach 4.0 – 8.0 m,

Jezioro Rajgrodzkie i Jezioro Dręstwo,

rzeka Jerzgnia –odcinek rzeki łączący Jezioro Rajgrodzkie z Jeziorem Dręstwo,

doliny drobnych cieków i rowów melioracyjnych,

zagłębienia wytopiskowe wypełnione wodą.

Kotlina Biebrzy jest rozległą bagienną doliną uformowaną w okresie ostatniego zlodowacenia (zlodowaceń Wisły). Przekrój geologiczny przez Kotlinę Biebrzy Środkowej i Dolnej wg. H. Banaszuk ilustruje schemat 3. W jej obrębie występują:

rozlegle obniżenia dolinne podmokle o płaskim dnie,

równiny piaszczyste – sandrowe.

Wszystkie warianty obwodnicy omijają Rajgród po jego południowej stronie.

Wariant 3 i 3a omijające miejscowość Bełda przechodzą przez Kotlinę Biebrzańską przecinają kanały 
i wchodzą na Pojezierze Ełckie.

Warianty 1, 2, 4 biegną po pofalowanej powierzchni wysoczyzny morenowej.

W wariantach 1 i 4 trasa przechodzi przez obecnie „zalądowiony” południowy fragment Jeziora Rajgrodzkiego.

Wszystkie warianty przecinają dolinę rzeki Jegrzni.

### Geologia

W strefie posadowienia w obszarze wysoczyzny występują następujące grunty:

utwory akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej tj.

piaski, żwiry i pospółki,

gliny, piaski gliniaste i gliny piaszczyste z domieszką kamieni.

Są to grunty korzystne dla inwestycji drogowych.

W przypowierzchniowej warstwie gruntów w Kotlinie Biebrzy występują:

grunty organiczne o różnym stopniu rozkładu i zmiennej miąższości (torfy, gytie, kreda jeziorna) – grunty o dużej ściśliwości, nieskonsolidowane, nawodnione - grunty niekorzystne,

mułki oraz piaski z domieszką humusu - grunty o dużej ściśliwości, nieskonsolidowane, nawodnione - grunty niekorzystne,

grunty mineralne wykształcone jako piaski drobne i średnie, lokalnie – grunty na ogół nośne, jednak nośność uzależniona od stopnia zagęszczenia i nawodnienia.

Trudne warunki charakteryzują obszary położone w Kotlinie Biebrzy. W podłożu występują grunty nienośne o nie zawsze zdefiniowanej miąższości.

### Surowce mineralne

W rejonie analizowanych przebiegów obwodnic nie występują udokumentowane złoża surowców. Planowane obwodnice nie kolidują z terenami górniczymi.

### Wody podziemne

Warunki występowania wody gruntowej ściśle związane są z budową geologiczną Kotliny Biebrzańskiej i Pojezierza Ełckiego. W Kotlinie poziom wody utrzymuje się w utworach łatwo przepuszczalnych (piaskach, żwirach, torfach) na głębokości poniżej 1 m. Na Pojezierzu Ełckim, głębokość poza dolinami rzek i zagłębieniami wytopiskowymi zwierciadło pierwszego poziomu wodonośnego występuje poniżej 3 m ppt.. W obrębie nieprzepuszczalnych glin spotyka się izolowane soczewki wodonośne.

Miasto i gmina położone są na obszarze głównego czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych w Polsce (GZWP); nr 217 – „Pradolina rzeki Biebrzy” oraz fragmencie trzeciorzędowego zbiornika wód podziemnych.

W zachodniej stronie miasta zlokalizowane jest ujęcie wody na potrzeby konsumpcyjne miasta. Wokół ujęcia na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej powstał projekt wyznaczenia strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej.

### Wody powierzchniowe

Miasto i gmina położone są w zlewni rzeki Biebrza.

Głównym zbiornikiem wód powierzchniowych w analizowanym terenie jest Jezioro Rajgród i Jezioro Dręstwo. Wody obu jezior łączy rzeka Jegrznia. W analizowanym obszarze występują również drobne cieki i sieć rowów melioracyjnych i kanałów.

### Gleby

Tereny rolne, przez które prowadzone są obwodnice to grunty orne kl. V i VI.

### Szata roślinna. Siedliska przyrodnicze

W obszarze analiz dominują tereny leśne i rolne.

Najcenniejsze elementy naturalnej szaty roślinnej w analizowanym rejonie to:

zwarty kompleks leśny boru świeżego i boru mieszanego z sosną III I IV klasy wiekowej,

lasy siedlisk bagiennych - olsy i bory mieszane bagienne z olszą i brzozą w okolicach wsi Wojdy,

użytki zielone w dolinie Jegrzni w postaci zmeliorowanych wilgotnych łąk i pastwisk,

nieużytki rolnicze w zabagnionych obniżeniach bezodpływowych porośnięte zespołami roślinności bagiennej –szuwarów trzcinowych.

Cennym obiektem zieleni jest zachowany układ przestrzenny części ozdobno-użytkowej założenia dworsko-parkowego we wsi Wojdy. Zachowała się część sadów, nasadzenia otulinowe (aleja dębowa), stawy z groblami porośnięte szuwarami trzcinowiskami.

Warianty 3 i 3a obwodnicy prowadzone są przez tereny leśne na odcinku około 6 km, następnie wzdłuż stawów rybnych we wsi Wojdy, do rzeki Jegrzni.

Pozostałe warianty przechodzą obrzeżem kompleksu leśnego (2) lub przez mniejsze powierzchnie leśne (1).

Warianty 4 i 4 a przecinają jeden z osuszonych stawów rybnych.

### Fauna. Szlaki migracji

Na analizowanym terenie lasy i jeziora są istotnym miejscem dla świata zwierzęcego. Występuje tu większość gatunków fauny Kotliny Biebrzańskiej. W lasach występują dziki, łosie, sarny, jelenie, wilki ponadto jeże, kretowate, ryjówkowate, nornikowate i myszowate. Występują również gatunki charakterystyczne dla pojezierzy, w tym gatunki chronione i rzadkie, jak ptaki drapieżne – orzeł przedni, orlik grubodzioby, orlik krzykliwy, rybołów, myszołów włochaty.

W lasach wokół miejsc gniazdowania wyznaczono strefy ochronne, a lasy uznano za ochronne. Na terenach rolnych często pojawiają się zające. Licznie występują bobry.

Projektowana obwodnica Rajgrodu w każdym z wariantów przecina lasy oraz dolinę rz. Jerzgni – główne szlaki migracji i tereny lęgowe.

### Krajobraz. Walory rekreacyjne

Pod względem krajobrazowym na analizowanym obszarze wyróżniają się:

naturalne kompleksy leśne,

krajobraz rzeźby młodoglacjalnej o pofalowanej powierzchni poprzecinanej jeziorami o urozmaiconej linii brzegowej , bądź zagłębieniami wytopiskowymi,

dolina Jegrzni z rzeką meandrującą i bogatym otoczeniem brzegów,

założenie dworskie ze stawami rybnymi i parkiem krajobrazowym we wsi Wojdy.

Lasy, jeziora i rzeka Jegrznia wyróżniają się istotnymi walorami krajobrazowo-rekreacyjnymi. Wokół jezior rozwija się budownictwo rekreacyjne. Lasy stanowią miejsce rekreacji pieszej.

Wieś Wojdy ze swoim zabytkowym założeniem przestrzennym oraz pojedynczymi obiektami architektury i budownictwa stanowi spójny element krajobrazu kulturowego rozpatrywanego terenu.

Wszystkie warianty obwodnicy Rajgrodu naruszają tereny lasów. Do fragmentacji dużych terenów leśnych doprowadzi poprowadzenie trasy zgodnie z wariantem 3 i 3a.

W krajobraz kulturowy ingerują warianty 4 i 4a.

Wszystkie warianty przecinają dolinę rz. Jegrzni. Warianty 1, 3 i 3a przecinają dolinę w rejonach znaczących krajobrazowo.

### Przyrodnicze obiekty i obszary chronione

Rezerwat Przyrody – Czapliniec Bełda

Rezerwat Czapliniec – Bełda obejmuje tereny leśne położone po południowej stronie drogi 61, pomiędzy miejscowością Bełda i miejscowością Tama. Rezerwat powstał w 1930 roku, prawnie został potwierdzony w roku 1958 w celu ochrony kolonii lęgowej czapli siwej. Przedmiotem ochrony są również siedliska boru sosnowego i torfowiska przejściowego z wieloma rzadkimi gatunkami roślin, na których to siedliskach osiadła czapla.

Pod koniec lat siedemdziesiątych ub. stulecia czaple opuściły teren rezerwatu, przeniosły się w pobliże zatoki Jeziora Rajgrodzkiego, zakładając gniazda na wysokich sosnach. Rezerwat nadal istnieje, jego wartością są 200 – letnie sosny, 150-letnie świerki, oraz zagłębienia wytopiskowe, torfowiska 
z gatunkami roślinności chronionej. Obecnie północna granica rezerwatu bezpośrednio sąsiaduje 
z drogą 61.

Warianty 3 i 3a przechodzące przez las w pobliżu rezerwatu przecinając szlaki migracyjne fauny doprowadzą do defragmentacji terenów leśnych. Znacznie zmniejszy się baza zasilająca rezerwat.

Warianty 1,2,4 i 4a rozpoczynają swój bieg w ciągu drogi 61 w odległości około 300m na wschód od rezerwatu. W miejscu tym planowany jest węzeł.

Warianty te nie przecinają jednak szlaków migracyjnych, których elementem jest Rezerwat.

Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie”

Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie” obejmuje dużą część gminy Rajgród.

Aktualną Podstawą Prawną jest Rozporządzenie nr 12/05 wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego z 2005 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie” położonego na terenie woj. podlaskiego ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 54 z 8 marca 2005 r., poz. 725).

Wszystkie warianty przechodzą przez obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie”.

Ustalenia ochronne w § 4 pkt 1.4 wprowadzają zakaz „…wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych.”.

Na w/w punkt zwrócono uwagę również przy opiniowaniu wstępnych wariantów obwodnicy w Biurze Ochrony Środowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (delegatura w Łomży).

Pomniki przyrody

Na terenie gminy i miasta Rajgród pomniki przyrody nie występują.

Natura 2000 – Biebrzański Park Narodowy

Najbliższy obszar Natura 2000 znajduje się w odległości około 8 km od terenu analizy. Obejmuje on obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego wraz z otuliną. Jest to obszar zarówno specjalnej ochrony ptaków jak i specjalnej ochrony siedlisk o symbolu PLC 200001, DOLINA BIEBRZY.

Tereny analizy, poprzez położenie w Kotlinie Biebrzańskiej tej samej jednostce geograficzno-przyrodniczej, co obszar Natura 2000, poprzez środowisko wodno-roślinne są również powiązane z terenami Parku.

WARUNKI ŻYCIA

### Zanieczyszczenie powietrza

Informacje uzyskane od Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – delegatura w Łomży w dniu 29.05.2006 podają wielkości zanieczyszczenia powietrza przez: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył zawieszony PM10. Wielkości te nie przekraczają 40% dopuszczalnej normy. Jedynie pył zawieszony osiąga 75% dopuszczalnego poziomu.

Na podstawie w/w. poziomów tła oraz na podstawie potencjalnych natężeń ruchu dla analizowanych wariantów można stwierdzić, że nie wystąpi znaczne pogorszenie stanu czystości powietrza w otoczeniu tras.

Planowane obwodnice Rajgrodu stworzą korzystniejszą sytuację higieny atmosfery w mieście, wyprowadzając ciężki ruch samochodowy z centrum zwartej zabudowy w przewadze chronionej ( zabudowa mieszkaniowa).

### Hałas

W bezpośrednim sąsiedztwie drogi 61 przekraczane są dopuszczalne normy hałasu dla znajdujących się w ich otoczeniu obiektów chronionych.

Pomiary hałasu z 2002 roku (Raport oddziaływania na środowisko dla przebudowy drogi krajowej nr 61 Warszawa-Augustów - odcinek przejścia przez Rajgród od km 230+656 do km 235+173.50 do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Mosty Katowice, 2002 rok) wykazały znaczne przekroczenia hałasu przy ulicy Warszawskiej ( droga 61 w granicach miasta). Średnie natężenie hałasu w dzień wynosiło 72dB, w porze nocnej 68,7 dB (norma odpowiednio 60 i 50 dB).

W granicach Rajgrodu droga jest prawie na całej długości zabudowana. Obiektom usługowym towarzyszy zabudowa mieszkaniowa. W bezpośrednim otoczeniu wzdłuż planowanych obwodnic drogi 61 zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, czy zabudowa siedliskowa występuje na terenie wsi Wojdy. Starano się trasować warianty dróg w odległości bezpiecznej dla zabudowy.

ŚRODOWISKO KULTUROWE. ZABYTKI

W rejonie przebiegów wariantów obwodnicy znajdują się następujące dobra kultury podlegające ochronie:

Zabytkowy układ urbanistyczny Rajgrodu,

Założenie dworsko-ogrodowe wsi Wojdy – ochroną został objęty układ przestrzenny najstarszej części wsi z zabytkowymi zabudowaniami gospodarczymi – młyn wodny wraz z otoczeniem.

Na trasie obwodnicy w stwierdzono następujące stanowiska archeologiczne:

Rajgród  obozowisko kultury niemeńskiej – mezolit, brąz,

Rajgród  obozowisko kultury perstuńskiej- paleolit,

Rajgród  obozowisko kultury janisławickiej – mezolit,

Rajgród – Tama  obozowisko późny paleolit,

Rybczyzna obozowisko kultury niemeńskiej, jaćwieskiej.

Przed realizacją przedsięwzięcia na etapie wydania decyzji lokalizacyjnej konieczne będzie przeprowadzenie uzupełniających badań rozpoznawczych i sondażowych.

ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW

Analiza porównawcza obejmowała:

przyrodnicze tereny chronione,

środowisko przyrodnicze, warunki życia

obiekty kultury – zabytki.

Charakterystykę wariantów w ww. kategoriach przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 4. Przyrodnicze tereny chronione

| Obszar chroniony | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 3a | Wariant 4 | Wariant 4a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezerwat Bełda –Czapliniec |  |  | Bariera pomiędzy rezerwatem a dużym kompleksem leśnym |  |  |
| OCHK „Pojezierza Rajgrodzkiego” | Wariant najkrótszy – 5km w całości w OCHK w tym 1 km przez las | 8 km - w całości w OCHK w tym ok.3 km przez las lub skrajem lasu | 14 km w całości w OCHK w tym 6,5 km przez las | 13 km w całości w OCHK w tym 6,5 km przez las | 6 km w całości przez OCHK w tym 500 m przez las | 5,5 km w całości w OCHK w tym 500m przez las |
| Ocena zbiorcza | Wariant 1 najkorzystniejszy, warianty 4 i 4a porównywalne .Warianty 3 i 3a ze względu na wyraźną kolizję z lasami klasyfikowane są na miejscu ostatnim. |

Tabela 5. Środowisko przyrodnicze

| Element środowiska | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 3a | Wariant4 | Wariant 4a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia ziemi | Początkowy odcinek wariantów 3 i 3a biegnie przez kotlinę Biebrzańską przecinając cieki powierzchniowe (kanały i rowy), dalsze odcinki wszystkich wariantów biegną terenem o pagórkowatej powierzchni. |
| Geologia | W podłożu torfy podścielone gytią |  |
| Wody podziemne | 500 m od ujęcia wody w Rajgrodzie |  |  |  | ujęcie wody w Bełdzie |
|  | Cały teren położony jest na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych „Dolina Biebrzy”. |
| Wody powierzchniowe | Dolina rzeki Jerzgnia –wcięta w wysoczyznę, meandrująca. |
| Tereny rolne | Droga biegnie przez tereny łąkowe i użytki zielone klas IV-V. Tereny rolne, przez które prowadzona jest trasa posiada gleby V i VI klasy. |
| Roślinność siedliska przyrodnicze | Przecina kompleks leśny w rejonie Rajgrodu, oraz łąki i łęg w dolinie rz. Jegrzni. | Przecina kompleks leśny w rejonie Rajgrodu, w rejonie m. Wojdy obrzeżnie oraz łąki i łęg w dolinie rz. Jegrzni. | Przecinają centralnie kompleks leśny w rejonie m. Tama, zbliżają się do rezerwatu, przecinają tereny łęgowe w dolinie rz. Jegrzni. | Przecinają kompleks leśny w rejonie Rajgrodu oraz osuszone stawy w m. Wojdy. |
| Fauna;szlaki migracji | Warianty przecinają szlaki migracyjne oparte o lasy w rejonie m. Tama oraz dolinę rz. Jegrzni. W rejonie m. Tama szlak jest przecięty istniejącą drogą 61, natomiast w rejonie doliny posiada jeszcze cechy naturalne. |
| Krajobraz | Biegnie przez tereny silnie zantropogenizowane. | Wkracza na tereny wartościowych kompleksów leśnych. | Przecina ukształtowany krajobraz kulturowy. |
| Ocena zbiorcza | Warianty 1 i 2 generalnie porównywalne. Warianty 3 i 3a bardzo kolizyjne – przecinają duży kompleks lasu, warianty 4 i 4a ingerują w przestrzeń kulturową z elementami przyrodniczymi. |

Tabela 6. Warunki życia

| Warunki życia | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 3a | Wariant 4 | Wariant 4a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klimat akustyczny |  | Zagrożona hałasem zabudowa wsi Wojdy i wsi Ryboczyzna. | Zagrożona hałasem zabudowa wsi Wojdy. |
| Zanieczyszczenie powietrza |  | Zagrożona zabudowa wsi Wojdy i wsi Ryboczyzna. | Zagrożona zabudowa wsi Wojdy. |
| Ocena zbiorcza | Warianty 1 i 2 korzystniejsze ze względu na odległość od zwartej zabudowy wsi. |

Obiekty kultury – zabytki

Warianty różnicuje przejście przez wieś Wojdy – zabytkowy układ urbanistyczny oraz niektóre obiekty wpisane do Rejestru Zabytków. Warianty 2, 3 i 3a kolidują ze stanowiskami archeologicznymi.

Analiza zbiorcza

Dokonano kwalifikacji punktowej według następujących zasad:

W ramach każdej kategorii dokonano uszeregowania wariantów w poszczególnych podkategoriach

Przypisano punkty od 1do 6 (najwyższe walory środowiskowe).

Tabela 7. Zbiorcza analiza środowiskowa wariantów

| Podkategoria | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 3a | Wariant 4 | Wariant 4a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezerwat Bełda Czapliniec | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| OCHK „Pojezierze Rajgrodzkie” | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| Przyrodnicze obszary chronione - łącznie | 7 | 8 | 11 | 11 | 4 | 2 |
| Powierzchnia ziemi | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Gleby | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wody podziemne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wody powierzchniowe | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Roślinność;siedliska przyrodnicze | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| Fauna; szlaki migracji | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Krajobraz | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Środowisko przyrodnicze - łącznie | 14 | 16 | 27 | 26 | 22 | 25 |
| Klimat akustyczny | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Zanieczyszczenie powietrza | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Warunki życia - łącznie | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Obiekty zabytkowe |  |  |  | 4 | 6 | 6 |
| Stanowiska archeologiczne |  | 4 | 4 | 4 |  |  |
| Dobra kultury - łącznie |  | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 |

Punktacja wariantów w poszczególnych kategoriach.

Tabela 8. Zestawienie wyników analizy środowiskowej

| Kategoria | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 3a | Wariant 4 | Wariant 4a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyrodnicze obszary chronione | 7 | 8 | 11 | 11 | 4 | 2 |
| Środowisko przyrodnicze | 14 | 16 | 27 | 26 | 25 | 27 |
| Warunki życia | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Dobra kultury |  | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| RAZEM | 23 | 34 | 46 | 51 | 42 | 43 |
| Miejsce | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 |

Z powyższej analizy wynika następująca hierarchizacja wariantów:

1 miejsce (najkorzystniejszy środowiskowo) – wariant 1,

2 miejsce wariant 2,

3 miejsce wariant 4,

4 miejsce wariant 4a,

5 i 6 warianty 3 i 3a.

Ilustracją graficzną do analizy jest schemat 3 (przekrój geologiczny przez Kotlinę Biebrzy Środkowej 
i Dolnej wg H. Banaszuk) oraz rysunek 2.

Schemat 3. Przekrój geologiczny przez Kotlinę Biebrzy

# WYNIKI ANALIZ WARIANTÓW WSTĘPNYCH

Przeprowadzona analiza wariantów oraz proces uzgodnień i opinii wykazały, że nie ma wariantu, który nie wzbudzałby zastrzeżeń. Dotyczy to zwłaszcza elementów środowiskowych.

Uzyskane opinie oraz notatki ze spotkań roboczych formułowały uwagi i zalecenia dotyczące korekt przebiegów projektowanej obwodnicy, kolejności preferowania wariantów, zaleceń dotyczących dodatkowych badań i zabezpieczeń (np. przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, konieczność budowy ekranów akustycznych) czy też wręcz wykluczenia wariantów z dalszych analiz ze względu na skalę i zakres zagrożeń.

Wykluczające się w niektórych przypadkach opinie dotyczące analizowanych wariantów spowodowały, że do końca analizy tj do posiedzenia ZOPI w dniu 1 sierpnia 2006 r. rozpatrywano wszystkie warianty (uwzględniając głównie uwagi odnośnie korekt przebiegu) i poddano je analizie środowiskowej.

Ocena funkcjonalna wariantów obwodnicy wykazała, że ze względu na:

najbliższą miastu lokalizację węzłów najkorzystniejsze są warianty 1 i 4a,

długość trasy (koszty budowy) korzystniejsze są warianty 1, 4 i 4a

zastosowane parametry techniczne (zastosowanie wielkości zalecanych) korzystniejsze są warianty 3, 3a, 4, 4a,

kolizje z zabudową (obiekty mieszkalne i niemieszkalne) korzystniejsze są warianty 4a, 3, 3a.

Zbiorcza ocena funkcjonalna wykazała następującą hierarchizację wariantów:

wariant 4a,

wariant 1,

warianty 4 i 2,

warianty 3 i 3a.

Analiza środowiskowa wykazała, że rozpatrując:

przyrodnicze tereny chronione tj. Rezerwat Bełda-Czapliniec i OCHK „Pojezierza Rajgrodzkiego”- najkorzystniejszy jest wariant 4a, potem wariant 4, warianty 1 i 2 są porównywalne, warianty 3 i 3a klasyfikują się na miejscu ostatnim,

środowisko przyrodnicze (powierzchnia ziemi, geologia, wody podziemne i powierzchniowe, tereny rolne, roślinność siedliska przyrodnicze, fauna szlaki migracji, krajobraz) warianty 1 i 2 są generalnie porównywalne, warianty 3 i 3a bardzo kolizyjne, warianty 4 i 4a ingerują w przestrzeń kulturową,

warunki życia (klimat akustyczny, zanieczyszczenie powietrza) warianty 1 i 2 są korzystniejsze od pozostałych,

obiekty kultury, zabytki warianty różnicuje przejście przez wieś Wojdy, zabytkowy układ urbanistyczny Rajgrodu oraz niektóre obiekty wpisane do Rejestru Zabytków, warianty 2, 3 i 3a kolidują ze stanowiskami archeologicznymi.

Zbiorcza analiza środowiskowa wykazała następującą hierarchizację wariantów:

wariant 1.

wariant 2,

wariant 4 i 4a,

wariant 3 i 3a.

# ANALIZA RUCHOWA

RUCH DROGOWY W STANIE ISTNIEJĄCYM

Natężenia ruchu dobowego na drodze nr 61 na odcinku Grajewo - Rajgród i Rajgród - Augustów określone zostały w toku GPR2005. Dane zestawiono poniżej:

Tabela 9. Ruch drogowy w stanie istniejącym

| Odcinek | Pojazdy samochod. ogółem | Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych |
| --- | --- | --- |
|  |  | Motocykle | Sam. osob. mikrobusy | Lekkie sam. ciężarowe (dostawcze) | Sam. ciężarowe | Autobusy | Ciągniki rolnicze | Rowery |
|  |  |  |  |  | bez przycz. | z przycz. |  |  |  |
|  | SDR | SDR | SDR | SDR | SDR | SDR | SDR | SDR | SDR |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| GRAJEWO-RAJGRÓD | 4352 | 21 | 3112 | 532 | 255 | 317 | 85 | 30 | 45 |
| RAJGRÓD-AUGUSTÓW | 5182 | 16 | 3705 | 710 | 285 | 326 | 119 | 21 | 105 |

METODA OBLICZEŃ PROGNOSTYCZNYCH

Prognozy ruchu drogowego dla drogi nr 61 wykonano na podstawie modelu ruchu przekazanego przez Biuro Studiów GDDKiA 13 czerwca 2006 r. w siedzibie GDDKiA w Warszawie. Model ten wymaga, żeby prognozy ruchu opracowywane były dla całej sieci drogowej kraju, jaka będzie funkcjonować w poszczególnych okresach prognozy. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach, gdy prognozujemy ruch dla drogi, w pobliżu której planowane są realizacje autostrad lub dróg ekspresowych. Zastosowany model oblicza w pierwszej kolejności więźby ruchu dla podróży o różnym zasięgu (ruch wewnętrzny w Polsce, ruch do i z Warszawy, ruch zagraniczny) dla każdego horyzontu czasowego i dla poszczególnych kategorii pojazdów (ruch lekki i ruch ciężki) i. Obliczone więźby ruchu są następnie rozkładane na całą sieć drogową.

W opracowaniu prognozy ruchu wykonano dla 2 horyzontów czasowych: 2014 i 2034 r.

Założenia rozwoju sieci drogowej dla tych okresów prognostycznych wynikają z modelu GDDKiA. W obszarze niniejszych analiz, kluczowym elementem planowanych zmian w sieci drogowej jest realizacja trasy ekspresowej S-8, która w istotny sposób wpływa na wielkości ruchu prognozowane dla drogi nr 61.

Model ruchu krajowego przekazany przez BS GDDKiA, opracowany w roku 2004, kalibrowany był wynikami GPR 2000. Ze względu na dostępność wyników GPR 2005 w momencie opracowywania prognoz ruchu, podjęto próbę skalibrowania modelu ruchu GDDKiA na rok 2005. Na podstawie pomiarów GPR 2005 dla dróg krajowych oraz wybranych dróg wojewódzkich w obszarze opracowania oraz warszawskiego węzła drogowego dokonano kalibracji więźb ruchu lekkiego i ciężkiego. W efekcie wieloiteracyjnej kalibracji uzyskano lepszą zbieżność modelowych natężeń ruchu z wielkościami pomierzonymi w ramach GPR 2005.

Skalibrowany model ruchu na rok 2005 został zastosowany jako model bazowy do prognoz ruchu na okresy prognostyczne 2014 i 2034 r. Do skalibrowanych więźb roku 2005 zastosowano osobne wskaźniki wzrostu ruchu lekkiego oraz ciężkiego w następujących relacjach: ruch wewnętrzny w Polsce (bez ruchu w Warszawie oraz do i z Warszawy), ruch do i z Warszawy, ruch zagraniczny (osobno do i z krajów Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów). Wskaźniki wzrostu ruchu w wymienionych wyżej relacjach zostały przedstawione w tabeli.

Tabela 10. Wskaźniki wzrostu ruchu

| Wskaźniki wzrostu w stosunku do roku 2005 | Rok 2014 | Rok 2034 |
| --- | --- | --- |
| Wzrost PKB | 1,523 | 3,621 |
| Wzrost ruchu pojazdów lekkich w Polsce | 1,480 | 2,363 |
| Wzrost ruchu pojazdów ciężkich w Polsce | 1,411 | 1,890 |
| Wzrost ruchu pojazdów lekkich do i z Warszawy | 1,646 | 2,930 |
| Wzrost ruchu pojazdów ciężkich do i z Warszawy | 1,509 | 2,174 |
| Wzrost ruchu pojazdów do i z krajów Unii Europejskiej | 1,551 | 3,146 |
| Wzrost ruchu pojazdów do i z pozostałych krajów | 1,423 | 3,377 |

Podstawą obliczeń wskaźników była przybliżona prognoza wzrostu PKB, oparta na dostępnych materiałach oraz własnych uproszczonych założeniach (dla okresów po roku 2025). Wskaźniki wzrostu ruchu pojazdów lekkich w wewnętrznym ruchu krajowym były liczone jako iloczyn rocznego wzrostu PKB przez wskaźnik korygujący przyjęty dla kolejnych okresów pięcioletnich następująco: 1,00 (lata 2006-2010), 0,85 (lata 2011-2015), 0,70 (lata 2016-2020), 0,50 (lata 2021-2025) oraz 0,4 (lata 2026-2035). Dla ruchu ciężkiego przyjęto wskaźnik korygujący w stosunku do wzrostu PKB wynikający z przewidywanego w strategiach rozwoju systemu transportowego kraju spadku transportochłonności. Przyjęto następujące wskaźniki korygujące, (które odejmowane są od rocznego wskaźnika wzrostu PKB) w kolejnych pięciolatkach: 0% (lata 2006-2010), 2% (lata 2011-2015), 3% (lata 2016-2035).

Wskaźniki wzrostu ruchu do i z Warszawy zostały obliczone oddzielnie ze względu na prognozy rozwoju Warszawy. Wg danych prognostycznych Biura Naczelnego Architekta M. St. Warszawy (opracowanych w roku 2005) przewidywany wzrost liczby ludności oraz miejsc pracy w Warszawie osiągnie do roku 2025 wartości: 38% (ludność) oraz 30% (miejsca pracy). Wskaźniki te zostały przetransponowane na dodatkowy wzrost ruchu z użyciem współczynników korygujących; wartości 0,8 dla ruchu lekkiego w odniesieniu do wzrostu ludności oraz wartości 0,5 dla ruchu ciężkiego w odniesieniu do wzrostu liczby miejsc pracy. Otrzymano w ten sposób wskaźniki dodatkowego wzrost ruchu do i z Warszawy ponad wzrost ruchu wynikający ze wzrostu PKB, obliczony w sposób opisany powyżej. Iloczyn tych wskaźników daje w rezultacie wynikowe wskaźniki wzrostu ruchu lekkiego i ruchu ciężkiego do i z Warszawy. Wobec braku danych po roku 2025, dla okresów późniejszych przyjęto wskaźniki jak dla roku 2025.

Wskaźniki wzrostu ruchu zagranicznego do i z krajów Unii Europejskiej przyjęto jednakowe dla pojazdów lekkich i ciężkich na poziomie 5% w latach 2006 – 2015, na poziomie 4% w latach 2016-2025 oraz na poziomie 3% w latach 2026-2035. Wskaźniki wzrostu ruchu zagranicznego do i z pozostałych krajów przyjęto o 1% mniejsze: na poziomie 4% w latach 2006 – 2015, na poziomie 3% w latach 2016-2025 oraz na poziomie 2% w latach 2026-2035.

Operacje ma macierzach i rozkład więźb ruchu na sieć drogową Polski w analizowanych wariantach w poszczególnych okresach prognostycznych wykonano przy pomocy kanadyjskiego programu EMME/2, którego BPRW S.A. jest licencjonowanym użytkownikiem.

PROGNOZY RUCHU NA OBWODNICY RAJGRODU

Zastosowano uproszczoną metodę szacowania wielkości ruchu na planowanej obwodnicy (zgodnie z „Instrukcją oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych (IBDiM, Warszawa marzec 2006, rozdział 7.2.2)

SDR na odcinku Grajewo – Augustów w latach 2014 i 2034

W prognozie sieciowej ruchu wykonanej na podstawie modelu ruchu GDDKiA, opisanej w punkcie dotyczącym metody obliczeń prognostycznych nie ma zróżnicowania wielkości ruchu przed i za Rajgrodem. Przyjęto więc że prognozowana wielkość ruchu odpowiada natężeniu ruchu dobowego dla odcinków zarówno przed jak i za Rajgrodem.

Prognozowana była oddzielnie wielkość ruchu pojazdów lekkich (samochodów osobowych i lekkich ciężarowych) i ciężkich (ciężarowych bez przyczep, ciężarowych z przyczepami i autobusów). Wielkości ruchu (łącznie w obu kierunkach) dla celów analiz ekonomicznych określono dla roku 2014 i 2034, dla celów analiz środowiskowych również dla roku 2024 i zestawiono w tabeli:

Tabela 11. Prognozowany SDR na drodze nr 61 na odcinku Grajewo - Augustów

| Rodzaj pojazdów | ROK |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2024 | 2034 |
| Pojazdy lekkie | 4000 | 5000 | 5800 |
| Pojazdy ciężkie | 1200 | 1400 | 1600 |
| Ruch całkowity | 5200 | 6400 | 7400 |

Dalszego podziału pojazdów lekkich i ciężkich na poszczególne kategorie pojazdów dokonano na podstawie struktury procentowej kategorii pojazdów określonej dla ruchu dobowego na drodze 61 w ramach pomiaru GPR 2005. I tak samochody osobowe stanowią 88%, a lekkie samochody ciężarowe pozostałe 12% pojazdów lekkich. Natomiast na pojazdy ciężkie składają się w 41% samochody ciężarowe bez przyczepy, w 43% samochody ciężarowe z przyczepą i w pozostałych 16% autobusy.

Liczba ludności Rajgrodu w latach 2014 i 2034

Przyjęto ze liczba ludności Rajgrodu do roku 2014 nie wzrośnie o więcej niż 10%, a do roku 2034 o więcej niż 30% w stosunku do stanu istniejącego. Przy założeniu dla stanu istniejącego liczby mieszkańców na 2000 osób, daje to w roku 2014 maksymalnie ok. 2200 mieszkańców, a w roku 2034 ok. 2600 mieszkańców.

Oszacowanie wielkości ruchu kierującego się na obwodnicę

Na podstawie ww. instrukcji określono dla lat prognozy, dla poszczególnych kategorii pojazdów, udział i wielkość ruchu kierującego się na obwodnicę. Wyniki zestawiono w tabelach [Tabela 12] i [Tabela 13].

Tabela 12. Oszacowanie średniego ruchu na obwodnicy Rajgrodu w roku 2014

| Rodzaj pojazdu | Ruch przed miastem | Ruch za miastem | Ruch średni | Współczynnik udziału | Ruch na obwodnicy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samochody osobowe | 3520 | 3520 | 3520 | 0,94 | 3309 |
| Samochody dostawcze | 480 | 480 | 480 | 0,95 | 456 |
| Samochody ciężarowe bez przyczep | 490 | 490 | 490 | 0,99 | 485 |
| Samochody ciężarowe z przyczepami | 520 | 520 | 520 | 0,99 | 515 |
| Autobusy | 190 | 190 | 190 | 0,99 | 188 |
| Suma | 5200 | 5200 | 5200 |  | 4953 |

Tabela 13. Oszacowanie średniego ruchu na obwodnicy Rajgrodu w roku 2034

| Rodzaj pojazdu | Ruch przed miastem | Ruch za miastem | Ruch średni | Współczynnik udziału | Ruch na obwodnicy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samochody osobowe | 5100 | 5100 | 5100 | 0,93 | 4743 |
| Samochody dostawcze | 700 | 700 | 700 | 0,94 | 658 |
| Samochody ciężarowe bez przyczep | 660 | 660 | 660 | 0,99 | 653 |
| Samochody ciężarowe z przyczepami | 690 | 690 | 690 | 0,99 | 683 |
| Autobusy | 250 | 250 | 250 | 0,99 | 248 |
| Suma | 7400 | 7400 | 7400 |  | 6985 |

Ruch w godzinach szczytu

Dla roku 2034 oszacowano ruch w godzinie szczytu w miejscu rozgałęzienia trasy na dotychczasową i planowaną obwodnicę. Przyjęto, że ruch szczytowy stanowi 7 % ruchu dobowego na obwodnicy, zaś 8,5 % ruchu dobowego na odgałęzieniach do miasta.

Wyniki przedstawiono na schemacie 4.

Schemat 4. Prognoza ruchu na węzłach obwodnicy Rajgrodu w ciągu drogi nr 61 – rok 2034

OKREŚLENIE POZIOMÓW SWOBODY RUCHU

Przyjęto następujące założenia:

Współczynnik przeliczeniowy na pojazdy umowne dla pojazdów ciężkich (samochody ciężarowe bez przyczep, samochody ciężarowe z przyczepami i autobusy) wynosi 1,5,

Godzinowe natężenie ruchu na obwodnicy wynosi 7 % ruchu dobowego,

Godzinowy współczynnik nierównomierności wynosi 0,95,

Przepustowość drogi jednojezdniowej dwupasowej wynosi 2200 p.u./h,

Prędkość miarodajna – 110 km/h

Tabela 14. Poziom swobody ruchu na obwodnicy Rajgrodu w latach 2014 i 2034.

| Rok | SO | SCL (SD) | SCbP | SCzP | A | SDR | Pu | Qh | Q15 | C (2 pasy) | Q15/C | PSR (Vs=110km/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 3309 | 456 | 485 | 515 | 188 | 4953 | 5547 | 388 | 409 | 2200 | 0,186 | A |
| 2034 | 4743 | 658 | 653 | 683 | 248 | 6985 | 7777 | 544 | 573 | 2200 | 0,260 | A |

# OPIS TECHNICZNY WYBRANYCH WARIANTÓW OBWODNICY

WPROWADZENIE

Zgodnie z wnioskami z posiedzenia ZOPI, które odbyło się w dniu 1 sierpnia 2006 r, II etap studium w zakresie uszczegółowienia rozwiązań oraz wykonania materiałów o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmuje warianty 4, 4a, 2 i 1 (z uwzględnieniem wniosków wysuniętych w dyskusji oraz maksymalnym ograniczeniem kolizji).

Wszystkie cztery analizowane warianty obwodnicy Rajgrodu od strony zachodniej wyprowadzone są na obwodnicę m. Bełda a od strony wschodniej na obwodnicę m. Barszcze.

Opracowana w skali 1: 5 000 koncepcja obejmuje odcinek od miejscowości Tama – od km 230+500 pikietaża istniejącej drogi nr 61 do węzła „Barszcze”.

Analiza ruchowa i ekonomiczna dokonana została dla w/w wariantów oraz dla wariantu „0”

Wariant „O” - jest to wariant polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia i pozostawieniu istniejącej drogi krajowej nr 61 wg dotychczasowego przebiegu.

Oznacza to prowadzenie ruchu zewnętrznego tranzytowego przez centrum miasta Rajgród trasą, która nie posiada parametrów odpowiadających klasie tej drogi (głównej ruchu przyspieszonego) takich jak przekrój, odległości między skrzyżowaniami, bliskość zabudowy itp. Na powiązania zewnętrzne nakłada się obsługa powiązań lokalnych oraz obsługa pojedynczych zabudowań i obiektów.

Stan techniczny drogi istniejącej jest również niezadowalający. Mimo prowadzonej obecnie modernizacji (wzmocnienie nawierzchni, przebudowa infrastruktury technicznej, budowa kanalizacji deszczowej w latach 2006 – 2007) nie poprawi to warunków obsługi i bezpieczeństwa ruchu. Nadal nie zostanie wyeliminowany z miasta ruch zewnętrzny tranzytowy i nie zostanie ograniczona dostępność do trasy, będzie występowała duża ilość punktów kolizji ze względu na wjazdy do posesji, możliwość przekraczania jezdni przez pieszych w dowolnym miejscu, dużą różnorodność uczestników ruchu - samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, rowerzyści, ciągniki itd.

OBSŁUGA TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO OBWODNICY I PRZEKROJE NORMALNE

Kontrolowana akcesja do trasy wyklucza możliwość obsługi przyległego terenu bezpośrednio od trasy. Dlatego wzdłuż trasy zaprojektowano jezdnie serwisowe, które umożliwią taką obsługę. Jezdni serwisowych nie zaprojektowano w przypadku przejścia przez tereny leśne bądź, jeśli obsługa przyległych terenów w stanie istniejącym odbywa się od innych dróg. Jezdnie serwisowe mają szerokość 5,0 m i nie będzie na nich prowadzona komunikacja autobusowa. Jezdnie serwisowe prowadzone są w odległości 10 m od jezdni głównych (odległość od krawędzi i pasa awaryjnego do krawędzi jezdni serwisowej).

Na obwodnicy nie będzie przystanków komunikacji autobusowej.

Przekroje normalne obwodnicy i tras przejazdów drogowych zostały pokazane na

rysunku nr 11 .

Dla obwodnicy docelowo przyjmuje się w przekroju normalnym szerokość jezdni 2x7 m (2x2 pasy ruchu, szerokość pojedynczego pasa ruchu 3,5 m), pas dzielący szerokości 4,0 m, pasy awaryjne 2x2,5 m oraz pobocza gruntowe szerokości 2x1,25 m. Szerokość pasa drogowego bez jezdni bocznych 50,0 m. W przypadku obustronnych jezdni bocznych – 70,0 m.

Zgodnie z postulatem GDDKiA z grudnia 2006 r. zwiększono w wariantach preferowanych (wariant 4a i wariant 1) szerokość projektowanego pasa drogowego w liniach rozgraniczających z uwagi na wprowadzenie pasów izolacyjnych zieleni wzdłuż trasy na odcinkach poza leśnych.

Dla dróg powiatowych przyjmuje się szerokość jezdni 6,0 m (1x2 pasy ruchu), szerokość pasa ruchu 3,0 m, pobocza gruntowe 1,25 m. Na obiektach inżynierskich przewiduje się obustronne chodniki szerokości 1,5 m. Szerokość pasa drogowego 20, 0 m.

Dla dróg gminnych przyjmuje się szerokość jezdni 5,0 m (1x2 pasy ruchu), szerokość pasa ruchu 2,5 m, pobocza gruntowe 1,0 m. Na obiektach inżynierskich przewiduje się obustronne chodniki szerokości 1,5 m. Szerokość pasa drogowego 15, 0 m.

MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH

Koncepcja nie zakłada lokalizacji miejsc obsługi podróżnych przy analizowanym odcinku obwodnicy.

KONCEPCJA PRZEBIEGU OBWODNICY

Wariant 1

Wariant 1 tak jak i wszystkie pozostałe warianty ze względu na istniejące jezioro Rajgrodzkie zlokalizowany jest po południowej stronie miasta Rajgród.

Początek (wspólny dla wszystkich wariantów analizowanych w II etapie studium) przed miejscowością Tama – km 230+500 istniejącego pikietaża, koniec analizowanego odcinka w węźle „Barszcze” w km 241+090. Długość obwodnicy w tym wariancie wynosi 10,59 km.

Początkowy odcinek obwodnicy prowadzony jest przez obrzeża lasu - na długości ok. 500 m po północnej stronie istniejącej drogi. Dojazd do leśniczówki Pikły nową lokalną drogą równoległą do obwodnicy potem na północ w kierunku oczyszczalni do drogi powiatowej nr 1787B powyżej Tamy. Dalej po nowym śladzie (odsunięcie na południe od istniejącej zabudowy w Tamie zgłoszone w opiniach) a następnie na długości około 1,0 km we wspólnym korytarzu z istniejącą drogą po jej południowej stronie. Droga istniejąca pozostaje do obsługi ruchu lokalnego.

Następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez tereny rolne, przecina dolinę rzeki Jegrzni, dalej w kierunku północno wschodnim do przecięcia z istniejącą drogą nr 61. Przechodzi na stronę północną i przez tereny rolne w nawiązaniu do osi projektowanej obwodnicy miejscowości Barszcze dochodzi do węzła „Barszcze” (ten ostatni odcinek jest we wszystkich wariantach jednakowy).

Na przecięciu z drogą powiatową nr 1792B w km 234+175 (przełożoną zgodnie z postulatem GDDKiA z grudnia 2006 r.) projektuje się węzeł „Rajgród”, typu WB z kolizjami na drodze powiatowej zapewniający podstawowe powiązanie z miastem. Lokalizacja węzła „Barszcze” była ustalona w dotychczasowych opracowaniach i adaptowana w niniejszym studium. W studium zgodnie z postulatem GDDKiA z grudnia 2066 r. opracowano także dwie odmiany węzła „Barszcze” jako trójwlotowego z jego przesunięciem o kilkaset metrów na zachód od przecięcia się trasy obwodnicy z istniejącą drogą krajową nr 61 (na tym przecięciu zaprojektowano przejazd drogowy). Takie rozwiązanie węzła dotyczyć może każdego z wariantów.

Ilustrują to arkusze 7 i 8 dołączone do rysunku 3.

Odmiana 1 wariantowego rozwiązania węzła „Barszcze” zakłada wyniesienie niwelety obwodnicy i przeprowadzenie drogi gminnej do miejscowości Solistówki oraz łącznicy węzła dołem.

Odmiana 2 zakłada realizację węzła typu trąbka po wschodniej stronie drogi gminnej do miejscowości Solistóki z powiązaniem z istniejącą drogą nr 61 przez skrzyżowanie typu rondo.

Przejazdy drogowe górą (nad trasą) projektuje się:

na przecięciu z drogą powiatową nr 1787 B i 1216 B (wraz z przesunięciem skrzyżowania na południe dla powiązania z południową jezdnią serwisową obwodnicy) ,

na przecięciu z ul. Leśną ,

na przecięciu z ul. Warszawską (na długości około 0,5 km odgięcie istniejącej drogi na południe),

na przecięciu z drogą gminną w rejonie miejscowości Solistówka.

Wzdłuż trasy zaprojektowano drogi serwisowe na następujących odcinkach:

północna strona obwodnicy

od km 234+200 (rejon węzła z drogą powiatową nr 1792B) do km 234+940

od km 237+120 (ul. Warszawska) do km 240+345.

południowa strona obwodnicy

od km 230+915 do km 233+955

od km 234+200 do km 235+000

od km 236+190 do km 236+850.

W analizowanym pasie drogi w odległości 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni występuje kilka posesji, które można zakwalifikować do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy zagrodowej. Na odcinku od km 233+300 do 233+800 trasa znajduje się w sąsiedztwie istniejących zabudowań, koliduje z 13 budynkami (3 mieszkalne, 10 gospodarczych) oraz z planowanym siedliskiem na działce nr 1355 (w trakcie realizacji). W rejonie km 236+150 obwodnica przebiega w sąsiedztwie wydanej dla działki nr 1093 decyzji na budynek gospodarczy (decyzja Nr 39/2004).

Plan sytuacyjny trasy dla wariantu 1 w skali 1: 5 000 przedstawia rysunek 3.

Wariant 2

Początek przed miejscowością Tama – km 230+500 istniejącego pikietaża, koniec w węźle „Barszcze” w km 241+538. Długość obwodnicy w tym wariancie wynosi 11,04 km .

Początkowy odcinek obwodnicy prowadzony jest przez obrzeża lasu (jednakowo we wszystkich wariantach) do węzła „Rajgród”. Dojazd do leśniczówki Pikły jak w wariancie 1. W tym wariancie długość tego początkowego odcinka wynosi ok. 1 km. Dalej biegnie po nowym śladzie przez las (ok. 3,5 km) i skrajem lasu po południowej stronie stawów rybnych w miejscowości Wojdy a następnie łukiem w kierunku północno - wschodnim przez tereny łąkowe i rolne do przecięcia z istniejącą drogą nr 61. Dalej jak w wariancie 1 do węzła „Barszcze”. Węzeł „Barszcze” może mieć także dwie odmiany takie jak dołączono do wariantu 1, co ilustrują arkusze 7 i 8 zamieszczone na końcu wariantu 1.

Węzeł „Rajgród” typu WB zlokalizowany jest w tym wariancie na przecięciu z drogami powiatowymi 
nr 1787B i 1216B (km 231+400).

Przejazdy drogowe górą (nad trasą) projektuje się:

na przecięciu z drogą powiatową nr 1792B z mostem przez rzekę Jegrznię,

na przecięciu z ul. Warszawską (odgięcie istniejącej drogi na południe jak w wariancie 1),

na przecięciu z drogą gminną w rejonie miejscowości Solistówka.

Wzdłuż trasy zaprojektowano drogi serwisowe na następujących odcinkach:

północna strona obwodnicy:

od km 231+550 do km 234+200 (ul. Warszawska),

od km 234+300 do km 240+800,

południowa strona obwodnicy:

od km 230+900 do km 234+300 (ul. Warszawska).

W analizowanym wariancie w rejonie km 230+700 obwodnica koliduje z 7 obiektami (4 mieszkalne, 
3 gospodarcze) położonymi w odległości 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni. Nie ma kolizji z wydanymi decyzjami.

Wariant koliduje z trzema stanowiskami archeologicznymi w rejonie km 235+000 zlokalizowanymi na osi trasy.

Plan sytuacyjny trasy dla wariantu 2 w skali 1: 5 000 przedstawia rysunek 4.

Wariant 4

Początek przed miejscowością Tama – km 230+500 istniejącego pikietaża, koniec w węźle „Barszcze” w km 240+715. Długość obwodnicy w tym wariancie wynosi 10,22 km.

Początkowy odcinek obwodnicy do węzła „Rajgród” typu WB zlokalizowanego na przecięciu z drogami powiatowymi nr 1787 B i 1216 B (km 231+360) przebiega przez teren zalesiony po północnej stronie istniejącej drogi (na długości ok. 1 km) Dojazd do leśniczówki Pikły jak w wariancie 1. Dalej po nowym śladzie (jak w wariancie 1 i 4a odsunięcie na południe od istniejącej zabudowy w miejscowości Tama zgłoszone w opiniach) i dalej po prostej do przecięcia z drogą nr 61 na km 236+750, dalej jak we wszystkich wariantach do węzła „Barszcze”.

Węzeł „Barszcze” może mieć także dwie odmiany takie jak dołączono do wariantu 1, co ilustrują arkusze 7 i 8 zamieszczone na końcu wariantu 1.

Przejazdy drogowe górą (nad trasą) projektuje się:

na przedłużeniu ul. Leśnej ,

na przecięciu z ul. Warszawską (odgięcie istniejącej drogi na południe jak w wariancie 1),

na przecięciu z drogą gminną w rejonie miejscowości Solistówka.

W rejonie stawów Wojdy trasa przebiega na estakadzie na długości około 800 m, powiązania z drogą powiatową nr 1792 B poprzez jezdnie serwisowe i drogi lokalne.

Wzdłuż trasy zaprojektowano drogi serwisowe na następujących odcinkach:

północna strona obwodnicy:

od km 233+250 do km 233+900,

od km 234+570 do km 234+850,

od km 236+800 (ul. Warszawska) do km 240+420.

południowa strona obwodnicy:

od km 231+800 do km 233+150 (ul. Leśna),

od km 234+600 do km 236+500.

W analizowanym pasie drogi w odległości 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni obwodnica koliduje z 10 obiektami (3 mieszkalne, 7 gospodarczych). Nie ma kolizji z wydanymi decyzjami.

Plan sytuacyjny trasy dla wariantu 4 w skali 1:5 000 przedstawia rysunek 5.

W wariancie tym występują kolizje z dwoma stanowiskami archeologicznymi przy ul. Leśnej w rejonie km 233+150 obwodnicy.

Wariant 4a

Początek przed miejscowością Tama – km 230+500 istniejącego pikietaża, koniec w węźle „Barszcze” w km 240+836. Długość obwodnicy w tym wariancie wynosi 10,34 km.

Początkowy odcinek obwodnicy przebiega przez teren zalesiony. Na długości ok. 500 m po północnej stronie istniejącej drogi. Dojazd do leśniczówki Pikły jak w wariancie 1. Dalej po nowym śladzie (odsunięcie na południe od istniejącej zabudowy w Tamie zgłoszone w opiniach), po północnym obrzeżu terenów gytii i kredy obszaru zalądowionego jeziora Rajgrodzkiego. Jest to spełnienie wniosków zgłoszonych na konsultacjach społecznych o rozważenie kompilacji wariantu 1 i wariantu 4a (początkowy odcinek wg. wariantu 1, środkowy wg. wariantu 4a. Dalej trasa biegnie przez tereny rolne, nieużytki, pastwiska do przecięcia z istniejącą drogą krajową nr 61. Dalej jak w wariancie 1 w odległości około 250 m na zachód od przecięcia z drogą powiatową nr 1792B projektuje się węzeł „Rajgród” typu trąbka zapewniający podstawowe powiązanie z miastem. Jest to zgodne z postulatem GDDKiA z grudnia 2006 r. o nie łączeniu węzła z drogą powiatową.

W tym wariancie również węzeł „Barszcze” może mieć dwie odmiany, co ilustrują arkusze 7 i 8 dołączone przy wariancie 1.

W wykonywanym równolegle z niniejszym studium opracowaniu dotyczącym obwodnicy Bargłowa Kościelnego zaproponowano zmodyfikowaną wersję rozwiązania węzła Barszcze. To rozwiązanie zaakceptowane przez GDDKiA Oddział w Białymstoku zostało wprowadzone do niniejszego studium w wariancie preferowanym jako najkorzystniejszy – w wariancie 4a.

Przejazdy drogowe górą (nad trasą) projektuje się:

na przecięciu z drogą powiatową nr 1787 B i 1216 B (wraz z przesunięciem skrzyżowania na południe dla powiązania z południową jezdnią serwisową obwodnicy) ,

na przecięciu z ul. Leśną ,

na przecięciu z drogą powiatową nr 1792B,

na przecięciu z ul. Warszawską (na długości około 0,5 km odgięcie istniejącej drogi na południe),

na przecięciu z drogą gminną w rejonie miejscowości Solistówka  (w zmienionym węźle Barszcze),

na przecięciu z istniejącą drogą nr 61 (w rejonie lokalizacji poprzedniego węzła Barszcze).

Wzdłuż trasy zaprojektowano drogi serwisowe na następujących odcinkach:

północna strona obwodnicy:

od km 233+340 do km 233+750

od km 234+930 do km 235+000,

od km 235+000 do km 235+500,

od km 236+500 (ul. Warszawska) do km 239+700 (nowy węzeł Barszcze).

południowa strona obwodnicy:

od km 231+000 do km 234+100 (droga powiatowa 1792B),

od km 235+250 do km 236+600.

Trasa obwodnicy w tym wariancie koliduje z 2 budynkami mieszkalnymi położonymi w pasie 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni. Nie ma kolizji z wydanymi decyzjami.

Plan sytuacyjny trasy dla wariantu 4a w skali 1: 5 000 przedstawia rysunek 6.

Wariant 4b

Zgodnie z uwagami GDDKiA z grudnia 2006 r. ewentualną alternatywną dla węzła „Rajgród” zlokalizowanego w środku trasy w sąsiedztwie Rajgrodu może być węzeł zlokalizowany w miejscowości Tama, tak jak w wariancie 4. Rozwiązanie to nazwano wariantem 4b. Z wyjątkiem lokalizacji węzła trasa cała jak w wariancie 4a. Rejon węzła dla rozwiązania alternatywnego ilustrują dwa arkusze nr 7 i 8 rysunek 3.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Koncepcja w zakresie obiektów inżynierskich zawiera określenie lokalizacji poszczególnych obiektów na podstawie planów sytuacyjnych w skali 1:5 000, określenie długości i szerokości każdego obiektu, powierzchni obiektu i kosztów budowy.

Na rysunkach dołączonych do opracowania (rysunek 12) przedstawiono również widok boczny obiektu oraz podano informację dotyczącą konstrukcji ustroju niosącego, rodzaju posadowienia oraz rozpiętości przęseł.

Długość każdego obiektu została dostosowana do przekroju przeszkody pod obiektem, kąta przecięcia osi obiektu z osią przeszkody oraz usytuowania obiektu.

Szerokości obiektów dostosowano do parametrów dróg ( przekrojów poprzecznych).

Wszystkie obiekty w ciągu trasy oraz łącznic są projektowane na obciążenie klasy A, a obiekty nad trasą klasy B.

W opracowaniu przyjęto następujące oznaczenia poszczególnych obiektów:

MD	–	most drogowy w ciągu projektowanej obwodnicy drogi 61

WD	–	wiadukt drogowy w ciągu projektowanej obwodnicy drogi nr 61

WN	–	wiadukt drogowy nad projektowaną obwodnicą

Numery dodane do symbolu obiektu (np. MD-1, WN-2) oznaczają kolejność obiektów w ciągu projektowanego odcinka, w rozbiciu na kategorie obiektów (mosty, wiadukty).

Poszczególne obiekty zaznaczono na rysunkach planów sytuacyjnych wariantów w skali 1:5000 (rysunki 3, 4, 5, 6)

Zestawienie obiektów inżynierskich dla projektowanej obwodnicy przedstawia tabela [Tabela 15].

W tabeli umieszczono następujące informacje:

typy obiektów inżynierskich i ich ogólną lokalizację (kolumna 3, 4, 5).

główne składniki przekroju ruchowego dla obiektu (kolumna 6) oraz rodzaj przeszkody (kolumna 7)

rodzaj konstrukcji nośnej (kolumna 8)

długość, szerokość i powierzchnia obiektu (kolumna 10, 11, 12)

Wszystkie obiekty w ciągu trasy oraz łącznic zaprojektowano na klasę A wg PN-85/S-10030.

Szerokość i wysokość skrajni wg. „Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”.

Woda z obiektów odprowadzana jest kolektorami do systemu odwodnienia drogi.

Kategoria geotechniczna posadowienia obiektu – druga.

Ze względu na budowę geologiczną – występowanie trudnych warunków posadowienia charakteryzujących obszary położone w kotlinie Biebrzy – (występowanie gruntów nienośnych głównie torfów) w studium zaproponowano rodzaj posadowienia obiektów – pale.

Tabela 15. Zestawienie obiektów inżynierskich

|  |  | Symbol | Pikietaż | Rodzaj |  | Rodzaj | Rodzaj | Rodzaj | Długość | Szerokość | Powierzchnia | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wariant | Lp. | obiektu | proj. | obiektu | Droga na obiekcie | przeszkody | konstrukcji | posadowienia | obiektu | obiektu | obiektu | [mln PLN] |
|  |  |  |  |  |  |  | nośnej |  | [ m ] | [ m ] | [ m2 ] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Wariant 1 | 1 | WD-1 | 230+850 | wiadukt | Obwodnica drogi nr 61 jezdnia 2x7,0 m+ pobocza 2,5 m + jezdnia serwisowa 7,0 m + chodniki 1,5 m | przejście dla zwierząt | Belki stalowe zespolone z płytą żelbet. | pale | 224,0 | 2 x 13,2 | 5940 | 35,64 |
|  | 2 | WD-2 | 231+368 | wiadukt nad | Obwodnica drogi nr 61 jezdnia 2x7,0 m+ pobocza 2,5 m | Droga powiatowa 1216 B | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 20,0 | 2 x 13,2 | 554 | 2,33 |
|  | 3 | WN-3 | 233+164 | Wiadukt nad | Ul. Leśna jezdnia 6,0 m + chodniki 1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 66,0 | 11,2 | 750 | 7,96 |
|  | 4 | WN-4 | 234+175 | Wiadukt | Droga powiatowa nr 1792 B jezdnia 6,0 m + chodniki 1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 36,0 | 11,2 | 414 | 1,86 |
|  | 5 | MD-5 | 235+930 | most | Obwodnica drogi nr 61 jezdnia 2x7,0 m+ pobocza 2,5 m | Rzeka Jegrznia | belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 80,0 | 2 x 13,2 | 2138 | 8,98 |
|  | 6 | WN-6 | 237+114 | Wiadukt | ul. Warszawska (istniejąca droga nr 61) jezdnia 7,0 m + chodniki 1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 38,0 | 12,2 | 476 | 2,00 |
|  | 7 | MD-7A | 239+641 | most | Obwodnica drogi nr 61 jezdnia 2x7,0 m+ pobocza 2,5 m | Rzeka Słuczka | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 22,0 | 2x13,2 | 608 | 2,55 |
|  | 8 | MD-7B | 239+655 | most | Droga serwisowa obwodnicy jezdnia 5,0 m + chodniki 1,5 m | Rzeka Słuczka | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 22,0 | 11,2 | 258 | 1,08 |
|  | 9 | WN-8 | 239+954 | Wiadukt nad | Droga gminna jezdnia 6,0 m + chodniki 1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 78,0 | 11,2 | 885 | 3,72 |
|  | 10 | WN-9 | 240+825 | Wiadukt nad | istniejąca droga nr 61 jezdnia 7,0 m + chodniki 1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 42,0 | 12,2 | 525 | 2,20 |
| Wariant 2 | 1 | WD-1 | 230+850 | Wiadukt | Obwodnica drogi nr 61 jezdnia 2x7,0 m+ pobocza 2,5 m + jezdnia serwisowa 7,0 m + chodniki 1,5 m | przejście dla zwierząt | Belki stalowe zespolone z płytą żelbet. | pale | 224,0 | 2x13,2 | 5940 | 35,64 |
|  | 2 | WD-2 | 231+381 | Wiadukt | Obwodnica drogi nr 61 jezdnia 2x7,0 m+ pobocza 2,5 m | Droga powiatowa 1216 B | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 20,0 | 2x13,2 | 554 | 2,33 |
|  | 3 | MD-3A | 235+032 | most | Obwodnica drogi nr 61 jezdnia 2x7,0 m+ pobocza 2,5 m | Rzeka Jegrznia | belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 80,0 | 2x13,2 | 2138 | 9,62 |
|  | 4 | MD-3B | 235+073 | most | Droga serwisowa obwodnicy jezdnia 5,0 m + chodniki 1,5 m | Rzeka Jegrznia | belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 80,0 | 11,2 | 907 | 4,08 |
|  | 5 | WN-4 | 235+273 | Wiadukt nad | Droga powiatowa nr 1792 B jezdnia 6,0 m + chodniki 1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 66,0 | 11,2 | 750 | 1,90 |
|  | 6 | WN-5 | 237+871 | Wiadukt nad | ul. Warszawska (istn. droga nr 61) jezdnia 7,0 m + chodniki 1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 36,0 | 12,2 | 451 | 1,90 |
|  | 7 | MD-7A | 240+090 | most | Obwodnica drogi nr 61 jezdnia 2x7,0 m+ pobocza 2,5 m | Rzeka Słuczka | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 22,0 | 2x13,2 | 608 | 2,55 |
|  | 8 | MD-7B | 240+090 | most | Droga serwisowa obwodnicy jezdnia 5,0 m + chodniki 1,5 m | Rzeka Słuczka | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 22,0 | 11,2 | 258 | 1,08 |
|  | 9 | WN-8 | 240+401 | Wiadukt nad | Droga gminna jezdnia 6,0 m + chodniki 1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 78,0 | 11,2 | 885 | 3,72 |
|  | 10 | WN-9 | 241+274 | Wiadukt nad | Istniejąca droga nr 61 jezdnia 7,0 m + chodniki 1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 42,0 | 12,2 | 525 | 2,20 |

cd. tabeli 15.

|  |  | Symbol | Pikietaż | Rodzaj |  | Rodzaj | Rodzaj | Rodzaj | Długość | Szerokość | Powierzchnia | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wariant | Lp. | obiektu | proj. | obiektu | Droga na obiekcie | przeszkody | konstrukcji | posadowienia | obiektu | obiektu | obiektu | [mln PLN] |
|  |  |  |  |  |  |  | nośnej |  | [ m ] | [ m ] | [ m2 ] |  |
| Wariant 4 | 1 | WD-1 | 230+850 | wiadukt | Obwodnica drogi nr 61 jezdnia 2x7,0 m+ pobocza 2,5 m + jezdnia serwisowa 7,0 m + chodniki 1,5 m | przejście dla zwierząt | Belki stalowe zespolone z płytą żelbet. | pale | 224,0 | 2 x 13,2 | 5940 | 35,64 |
|  | 2 | WD-2 | 231+359 | wiadukt | Obwodnica drogi nr 61 jezdnia 2x7,0 m+ pobocza 2,5 m | Droga powiatowa 1216 B | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 20,0 | 2 x 13,2 | 554 | 2,33 |
|  | 3 | WN-3 | 233+156 | Wiadukt nad obwodnicą | Ul. Leśna jezdnia 6,0 m + chodniki 1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 34,0 | 11,2 | 392 | 1,76 |
|  | 4 | WD-4 | 233+780 do 234+628 | wiadukt | Obwodnica drogi nr 61 jezdnia 2x7,0 m + pobocza 2,5 m | Stawy Wojdy i rzeka Jegrznia | Belki stalowe zespolone z płytą żelbetową | pale | 848,0 | 2x13,2 | 22414 | 134,48 |
|  | 5 | WN-5 | 236+739 | Wiadukt nad obwodnicą | ul. Warszawska (istniejąca droga nr 61) jezdnia 7,0 m + chodniki 1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 38,0 | 12,2 | 476 | 2,00 |
|  | 6 | MD-6A | 239+266 | most | Obwodnica drogi nr 61 jezdnia 2x7,0 m+ pobocza 2,5 m | Rzeka Słuczka | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 22,0 | 2x13,2 | 608 | 2,55 |
|  | 7 | MD-6B | 239+266 | most | Droga serwisowa obwodnicy jezdnia 5,0 m + chodniki 1,5 m | Rzeka Słuczka | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 22,0 | 11,2 | 258 | 1,08 |
|  | 8 | WN-7 | 239+578 | Wiadukt nad obwodnicą | Droga gminna jezdnia 6,0 m + chodniki 1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 78,0 | 11,2 | 885 | 3,72 |
|  | 9 | WN-8 | 240+450 | Wiadukt nad obwodnicą | Istniejąca droga nr 61 jezdnia 7,0 m + chodniki 1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 42,0 | 12,2 | 525 | 2,20 |
| Wariant 4a | 1 | WD-1 | 230+850 | wiadukt | Obwodnica drogi nr 61 jezdnia 2x7,0 m+ pobocza 2,5 m + jezdnia serwisowa 7,0 m + chodniki 1,5 m | przejście dla zwierząt | Belki stalowe zespolone z płytą żelbet. | pale | 224,0 | 2 x 13,2 | 5940 | 35,64 |
|  | 2 | WD-2 | 231+368 | wiadukt | Obwodnica drogi nr 61 jezdnia 2x7,0 m+ pobocza 2,5 m | Droga powiatowa 1216 B | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 20,0 | 2 x 13,2 | 554 | 2,33 |
|  | 3 | WN-3 | 233+115 | Wiadukt nad | Ul. Leśna jezdnia 6,0 m + chodniki 1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 66,0 | 11,2 | 750 | 3,38 |
|  | 4 | WN-4a | 233+720 | Wiadukt nad | Łącznica jezdnia 7,0 m + chodniki 1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 33,6 | 12,2 | 410 | 1,72 |
|  | 5 | WN-4b | 234+070 | Wiadukt nad | Droga powiatowa nr 1792 B – węzeł „Rajgród” jezdnia 6,0 m + chodniki 1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 38,0 | 11,2 | 437 | 1,97 |
|  | 6 | MD-5 | 234+825 | most | Obwodnica drogi nr 61 jezdnia 2x7,0 m+ pobocza 2,5 m | Rzeka Jegrznia | Prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 80,0 | 2 x 13,2 | 2138 | 8,98 |
|  | 7 | WN-6 | 236+865 | Wiadukt nad | ul. Warszawska (istniejąca droga nr 61) jezdnia 7,0 m + chodniki 1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 38,0 | 12,2 | 476 | 2,00 |
|  | 8 | MD-7A | 239+380 | most | Obwodnica drogi nr 61 jezdnia 2x7,0 m+ pobocza 2,5 m | Rzeka Słuczka | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 22,0 | 2x13,2 | 608 | 2,55 |
|  | 9 | MD-7B | 239+390 | most | Droga serwisowa obwodnicy jezdnia 5,0 m + chodniki 1,5 m | Rzeka Słuczka | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 22,0 | 11,2 | 258 | 1,08 |
|  | 10 | WN-8 | 240+700 | Wiadukt nad | Łącznica węzła i droga gminna jezdnia 7,0 m + chodniki 1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 78,0 | 11,2 | 885 | 3,72 |
|  | 11 | WN-9 | 240+570 | Wiadukt nad | Istniejąca droga nr 61 jezdnia 7,0 m + chodniki 1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 42,0 | 12,2 | 525 | 2,20 |

Łącznie przewiduje się:

w wariancie 1 - budowę 10 obiektów inżynierskich w tym 3 mosty i 7 wiaduktów o łącznej powierzchni 12,55 tys.m2.

w wariancie 2 - budowę 10 obiektów inżynierskich w tym 4 mosty i 6 wiaduktów o łącznej powierzchni 13,16 tys.m2.

w wariancie 4 - budowę 9 obiektów inżynierskich w tym 2 mosty i 7 wiaduktów o łącznej powierzchni 32,05 tys.m2.

w wariancie 4a - budowę 11 obiektów inżynierskich w tym 3 mosty i 87 wiaduktów o łącznej powierzchni 13,32 tys.m2.

INNE OBIEKTY

Kolizje z urządzeniami elektroenergetycznymi

Z projektowaną budową obwodnicy (z jezdniami głównymi drogi lub jezdniami serwisowymi) krzyżują się, bądź kolidują w inny sposób, linie energetyczne o znaczeniu podstawowym.

Miejsca kolizji występują:

Wariant 1 (10 kolizji)

km 231+825 – kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową,

km 232+365 – kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową,

km 233+545 – kolizja z jezdniami głównymi, jezdnią serwisową,

km 233+920 – kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową w węźle „Rajgród”,

km 234+220 – kolizja z jezdniami głównymi i jezdniami serwisowymi w węźle „Rajgród”,

km 235+320 – kolizja z jezdniami głównymi,

km 236+090 – kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową,

km 237+540 – kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową,

km 237+890 – kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową,

km 240+200 – kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową.

Wariant 2 (6 kolizji)

km 235+130– kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową,

km 235+210– kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową,

km 236+680– kolizja z jezdniami głównymi i dwoma jezdniami serwisowymi,

km 238+300 – kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową,

km 240+645– kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową.

Wariant 4 (8 kolizji)

km 231+825– kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową,

km 234+280– kolizja z jezdniami głównymi w rejonie stawów Wojdy,

km 234+550– kolizja z jezdniami głównymi (projektowany odcinek obwodnicy na estakadzie) w rejonie stawów Wojdy oraz transformatorem,

km 235+210 – kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową,

km 235+560– kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową,

km 237+160– kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową,

km 237+510– kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową,

km 239+840– kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową.

Wariant 4a (8 kolizji)

km 231+820 – kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową,

km 234+000 – kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową w węźle „Rajgród”,

km 235+300 – kolizja z jezdniami głównymi i dwoma jezdniami serwisowymi,

km 235+690 – kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową,

km 237+290 – kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową,

km 237+630 – kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową,

km 239+950 – kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową.

URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Analiza akustyczna wykazała, że we wszystkich wariantach znajdą się obiekty wrażliwe na hałas położone w odległości 130 m od osi projektowanej trasy. Odległość ta wyznacza maksymalny zasięg hałasu o poziomie równoważnym przekraczającym wartości dopuszczalne zarówno w okresie dziennym jak i nocnym.

W koncepcji przyjęto, iż wszystkie budynki, które znajdą się w odległości mniejszej niż 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni projektowanej obwodnicy, zostaną zlikwidowane.

W analizowanych wariantach w odległości większej niż 40 m a mniejszej niż 130 m od osi trasy znajdzie się szereg obiektów, które ze względu na prognozowane przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wymagać będą zabezpieczenia akustycznego.

W każdym przypadku zabezpieczenia te mogą polegać na:

a) zastosowaniu ekranów przeciwhałasowych,

b) zwiększeniu izolacyjności przegród zewnętrznych w budynkach.

Rozwiązaniem problemu może być także likwidacja obiektu narażonego na hałas poprzez likwidację (wykup) nieruchomości.

W analizowanej sytuacji proponuje się zastosować ekrany przeciwhałasowe przy drodze:

w wariancie 1 na odcinku 232+300 - 232+680 (ośrodek wypoczynkowy),

w wariancie 4 na odcinku 234+330 - 234+700 (zabudowa wsi Wojdy),

w wariancie 4a na odcinku 234+400 - 234+700 (zabudowa wsi Wojdy),

przy czym ostateczną decyzję należy podjąć na dalszych etapach projektowania, a być może nawet na podstawie analizy porealizacyjnej.

Dla pozostałych obiektów sposób ochrony przeciwhałasowej należy określić w analizie porealizacyjnej. Na obecnym etapie projektowania prognozy zagrożeń akustycznych są obarczone znaczną niepewnością, co wynika z odległego okresu prognozy ruchu, przewidywanego etapowego realizowania przedsięwzięcia (początkowo jedna jednia, a następnie - dopiero po roku 2034 druga) oraz stosukowo ogólnej skali opracowań planistycznych (1:5 000).

PRZEKROJE PODŁUŻNE

Profile podłużne poszczególnych wariantów obwodnicy przedstawiają rysunki 7, 8, 9, 10. Profile podłużne łącznic i przejazdów drogowych rysunki 7a, 8a, 9a, 10a. Dla dróg poprzecznych powiatowych Vp = 60 km/h dla dróg pozostałych Vp = 40 km/h.

Wariant 1 (rysunek 7).

Na początkowym odcinku trasa biegnie na nasypach (o wysokości od 3 do 6 metrów) przechodząc wiaduktem nad przejściem dla zwierząt oraz nad drogą powiatową nr 1216B następnie schodzi w dolinę stawów położonych po południowej stronie jeziora Rajgrodzkiego. Dalej wzdłuż istniejącej drogi na nasypie do rejonu ul. Leśnej, potem w poziomie terenu do km 234+700. Kolejny odcinek trasy biegnie na nasypie i wznosi się do mostu przez rzekę Jegrznię, potem w większości po terenie lub na niskich nasypach (km 237+600 do km 238+400) z wyjątkiem krótkich odcinków w płytkim (ok. 1,5 m) wykopie w rejonie km 236+800 i 237+500.

Wariant 2 (rysunek  8),

Na początkowym odcinku do km 231+700 trasa biegnie na nasypach o wysokości od 3 do 6 metrów przechodząc wiaduktem nad przejściem dla zwierząt oraz nad drogą powiatową nr 1216B (węzeł „Rajgród”), potem na odcinku około 200 metrów schodzi na poziom terenu i kolejno wznosi się od 
km 232+300 (nasyp 3 do 4 m).

Na dalszym odcinku aż do końca opracowania trasa biegnie w większości po terenie lub na niskich nasypach. Wyjątek stanowi nasyp przed mostem na rzece Jegrzni oraz ok. 200 metrowy odcinek 
w rejonie km 237+500 (nasyp 4,0 - 4,8 m)

Wariant 4 (rysunek  9)

Na początkowym odcinku trasa biegnie na nasypach o wysokości od 3 do 6 metrów przechodząc wiaduktem nad przejściem dla zwierząt oraz nad drogą powiatową nr 1216B (węzeł „Rajgród”) następnie schodzi w dolinę stawów położonych po południowej stronie jeziora Rajgrodzkiego. Dalej po terenie lub w niewielkich nasypach i wykopach do km 233+155, (gdzie nad trasą projektuje się przejazd drogowy w osi ul. Leśnej). W rejonie km 233+800 trasa wznosi się i przechodzi estakadą o długości 800 m nad stawami Wojdy i drogą powiatową nr 1792B. Na dalszym odcinku trasa biegnie w większości po terenie, na niskich nasypach i niewielkich wykopach (z wyjątkiem 200 metrowego odcinka w rejonie km 236+400 – nasyp 5-6 m).

Wariant 4a (rysunek 10)

Na początkowym odcinku trasa biegnie na nasypach (o wysokości od 3 do 7 metrów) przechodząc wiaduktem nad przejściem dla zwierząt oraz nad drogą powiatową nr 1216B następnie schodzi na poziom terenu położony po południowej stronie jeziora Rajgrodzkiego i biegnie po terenie lub na niewielkich nasypach do km 234+300 (węzeł „Rajgród”). Potem wznosi się do mostu przez rzekę Jegrznię po zejściu z mostu w wykopie na odcinku około 400 m potem na odcinku ok. 100 m w 6 metrowym nasypie dalej biegnie w większości po terenie, na niskich nasypach i niewielkich wykopach.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni została określona w oparciu o załączniki Nr 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 r. poz. 430).

W związku z brakiem badań technicznych podłoża gruntowego na trasach projektowanych wariantów przebiegu obwodnicy oraz przejazdach drogowych dróg powiatowych, gminnych i dojazdowych oraz zakładając że podłoże pod konstrukcją należy do grupy nośności G1 (pominięto ewentualne zabiegi zmierzające do wzmocnienia podłoża, jeżeli zalicza się ono do kategorii G2 ÷ G4) na obecnym etapie projektowania przyjęto:

Dla obwodnicy drogi nr 61 jak dla drogi o kategorii ruchu KR6:

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm,

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 8 cm,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 18 cm,

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -20 cm.

Dla dróg  powiatowych jak dla dróg o kategorii ruchu KR4:

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm,

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 8 cm,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 10 cm,

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 20 cm.

Dla dróg gminnych i dojazdowych jak dla dróg o kategorii ruchu KR1:

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4 cm,

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 4 cm,

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 20 cm.

ODWODNIENIE TRASY

### Generalne zasady odwodnienia trasy

Generalnie przewiduje się odwodnienie trasy rowami otwartymi poza odcinkami trasy przebiegającymi przez tereny zabudowane, wiadukty, mosty, estakady oraz skomplikowane wysokościowo skrzyżowania.

Wyżej wymienione obiekty odwadniane będą za pomocą rurociągów (kanałów krytych).  W miejscach skrzyżowań rowów z jezdniami projektowane będą przepusty.

Na obszarze przebiegu trasy przez tereny obszaru Natura 2000 („Ostoja Biebrzańska”), przewiduje się konieczność budowy szczelnych rowów odwadniających trasę. Dotyczy to wszystkich czterech wariantów przebiegu trasy.

W wariantach: I, IV i IVa – budowę rowów szczelnych przewiduje się na odcinku od km 230+800 do km 231+800; w wariancie II na odcinku od km 230+800 do km 232+300. Na pozostałych odcinkach trasy projektuje się rowy trawiaste (infiltracyjne).

Wody deszczowe odprowadzane rowami częściowo odparują a na odcinkach rowów trawiastych częściowo również przesiąkną do gruntu.

Reszta wody odpłynie do zbiorników retencyjnych.

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z dnia 31.07.2006 r.), w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego wody opadowe odprowadzane z dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l / sek. /1 ha powierzchni szczelnej powinny być oczyszczane w takim stopniu, aby wprowadzane do wód lub do ziemi nie zawierały substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg / l zawiesin ogólnych oraz 15 mg / l węglowodanów ropopochodnych.

Zatem wszystkie drobne deszcze o natężeniu do 15 l / sek. / ha powierzchni szczelnej oraz pierwsza fala deszczu o natężeniach większych będzie podlegała oczyszczeniu, gdy stężenie zawiesiny i węglowodanów ropopochodnych przekroczy wyżej podane normy dopuszczalne.

Pozostała cześć deszczu po przekroczeniu korony przelewu odpłynie do zbiornika retencyjnego.

Wg Zarządzenia Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w ściekach drogowych do stosowania przy opracowaniu dokumentacji na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wg tabeli 4.1 „Wielkość stężenia zawiesiny ogólnej w zależności od natężenia ruchu” dla natężenia ruchu 7 000 poj. / dzień – stężenie zawiesiny wynosi 78 mg / l.

Stężenie to jest niższe od wartości dopuszczalnej Rozporządzeniem Ministra Środowiska, które wynosi 100 mg / l.

W ramach prowadzonych przez GDDKiA badań stężenia substancji ropopochodnych w ściekach deszczowych z dróg, stężenia węglowodanów ropopochodnych były mniejsze niż wartość dopuszczalna 15 mg / l.

Ze względu jednak, że projektowana trasa przebiega przez wrażliwy środowiskowo teren oraz konieczność zachowania czystości występujących na tym obszarze odbiorników (jeziora i rzeki) gdzie zagrożenie i zanieczyszczenie węglowodanami ropopochodnymi może nastąpić nawet przy o wiele mniejszym niż dopuszczalne stężeniu zawiesin przyjęto konieczność zastosowania skutecznych urządzeń zatrzymujących i podczyszczających te związki.

Dla podczyszczenia ścieków deszczowych odprowadzanych siecią deszczową, przewiduje się zastosowanie separatorów zintegrowanych z osadnikiem, przeznaczonych do oddzielania piasku i zawiesin z wód deszczowych. Proponuje się separatory z bypasem np. Firmy Hauraton. Zgodnie z wytycznymi dystrybutora efekt pracy separatora określony jest z rozkładem opadu rocznego w zależności od intensywności deszczu.

Średnioroczny efekt pracy separatora wynosi 90 do 95% redukcji substancji ropopochodnych i zawiesiny.

Separatory usytuowane będą na wspólnej działce ze zbiornikiem retencyjnym. W przypadku stosowania pompowni przed pompownią, pomiędzy kanałem doprowadzającym a zbiornikiem. Do separatora kierowane będą deszcze o przepływach ≤15 l / sek. / ha powierzchni szczelnej. Przepływy o natężeniu większym niż 15 l / sek./ ha powierzchni szczelnej kierowane będą bypasem poza separator, bezpośrednio do zbiornika retencyjnego.

Na rynku jest dostępnych bardzo wiele separatorów koalescencyjnych lub lamelowych doposażonych w komorę szlamową, również produkcji krajowej między innymi separatory i osadniki EkolUnikon Sp. Z o.o.; AWAS Sp. Z o.o.; Labko itp.

Projektowane zbiorniki retencyjne pełnić będą funkcję wyłącznie retencyjną. Mają one za zadanie zmagazynowanie wody w czasie wystąpienia deszczu nawalnego i spłaszczenie fali odpływu wody do odbiornika. W czasie deszczu nawalnego, przekraczającego natężenie 15 l / sek. / ha powierzchni szczelnej, zbiorniki retencyjne pełnić będą również rolę zbiorników buforowych na wypadek awarii samochodów przewożących ropę, benzynę czy materiały niebezpieczne dla środowiska naturalnego.

Do obliczenia zbiorników retencyjnych przyjęto założenie, że jego pojemność powinna umożliwić przyjęcie wody deszczowej o objętości co najmniej 250m3 / ha powierzchni szczelnej.

Średnią głębokość warstwy wodnej w zbiorniku przyjęto h = 1,2m; nachylenie skarp 1:2.

Odbiornikami wody oczyszczonej ze zbiorników będą lokalne rowy powierzchniowe, rzeki oraz otaczające tereny bagienne, leśne i mokradła.

### Koncepcja odwodnienia trasy

Wariant 1

Odcinek 1 – od km 230+500 do km 231+370.

Odwodnienie częściowo rowem otwartym, częściowo kanałami krytymi (wiadukt) do separatora „0” zlokalizowanego w km 230+500, skąd woda oczyszczona odprowadzana będzie wspólnie z pozostałą wodą deszczową z odwodnienia tego odcinka trasy do pobliskich mokradeł i na tereny bagienne.

Odcinek 2 – od km 231+368 do km 232+950.

Odwodnienie rowami otwartymi do separatora i zbiornika retencyjnego nr 1 projektowanego jako wydzielona część istniejącego, naturalnego zbiornika poeksploatacyjnego kredy jeziornej i torfu. Separator i zbiornik zlokalizowany został w km ~232+150 w rejonie miasta Rajgród. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych na pobliskie mokradła.

Odcinek 3 – od km 232+950 do km 234+000.

Odwodnienie rowami otwartymi do separatora i zbiornika retencyjnego nr 2 zlokalizowanego w km 233+500 trasy, w rejonie miejscowości Podchoinki. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych do pobliskiego cieku wodnego.

Odcinek 4 – od km 234+000 do km 235+300.

Odwodnienie rowami otwartymi. Separator i zbiornik retencyjny nr 3 zlokalizowany w km 234+520. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych do pobliskich mokradeł.

Odcinek 5 – od km 235+300 do 236+600.

Odwodnienie rowami otwartymi. Separator i zbiornik retencyjny nr 4 zlokalizowany w km 235+590, w rejonie miejscowości Młynisko. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych do rzeki Jegrzni.

Odcinek 6 – od km 236+600 do 238+300.

Odwodnienie rowami otwartymi. Separator i zbiornik retencyjny nr 5 zlokalizowany w km 237+200 w rejonie skrzyżowania z istniejącą drogą nr 61. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych do istniejącego rowu otwartego.

Odcinek 7 – od km 238+300 do 240+900.

Odwodnienie rowami otwartymi. Separator i zbiornik retencyjny nr 6 zlokalizowany w km 239+340, na wysokości wsi Barszcze. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych do rzeki Słuczki.

Wariant 2

Odcinek 1 – od km 230+500 do km 231+200.

Odwodnienie częściowo rowem otwartym, częściowo kanałami krytymi (wiadukt) do separatora „0” zlokalizowanego w km 230+500, skąd woda oczyszczona odprowadzana będzie wspólnie z pozostałą wodą deszczową z odwodnienia tego odcinka trasy do pobliskich mokradeł i na tereny bagienne.

Odcinek 2 – od km 231+200 do 232+700.

Odwodnienie rowami otwartymi. Separator i zbiornik retencyjny nr 1 zlokalizowany w km 232+400. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych do pobliskiego wyrobiska poeksploatacyjnego kredy jeziornej i torfu.

Odcinek 3 – od km 232+700 do 233+700.

Odwodnienie rowami otwartymi. Separator i zbiornik retencyjny nr 2 zlokalizowany w km 233+400. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych do rzeki Jegrzni poprzez istniejący rów otwarty.

Odcinek 4 – od km 233+700 do 235+500.

Odwodnienie rowami otwartymi. Separator i zbiornik retencyjny nr 3 zlokalizowany w km 235+000. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych do rzeki Jegrzni poprzez istniejący rów otwarty.

Odcinek 5 – od km 235+500 do 237+500.

Odwodnienie rowami otwartymi. Separator i zbiornik retencyjny nr 4 zlokalizowany w km 236+300. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych do pobliskich cieków wodnych i do gruntu.

Odcinek 6 – od km 237+500 do 239+100.

Odwodnienie rowami otwartymi. Separator i zbiornik retencyjny nr 5 zlokalizowany w km 238+100. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych do gruntu.

Odcinek 7 – od km 239+100 do 241+270.

Odwodnienie rowami otwartymi. Separator i zbiornik retencyjny nr 6 zlokalizowany w km 240+000. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych do rzeki Słuczki.

Wariant 4

Odcinek 1 – od km 230 + 500 do km 231 + 350.

Odwodnienie częściowo rowem otwartym, częściowo kanałami krytymi (wiadukt) do separatora „0” zlokalizowanego w km 230 + 500, skąd woda oczyszczona odprowadzana będzie wspólnie z pozostałą wodą deszczową z odwodnienia tego odcinka trasy do pobliskich mokradeł i na tereny bagienne.

Odcinek 2 – od km 231 + 350 do 232 + 900.

Odwodnienie rowami otwartymi do separatora i zbiornika retencyjnego nr 1 zlokalizowanego w km 232 + 200 projektowanego jako wydzielona część istniejącego, naturalnego zbiornika poeksploatacyjnego kredy jeziornej i torfu. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych na pobliskie mokradła.

Odcinek 3 – od km 232 + 900 do 234 + 600.

Odwodnienie częściowo rowami otwartymi, częściowo kanałami krytymi (wiadukt). Separator i zbiornik retencyjny nr 2 zlokalizowany w km ~233 + 800. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych do istniejących stawów.

Odcinek 4 – od km 234 + 600 do 236 + 400.

Odwodnienie rowami otwartymi. Separator i zbiornik retencyjny nr 3 zlokalizowany w km 235 + 100. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych do rzeki Jegrzni.

Odcinek 5 – od km 236 + 400 do 237 + 800.

Odwodnienie rowami otwartymi. Separator i zbiornik retencyjny nr 4 zlokalizowany w km 236 + 900. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych do pobliskiego rowu otwartego.

Odcinek 6 – od km 237 + 800 do 240 + 450

Odwodnienie rowami otwartymi. Separator i zbiornik retencyjny nr 5 zlokalizowany w km 239 + 000. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych do istniejących cieków wodnych.

Wariant 4a

Odcinek 1 – od km 230 + 500 do km 231 + 300.

Odwodnienie trasy częściowo rowem otwartym, częściowo kanałami krytymi (wiadukt) do separatora „0” zlokalizowanego w km 230 + 500, skąd woda oczyszczona odprowadzana będzie wspólnie z pozostałą wodą deszczową z odwodnienia tego odcinka trasy do pobliskich mokradeł i na tereny bagienne.

Odcinek 2 – od km 231 + 300 do 233 + 000.

Odwodnienie trasy rowami otwartymi do separatora i zbiornika retencyjnego nr 1 zlokalizowanego 
w km ~232+200 projektowanego jako wydzielona część istniejącego, naturalnego zbiornika poeksploatacyjnego kredy jeziornej i torfu. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych na pobliskie mokradła.

Odcinek 3 – od km 233 + 000 do 234+700.

Odwodnienie rowami otwartymi. Separator i zbiornik retencyjny nr 2 zlokalizowany w km 233+900. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych do pobliskiego, istniejącego mokradła.

Odcinek 4 – od km 234 + 700 do 236 + 500.

Odwodnienie rowami otwartymi. Separator i zbiornik retencyjny nr 3 zlokalizowany w km 235+400. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych do rzeki Jegrzni.

Odcinek 5 – od km 236 + 500 do 237 + 800.

Odwodnienie rowami otwartymi. Separator i zbiornik retencyjny nr 4 zlokalizowany w km 236+900. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych do gruntu.

Odcinek 6 – od km 237 + 800 do 240 + 450.

Odwodnienie rowami otwartymi. Separator i zbiornik retencyjny nr 5 zlokalizowany w km 239+000. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych do pobliskich cieków wodnych.

### Zestawienie objętości zbiorników retencyjnych i separatorów

Przyjęto założenie, że pojemność zbiornika retencyjnego powinna umożliwić przyjęcie wody o objętości co najmniej 250 m3/ha powierzchni szczelnej. Średnią głębokość warstwy wodnej w zbiorniku przyjęto 1,0m, nachylenie skarp 1:2.

Projektuje się w wariancie 1 i 2 po 7 sztuk zbiorników, w wariancie 4 i 4a – po 6.

Obliczeniową pojemność zbiorników retencyjnych przedstawia tabela [Tabela 16], zestawienie projektowanych separatorów – tabela [Tabela 17]. Separatory usytuowane będą na wspólnej działce ze zbiornikiem retencyjnym; w przypadku stosowania pompowni – przed pompownią, pomiędzy kanałem doprowadzającym a zbiornikiem.

Obliczenie powierzchni zbiorników retencyjnych oraz wielkości działki pod zbiornik i separator przedstawia tabela [Tabela 18].

Tabela 16. Obliczeniowa pojemność zbiorników retencyjnych

| Lp. | Nr zbiornika | Objętość zbiornika w wariantach [m3] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 4 | Wariant 4a |
| 1 | Nr 1 | 1007 | 975 | 975 | 1105 |
| 2 | Nr 2 | 683 | 650 | 1105 | 1105 |
| 3 | Nr 3 | 850 | 1175 | 1175 | 1175 |
| 4 | Nr 4 | 850 | 1300 | 910 | 975 |
| 5 | Nr 5 | 1105 | 1050 | 1750 | 1700 |
| 6 | Nr 6 | 1700 | 1430 | - | - |
| 7 | Razem | 6195 | 6580 | 5915 | 6060 |
|  | Przyjęto | 6200 | 6600 | 6000 | 6100 |

Tabela 17. Zestawienie projektowanych separatorów

| Lp. | Nr separatora | Obliczeniowa wydajność separatora w wariantach (l/s) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 4 | Wariant 4a |
| 1 | S 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | S 1 | 60 | 60 | 60 | 66 |
| 3 | S 2 | 40 | 40 | 66 | 66 |
| 4 | S 3 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| 5 | S 4 | 50 | 80 | 55 | 60 |
| 6 | S 5 | 70 | 65 | 105 | 102 |
| 7 | S 6 | 102 | 86 | - | - |

Tabela 18. Obliczenie powierzchni zbiorników retencyjnych oraz wielkości działki pod zbiornik 
i separator

| Lp. | Nr zbiornika (działki) | Wariant trasy |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | IV | IVa |
|  |  | Powierzchnia zbiornika (m2) | Wielkość działki (ha) | Powierzchnia zbiornika (m2) | Wielkość działki (ha) | Powierzchnia zbiornika (m2) | Wielkość działki (ha) | Powierzchnia zbiornika (m2) | Wielkość działki (ha) |
|  |  |  | wymiary (m) |  | wymiary (m) |  | wymiary (m) |  | wymiary (m) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Z 1 | 1000 | 1400 | 1000 | 1400 | 1000 | 1400 | 1100 | 1500 |
|  |  |  | 30 x 47 |  | 30 x 47 |  | 30 x 47 |  | 30 x 50 |
| 2 | Z 2 | 700 | 1000 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1100 | 1500 |
|  |  |  | 25 x 40 |  | 25 x 40 |  | 30 x 50 |  | 30 x 50 |
| 3 | Z 3 | 900 | 1300 | 1200 | 1700 | 1200 | 1700 | 1200 | 1700 |
|  |  |  | 26 x 50 |  | 30 x 57 |  | 30 x 57 |  | 30 x 57 |
| 4 | Z 4 | 900 | 1300 | 1300 | 1800 | 900 | 1300 | 1000 | 1400 |
|  |  |  | 26 x 50 |  | 30 x 60 |  | 26 x 50 |  | 30 x 47 |
| 5 | Z 5 | 1100 | 1500 | 1100 | 1500 | 1800 | 2300 | 1700 | 2200 |
|  |  |  | 30 x 50 |  | 30 x 50 |  | 38 x 60 |  | 37 x 60 |
| 6 | Z 6 | 1700 | 2200 | 1500 | 2000 | - | - | - | - |
|  |  |  | 37 x 60 |  | 33 x 60 |  | - |  | - |

### Koszty odwodnienia trasy

Szacunkowe koszty odwodnienia trasy w poszczególnych wariantach przedstawia tabela [Tabela 19].

Tabela 19. Szacunkowe koszty odwodnienia trasy

| Lp. | Wyszczególnienie | Szacunkowy koszt w tys. zł |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 4 | Wariant 4a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Separatory do 105 l/s | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 |
| 2 | Zbiorniki retencyjne | 1550 | 1650 | 1500 | 1530 |
| 3 | Rowy otwarte | 5250 | 5350 | 4600 | 5050 |
| 4 | Kanały kryte | 1300 | 1300 | 3000 | 1300 |
| 5 | Razem | 9500 | 9700 | 10 300 | 9080 |
| 6 | Przyjęto | 9500 | 9700 | 10 500 | 9100 |

# ETAPOWANIE REALIZACJI

Prognozy i ocena przepustowości obwodnicy pozwoliły wyprowadzić następujące wnioski w zakresie etapowania jej przekroju:

wielkości prognozowanego ruchu nie uzasadniają budowy obwodnicy w przekroju docelowym tj. 2x2 pasy ruchu w analizowanych horyzontach czasowych tj. (rok 2014 i 2034), w opracowaniu zaprojektowano korytarz, który umożliwia w przyszłości dobudowanie drugiej jezdni,

przyjmuje się realizację obwodnicy o przekroju jednojezdniowym - 1x2 pasy ruchu z wykonaniem robót ziemnych dla przekroju docelowego,

przyjmuje się realizację przejazdów drogowych nad trasą w rozwiązaniach docelowych (przez dwie jezdnie),

węzły - są wszystkie relacje i połączenia z trasą główną , w obrębie węzłów dwie jezdnie trasy głównej,

mosty i wiadukty zaprojektowano jako dwa niezależne obiekty pod każdą jezdnię co umożliwia realizację w etapie jednego z nich,

niezależne przejście dla dużych zwierząt w rejonie km 230+850 – zakłada się realizację wiaduktu również pod jezdnią istniejącą, która pełnić będzie funkcję drogi serwisowej.

# ORGANIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Dla zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w koncepcji obwodnicy uwzględniono:

warunki połączeń dróg i dopuszczalne odstępy między węzłami lub skrzyżowaniami zgodne z rozporządzeniem,

zaprojektowanie węzłów typu WB o bezkolizyjnie prowadzonych relacjach o dominującym natężeniu,

środkowy pas dzielący szerokości 4 m umożliwiający umieszczenie na nim barier energochłonnych,

odtworzenie szlaków migracji zwierząt przeciętych w wyniku budowy obwodnicy poprzez budowę niezależnego  podziemnego przejścia dla zwierząt,

wydłużenie o ok. 10 m projektowanych obiektów mostowych umożliwiające przechodzenie zwierząt,

oświetlenie węzłów na obwodnicy,

bariery energochłonne obustronne przy nasypach powyżej 2,0 m oraz obok elementów konstrukcji inżynierskich przy odległości mniejszej niż 1,25 m od krawędzi pasa awaryjnego.

# ANALIZA EKONOMICZNA

WPROWADZENIE

Analiza ekonomiczna dokonana została przez porównanie kosztów i nakładów dla pięciu wariantów:

Wariant „0” - bezinwestycyjny

Stara droga o przekroju 7,0 m z poboczami 2,0 m w terenie płaskim o prędkości projektowej 70 km/h, stan nawierzchni wg. SOSN - C.

Wariant 1 - inwestycyjny

Droga ekspresowa, docelowo dwujezdniowa o przekroju 2 x 7,0 m + 2 x 2,5 m, z poboczami utwardzonymi, o prędkości projektowej 100 km/h w terenie płaskim, stan nawierzchni wg. SOSN - A.

Do 2034 roku przewiduje się realizację jednej jezdni oraz robót ziemnych dla obu jezdni.

Wariant 1 tak jak i wszystkie pozostałe warianty ze względu na istniejące jezioro Rajgrodzkie zlokalizowany jest po południowej stronie miasta Rajgród.

Początek (wspólny dla wszystkich wariantów analizowanych w II etapie studium) przed miejscowością Tama – km 230+500 istniejącego pikietażu, koniec analizowanego odcinka w węźle „Barszcze” w km 241+167. Długość obwodnicy w tym wariancie wynosi 10,67 km.

Droga istniejąca pozostaje do obsługi ruchu lokalnego.

Na przecięciu z drogą powiatową nr 1792 B (km 234+250) projektuje się węzeł „Rajgród”, typu WB 
z kolizjami na drodze powiatowej zapewniający podstawowe powiązanie z miastem.

Przejazdy drogowe górą (nad trasą).

Wariant 2 - inwestycyjny

Droga ekspresowa, docelowo dwujezdniowa o przekroju 2 x 7,0 m + 2 x 2,5 m, z poboczami utwardzonymi, o prędkości projektowej 100 km/h w terenie płaskim, stan nawierzchni wg. SOSN - A.

Do 2034 roku przewiduje się realizację jednej jezdni oraz robót ziemnych dla obu jezdni.

Początek przed miejscowością Tama – km 230+500 istniejącego pikietażu, koniec w węźle „Barszcze” w km 241+538. Długość obwodnicy w tym wariancie wynosi 11,04 km.

Węzeł „Rajgród” typu WB zlokalizowany jest w tym wariancie na przecięciu z drogami powiatowymi 
nr 1787 B i 1216 B (km 231+400).

Wariant 4 - inwestycyjny

Droga ekspresowa, docelowo dwujezdniowa o przekroju 2 x 7,0 m + 2 x 2,5 m, z poboczami utwardzonymi, o prędkości projektowej 100 km/h w terenie płaskim, stan nawierzchni wg. SOSN - A.

Do 2034 roku przewiduje się realizację jednej jezdni oraz robót ziemnych dla obu jezdni.

Początek przed miejscowością Tama – km 230+500 istniejącego pikietażu, koniec w węźle „Barszcze” w km 240+715. Długość obwodnicy w tym wariancie wynosi 10,22 km.

Węzeł „Rajgród” typu WB zlokalizowany jest w tym wariancie na przecięciu z drogami powiatowymi nr 1787 B i 1216 B (km 231+400).

Przez stawy w miejscowości Wojdy trasa przebiega na estakadzie na długości około 800 m.

Wariant 4a - inwestycyjny

Droga ekspresowa, docelowo dwujezdniowa o przekroju 2 x 7,0 m + 2 x 2,5 m, z poboczami utwardzonymi, o prędkości projektowej 100 km/h w terenie płaskim, stan nawierzchni wg. SOSN - A.

Do 2034 roku przewiduje się realizację jednej jezdni oraz robót ziemnych dla obu jezdni.

Początek przed miejscowością Tama – km 230+500 istniejącego pikietaża, koniec w węźle „Barszcze” w km 240+870. Długość obwodnicy w tym wariancie wynosi 10,37 km.

Na przecięciu z drogą powiatową nr 1792 B projektuje się węzeł „Rajgród” typu WB z kolizjami na drodze powiatowej (km 234+250) zapewniający podstawowe powiązanie z miastem.

Przejazdy drogowe górą (nad trasą).

Analizy dokonano na podstawie:

„Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych” opracowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, zgodnie z zaleceniami Banku Światowego z uwzględnieniem aktualizacji na 2006 rok,

pomiarów ruchu na trasie,

prognoz ruchu dla roku 2014, 2034 wykonanych w ramach niniejszego opracowania wg. metody opisanej w pkt. 9.1, które stały się podstawą do wyznaczenia średniorocznych obciążeń dobowych dla każdego rodzaju ruchu i każdego roku w latach 2014 – 2034,

danych wejściowych, dotyczących kosztów jednostkowych robót wg cen 2006 r. i przewidzianych terminów rozpoczęcia i zakończenia inwestycji a także podziału nakładów na poszczególne lata cyklu inwestycyjnego.

Tabela 20. Prognoza i prędkości ruchu - istniejąca droga, odcinek granica opracowania - Barszcze (bez odcinka przez miasto) – Wariant 0

| Rok | ŚREDNIOROCZNY RUCH DOBOWY W JEDN.RZECZ | N1 poj/h | N2 poj/h | W0 - V km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO | SD | SCb | SCp | A | suma |  |  | SO,SD | SC,A |
| 2014 | 3520 | 480 | 490 | 520 | 190 | 5200 | 304 | 57 | 87,8 | 73,2 |
| 2015 | 3586 | 489 | 497 | 527 | 193 | 5292 | 309 | 58 | 87,8 | 73,2 |
| 2016 | 3653 | 498 | 505 | 535 | 195 | 5386 | 315 | 59 | 87,8 | 73,2 |
| 2017 | 3721 | 508 | 512 | 543 | 198 | 5482 | 320 | 60 | 87,8 | 73,2 |
| 2018 | 3791 | 518 | 520 | 550 | 201 | 5580 | 325 | 60 | 87,8 | 73,2 |
| 2019 | 3862 | 527 | 528 | 558 | 203 | 5679 | 331 | 61 | 87,8 | 73,2 |
| 2020 | 3934 | 538 | 536 | 566 | 206 | 5780 | 337 | 62 | 87,8 | 73,2 |
| 2021 | 4008 | 548 | 544 | 574 | 209 | 5883 | 342 | 63 | 87,8 | 73,2 |
| 2022 | 4083 | 558 | 552 | 582 | 212 | 5987 | 348 | 64 | 87,8 | 73,2 |
| 2023 | 4159 | 569 | 560 | 591 | 215 | 6094 | 354 | 65 | 87,8 | 73,2 |
| 2024 | 4237 | 580 | 569 | 599 | 218 | 6202 | 360 | 66 | 87,8 | 73,2 |
| 2025 | 4316 | 591 | 577 | 608 | 221 | 6313 | 367 | 67 | 87,8 | 73,2 |
| 2026 | 4397 | 602 | 586 | 616 | 224 | 6425 | 373 | 68 | 87,8 | 73,2 |
| 2027 | 4479 | 613 | 595 | 625 | 227 | 6539 | 379 | 69 | 87,8 | 73,2 |
| 2028 | 4563 | 625 | 604 | 634 | 230 | 6656 | 386 | 70 | 87,8 | 73,1 |
| 2029 | 4649 | 637 | 613 | 643 | 233 | 6774 | 393 | 71 | 87,8 | 73,1 |
| 2030 | 4735 | 649 | 622 | 652 | 237 | 6895 | 399 | 72 | 87,8 | 73,1 |
| 2031 | 4824 | 661 | 631 | 661 | 240 | 7018 | 406 | 73 | 87,8 | 73,1 |
| 2032 | 4914 | 674 | 641 | 671 | 243 | 7143 | 413 | 74 | 87,8 | 73,1 |
| 2033 | 5006 | 687 | 650 | 680 | 247 | 7270 | 420 | 75 | 87,8 | 73,1 |
| 2034 | 5100 | 700 | 660 | 690 | 250 | 7400 | 428 | 76 | 87,8 | 73,1 |

Tabela 21. Prognoza i prędkości ruchu - istniejąca droga, odcinek przez miasto Rajgród – Wariant 0

| Rok | ŚREDNIOROCZNY RUCH DOBOWY W JEDN.RZECZ | N1 poj/h | N2 poj/h | W0 – V km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO | SD | SC | SCc | A | suma |  |  | SO,SD | SC,A |
| 2014 | 3520 | 480 | 490 | 520 | 190 | 5200 | 304 | 57 | 42,7 | 42,7 |
| 2015 | 3586 | 489 | 497 | 527 | 193 | 5292 | 309 | 58 | 42,7 | 42,7 |
| 2016 | 3653 | 498 | 505 | 535 | 195 | 5386 | 315 | 59 | 42,7 | 42,7 |
| 2017 | 3721 | 508 | 512 | 543 | 198 | 5482 | 320 | 60 | 42,6 | 42,6 |
| 2018 | 3791 | 518 | 520 | 550 | 201 | 5580 | 325 | 60 | 42,6 | 42,6 |
| 2019 | 3862 | 527 | 528 | 558 | 203 | 5679 | 331 | 61 | 42,6 | 42,6 |
| 2020 | 3934 | 538 | 536 | 566 | 206 | 5780 | 337 | 62 | 42,5 | 42,5 |
| 2021 | 4008 | 548 | 544 | 574 | 209 | 5883 | 342 | 63 | 42,5 | 42,5 |
| 2022 | 4083 | 558 | 552 | 582 | 212 | 5987 | 348 | 64 | 42,5 | 42,5 |
| 2023 | 4159 | 569 | 560 | 591 | 215 | 6094 | 354 | 65 | 42,4 | 42,4 |
| 2024 | 4237 | 580 | 569 | 599 | 218 | 6202 | 360 | 66 | 42,4 | 42,4 |
| 2025 | 4316 | 591 | 577 | 608 | 221 | 6313 | 367 | 67 | 42,4 | 42,4 |
| 2026 | 4397 | 602 | 586 | 616 | 224 | 6425 | 373 | 68 | 42,3 | 42,3 |
| 2027 | 4479 | 613 | 595 | 625 | 227 | 6539 | 379 | 69 | 42,3 | 42,3 |
| 2028 | 4563 | 625 | 604 | 634 | 230 | 6656 | 386 | 70 | 42,3 | 42,3 |
| 2029 | 4649 | 637 | 613 | 643 | 233 | 6774 | 393 | 71 | 42,2 | 42,2 |
| 2030 | 4735 | 649 | 622 | 652 | 237 | 6895 | 399 | 72 | 42,2 | 42,2 |
| 2031 | 4824 | 661 | 631 | 661 | 240 | 7018 | 406 | 73 | 42,1 | 42,1 |
| 2032 | 4914 | 674 | 641 | 671 | 243 | 7143 | 413 | 74 | 42,1 | 42,1 |
| 2033 | 5006 | 687 | 650 | 680 | 247 | 7270 | 420 | 75 | 42,0 | 42,0 |
| 2034 | 5100 | 700 | 660 | 690 | 250 | 7400 | 428 | 76 | 42,0 | 42,0 |

Tabela 22. Prognoza i prędkości ruchu - S 61, odcinek: granica opracowania – Barszcze 
(warianty 1 i 4a) oraz odcinek: granica opracowania – Tama (warianty 2 i 4)

| Rok | ŚREDNIOROCZNY RUCH DOBOWY W JEDN.RZECZ | N1 poj/h | N2 poj/h | Winw - V km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO | SD | SCb | SCp | A | suma |  |  | SO,SD | SC,A |
| 2014 | 3520 | 480 | 490 | 520 | 190 | 5200 | 304 | 57 | 97,8 | 75,4 |
| 2015 | 3586 | 489 | 497 | 527 | 193 | 5292 | 309 | 58 | 97,8 | 75,4 |
| 2016 | 3653 | 498 | 505 | 535 | 195 | 5386 | 315 | 59 | 97,8 | 75,4 |
| 2017 | 3721 | 508 | 512 | 543 | 198 | 5482 | 320 | 60 | 97,8 | 75,4 |
| 2018 | 3791 | 518 | 520 | 550 | 201 | 5580 | 325 | 60 | 97,8 | 75,4 |
| 2019 | 3862 | 527 | 528 | 558 | 203 | 5679 | 331 | 61 | 97,8 | 75,4 |
| 2020 | 3934 | 538 | 536 | 566 | 206 | 5780 | 337 | 62 | 97,8 | 75,4 |
| 2021 | 4008 | 548 | 544 | 574 | 209 | 5883 | 342 | 63 | 97,8 | 75,4 |
| 2022 | 4083 | 558 | 552 | 582 | 212 | 5987 | 348 | 64 | 97,8 | 75,4 |
| 2023 | 4159 | 569 | 560 | 591 | 215 | 6094 | 354 | 65 | 97,8 | 75,4 |
| 2024 | 4237 | 580 | 569 | 599 | 218 | 6202 | 360 | 66 | 97,8 | 75,4 |
| 2025 | 4316 | 591 | 577 | 608 | 221 | 6313 | 367 | 67 | 97,8 | 75,4 |
| 2026 | 4397 | 602 | 586 | 616 | 224 | 6425 | 373 | 68 | 97,8 | 75,4 |
| 2027 | 4479 | 613 | 595 | 625 | 227 | 6539 | 379 | 69 | 97,8 | 75,4 |
| 2028 | 4563 | 625 | 604 | 634 | 230 | 6656 | 386 | 70 | 97,8 | 75,3 |
| 2029 | 4649 | 637 | 613 | 643 | 233 | 6774 | 393 | 71 | 97,8 | 75,3 |
| 2030 | 4735 | 649 | 622 | 652 | 237 | 6895 | 399 | 72 | 97,8 | 75,3 |
| 2031 | 4824 | 661 | 631 | 661 | 240 | 7018 | 406 | 73 | 97,7 | 75,3 |
| 2032 | 4914 | 674 | 641 | 671 | 243 | 7143 | 413 | 74 | 97,7 | 75,3 |
| 2033 | 5006 | 687 | 650 | 680 | 247 | 7270 | 420 | 75 | 97,7 | 75,3 |
| 2034 | 5100 | 700 | 660 | 690 | 250 | 7400 | 428 | 76 | 97,7 | 75,3 |

Tabela 23. Prognoza i prędkości ruchu S 61, S 61, odcinek Tama – Barszcze (warianty 2 i 4)

| Rok | ŚREDNIOROCZNY RUCH DOBOWY W JEDN.RZECZ | N1 poj/h | N2 poj/h | Winw - V km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO | SD | SC | SCc | A | suma |  |  | SO,SD | SC,A |
| 2014 | 3309 | 456 | 485 | 515 | 188 | 4953 | 292 | 56 | 97,8 | 78,2 |
| 2015 | 3369 | 464 | 493 | 522 | 191 | 5039 | 297 | 57 | 97,8 | 78,2 |
| 2016 | 3430 | 473 | 500 | 530 | 193 | 5127 | 302 | 58 | 97,8 | 78,2 |
| 2017 | 3493 | 482 | 508 | 537 | 196 | 5216 | 307 | 59 | 97,8 | 78,2 |
| 2018 | 3556 | 491 | 516 | 545 | 199 | 5307 | 312 | 60 | 97,8 | 78,2 |
| 2019 | 3621 | 500 | 524 | 553 | 201 | 5399 | 317 | 61 | 97,8 | 78,2 |
| 2020 | 3686 | 509 | 533 | 561 | 204 | 5493 | 323 | 62 | 97,8 | 78,2 |
| 2021 | 3753 | 518 | 541 | 568 | 207 | 5589 | 328 | 63 | 97,8 | 78,2 |
| 2022 | 3822 | 528 | 550 | 577 | 210 | 5686 | 334 | 63 | 97,8 | 78,2 |
| 2023 | 3891 | 538 | 558 | 585 | 213 | 5785 | 339 | 64 | 97,8 | 78,2 |
| 2024 | 3962 | 548 | 567 | 593 | 216 | 5885 | 345 | 65 | 97,8 | 78,2 |
| 2025 | 4034 | 558 | 576 | 602 | 219 | 5988 | 351 | 66 | 97,8 | 78,2 |
| 2026 | 4107 | 568 | 585 | 610 | 222 | 6092 | 357 | 67 | 97,8 | 78,2 |
| 2027 | 4181 | 579 | 594 | 619 | 225 | 6198 | 363 | 68 | 97,8 | 78,2 |
| 2028 | 4257 | 589 | 604 | 628 | 228 | 6306 | 369 | 69 | 97,8 | 78,2 |
| 2029 | 4335 | 600 | 613 | 636 | 231 | 6416 | 375 | 70 | 97,8 | 78,1 |
| 2030 | 4413 | 611 | 623 | 646 | 235 | 6528 | 381 | 71 | 97,8 | 78,1 |
| 2031 | 4494 | 623 | 633 | 655 | 238 | 6642 | 388 | 72 | 97,8 | 78,1 |
| 2032 | 4575 | 634 | 643 | 664 | 241 | 6757 | 394 | 74 | 97,8 | 78,1 |
| 2033 | 4658 | 646 | 653 | 673 | 245 | 6875 | 401 | 75 | 97,8 | 78,1 |
| 2034 | 4743 | 658 | 663 | 683 | 248 | 6995 | 408 | 76 | 97,8 | 78,1 |

Tabela 24. Prognoza i prędkości ruchu - istniejąca droga, odcinek Tama – Barszcze (bez miasta Rajgród) - dla wariantu 2 i wariantu 4

| Rok | ŚREDNIOROCZNY RUCH DOBOWY W JEDN.RZECZ | N1 poj/h | N2 poj/h | W0 - V km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO | SD | SCb | SCp | A | suma |  |  | SO,SD | SC,A |
| 2014 | 211 | 24 | 5 | 5 | 2 | 247 | 12 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2015 | 217 | 25 | 5 | 5 | 2 | 253 | 13 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2016 | 222 | 25 | 5 | 5 | 2 | 260 | 13 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2017 | 228 | 26 | 5 | 5 | 2 | 267 | 13 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2018 | 234 | 27 | 5 | 5 | 2 | 274 | 14 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2019 | 241 | 28 | 5 | 5 | 2 | 281 | 14 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2020 | 247 | 28 | 6 | 6 | 2 | 289 | 14 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2021 | 254 | 29 | 6 | 6 | 2 | 296 | 15 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2022 | 260 | 30 | 6 | 6 | 2 | 304 | 15 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2023 | 267 | 31 | 6 | 6 | 2 | 312 | 15 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2024 | 274 | 32 | 6 | 6 | 2 | 320 | 16 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2025 | 282 | 33 | 6 | 6 | 2 | 328 | 16 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2026 | 289 | 34 | 6 | 6 | 2 | 337 | 17 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2027 | 297 | 35 | 6 | 6 | 2 | 346 | 17 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2028 | 305 | 36 | 6 | 6 | 2 | 355 | 18 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2029 | 313 | 37 | 6 | 6 | 2 | 364 | 18 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2030 | 321 | 38 | 7 | 7 | 2 | 374 | 18 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2031 | 330 | 39 | 7 | 7 | 2 | 384 | 19 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2032 | 339 | 40 | 7 | 7 | 2 | 394 | 19 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2033 | 348 | 41 | 7 | 7 | 2 | 404 | 20 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2034 | 357 | 42 | 7 | 7 | 2 | 415 | 20 | 1 | 88,2 | 73,4 |

Tabela 25. Prognoza i prędkości ruchu - istniejąca droga, odcinek przez miasto Rajgród (warianty 2 i 4)

| Rok | ŚREDNIOROCZNY RUCH DOBOWY W JEDN.RZECZ | N1 poj/h | N2 poj/h | W0 – V km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO | SD | SC | SCc | A | suma |  |  | SO,SD | SC,A |
| 2014 | 211 | 24 | 5 | 5 | 2 | 247 | 12 | 1 | 43,4 | 43,4 |
| 2015 | 217 | 25 | 5 | 5 | 2 | 253 | 13 | 1 | 43,4 | 43,4 |
| 2016 | 222 | 25 | 5 | 5 | 2 | 260 | 13 | 1 | 43,4 | 43,4 |
| 2017 | 228 | 26 | 5 | 5 | 2 | 267 | 13 | 1 | 43,4 | 43,4 |
| 2018 | 234 | 27 | 5 | 5 | 2 | 274 | 14 | 1 | 43,4 | 43,4 |
| 2019 | 241 | 28 | 5 | 5 | 2 | 281 | 14 | 1 | 43,4 | 43,4 |
| 2020 | 247 | 28 | 6 | 6 | 2 | 289 | 14 | 1 | 43,4 | 43,4 |
| 2021 | 254 | 29 | 6 | 6 | 2 | 296 | 15 | 1 | 43,4 | 43,4 |
| 2022 | 260 | 30 | 6 | 6 | 2 | 304 | 15 | 1 | 43,4 | 43,4 |
| 2023 | 267 | 31 | 6 | 6 | 2 | 312 | 15 | 1 | 43,4 | 43,4 |
| 2024 | 274 | 32 | 6 | 6 | 2 | 320 | 16 | 1 | 43,4 | 43,4 |
| 2025 | 282 | 33 | 6 | 6 | 2 | 328 | 16 | 1 | 43,4 | 43,4 |
| 2026 | 289 | 34 | 6 | 6 | 2 | 337 | 17 | 1 | 43,4 | 43,4 |
| 2027 | 297 | 35 | 6 | 6 | 2 | 346 | 17 | 1 | 43,4 | 43,4 |
| 2028 | 305 | 36 | 6 | 6 | 2 | 355 | 18 | 1 | 43,4 | 43,4 |
| 2029 | 313 | 37 | 6 | 6 | 2 | 364 | 18 | 1 | 43,4 | 43,4 |
| 2030 | 321 | 38 | 7 | 7 | 2 | 374 | 18 | 1 | 43,4 | 43,4 |
| 2031 | 330 | 39 | 7 | 7 | 2 | 384 | 19 | 1 | 43,4 | 43,4 |
| 2032 | 339 | 40 | 7 | 7 | 2 | 394 | 19 | 1 | 43,4 | 43,4 |
| 2033 | 348 | 41 | 7 | 7 | 2 | 404 | 20 | 1 | 43,4 | 43,4 |
| 2034 | 357 | 42 | 7 | 7 | 2 | 415 | 20 | 1 | 43,4 | 43,4 |

Tabela 26. Prognoza i prędkości ruchu droga dojazdowa, odcinek węzeł Rajgród - miasto Rajgród – (warianty 1 i 4a)

| Rok | ŚREDNIOROCZNY RUCH DOBOWY W JEDN. RZECZ | N1 poj/h | N2 poj/h | W0 - V km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO | SD | SCb | SCp | A | suma |  |  | SO,SD | SC,A |
| 2014 | 211 | 24 | 5 | 5 | 2 | 247 | 12 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2015 | 217 | 25 | 5 | 5 | 2 | 253 | 13 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2016 | 222 | 25 | 5 | 5 | 2 | 260 | 13 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2017 | 228 | 26 | 5 | 5 | 2 | 267 | 13 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2018 | 234 | 27 | 5 | 5 | 2 | 274 | 14 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2019 | 241 | 28 | 5 | 5 | 2 | 281 | 14 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2020 | 247 | 28 | 6 | 6 | 2 | 289 | 14 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2021 | 254 | 29 | 6 | 6 | 2 | 296 | 15 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2022 | 260 | 30 | 6 | 6 | 2 | 304 | 15 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2023 | 267 | 31 | 6 | 6 | 2 | 312 | 15 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2024 | 274 | 32 | 6 | 6 | 2 | 320 | 16 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2025 | 282 | 33 | 6 | 6 | 2 | 328 | 16 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2026 | 289 | 34 | 6 | 6 | 2 | 337 | 17 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2027 | 297 | 35 | 6 | 6 | 2 | 346 | 17 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2028 | 305 | 36 | 6 | 6 | 2 | 355 | 18 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2029 | 313 | 37 | 6 | 6 | 2 | 364 | 18 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2030 | 321 | 38 | 7 | 7 | 2 | 374 | 18 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2031 | 330 | 39 | 7 | 7 | 2 | 384 | 19 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2032 | 339 | 40 | 7 | 7 | 2 | 394 | 19 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2033 | 348 | 41 | 7 | 7 | 2 | 404 | 20 | 1 | 88,2 | 73,4 |
| 2034 | 357 | 42 | 7 | 7 | 2 | 415 | 20 | 1 | 88,2 | 73,4 |

KOSZTY UŻYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA

### Koszty eksploatacji

Podstawą obliczenia kosztów eksploatacji były:

wskaźniki jednostkowych kosztów eksploatacji każdej kategorii pojazdów, przypisane odpowiednim prędkościom podróży, wyrażone zł/pojkm wg IBDiM – 2006 dla terenu płaskiego i dla nawierzchni w stanie A dla wariantu 1 oraz w stanie B w wariancie 0,

średnioroczny dobowy ruch i prędkość na trasie,

długość trasy.

Roczne koszty eksploatacji dla każdego roku w okresie analizy pokazuje 10 tabel (w egz. archiwalnym).

### Koszty czasu

Podstawą do wyznaczania kosztów czasu były:

jednostkowe koszty czasu pasażerów samochodów osobowych i autobusów,

jednostkowe koszty czasu traconego przez kierowców samochodów dostawczych, ciężarowych i autobusów,

średnie napełnienie samochodu osobowego – 1,5 osoby a autobusu – 12 osób,

struktura rodzajowa ruchu pojazdów,

długość odcinków i prędkości ruchu na tych odcinkach.

Roczne koszty czasu pokazuje 30 tabel (w egz. archiwalnym).

### Koszty wypadków

Koszty wypadków wyznaczono na podstawie:

współczynników ryzyka dla określonych rodzajów dróg, ich klas technicznych oraz rodzaju skrzyżowań wg. IBDiM - 2006,

przyjęto: W0	 – 0,248 dla drogi 7,0 m poza miastem i 0,426 w mieście

W1	– 0,124 dla trasy S 7,0+2x2,0 m

jednostkowego kosztu wypadku drogowego wynoszącego od 660 926 zł w roku 2014 do 999 737 zł w roku 2034,

średniorocznych dobowych obciążeń ruchu na odcinku o określonej długości.

Roczne koszty wypadków pokazuje 10 tabel (w egz. arch.).

### Koszty emisji spalin

Podstawą obliczenia kosztów emisji spalin były:

wskaźniki jednostkowych kosztów emisji spalin każdej kategorii pojazdów, przypisane odpowiednim prędkościom podróży, wyrażone w zł/pojkm wg. IBDiM -2006 dla terenu płaskiego i dla nawierzchni w dobrym stanie,

średnioroczny dobowy ruch i prędkość na trasie,

struktura rodzajowa ruchu pojazdów

długość trasy.

Roczne koszty eksploatacji dla każdego roku w okresie analizy podaje 10 tabel (w egz. archiwalnym).

### Koszty użytkowników i środowiska

Roczne koszty użytkowników i środowiska podają tabele [Tabela 27] – [Tabela 31].

Tabela 27. Koszty użytkowników i środowiska w tys. PLN – Wariant 0

| Rok | Eksploatacji | Czasu | Wypadków | Emisji spalin | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 69816 | 16665 | 3304 | 344 | 90129 |
| 2015 | 70887 | 16990 | 3422 | 350 | 91649 |
| 2016 | 72019 | 17731 | 3545 | 355 | 93651 |
| 2017 | 73173 | 18523 | 3674 | 361 | 95730 |
| 2018 | 74341 | 19331 | 3807 | 366 | 97846 |
| 2019 | 75529 | 20178 | 3946 | 372 | 100025 |
| 2020 | 76732 | 21083 | 4090 | 378 | 102283 |
| 2021 | 77958 | 22010 | 4240 | 384 | 104592 |
| 2022 | 79204 | 22980 | 4397 | 390 | 106970 |
| 2023 | 80484 | 24016 | 4559 | 396 | 109454 |
| 2024 | 81770 | 25242 | 4729 | 402 | 112143 |
| 2025 | 83078 | 26361 | 4905 | 408 | 114752 |
| 2026 | 84412 | 27497 | 5088 | 415 | 117411 |
| 2027 | 85763 | 28389 | 5226 | 421 | 119799 |
| 2028 | 87135 | 29551 | 5400 | 428 | 122513 |
| 2029 | 88535 | 30761 | 5578 | 434 | 125308 |
| 2030 | 89953 | 31974 | 5759 | 441 | 128127 |
| 2031 | 91399 | 33253 | 5944 | 448 | 131044 |
| 2032 | 92862 | 34534 | 6134 | 455 | 133985 |
| 2033 | 94356 | 35884 | 6327 | 453 | 137020 |
| 2034 | 100537 | 37236 | 6524 | 459 | 144757 |

Tabela 28. Koszty użytkowników i środowiska w tys. PLN – Wariant 1

| Rok | Eksploatacji | Czasu | Wypadków | Emisji spalin | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 38295 | 11200 | 1646 | 290 | 51432 |
| 2015 | 38933 | 11656 | 1713 | 250 | 52552 |
| 2016 | 39583 | 12132 | 1782 | 254 | 53751 |
| 2017 | 40243 | 12630 | 1854 | 258 | 54986 |
| 2018 | 40915 | 13148 | 1930 | 262 | 56255 |
| 2019 | 41598 | 13690 | 2009 | 266 | 57563 |
| 2020 | 42293 | 14256 | 2092 | 270 | 58910 |
| 2021 | 42999 | 14846 | 2178 | 275 | 60298 |
| 2022 | 43717 | 15463 | 2268 | 279 | 61728 |
| 2023 | 44448 | 16107 | 2362 | 284 | 63201 |
| 2024 | 45191 | 16781 | 2460 | 288 | 64720 |
| 2025 | 45947 | 17484 | 2563 | 293 | 66287 |
| 2026 | 46716 | 18217 | 2671 | 297 | 67901 |
| 2027 | 47498 | 18861 | 2755 | 302 | 69415 |
| 2028 | 48288 | 19601 | 2858 | 307 | 71054 |
| 2029 | 49097 | 20345 | 2965 | 312 | 72718 |
| 2030 | 49919 | 21108 | 3075 | 317 | 74418 |
| 2031 | 50753 | 21900 | 3187 | 322 | 76162 |
| 2032 | 51603 | 22702 | 3303 | 327 | 77936 |
| 2033 | 52469 | 23734 | 3422 | 332 | 79957 |
| 2034 | 53348 | 18218 | 3544 | 337 | 75448 |

Tabela 29. Koszty użytkowników i środowiska w tys. PLN – wariant 2

| Rok | Eksploatacji | Czasu | Wypadków | Emisji spalin | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 51955 | 12133 | 1753 | 245 | 66086 |
| 2015 | 52608 | 12639 | 1823 | 249 | 67319 |
| 2016 | 53490 | 13168 | 1897 | 253 | 68808 |
| 2017 | 54386 | 13721 | 1974 | 257 | 70338 |
| 2018 | 55297 | 14298 | 2055 | 261 | 71911 |
| 2019 | 56224 | 14901 | 2139 | 265 | 73530 |
| 2020 | 57167 | 15531 | 2227 | 270 | 75195 |
| 2021 | 58126 | 16190 | 2319 | 274 | 76909 |
| 2022 | 59102 | 16879 | 2415 | 278 | 78674 |
| 2023 | 60094 | 17598 | 2515 | 283 | 80490 |
| 2024 | 61103 | 18496 | 2620 | 287 | 82506 |
| 2025 | 62130 | 19289 | 2729 | 292 | 84440 |
| 2026 | 63174 | 20065 | 2843 | 297 | 86379 |
| 2027 | 64236 | 20681 | 2933 | 301 | 88151 |
| 2028 | 65315 | 21495 | 3044 | 306 | 90160 |
| 2029 | 66414 | 22345 | 3158 | 311 | 92228 |
| 2030 | 67532 | 23203 | 3276 | 316 | 94326 |
| 2031 | 68668 | 24084 | 3396 | 321 | 96469 |
| 2032 | 69825 | 24988 | 3520 | 326 | 98659 |
| 2033 | 71001 | 25915 | 3647 | 331 | 100895 |
| 2034 | 72198 | 26867 | 3777 | 337 | 103179 |

Tabela 30. Koszty użytkowników i środowiska w tys. PLN - Wariant 4

| Rok | Eksploatacji | Czasu | Wypadków | Emisji spalin | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 49263 | 11263 | 1632 | 228 | 62386 |
| 2015 | 49872 | 11733 | 1698 | 232 | 63534 |
| 2016 | 50708 | 12225 | 1767 | 235 | 64935 |
| 2017 | 51559 | 12738 | 1839 | 239 | 66375 |
| 2018 | 52424 | 13274 | 1914 | 243 | 67854 |
| 2019 | 53303 | 13835 | 1992 | 247 | 69377 |
| 2020 | 54198 | 14420 | 2074 | 251 | 70943 |
| 2021 | 55109 | 15032 | 2160 | 255 | 72555 |
| 2022 | 56034 | 15672 | 2249 | 259 | 74214 |
| 2023 | 56976 | 16340 | 2342 | 263 | 75922 |
| 2024 | 57934 | 17173 | 2440 | 267 | 77814 |
| 2025 | 58908 | 17910 | 2542 | 271 | 79632 |
| 2026 | 59899 | 18631 | 2649 | 276 | 81455 |
| 2027 | 60907 | 19205 | 2733 | 280 | 83125 |
| 2028 | 61931 | 19962 | 2836 | 285 | 85014 |
| 2029 | 62974 | 20752 | 2943 | 289 | 86958 |
| 2030 | 64035 | 21549 | 3052 | 294 | 88930 |
| 2031 | 65114 | 22368 | 3164 | 299 | 90945 |
| 2032 | 66212 | 23208 | 3279 | 303 | 93003 |
| 2033 | 67329 | 24070 | 3398 | 308 | 95106 |
| 2034 | 68465 | 24955 | 3520 | 313 | 97253 |

Tabela 31. Koszty użytkowników i środowiska w tys. PLN - Wariant 4a

| Rok | Eksploatacji | Czasu | Wypadków | Emisji spalin | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 37727 | 10885 | 1600 | 282 | 50494 |
| 2015 | 38355 | 11328 | 1665 | 253 | 51602 |
| 2016 | 38995 | 11791 | 1732 | 257 | 52776 |
| 2017 | 39645 | 12275 | 1802 | 261 | 53984 |
| 2018 | 40306 | 12778 | 1876 | 266 | 55226 |
| 2019 | 40979 | 13305 | 1953 | 270 | 56507 |
| 2020 | 41663 | 13855 | 2033 | 274 | 57825 |
| 2021 | 42359 | 14429 | 2117 | 278 | 59182 |
| 2022 | 43066 | 15029 | 2204 | 283 | 60581 |
| 2023 | 43785 | 15654 | 2296 | 287 | 62022 |
| 2024 | 44517 | 16309 | 2391 | 292 | 63509 |
| 2025 | 45261 | 16992 | 2491 | 297 | 65041 |
| 2026 | 46018 | 17705 | 2595 | 301 | 66620 |
| 2027 | 46787 | 18331 | 2677 | 306 | 68101 |
| 2028 | 47566 | 19049 | 2778 | 311 | 69704 |
| 2029 | 48362 | 19773 | 2882 | 316 | 71332 |
| 2030 | 49171 | 20514 | 2988 | 321 | 72995 |
| 2031 | 49992 | 21284 | 3098 | 326 | 74700 |
| 2032 | 50829 | 22064 | 3210 | 331 | 76435 |
| 2033 | 51681 | 23067 | 3326 | 336 | 78410 |
| 2034 | 52547 | 17706 | 3444 | 342 | 74039 |

### Roczne efekty dla użytkowników i środowiska

Roczne efekty w wariantach podają tabele [Tabela 32] ÷ [Tabela 35].

Tabela 32. Roczne efekty w tys. PLN – Wariant 1

| Rok | Eksploatacji | Czasu | Wypadków | Emisji spalin | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 31521 | 5465 | 1657 | 54 | 38698 |
| 2015 | 31954 | 5334 | 1709 | 100 | 39097 |
| 2016 | 32436 | 5598 | 1763 | 101 | 39899 |
| 2017 | 32930 | 5892 | 1819 | 103 | 40744 |
| 2018 | 33427 | 6183 | 1877 | 104 | 41591 |
| 2019 | 33931 | 6488 | 1937 | 106 | 42462 |
| 2020 | 34439 | 6828 | 1999 | 107 | 43373 |
| 2021 | 34959 | 7164 | 2063 | 109 | 44294 |
| 2022 | 35486 | 7517 | 2129 | 111 | 45243 |
| 2023 | 36035 | 7909 | 2197 | 112 | 46254 |
| 2024 | 36579 | 8462 | 2268 | 114 | 47423 |
| 2025 | 37131 | 8877 | 2341 | 116 | 48465 |
| 2026 | 37696 | 9279 | 2417 | 117 | 49510 |
| 2027 | 38265 | 9528 | 2472 | 119 | 50384 |
| 2028 | 38847 | 9950 | 2542 | 121 | 51459 |
| 2029 | 39438 | 10416 | 2613 | 122 | 52589 |
| 2030 | 40033 | 10867 | 2684 | 124 | 53709 |
| 2031 | 40646 | 11353 | 2757 | 126 | 54882 |
| 2032 | 41259 | 11832 | 2831 | 128 | 56049 |
| 2033 | 41887 | 12150 | 2905 | 121 | 57063 |
| 2034 | 47189 | 19018 | 2980 | 122 | 69309 |

Tabela 33. Roczne efekty w tys. PLN - Wariant 2

| Rok | Eksploatacji | Czasu | Wypadków | Emisji spalin | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 17861 | 2196 | 1551 | 99 | 21707 |
| 2015 | 18279 | 2290 | 1599 | 101 | 22268 |
| 2016 | 18529 | 2387 | 1648 | 102 | 22667 |
| 2017 | 18787 | 2501 | 1699 | 104 | 23092 |
| 2018 | 19044 | 2608 | 1752 | 105 | 23510 |
| 2019 | 19305 | 2720 | 1807 | 107 | 23939 |
| 2020 | 19565 | 2851 | 1864 | 108 | 24387 |
| 2021 | 19831 | 2973 | 1922 | 110 | 24836 |
| 2022 | 20102 | 3102 | 1982 | 111 | 25297 |
| 2023 | 20390 | 3251 | 2045 | 113 | 25798 |
| 2024 | 20667 | 3247 | 2109 | 114 | 26137 |
| 2025 | 20948 | 3388 | 2176 | 116 | 26628 |
| 2026 | 21238 | 3604 | 2244 | 118 | 27204 |
| 2027 | 21526 | 3846 | 2293 | 119 | 27785 |
| 2028 | 21820 | 4010 | 2356 | 121 | 28307 |
| 2029 | 22121 | 4172 | 2419 | 123 | 28835 |
| 2030 | 22421 | 4333 | 2484 | 124 | 29362 |
| 2031 | 22730 | 4519 | 2549 | 126 | 29924 |
| 2032 | 23038 | 4690 | 2614 | 128 | 30469 |
| 2033 | 23355 | 4887 | 2680 | 121 | 31043 |
| 2034 | 28339 | 5068 | 2747 | 122 | 36276 |

Tabela 34. Roczne efekty w tys PLN - Wariant 4

| Rok | Eksploatacji | Czasu | Wypadków | Emisjispalin | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 22567 | 3383 | 1759 | 125 | 27835 |
| 2015 | 23060 | 3525 | 1815 | 127 | 28528 |
| 2016 | 23388 | 3675 | 1873 | 129 | 29065 |
| 2017 | 23725 | 3842 | 1933 | 131 | 29631 |
| 2018 | 24062 | 4005 | 1995 | 133 | 30195 |
| 2019 | 24404 | 4176 | 2059 | 135 | 30773 |
| 2020 | 24746 | 4367 | 2125 | 137 | 31375 |
| 2021 | 25097 | 4554 | 2194 | 139 | 31983 |
| 2022 | 25453 | 4749 | 2265 | 141 | 32607 |
| 2023 | 25828 | 4967 | 2338 | 143 | 33276 |
| 2024 | 26193 | 5048 | 2414 | 145 | 33800 |
| 2025 | 26564 | 5266 | 2493 | 147 | 34470 |
| 2026 | 26945 | 5558 | 2574 | 149 | 35227 |
| 2027 | 27326 | 5862 | 2632 | 151 | 35971 |
| 2028 | 27714 | 6104 | 2707 | 153 | 36679 |
| 2029 | 28111 | 6348 | 2783 | 155 | 37397 |
| 2030 | 28508 | 6592 | 2860 | 158 | 38118 |
| 2031 | 28916 | 6863 | 2938 | 160 | 38877 |
| 2032 | 29324 | 7121 | 3017 | 162 | 39624 |
| 2033 | 29743 | 7408 | 3097 | 156 | 40404 |
| 2034 | 34981 | 7680 | 3177 | 157 | 45995 |

Tabela 35. Roczne efekty w tys. PLN - Wariant 4a

| Rok | Eksploatacji | Czasu | Wypadków | Emisji spalin | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 34104 | 6097 | 1791 | 71 | 42063 |
| 2015 | 34577 | 6380 | 1849 | 105 | 42911 |
| 2016 | 35102 | 6677 | 1908 | 107 | 43793 |
| 2017 | 35639 | 7006 | 1969 | 109 | 44722 |
| 2018 | 36179 | 7331 | 2033 | 110 | 45653 |
| 2019 | 36728 | 7674 | 2098 | 112 | 46612 |
| 2020 | 37282 | 8052 | 2166 | 113 | 47613 |
| 2021 | 37847 | 8428 | 2237 | 115 | 48627 |
| 2022 | 38421 | 8823 | 2309 | 117 | 49670 |
| 2023 | 39018 | 9258 | 2385 | 119 | 50780 |
| 2024 | 39610 | 9856 | 2463 | 120 | 52050 |
| 2025 | 40211 | 10318 | 2544 | 122 | 53196 |
| 2026 | 40827 | 10770 | 2628 | 124 | 54348 |
| 2027 | 41446 | 11062 | 2688 | 126 | 55322 |
| 2028 | 42079 | 11533 | 2765 | 128 | 56505 |
| 2029 | 42724 | 12049 | 2844 | 130 | 57747 |
| 2030 | 43372 | 12551 | 2924 | 131 | 58978 |
| 2031 | 44039 | 13090 | 3004 | 133 | 60267 |
| 2032 | 44707 | 13622 | 3086 | 135 | 61551 |
| 2033 | 45392 | 14002 | 3169 | 129 | 62691 |
| 2034 | 50899 | 20747 | 3253 | 130 | 75028 |

NAKŁADY

Podstawą do ustalenia kosztów realizacji trasy były przedmiary robót wykonane dla poszczególnych jej elementów.

Nakłady na realizację ustalono na podstawie „Biuletynu Cen Scalonych” obowiązujących w I półroczu 2006 roku.

Przy określaniu nakładów przyjęto następujące założenia:

w robotach ziemnych dla przekroju dwujezdniowego na drodze nr 61 przy formowaniu nasypów oraz wymianie gruntów o słabej nośności uwzględniono transport mas ziemnych z odległości 15 km,

w robotach nawierzchniowych dla jednej jezdni na drodze nr 61 uwzględniono:

nawierzchnie trasy wg KR-6 dla trasy głównej

nawierzchnie dla łącznic wg. KR4

nawierzchnie dróg dojazdowych wg KR1

w kosztach uwzględniono doprowadzenie nośności podłoża gruntowego do grup G-1,

uwzględniono opłaty za zajęcie gruntów leśnych i rolnych dla przekroju dwujezdniowego na drodze nr 61 wyznaczone na podstawie aktualnych cen (wg GUS):

drewno – 131,35 zł/m3

żyto – 27,88 zł/ dt

w organizacji ruchu uwzględniono:

sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach,

informacje drogowskazowe na węzłach,

oznakowanie pionowe i poziome.

w kosztach wykupu trenów uwzględniono tereny w liniach rozgraniczających

Wykaz robót do wykonania zestawiono w tabeli [Tabela 36] a wykaz nakładów na realizację (bez podatku VAT) w tabeli [Tabela 37].

Tabela 36. Zestawienie robót do wykonania

| Wyszczególnienie | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 4 | Wariant 4a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość jednostek |
| Odtworzenie trasy [km] | 10,67 | 11,04 | 10,22 | 10,37 |
| Usunięcie humusu [ha] | 42,36 | 43,2 | 40 | 41,34 |
| Powierzchnia lasów do wycięcia [ha] | 13,6 | 25,5 | 14,7 | 16,4 |
| Roboty ziemne-wykop [ tys m3] | 230,8 | 196,4 | 187,9 | 193,2 |
| Roboty ziemne-wykop na odkład [ tys m3] | 138 | 78 | 42 | 48 |
| Roboty ziemne-nasyp [tys m3] | 972 | 1020,2 | 890,4 | 680 |
| Nawierzchnia ciężkie [m2] | 147070 | 154200 | 142620 | 156100 |
| Nawierzchnia łącznic [m2] | 6000 | 4200 | 4200 | 7000 |
| Nawierzchnia dróg dojazdowychL [m2] | 47750 | 44000 | 41500 | 46375 |
| Obiekty mostowe nowoprojekt.[m2] |  |  |  |  |
| Bariery ochronne [m] | 7760 | 7360 | 7580 | 8490 |
| Ekrany dzwiękochłonne [m] | 330 | 0 | 300 | 300 |
| Humusowanie [ha] | 10,06 | 10,6 | 9,3 | 10,03 |
| Wykup gruntów [ha] | 55,6 | 60,8 | 54,7 | 52,1 |
| Wykup nieużytków [ha] | 26,5 | 20,9 | 31,2 | 33,4 |
| Wykup budynków ogółem |  |  |  |  |
| - mieszkalnych [szt.] | 2 | 4 | 3 | 0 |
| - pozostałych [szt.] | 5 | 3 | 7 | 0 |
| Pasy zieleni [ha] | 14,9 | 12,8 | 11,9 | 12,6 |

Tabela 37. Zestawienie kosztów zadania inwestycyjnego

| Lp. | Rodzaj pracy | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 4 | Wariant 4a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | w tys. zł | w tys. zł | w tys. zł | w tys. zł |
| I. | STUDIA, DOKUMENTACJA, PRACE PRZYGOTOWAWCZE | 34320,6 | 37497,8 | 35184,7 | 33790,2 |
| 1. | Prace badawcze i sporządzenie dokumentacji | 8925,0 | 9125,0 | 9320,0 | 8905,0 |
| 1.1. | Prace studialne | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.2. | Pomiary geodezyjne | 600,0 | 700,0 | 600,0 | 600,0 |
| 1.3. | Inwentaryzacja istniejących obiektów | 25,0 | 15,0 | 20,0 | 5,0 |
| 1.4. | Dokumentacja geologiczna, hydrogeologiczna | 100,0 | 110,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.5 | Dokumentacja inwestycji | 8000,0 | 8100,0 | 8400,0 | 8000,0 |
| 2. | Przyjęcie i przygotowanie terenu | 25395,6 | 28372,8 | 25864,7 | 24885,2 |
| 2.1. | Dokumentacja prawno-wywłaszczeniowa | 185,0 | 171,0 | 182,0 | 179,0 |
| 2.2. | Wykup terenu | 19330,0 | 20330,0 | 19530,0 | 18970,0 |
| 2.3. | Wykup obiektów i odszkodowania | 1200,0 | 1600,0 | 1200,0 | 800,0 |
| 2.4. | Opłaty za zajęcie gruntów rolnych i leśnych | 4680,6 | 6271,8 | 4952,7 | 4936,2 |
| II | PRACE ZASADNICZE | 188127,2 | 221903,8 | 264941,2 | 193297,1 |
| 1. | Roboty przygotowawcze | 2077,8 | 1808,0 | 1872,1 | 1824,4 |
| 1.1. | Odtworzenie trasy | 12,0 | 12,4 | 11,5 | 11,7 |
| 1.2. | Przygotowanie terenu pod budowę (wycinki, odhumusowanie) | 1290,9 | 1420,5 | 1235,6 | 1287,8 |
| 1.3. | Przełożenie urządzeń obcych | 775,0 | 375,0 | 625,0 | 525,0 |
| 2. | Roboty drogowe | 145459,4 | 180145,8 | 163909,2 | 151480,7 |
| 2.1. | Roboty ziemne | 66566,4 | 101474,0 | 89064,2 | 71418,4 |
| 2.2. | Odwodnienie | 9500,0 | 9700,0 | 10300,0 | 9080,0 |
| 2.3. | Nawierzchnie i podbudowy | 52654,3 | 53918,8 | 50048,5 | 55416,9 |
| 2.4. | Roboty wykończeniowe | 10882,7 | 9437,0 | 8748,5 | 9271,4 |
| 2.5 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu | 5156,0 | 4916,0 | 5048,0 | 5594,0 |
| 2.6 | Oświetlenie (węzły) | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 3. | Roboty inżynierskie | 39600,0 | 39950,0 | 98260,0 | 39092,0 |
| 3.1. | Obiekty mostowe (mosty, wiadukty, itp.) | 39600,0 | 39950,0 | 98260,0 | 39092,0 |
| 3.2. | Ściany oporowe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska | 990,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 |
| 4.1. | Ekrany akustyczne | 990,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 |
| 4.2. | Wymiana okien | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Zagospodarowanie drogi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Telefonia alarmowa, MOP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. | OBIEKTY INŻYNIERSKIE | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| 1. | Obiekty tymczasowe obciążające inwestora wraz z kosztem ich likwidacji |  |  |  |  |
| 1.1. | Organizacja ruchu na czas budowy | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.2. | Urządzenia zaplecza zamawiającego | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| IV. | NADZÓR I OBSŁUGA INWESTORSKA | 1800,0 | 1800,0 | 2200,0 | 1800,0 |
| 4.1. | Nadzór inwestorski własny | 1200,0 | 1200,0 | 1500,0 | 1200,0 |
| 4.21. | Nadzór inwestorski zlecony | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 600,0 |
|  | RAZEM | 225547,8 | 262501,5 | 303625,9 | 230187,3 |
| V. | REZERWA NA ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE 5% | 11277,4 | 13125,1 | 15181,3 | 11509,4 |
|  | KOSZT OGÓŁEM | 236825,2 | 275626,6 | 318807,2 | 241696,7 |
|  | KOSZT w mln/km | 22,20 | 24,97 | 31,19 | 23,31 |

Tabela 38. Nakłady drogowo-mostowe - Wariant 0

| Rok | Nakłady | Remonty | Utrzymanie | Razem tys. zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Okresowe | Cząstkowe | bieżące |  |
|  |  | drogi | mosty | drogi | mosty | drogi | mosty |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2014 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2015 |  | 8836 | 99 |  |  |  |  | 8935 |
| 2016 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2017 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2018 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2019 |  |  |  | 1364 | 50 |  |  | 1413 |
| 2020 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2021 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2022 |  | 8836 | 99 |  |  |  |  | 8935 |
| 2023 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2024 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2025 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2026 |  |  |  | 1364 | 50 | 794 |  | 2208 |
| 2027 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2028 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2029 |  | 8836 | 99 |  |  |  |  | 8935 |
| 2030 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2031 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2032 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2033 |  |  |  | 1364 | 50 |  |  | 1413 |
| 2034 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| C | 0 | 26508 | 297 | 4091 | 149 | 12711 | 78 | 43834 |

Tabela 39. Nakłady drogowo-mostowe – Wariant 1

| Rok | Nakłady | Remonty | Utrzymanie | Razem tys zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Okresowe | Cząstkowe | bieżące |  |
|  |  | drogi | mosty | drogi | mosty | drogi | mosty |  |
| 2010 | 30000 |  |  |  |  |  |  | 30000 |
| 2011 | 60000 |  |  |  |  |  |  | 60000 |
| 2012 | 70000 |  |  |  |  |  |  | 70000 |
| 2013 | 76825 |  |  |  |  |  |  | 76825 |
| 2014 |  |  |  |  |  | 1040 | 210 | 1250 |
| 2015 |  |  |  |  |  | 1040 | 210 | 1250 |
| 2016 |  |  |  |  |  | 1040 | 210 | 1250 |
| 2017 |  |  |  |  |  | 1040 | 210 | 1250 |
| 2018 |  |  |  |  |  | 1040 | 210 | 1250 |
| 2019 |  |  |  | 1834 | 1999 |  |  | 3832 |
| 2020 |  |  |  |  |  | 1040 | 210 | 1250 |
| 2021 |  |  |  |  |  | 1040 | 210 | 1250 |
| 2022 |  |  |  |  |  | 1040 | 210 | 1250 |
| 2023 |  | 11523 | 3990 |  |  |  |  | 15513 |
| 2024 |  |  |  |  |  | 1040 | 210 | 1250 |
| 2025 |  |  |  |  |  | 1040 | 210 | 1250 |
| 2026 |  |  |  |  |  | 1040 | 210 | 1250 |
| 2027 |  |  |  |  |  | 1040 | 210 | 1250 |
| 2028 |  |  |  |  |  | 1040 | 210 | 1250 |
| 2029 |  |  |  | 1834 | 1999 |  |  | 3832 |
| 2030 |  |  |  |  |  | 1040 | 210 | 1250 |
| 2031 |  |  |  |  |  | 1040 | 210 | 1250 |
| 2032 |  |  |  |  |  | 1040 | 210 | 1250 |
| 2033 |  | 11523 | 3990 |  |  |  |  | 15513 |
| 2034 |  |  |  |  |  | 1040 | 210 | 1250 |
| C | 236825 | 23046 | 7979 | 3667 | 3998 | 17680 | 3563 | 296757 |

Tabela 40. Nakłady drogowo-mostowe - Wariant 2

| Rok | Nakłady | Remonty | Utrzymanie | Razem tys zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Okresowe | Cząstkowe | bieżące |  |
|  |  | drogi | mosty | drogi | mosty | drogi | mosty |  |
| 2010 | 35000 |  |  |  |  |  |  | 35000 |
| 2011 | 70000 |  |  |  |  |  |  | 70000 |
| 2012 | 80000 |  |  |  |  |  |  | 80000 |
| 2013 | 90627 |  |  |  |  |  |  | 90627 |
| 2014 |  |  |  |  |  | 1103 | 211 | 1314 |
| 2015 |  |  |  |  |  | 1103 | 211 | 1314 |
| 2016 |  |  |  |  |  | 1103 | 211 | 1314 |
| 2017 |  |  |  |  |  | 1103 | 211 | 1314 |
| 2018 |  |  |  |  |  | 1103 | 211 | 1314 |
| 2019 |  |  |  | 1942 | 2009 |  |  | 3950 |
| 2020 |  |  |  |  |  | 1103 | 211 | 1314 |
| 2021 |  |  |  |  |  | 1103 | 211 | 1314 |
| 2022 |  |  |  |  |  | 1103 | 211 | 1314 |
| 2023 |  | 12223 | 4010 |  |  |  |  | 16233 |
| 2024 |  |  |  |  |  | 1103 | 211 | 1314 |
| 2025 |  |  |  |  |  | 1103 | 211 | 1314 |
| 2026 |  |  |  |  |  | 1103 | 211 | 1314 |
| 2027 |  |  |  |  |  | 1103 | 211 | 1314 |
| 2028 |  |  |  |  |  | 1103 | 211 | 1314 |
| 2029 |  |  |  | 1942 | 2009 |  |  | 3950 |
| 2030 |  |  |  |  |  | 1103 | 211 | 1314 |
| 2031 |  |  |  |  |  | 1103 | 211 | 1314 |
| 2032 |  |  |  |  |  | 1103 | 211 | 1314 |
| 2033 |  | 12223 | 4010 |  |  |  |  | 16233 |
| 2034 |  |  |  |  |  | 1103 | 211 | 1314 |
| C | 275627 | 24447 | 8019 | 3883 | 4018 | 18750 | 3580 | 338323 |

Tabela 41. Nakłady drogowo-mostowe - Wariant 4

| Rok | Nakłady | Remonty | Utrzymanie | Razem tys zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Okresowe | Cząstkowe | bieżące |  |
|  |  | drogi | mosty | drogi | mosty | drogi | mosty |  |
| 2010 | 40000 |  |  |  |  |  |  | 40000 |
| 2011 | 80000 |  |  |  |  |  |  | 80000 |
| 2012 | 100000 |  |  |  |  |  |  | 100000 |
| 2013 | 98807 |  |  |  |  |  |  | 98807 |
| 2014 |  |  |  |  |  | 1012 | 450 | 1461 |
| 2015 |  |  |  |  |  | 1012 | 450 | 1461 |
| 2016 |  |  |  |  |  | 1012 | 450 | 1461 |
| 2017 |  |  |  |  |  | 1012 | 450 | 1461 |
| 2018 |  |  |  |  |  | 1012 | 450 | 1461 |
| 2019 |  |  |  | 1771 | 4288 |  |  | 6059 |
| 2020 |  |  |  |  |  | 1012 | 450 | 1461 |
| 2021 |  |  |  |  |  | 1012 | 450 | 1461 |
| 2022 |  |  |  |  |  | 1012 | 450 | 1461 |
| 2023 |  | 11224 | 8559 |  |  |  |  | 19783 |
| 2024 |  |  |  |  |  | 1012 | 450 | 1461 |
| 2025 |  |  |  |  |  | 1012 | 450 | 1461 |
| 2026 |  |  |  |  |  | 1012 | 450 | 1461 |
| 2027 |  |  |  |  |  | 1012 | 450 | 1461 |
| 2028 |  |  |  |  |  | 1012 | 450 | 1461 |
| 2029 |  |  |  | 1771 | 4288 |  |  | 6059 |
| 2030 |  |  |  |  |  | 1012 | 450 | 1461 |
| 2031 |  |  |  |  |  | 1012 | 450 | 1461 |
| 2032 |  |  |  |  |  | 1012 | 450 | 1461 |
| 2033 |  | 11224 | 8559 |  |  |  |  | 19783 |
| 2034 |  |  |  |  |  | 1012 | 450 | 1461 |
| C | 318807 | 22448 | 17117 | 3542 | 8576 | 17202 | 7642 | 395335 |

Tabela 42. Nakłady drogowo-mostowe - Wariant 4a

| Rok | Nakłady | Remonty | Utrzymanie | Razem tys zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Okresowe | Cząstkowe | bieżące |  |
|  |  | drogi | mosty | drogi | mosty | drogi | mosty |  |
| 2010 | 30000 |  |  |  |  |  |  | 30000 |
| 2011 | 60000 |  |  |  |  |  |  | 60000 |
| 2012 | 70000 |  |  |  |  |  |  | 70000 |
| 2013 | 81697 |  |  |  |  |  |  | 81697 |
| 2014 |  |  |  |  |  | 1085 | 218 | 1304 |
| 2015 |  |  |  |  |  | 1085 | 218 | 1304 |
| 2016 |  |  |  |  |  | 1085 | 218 | 1304 |
| 2017 |  |  |  |  |  | 1085 | 218 | 1304 |
| 2018 |  |  |  |  |  | 1085 | 218 | 1304 |
| 2019 |  |  |  | 1903 | 2083 |  |  | 3986 |
| 2020 |  |  |  |  |  | 1085 | 218 | 1304 |
| 2021 |  |  |  |  |  | 1085 | 218 | 1304 |
| 2022 |  |  |  |  |  | 1085 | 218 | 1304 |
| 2023 |  | 12033 | 4158 |  |  |  |  | 16191 |
| 2024 |  |  |  |  |  | 1085 | 218 | 1304 |
| 2025 |  |  |  |  |  | 1085 | 218 | 1304 |
| 2026 |  |  |  |  |  | 1085 | 218 | 1304 |
| 2027 |  |  |  |  |  | 1085 | 218 | 1304 |
| 2028 |  |  |  |  |  | 1085 | 218 | 1304 |
| 2029 |  |  |  | 1903 | 2083 |  |  | 3986 |
| 2030 |  |  |  |  |  | 1085 | 218 | 1304 |
| 2031 |  |  |  |  |  | 1085 | 218 | 1304 |
| 2032 |  |  |  |  |  | 1085 | 218 | 1304 |
| 2033 |  | 12033 | 4158 |  |  |  |  | 16191 |
| 2034 |  |  |  |  |  | 1085 | 218 | 1304 |
| C | 241697 | 24067 | 8316 | 3806 | 4166 | 18448 | 3713 | 304213 |

PARAMETRY EKONOMICZNE

Oznaczenia:

r	- stopa dyskontowa = 6%

n	- kolejny okres okresu obliczeniowego

Vr	- czynnik dyskontujący = (1 + r)-n

B	- oszczędności w kolejnym roku

C	- nakłady w kolejnym roku

NV	- korzyści netto = B - C

NPV	- aktualne korzyści netto tj. zdyskontowane wartości NV w ciągu okresu obliczeniowego

EIRR	- wewnętrzna stopa zwrotu określana przez stopę dyskontową, dla której NPV = 0

B(r)	- korzyści zdyskontowane

C(r)	- nakłady

T	- okres zwrotu nakładów

e(r) 	- wskaźnik efektywności

### Aktualne korzyści netto

NPV(r) = ( NVi (r)

NPV(6) =   236,8 mln zł – wariant 1

NPV(6) =       4,5 mln zł – wariant 2

NPV(6) =     29,5 mln zł – wariant 4

NPV(6) =   285,2 mln zł – wariant 4a

### Wewnętrzna stopa zwrotu - EIRR

EIRR = 14,65 % - wariant 1

EIRR =   6,19 % - wariant 2

EIRR =   7,01 % - wariant 4

EIRR = 16,24 % - wariant 4a

### Efektywność ekonomiczna inwestycji

e(6) = 2,09 – wariant 1

e(6) = 1,02 – wariant 2

e(6) = 1,10 – wariant 4

e(6) = 2,35 – wariant 4a

Obliczenia parametrów podają tabele:[Tabela 43] – [Tabela 46].

Tabela 43. Analiza ekonomiczna nakładów i korzyści - korzyści netto – Wariant 1

EIRR = 14,64%		T = 6,83 lat

| Rok | Nakłady | Oszczędności | Korzyści | Roczne zdyskontowane korzyści netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | B | NV | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,5 | 0,1464 |
| 2010 | 30000 |  | -30000 | -30000,0 | -30000,0 | -30000,0 | -30000,0 | -30000,0 | -30000,0 | -30000,0 | -30000,0 |
| 2011 | 60000 |  | -60000 | -56603,8 | -54545,5 | -52173,9 | -50000,0 | -46153,8 | -42857,1 | -40000,0 | -52339,1 |
| 2012 | 70000 |  | -70000 | -62299,8 | -57851,2 | -52930,1 | -48611,1 | -41420,1 | -35714,3 | -31111,1 | -53265,7 |
| 2013 | 76825 |  | -76825 | -64503,9 | -57719,9 | -50513,8 | -44459,0 | -34968,2 | -27997,5 | -22763,0 | -50995,1 |
| 2014 | 450 | 38698 | 38248 | 30295,7 | 26123,6 | 21868,2 | 18445,0 | 13391,5 | 9956,2 | 7555,1 | 22146,4 |
| 2015 | -7686 | 39097 | 46783 | 34959,0 | 29048,6 | 23259,5 | 18801,1 | 12600,0 | 8698,6 | 6160,7 | 23630,0 |
| 2016 | 450 | 39899 | 39449 | 27810,3 | 22268,2 | 17055,1 | 13211,5 | 8173,0 | 5239,3 | 3463,3 | 17381,6 |
| 2017 | 450 | 40744 | 40295 | 26798,2 | 20677,5 | 15148,2 | 11245,5 | 6421,6 | 3822,5 | 2358,3 | 15487,1 |
| 2018 | 450 | 41591 | 41141 | 25812,3 | 19192,5 | 13449,0 | 9568,0 | 5043,4 | 2787,7 | 1605,3 | 13793,5 |
| 2019 | 2419 | 42462 | 40043 | 23701,3 | 16982,1 | 11382,7 | 7760,6 | 3776,0 | 1938,1 | 1041,6 | 11711,2 |
| 2020 | 450 | 43373 | 42923 | 23967,9 | 16548,7 | 10609,9 | 6932,3 | 3113,6 | 1483,9 | 744,3 | 10950,6 |
| 2021 | 450 | 44294 | 43844 | 23096,5 | 15367,1 | 9424,0 | 5900,9 | 2446,4 | 1082,7 | 506,9 | 9757,5 |
| 2022 | -7686 | 45243 | 52928 | 26303,7 | 16864,5 | 9892,6 | 5936,2 | 2271,8 | 933,6 | 407,9 | 10275,1 |
| 2023 | 14713 | 46254 | 31541 | 14787,5 | 9136,2 | 5126,2 | 2947,9 | 1041,4 | 397,4 | 162,1 | 5341,3 |
| 2024 | 450 | 47423 | 46973 | 20776,2 | 12369,4 | 6638,6 | 3658,6 | 1193,0 | 422,7 | 160,9 | 6939,0 |
| 2025 | 450 | 48465 | 48015 | 20035,1 | 11494,5 | 5900,8 | 3116,5 | 938,1 | 308,6 | 109,7 | 6187,3 |
| 2026 | -958 | 49510 | 50469 | 19866,7 | 10983,4 | 5393,3 | 2729,7 | 758,4 | 231,7 | 76,8 | 5673,1 |
| 2027 | 450 | 50384 | 49934 | 18543,6 | 9879,1 | 4640,1 | 2250,7 | 577,2 | 163,8 | 50,7 | 4896,3 |
| 2028 | 450 | 51459 | 51009 | 17870,7 | 9174,4 | 4121,8 | 1915,9 | 453,6 | 119,5 | 34,5 | 4363,1 |
| 2029 | -5103 | 52589 | 57692 | 19067,9 | 9433,1 | 4053,7 | 1805,8 | 394,6 | 96,5 | 26,0 | 4304,7 |
| 2030 | 450 | 53709 | 53259 | 16606,3 | 7916,6 | 3254,1 | 1389,2 | 280,2 | 63,7 | 16,0 | 3466,5 |
| 2031 | 450 | 54882 | 54432 | 16011,5 | 7355,4 | 2892,0 | 1183,2 | 220,3 | 46,5 | 10,9 | 3090,5 |
| 2032 | 450 | 56049 | 55599 | 15429,0 | 6830,1 | 2568,7 | 1007,1 | 173,1 | 33,9 | 7,4 | 2753,7 |
| 2033 | 14099 | 57063 | 42964 | 11247,9 | 4798,2 | 1726,1 | 648,5 | 102,9 | 18,7 | 3,8 | 1856,2 |
| 2034 | 450 | 69309 | 68859 | 17006,7 | 6991,0 | 2405,5 | 866,2 | 126,9 | 21,4 | 4,1 | 2595,1 |
| NPV |  |  |  | 236587 | 89318 | -4808 | -51750 | -89045 | -98702 | -99368 | 0 |
| B/C |  |  |  | 2,09 | 1,45 | 0,97 | 0,70 | 0,41 | 0,27 | 0,19 | 1,00 |

Tabela 44. Analiza ekonomiczna nakładów i korzyści - korzyści netto - Wariant 2

EIRR = 5,97%		T = 16,75 lat

| Rok | Nakłady | Oszczędności | Korzyści | Roczne zdyskontowane korzyści netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | B | NV | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,5 | 0,0597 |
| 2010 | 35000 |  | -35000 | -35000,0 | -35000,0 | -35000,0 | -35000,0 | -35000,0 | -35000,0 | -35000,0 | -35000,0 |
| 2011 | 70000 |  | -70000 | -66037,7 | -63636,4 | -60869,6 | -58333,3 | -53846,2 | -50000,0 | -46666,7 | -66056,5 |
| 2012 | 80000 |  | -80000 | -71199,7 | -66115,7 | -60491,5 | -55555,6 | -47337,3 | -40816,3 | -35555,6 | -71240,2 |
| 2013 | 90627 |  | -90627 | -76091,8 | -68089,1 | -59588,5 | -52445,9 | -41250,2 | -33027,2 | -26852,3 | -76156,7 |
| 2014 | 514 | 21707 | 21193 | 16786,9 | 14475,2 | 12117,2 | 10220,4 | 7420,3 | 5516,7 | 4186,3 | 16806,0 |
| 2015 | -7622 | 22268 | 29890 | 22335,4 | 18559,2 | 14860,5 | 12012,0 | 8050,2 | 5557,5 | 3936,1 | 22367,1 |
| 2016 | 514 | 22667 | 22153 | 15617,2 | 12505,0 | 9577,5 | 7419,1 | 4589,6 | 2942,2 | 1944,9 | 15643,9 |
| 2017 | 514 | 23092 | 22578 | 15015,6 | 11586,1 | 8487,9 | 6301,1 | 3598,2 | 2141,8 | 1321,4 | 15045,5 |
| 2018 | 514 | 23510 | 22996 | 14428,1 | 10727,9 | 7517,5 | 5348,2 | 2819,1 | 1558,2 | 897,3 | 14460,9 |
| 2019 | 2537 | 23939 | 21401 | 12667,5 | 9076,3 | 6083,6 | 4147,7 | 2018,1 | 1035,8 | 556,7 | 12699,9 |
| 2020 | 514 | 24387 | 23873 | 13330,5 | 9204,0 | 5901,0 | 3855,6 | 1731,7 | 825,3 | 414,0 | 13368,4 |
| 2021 | 514 | 24836 | 24322 | 12812,7 | 8524,8 | 5227,9 | 3273,5 | 1357,2 | 600,6 | 281,2 | 12852,8 |
| 2022 | -7622 | 25297 | 32918 | 16359,5 | 10488,8 | 6152,7 | 3692,0 | 1412,9 | 580,6 | 253,7 | 16415,3 |
| 2023 | 15433 | 25798 | 10364 | 4859,2 | 3002,2 | 1684,5 | 968,7 | 342,2 | 130,6 | 53,3 | 4877,2 |
| 2024 | 514 | 26137 | 25623 | 11333,2 | 6747,4 | 3621,3 | 1995,7 | 650,8 | 230,6 | 87,8 | 11378,4 |
| 2025 | 514 | 26628 | 26114 | 10896,4 | 6251,4 | 3209,2 | 1694,9 | 510,2 | 167,9 | 59,6 | 10942,9 |
| 2026 | -894 | 27204 | 28099 | 11060,9 | 6115,1 | 3002,8 | 1519,8 | 422,3 | 129,0 | 42,8 | 11111,3 |
| 2027 | 514 | 27785 | 27271 | 10127,4 | 5395,4 | 2534,2 | 1229,2 | 315,3 | 89,4 | 27,7 | 10176,4 |
| 2028 | 514 | 28307 | 27793 | 9737,1 | 4998,8 | 2245,8 | 1043,9 | 247,1 | 65,1 | 18,8 | 9787,0 |
| 2029 | -4985 | 28835 | 33820 | 11177,8 | 5529,8 | 2376,3 | 1058,6 | 231,3 | 56,6 | 15,3 | 11238,3 |
| 2030 | 514 | 29362 | 28848 | 8995,0 | 4288,1 | 1762,6 | 752,5 | 151,8 | 34,5 | 8,7 | 9046,2 |
| 2031 | 514 | 29924 | 29410 | 8651,1 | 3974,2 | 1562,6 | 639,3 | 119,0 | 25,1 | 5,9 | 8702,9 |
| 2032 | 514 | 30469 | 29955 | 8312,7 | 3679,9 | 1384,0 | 542,6 | 93,3 | 18,3 | 4,0 | 8364,8 |
| 2033 | 14819 | 31043 | 16224 | 4247,4 | 1811,9 | 651,8 | 244,9 | 38,9 | 7,1 | 1,4 | 4275,2 |
| 2034 | 514 | 36276 | 35762 | 8832,4 | 3630,7 | 1249,3 | 449,9 | 65,9 | 11,1 | 2,1 | 8892,8 |
| NPV |  |  |  | -745 | -72269 | -114739 | -132925 | -141248 | -137119 | -129956 | 0 |
| B/C |  |  |  | 1,00 | 0,69 | 0,47 | 0,34 | 0,20 | 0,13 | 0,09 | 1,00 |

Tabela 45. Analiza ekonomiczna nakładów i korzyści - korzyści netto – Wariant 4

EIRR = 6,92%			T = 14,46 lat

| Rok | Nakłady | Oszczędności | Korzyści | Roczne zdyskontowane korzyści netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | B | NV | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,5 | 0,0692 |
| 2010 | 40000 |  | -40000 | -40000,0 | -40000,0 | -40000,0 | -40000,0 | -40000,0 | -40000,0 | -40000,0 | -40000,0 |
| 2011 | 80000 |  | -80000 | -75471,7 | -72727,3 | -69565,2 | -66666,7 | -61538,5 | -57142,9 | -53333,3 | -74823,7 |
| 2012 | 100000 |  | -100000 | -88999,6 | -82644,6 | -75614,4 | -69444,4 | -59171,6 | -51020,4 | -44444,4 | -87477,9 |
| 2013 | 98807 |  | -98807 | -82960,4 | -74235,3 | -64967,3 | -57180,1 | -44973,7 | -36008,5 | -29276,2 | -80841,9 |
| 2014 | 662 | 27835 | 27173 | 21523,4 | 18559,4 | 15536,1 | 13104,2 | 9513,9 | 7073,3 | 5367,5 | 20793,7 |
| 2015 | -7474 | 28528 | 36002 | 26902,6 | 22354,3 | 17899,2 | 14468,3 | 9696,3 | 6694,0 | 4741,0 | 25767,4 |
| 2016 | 662 | 29065 | 28403 | 20022,9 | 16032,7 | 12279,4 | 9512,1 | 5884,4 | 3772,2 | 2493,5 | 19013,3 |
| 2017 | 662 | 29631 | 28969 | 19266,1 | 14865,7 | 10890,6 | 8084,8 | 4616,7 | 2748,1 | 1695,5 | 18137,6 |
| 2018 | 662 | 30195 | 29533 | 18529,2 | 13777,3 | 9654,3 | 6868,4 | 3620,4 | 2001,2 | 1152,3 | 17294,1 |
| 2019 | 4645 | 30773 | 26127 | 15464,7 | 11080,5 | 7427,0 | 5063,6 | 2463,8 | 1264,6 | 679,6 | 14309,9 |
| 2020 | 662 | 31375 | 30713 | 17150,1 | 11841,3 | 7591,8 | 4960,4 | 2227,9 | 1061,8 | 532,6 | 15733,2 |
| 2021 | 662 | 31983 | 31321 | 16499,7 | 10977,9 | 6732,3 | 4215,5 | 1747,7 | 773,4 | 362,1 | 15006,6 |
| 2022 | -7474 | 32607 | 40081 | 19918,9 | 12770,9 | 7491,4 | 4495,3 | 1720,3 | 707,0 | 308,9 | 17960,8 |
| 2023 | 18983 | 33276 | 14293 | 6701,0 | 4140,1 | 2323,0 | 1335,9 | 471,9 | 180,1 | 73,4 | 5990,4 |
| 2024 | 662 | 33800 | 33139 | 14657,2 | 8726,4 | 4683,4 | 2581,1 | 841,6 | 298,2 | 113,5 | 12990,5 |
| 2025 | 662 | 34470 | 33808 | 14106,9 | 8093,4 | 4154,8 | 2194,3 | 660,5 | 217,3 | 77,2 | 12395,3 |
| 2026 | -746 | 35227 | 35973 | 14160,7 | 7828,8 | 3844,3 | 1945,7 | 540,6 | 165,2 | 54,8 | 12335,8 |
| 2027 | 662 | 35971 | 35309 | 13112,6 | 6985,7 | 3281,1 | 1591,5 | 408,2 | 115,8 | 35,8 | 11324,7 |
| 2028 | 662 | 36679 | 36017 | 12618,4 | 6478,0 | 2910,4 | 1352,8 | 320,3 | 84,4 | 24,4 | 10804,3 |
| 2029 | -2876 | 37397 | 40274 | 13311,0 | 6585,1 | 2829,8 | 1260,6 | 275,5 | 67,4 | 18,2 | 11299,5 |
| 2030 | 662 | 38118 | 37456 | 11679,0 | 5567,6 | 2288,6 | 977,0 | 197,1 | 44,8 | 11,3 | 9829,0 |
| 2031 | 662 | 38877 | 38215 | 11241,2 | 5164,1 | 2030,4 | 830,7 | 154,7 | 32,6 | 7,7 | 9379,3 |
| 2032 | 662 | 39624 | 38962 | 10812,2 | 4786,3 | 1800,1 | 705,8 | 121,3 | 23,8 | 5,2 | 8943,9 |
| 2033 | 18369 | 40404 | 22035 | 5768,6 | 2460,8 | 885,2 | 332,6 | 52,8 | 9,6 | 2,0 | 4730,9 |
| 2034 | 662 | 45995 | 45333 | 11196,3 | 4602,5 | 1583,7 | 570,3 | 83,5 | 14,1 | 2,7 | 9103,3 |
| NPV |  |  |  | 27211 | -65928 | -122030 | -146841 | -160064 | -156823 | -149295 | 0 |
| B/C |  |  |  | 1,09 | 0,76 | 0,52 | 0,37 | 0,22 | 0,15 | 0,10 | 1,00 |

Tabela 46. Analiza ekonomiczna nakładów i korzyści - korzyści netto - Wariant 4a

EIRR = 15,65%		T = 6,39 lat

| Rok | Nakłady | Oszczędności | Korzyści | Roczne zdyskontowane korzyści netto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | B | NV | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,5 | 0,1565 |
| 2010 | 30000 |  | -30000 | -30000,0 | -30000,0 | -30000,0 | -30000,0 | -30000,0 | -30000,0 | -30000,0 | -30000,0 |
| 2011 | 60000 |  | -60000 | -56603,8 | -54545,5 | -52173,9 | -50000,0 | -46153,8 | -42857,1 | -40000,0 | -51880,2 |
| 2012 | 70000 |  | -70000 | -62299,8 | -57851,2 | -52930,1 | -48611,1 | -41420,1 | -35714,3 | -31111,1 | -52335,7 |
| 2013 | 81697 |  | -81697 | -68594,1 | -61379,9 | -53716,9 | -47278,2 | -37185,6 | -29772,8 | -24206,4 | -52814,7 |
| 2014 | 504 | 42063 | 41559 | 32918,5 | 28385,2 | 23761,4 | 20041,9 | 14550,9 | 10818,1 | 8209,2 | 23230,8 |
| 2015 | -7632 | 42911 | 50542 | 37768,2 | 31382,8 | 25128,5 | 20311,8 | 13612,5 | 9397,6 | 6655,8 | 24429,0 |
| 2016 | 504 | 43793 | 43289 | 30517,2 | 24435,6 | 18715,1 | 14497,5 | 8968,5 | 5749,2 | 3800,4 | 18091,7 |
| 2017 | 504 | 44722 | 44218 | 29407,5 | 22690,8 | 16623,2 | 12340,4 | 7046,9 | 4194,7 | 2588,0 | 15979,0 |
| 2018 | 504 | 45653 | 45149 | 28327,1 | 21062,4 | 14759,3 | 10500,2 | 5534,8 | 3059,3 | 1761,6 | 14107,5 |
| 2019 | 2573 | 46612 | 44039 | 26066,4 | 18676,7 | 12518,5 | 8535,0 | 4152,8 | 2131,5 | 1145,5 | 11898,3 |
| 2020 | 504 | 47613 | 47109 | 26305,6 | 18162,7 | 11644,7 | 7608,4 | 3417,2 | 1628,6 | 816,9 | 11005,5 |
| 2021 | 504 | 48627 | 48123 | 25350,5 | 16866,8 | 10343,7 | 6476,8 | 2685,2 | 1188,3 | 556,3 | 9720,8 |
| 2022 | -7632 | 49670 | 57302 | 28477,2 | 18258,1 | 10710,1 | 6426,8 | 2459,5 | 1010,7 | 441,6 | 10008,5 |
| 2023 | 15392 | 50780 | 35388 | 16591,4 | 10250,7 | 5751,6 | 3307,5 | 1168,4 | 445,9 | 181,8 | 5344,6 |
| 2024 | 504 | 52050 | 51546 | 22798,7 | 13573,6 | 7284,9 | 4014,7 | 1309,1 | 463,9 | 176,6 | 6731,2 |
| 2025 | 504 | 53196 | 52692 | 21986,3 | 12613,9 | 6475,5 | 3420,0 | 1029,4 | 338,7 | 120,3 | 5949,7 |
| 2026 | -904 | 54348 | 55252 | 21749,9 | 12024,5 | 5904,5 | 2988,5 | 830,3 | 253,7 | 84,1 | 5394,5 |
| 2027 | 504 | 55322 | 54818 | 20357,4 | 10845,4 | 5094,0 | 2470,8 | 633,7 | 179,8 | 55,6 | 4627,8 |
| 2028 | 504 | 56505 | 56001 | 19619,7 | 10072,3 | 4525,2 | 2103,5 | 498,0 | 131,2 | 37,9 | 4087,9 |
| 2029 | -4949 | 57747 | 62695 | 20721,6 | 10251,2 | 4405,3 | 1962,4 | 428,9 | 104,9 | 28,3 | 3957,2 |
| 2030 | 504 | 58978 | 58474 | 18232,4 | 8691,8 | 3572,8 | 1525,2 | 307,7 | 69,9 | 17,6 | 3191,3 |
| 2031 | 504 | 60267 | 59763 | 17579,6 | 8075,8 | 3175,2 | 1299,0 | 241,9 | 51,0 | 12,0 | 2820,2 |
| 2032 | 504 | 61551 | 61047 | 16940,7 | 7499,3 | 2820,4 | 1105,8 | 190,1 | 37,2 | 8,2 | 2490,9 |
| 2033 | 14778 | 62691 | 47913 | 12543,6 | 5350,9 | 1924,9 | 723,2 | 114,8 | 20,9 | 4,3 | 1690,5 |
| 2034 | 504 | 75028 | 74524 | 18405,9 | 7566,1 | 2603,4 | 937,4 | 137,3 | 23,2 | 4,4 | 2273,5 |
| NPV |  |  |  | 275168 | 112960 | 8921 | -43292 | -85442 | -97046 | -98611 | 0 |
| B/C |  |  |  | 2,24 | 1,55 | 1,05 | 0,75 | 0,44 | 0,29 | 0,21 | 1,00 |

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI

Zgodnie z zaleceniami „Instrukcji...” przeprowadzono analizę wrażliwości ze względu na zmianę kosztów inwestycji i prognozy ruchu drogowego. Wyniki tej analizy przedstawiono w poniższych tabelach:

Tabela 47. Wartości EIRR przy zmiennych danych wejściowych do analizy (wariant 1)

| Prognoza | Koszty |
| --- | --- |
|  | 100% | 110% | 115% |
| 100% | 14,64 | - | 12,79 |
| 90% | - | 12,02 | - |
| 85% | 12,50 | - | 10,78 |

Tabela 48. Wartości EIRR przy zmiennych danych wejściowych do analizy (wariant 2)

| Prognoza | Koszty |
| --- | --- |
|  | 100% | 110% | 115% |
| 100% | 5,97 | - | 4,58 |
| 90% | - | 4,05 | - |
| 85% | 4,36 | - | 3,03 |

Tabela 49. Wartości EIRR przy zmiennych danych wejściowych do analizy (wariant 4)

| Prognoza | Koszty |
| --- | --- |
|  | 100% | 110% | 115% |
| 100% | 6,92 | - | 5,46 |
| 90% | - | 4,85 | - |
| 85% | 5,23 | - | 3,85 |

Tabela 50. Wartości EIRR przy zmiennych danych wejściowych do analizy (wariant 4a)

| Prognoza | Koszty |
| --- | --- |
|  | 100% | 110% | 115% |
| 100% | 15,65 | - | 13,73 |
| 90% | - | 12,93 | - |
| 85% | 13,43 | - | 11,64 |

Wnioski:

Z analizy wrażliwości wynika, że:

w wariantach 1 i 4a przy niekorzystnej sytuacji wartość EIRR spada o około 26% a w wariantach 2 
i 4 aż o około 44-49%,

w wariantach 2 i 4 przy niekorzystnej sytuacji EIRR osiąga poziom znacznie poniżej wartości 6% (odpowiednio do 3,03% i 3,85%).

Na podstawie przeprowadzonych analiz  można sformułować następujące wnioski:

pod względem nakładów warianty uszeregowane są następująco:

wariant 4a – 241,7 mln zł

wariant 1 – 236,8 mln zł

wariant 2 – 275,6 mln zł

wariant 4 – 318,8 mln zł

pod względem osiągniętych parametrów EIRR warianty są uszeregowane są następująco:

wariant 4a – 15,65% - wskaźnik 1,00

wariant 1 – 14,64% - wskaźnik 0,93

wariant 4 – 6,92% - wskaźnik 0,44

wariant 2 – 5,97% - wskaźnik 0,38

ze względu na znaczna wrażliwość na ewentualny wzrost cen oraz spadek efektów warianty 2 i 4 powinny być wyeliminowane.

sumując ww. wnioski można stwierdzić, że z punktu widzenia ekonomicznego należy proponować wariant 4a a następnie wariant 1. Warianty 2 i 4 należy wyeliminować.

# WIELOKRYTERIALNA ANALIZA PORÓWNAWCZA

W celu pełniejszego porównania wariantów przeprowadzono ocenę wielokryterialną w poszczególnych kryteriach dla roku 2034. Wagi poszczególnych kryteriów zostały wyznaczone na podstawie znaczenia tych zagadnień dla analizowanej trasy.

Analizę wielokryterialną przeprowadzono z uwzględnieniem następujących ocen:

technicznej

społecznej i przestrzennej

środowiskowej

ekonomicznej

Parametry oceny wariantów oraz wyniki tej oceny zostały przedstawione w tabelach:

ocena techniczna – [Tabela 51],

ocena społeczna i przestrzenna – [Tabela 52],

ocena środowiskowa – [Tabela 53],

ocena ekonomiczna – [Tabela 54].

Wynikową łączną ocenę wielokryterialną przedstawia [Tabela 55].

Tabela 51. Ocena techniczna wariantów

| Parametr oceny | Waga parametru w % | Warianty |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 4 | 4a |
|  |  | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Długość dróg do wybudowania - obwodnica + inne [km]* | 35 | 19,2 | 99,06 | 34,67 | 23,59 | 80,63 | 28,22 | 19,02 | 100,00 | 35,00 | 21,49 | 88,51 | 30,98 |
| Długość obiektów inżynierskich [km] * | 40 | 628,00 | 100,00 | 40,00 | 670,00 | 93,73 | 37,49 | 1328,00 | 47,29 | 18,92 | 663,6 | 94,64 | 37,85 |
| Długość odcinków do wymiany gruntów [km]* | 10 | 2,30 | 30,43 | 3,04 | 1,30 | 53,85 | 5,38 | 0,70 | 100,00 | 10,00 | 0,80 | 87,50 | 8,75 |
| Liczba kolizji z infrastrukturą techniczną [szt]* | 15 | 10 | 60,00 | 9,00 | 6 | 100,00 | 15,00 | 8 | 75,00 | 11,25 | 7 | 85,71 | 12,86 |
| Suma | 100 |  |  | 86,72 |  |  | 86,1 |  |  | 75,17 |  |  | 90,44 |
| Kolejność wariantów |  | 2 | 3 | 4 | 1 |

*  - 100 punktów dla najmniejszej wartości, dla wartości większej liczba punktów równa się stosunkowi wartości najmniejszej do większej pomnożonemu przez 100

Uzyskane wyniki analizy technicznej pozwalają na sformułowanie następujących stwierdzeń i wniosków:

długość nowych dróg do wybudowania jest zróżnicowana w wariantach, zbliżona w wariantach 1, 4 i 4a, największa w wariancie 2,

długość obiektów inżynierskich jest największa w wariancie 4 (estakada przez trzcinowiska i stawy Wojdy), zbliżona w pozostałych wariantach.

długość odcinków ze słabymi gruntami do wymiany jest największa w wariancie 1 i 2, w pozostałych wariantach zbliżona.

Biorąc pod uwagę wyniki analizy wariant 4a można wskazać jako najkorzystniejszy pod względem technicznym.

Tabela 52. Ocena społeczna i przestrzenna wariantów

| Parametr oceny | Waga parametru w % | Warianty |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 4 | 4a |
|  |  | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Liczba budynków mieszkalnych do wyburzenia* | 50 | 3 | 66,67 | 33,33 | 4 | 50,00 | 25,00 | 3 | 66,67 | 33,33 | 2 | 100,00 | 50,00 |
| Liczba kolidujących pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu** | 10 | 1 | 99,00 | 9,90 | 0 | 100,00 | 10,00 | 0 | 100,00 | 10,00 | 0 | 100,00 | 10,00 |
| Liczba działek do wykupu* | 15 | 185 | 92,43 | 13,86 | 171 | 100,00 | 15,00 | 182 | 93,96 | 14,09 | 179 | 95,53 | 14,33 |
| Powierzchnia gruntów do wywłaszczenia [ha]* | 25 | 82,1 | 99,51 | 24,88 | 81,70 | 100,00 | 25,00 | 85,9 | 95,11 | 23,78 | 85,5 | 95,56 | 23,89 |
| Suma | 100 |  |  | 81,98 |  |  | 75,00 |  |  | 81,20 |  |  | 98,22 |
| Kolejność wariantów |  | 2 | 4 | 3 | 1 |

*  - 100 punktów dla najmniejszej wartości, dla wartości większej liczba punktów równa się stosunkowi wartości najmniejszej do większej pomnożonemu przez 100

** - 100 punktów dla wartości 0

Uzyskane wyniki analizy społecznej i przestrzennej pozwalają na sformułowanie wniosku, iż najkorzystniejszy jest wariant 4a, warianty 1 i 4 są zbliżone, wariant 2 najgorszy.

Tabela 53. Ocena środowiskowa wariantów

| Parametr oceny | Waga parametru w % | Warianty |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 4 | 4a |
|  |  | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Zajętość terenów leśnych [ha]* | 15 | 13,60 | 100,00 | 15,00 | 25,50 | 53,33 | 8,00 | 14,70 | 92,52 | 13,88 | 16,40 | 82,93 | 12,44 |
| Zajętość gruntów ornych [ha]* | 10 | 15,00 | 58,00 | 5,80 | 8,70 | 100,00 | 10,00 | 20,30 | 42,86 | 4,29 | 13,00 | 66,92 | 6,69 |
| Liczba utraconych stanowisk awifauny w granicach OSOP (Natura 2000) | 30 | 1,00 | 100,00 | 30,00 | 1,00 | 100,00 | 30,00 | 1,00 | 100,00 | 30,00 | 1,00 | 100,00 | 30,00 |
| Liczba utraconych stanowisk awifauny chronionej poza OSOP (Natura 2000) | 20 | 21,00 | 100,00 | 20,00 | 21,00 | 100,00 | 20,00 | 29,00 | 72,41 | 14,48 | 26,00 | 80,77 | 16,15 |
| Długość odcinka przebiegającego przez tereny z bardzo wartościowymi siedliskami przyrodniczymi [km]* | 15 | 0,85 | 76,47 | 11,47 | 2,05 | 31,71 | 4,76 | 0,65 | 100,00 | 15,00 | 0,75 | 86,67 | 13,00 |
| Długość odcinka przebiegającego przez tereny z wartościowymi siedliskami przyrodniczymi [km]* | 10 | 3,75 | 86,67 | 8,67 | 3,95 | 82,28 | 8,23 | 3,65 | 89,04 | 8,90 | 3,25 | 100,00 | 10,00 |
| Suma | 100 |  |  | 90,94 |  |  | 80,98 |  |  | 86,55 |  |  | 88,29 |
| Kolejność wariantów |  | 1 | 4 | 3 | 2 |

*  - 100 punktów dla najmniejszej wartości, dla wartości większej liczba punktów równa się stosunkowi wartości parametru mniejszego do większego pomnożonego przez 100

Uzyskane wyniki oceny środowiskowej wskazały jako najkorzystniejszy wariant 1, potem zbliżone prawie równorzędne wariant 4 i 4a, jako zdecydowanie najgorszy wariant 2.

Tabela 54. Ocena ekonomiczna wariantów

| Parametr oceny | Waga parametru w % | Warianty |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 4 | 4a |
|  |  | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Wskaźnik korzyści B/C ** | 40 | 2,09 | 93,30 | 37,32 | 1,00 | 44,64 | 17,86 | 1,09 | 48,66 | 19,64 | 2,24 | 100,00 | 40,00 |
| Aktualne korzyści netto NPV w [mln zł] ** | 5 | 236,60 | 85,97 | 4,30 | -070 | -0,25 | -0,01 | 27,20 | 9,88 | 0,49 | 275,20 | 100,00 | 5,00 |
| Wewnętrzna stopa zwrotu EIRR w [%] ** | 40 | 14,64 | 93,55 | 37,42 | 5,97 | 38,15 | 15,26 | 6,92 | 44,22 | 17,69 | 15,65 | 100,00 | 40,00 |
| Nakłady inwestycyjne w [mln zł]* | 15 | 236,80 | 100,00 | 15,00 | 275,60 | 85,92 | 12,89 | 318,80 | 74,28 | 11,14 | 241,70 | 97,97 | 14,70 |
| Suma | 100 |  |  | 94,04 |  |  | 45,99 |  |  | 48,79 |  |  | 99,70 |
| Kolejność wariantów |  | 2 | 4 | 3 | 1 |

*  - 100 punktów dla najmniejszej wartości, dla wartości większej liczba punktów równa się stosunkowi wartości najmniejszej do większej pomnożonemu przez 100

** - 100 punktów dla największej wartości, dla wartości mniejszej liczba punktów równa się odwrotności stosunku wartości większej do mniejszej pomnożona przez 100

Uzyskane wyniki analizy ekonomicznej wykazały zdecydowaną prawie dwukrotną przewagę wariantu 1 
i 4a nad pozostałymi wariantami, które z punktu widzenia ekonomicznego powinny być wyeliminowane.

Wyniki oceny technicznej, społecznej i przestrzennej, środowiskowej i ekonomicznej ilustrują poniższe wykresy.

Tabela 55. Łączna ocena wielokryterialna wariantów

| Parametr oceny | Waga parametru w % | Warianty |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 4 | 4a |
|  |  | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ocena techniczna ** | 5 | 86,72 | 95,88 | 4,79 | 86,10 | 95,20 | 4,76 | 75,17 | 83,11 | 4,16 | 90,44 | 100,00 | 5,00 |
| Ocena społeczna i przestrzenna ** | 20 | 81,98 | 83,46 | 16,69 | 75,00 | 76,36 | 15,27 | 81,20 | 82,68 | 16,54 | 98,22 | 100,00 | 20,00 |
| Ocena środowiskowa ** | 50 | 90,94 | 100,00 | 50,00 | 80,98 | 89,05 | 44,53 | 86,55 | 95,18 | 47,59 | 88,29 | 97,08 | 48,54 |
| Ocena ekonomiczna ** | 25 | 94,04 | 94,33 | 23,58 | 45,99 | 46,13 | 11,53 | 48,79 | 48,94 | 12,23 | 99,70 | 100,00 | 25,00 |
| Suma | 100 |  |  | 95,072 |  |  | 76,09 |  |  | 80,51 |  |  | 98,54 |
| Kolejność wariantów |  | 2 | 4 | 3 | 1 |

** - 100 punktów dla największej wartości, dla wartości mniejszej liczba punktów równa się odwrotności stosunku wartości większej do mniejszej pomnożona przez 100

Łączna ocena wielokryterialna uszeregowała warianty następująco;

wariant 4a – 98,54 punktów,

wariant 1  -  95,07 punkty,

wariant 4  - 80,51 punktów,

wariant 2  - 76,09 punktów.

# PODSUMOWANIE I WNIOSKI

PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z EKSPERTYZY ŚRODOWISKOWEJ

- Ekspertyza środowiskowa dotyczyła obszaru wzdłuż planowanego przebiegu obwodnicy w ciągu drogi nr 61 dla czterech analizowanych wariantów (wariant 1, 2, 4 i 4a). W ramach ekspertyzy dokonano inwentaryzacji przyrodniczej w strefach wariantów tras. Jej zakres objął zarówno składniki przyrody ożywionej (flora, fauna i ich siedliska) jak też elementy przyrody nieożywionej (gleby, warunki wodne).

- Inwentaryzacja polegała na opisaniu zbiorowisk roślinnych (zakwalifikowanie do zespołu lub klasy, wymienienie charakterystycznych gatunków), opisaniu siedlisk płazów, gadów, ptaków i ssaków (gatunki), ocenie warunków wodnych i gleb. W jej trakcie szczególną uwagę poświęcono wyszukaniu siedlisk naturalnych lub w niewielkim stopniu zniekształconych oraz gatunkom cennym (priorytetowe, chronione), a także korytarzom ekologicznym.

- Dla fragmentów tras położonych w OSOP Natura 2000 – Ostoja Biebrzańska wykonano szczegółową inwentaryzację avifauny, dla pozostałych odcinków inwentaryzację uproszczoną.

- Zebrane informację posłużyły do oceny wartości ekologicznej wyróżnionych obszarów. Oceniano je wg następującej skali; bardzo cenne, cenne, bardzo wartościowe, wartościowe, średnie, słabe, bez wartości.

- Na podstawie inwentaryzacji i waloryzacji wyróżnionych obszarów dokonano oceny zagrożeń jakie dla siedlisk i gatunków niesie za sobą budowa drogi, sformułowano propozycje korekty przebiegu trasy lub rozwiązań technicznych zmniejszających negatywne skutki budowy i funkcjonowania drogi oraz dokonano porównania wariantów wskazując, który i w jakim zakresie jest rozwiązaniem najmniej szkodliwym dla przyrody

- Na obszarze proponowanego przebiegu wariantów obwodnicy nie stwierdzono siedlisk bardzo cennych i cennych, natomiast wszystkie warianty obwodnicy przebiegają przez obszary bardzo wartościowe i wartościowe pod względem przyrodniczym.

- Najwartościowsze siedliska znajdują się na przebiegu trasy w wariancie 2. Wynika to z tego, że na znacznym odcinku droga miałaby być poprowadzona lasem sosnowym i łąkami, które są bardzo wartościowym środowiskiem lęgowym m.in. wielu gatunków naturowych. Przyjęcie wariantu 2 spowoduje największe koszty przyrodnicze.

- Ze względu na Dyrektywę Ptasią i gatunki ptaków objęte odnową w jej ramach najkorzystniejszym wariantem jest wariant 1 a w następnej kolejności wariant 2 i 4a. Najbardziej niekorzystnym jest wariant 4, który przebiega przez stawy rybne.

- Warianty 1, 4 i 4a mają podobny do siebie przebieg. Podobne są też długości odcinków z siedliskami bardzo wartościowymi i wartościowymi, a także o średnich wartościach.

- Niewskazany do realizacji jest wariant 4, wobec bardzo wartościowych przyrodniczo stawów rybnych).

- Mniejsze szkody dla środowiska przyniosłaby budowa obwodnicy wg wariantu 4a. Trasa ma najmniejszą średnią wartość siedlisk, a także najkrótszy przebieg przez siedliska bardzo wartościowe i wartościowe.

- We wszystkich wariantach w miejscach przecinania naturalnych lub sztucznych cieków wodnych należy przewidzieć szerokie przepusty umożliwiające przemieszczanie się ich brzegami drobnych ssaków.

- Jeśli trasa obwodnicy wg wariantów 1 i 4a miałyby przebiegać bez jakichkolwiek korekt to wariantem wskazywanym do realizacji powinien być wariant 4a. Jeżeli natomiast dokonane zostałyby zalecane korekty trasy to lepszym rozwiązaniem jest przyjęcie wariantu 1.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

Zakres raportu obejmował pełną problematykę określoną w art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity, Dz. U. Nr 129 z dnia 19 lipca 2006 r.). Raport dostosowano do aktualnego etapu projektowego (studium techniczno-ekonomicznego), więc szereg zagadnień zostało podanych w formie wstępnej, ogólnej, wielowariantowej, odpowiadającej ograniczonej dokładności wejściowych materiałów projektowych.

Prognoza i ocena oddziaływania na środowisko obejmowała następujące główne zagadnienia:

powierzchnia ziemi, gleby, wody podziemne, wody powierzchniowe, gospodarka wodno-ściekowa,

szata roślinna, świat zwierzęcy, siedliska przyrodnicze,

krajobraz, walory rekreacyjne,

przyrodnicze obszary chronione,

klimat,

zanieczyszczenie powietrza,

klimat akustyczny,

gospodarowanie odpadami,

oddziaływanie na środowisko kulturowe i dobra materialne,

możliwe konflikty społeczne.

Przeprowadzone analizy pozwoliły na sformułowanie szeregu poniżej przedstawionych wniosków 
i stwierdzeń:

- Projektowana obwodnica we wszystkich wariantach przebiega przez 2 obszary chronionego krajobrazu, o praktycznie takich samych ustaleniach ochronnych, a więc w świetle zapisów rozporządzeń projektowane przedsięwzięcia będą w kolizji z obszarami chronionego krajobrazu.

- Wszystkie warianty we fragmencie przechodzą przez obszar OSOP Natura 2000 – Ostoja Biebrzańska. Na podstawie szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej i avifauny w obszarze wybrano jako najkorzystniejszy dla ptaków gniazdujących w granicach OSOP wariant 1.

- Wszystkie warianty obwodnicy przebiegają w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody Czapliniec Bełda, analogicznie jak ma to miejsce obecnie (tzn. w wariancie „0”). Projektowane rozwiązania nie naruszają terenu rezerwatu.

- Obwodnica na znacznej długości przebiega przez tereny leśne. Najbardziej niekorzystnym wariantem zdaniem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody jest wariant 2, który przecinając kompleks leśny na dwie części stworzy barierę dla migracji zwierząt. Z kolei Konserwator Zabytków wariant ten uznał za najkorzystniejszy ze względu na ochronę dóbr materialnych tj. zabytkowego założenia wsi Wojdy (wpisanego do Rejestru Konserwatora Zabytków) i powiązania widokowego wsi z miastem Rajgród.

- Realizacja obwodnicy wiązać się będzie ze stratą przestrzeni rolniczej (gleby występujące w pasach projektowanej trasy to przeważnie słabe grunty rolne klas R V i R VI oraz słabe użytki zielone, klas PsV, PsVI)

- Na przeważającej długości trasy oddziaływanie inwestycji na powierzchnię ziemi będzie ograniczone w swym zasięgu do linii rozgraniczających obwodnicy, która  we wszystkich wariantach przecina  dolinę  rzek Jegrzni i Słuczki, charakterystycznych elementów morfologii krajobrazu. Ocenia się, że oddziaływanie projektowanej trasy na środowisko gruntowo wodne i powierzchnię ziemi będzie stosunkowo niewielkie.

- Planowana obwodnica nie koliduje z obszarami złóż ani z ujęciami wody.

- Potencjalny wpływ planowanej drogi na wody powierzchniowe wiąże się głównie z koniecznymi przecięciami cieków i ich dolin. Przyjmuje się, że zostaną zachowane dotychczasowe kierunki odpływu wód powierzchniowych oraz wielkości przepływu w ciekach. Przewidywany system odprowadzania wód opadowych z drogi, zabezpiecza cieki zarówno przed nadmiernym jednorazowym dopływem (zbiorniki retencyjne) jak i przed zanieczyszczeniem (system oczyszczania z separatorami i zbiornikami).

- Nie przewiduje się wpływu budowanej trasy na lokalne warunki klimatyczne otoczenia.

- Prognozy stężenia zanieczyszczeń powietrza w rejonie planowanej obwodnicy wykluczają powstanie przekroczeń dopuszczalnych norm stężenia zanieczyszczeń powietrza. Niezależnie od wariantu przebiegu nie prognozuje się przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości powietrza atmosferycznego w otoczeniu odcinków przebiegających w terenie otwartym jak i na odcinkach przebiegających przez tereny leśne.

- Budowa obwodnicy znacząco poprawi warunki higieny atmosfery w mieście poprzez wyprowadzenie ciężkiego ruchu samochodowego z centrum zwartej zabudowy w przewadze chronionej ( zabudowa mieszkaniowa) na zewnątrz miasta.

- Znacząco poprawi się klimat akustyczny w mieście Rajgrodzie. We wszystkich wariantach obwodnica prowadzona jest w terenach o bardzo małej gęstości zaludnienia. Potencjalne zagrożenia hałasem ograniczą się do kilku - kilkunastu budynków, w przewadze już obecnie znajdujących się w zasięgu ponadnormatywnego hałasu. W sytuacjach przekroczeń wartości dopuszczalnych dla większej liczby budynków zaprojektowano ekrany przeciwhałasowe (Tama, Wojdy).

- Budowa obwodnicy nie koliduje z funkcją wypoczynkową rejonu. Odsunięcie drogi od miasta, pełniącego w sezonie letnim funkcję ośrodka wypoczynkowego poprawi komfort wypoczynku w mieście. Od miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych obwodnica prowadzona jest w bezpiecznej odległości.

- Według wstępnego rozpoznania wzdłuż analizowanych wariantów nie ma obiektów archeologicznych, które wymagałyby korekty przebiegu. Niemniej na obszarach konserwatorskich stref archeologicznych, konieczne będzie przeprowadzenie archeologicznych badań sondażowych lub wzmożony nadzór archeologiczny.

- Budowa obwodnicy jako trasy ekspresowej po nowym śladzie zawsze będzie powodować większe lub mniejsze konflikty społeczne, gdyż jest to obiekt uciążliwy, silnie ingerujący w środowisko, zmieniający warunki życia i standardy środowiskowe w jego otoczeniu. Pozostawienie stanu istniejącego generowałoby jednak także znaczące konflikty społeczne (już obecnie występują ze strony mieszkańców Rajgrodu żądania eliminacji ruchu ciężarowego z ulic miasta a narastający ruch żądania te będzie eskalował). Budowa obwodnicy we wszystkich wariantach ogranicza bądź eliminuje ww. konflikty odnośnie miasta.

- Wariant 4 i 4a eliminuje potencjalne konflikty społeczne w rejonie Rajgrodu, natomiast potencjalnie przenosi je w rejon wsi Wojdy. W wariancie 4 konflikt może wywołać propozycja przejścia przez wieś Wojdy. Poza uciążliwością dla istniejącej, a przede wszystkim projektowanej zabudowy wsi, trasa przecina funkcjonalnie zwarty historyczny układ wsi.

- Proponowane rozwiązania w realizacji planowanego przedsięwzięcia, spełniają wymagania techniczne obowiązujące w tym zakresie w Polsce. Tym samym nie odbiegają od rozwiązań stosowanych w tej dziedzinie w praktyce krajowej i zagranicznej.

- Proponuje się w decyzjach w sprawie planowanego przedsięwzięcia nałożyć na inwestora obowiązek monitoringu hałasu (pomiarów hałasu) w otoczeniu trasy z uwzględnieniem hałasu w pomieszczeniach, w miarodajnym okresie po realizacji przedsięwzięcia. Ponadto w czasie eksploatacji drogi badania kontrolne powinny obejmować funkcjonowanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej.

WNIOSKI KOŃCOWE

- Studium techniczno-ekonomiczne na budowę obwodnicy Rajgrodu w ciągu drogi krajowej nr 61 na parametrach trasy ekspresowej o prędkości projektowej 100km/h , zostało opracowane dla czterech wariantów wskazanych ustaleniami ZOPI, które odbyło się w dniu 1 sierpnia 2006 r. W ramach opracowania wykonano ekspertyzy środowiskowe oraz raport o oddziaływaniu na środowisko stanowiące odrębne załączniki do opracowania.

- Opracowanie wykazało, że każdy z analizowanych wariantów budowy obwodnicy jest możliwy do realizacji, jednak poszczególne z nich mają różne uwarunkowania i oceny techniczne, ekonomiczne i środowiskowe.

- Ekspertyzy środowiskowe w ramach których dokonano inwentaryzacji przyrodniczej w otoczeniu analizowanych wariantów obwodnicy obejmujące składniki przyrody ożywionej (flora, fauna i ich siedliska) i elementy przyrody nieożywionej (gleby, warunki wodne) zwaloryzowały warianty pod kątem zagrożeń jakie dla siedlisk i gatunków niesie za sobą budowa drogi. Sformułowały propozycje rozwiązań technicznych zmniejszających negatywne skutki budowy i funkcjonowania drogi i dokonały porównania wariantów wskazując, który i w jakim zakresie jest rozwiązaniem najmniej szkodliwym dla przyrody. Takie warianty to wariant 4a lub po skorygowaniu przebiegu wariant 1.

- Raport o oddziaływaniu na środowisko określił dla wariantów wszystkie pozostałe elementy środowiska takie jak; powierzchnia ziemi, gleby, wody podziemne, wody powierzchniowe, gospodarka wodno-ściekowa, szata roślinna, świat zwierzęcy, krajobraz, walory rekreacyjne, przyrodnicze obszary chronione, klimat, zanieczyszczenie powietrza, klimat akustyczny, gospodarowanie odpadami, oddziaływanie na środowisko kulturowe i dobra materialne a także możliwe konflikty społeczne. Nie wskazał jednego wybranego wariantu określił jedynie istotne parametry i kryteria oraz wagi do przeprowadzenia zbiorczej analizy i oceny środowiskowej.

- Opracowane w studium rozwiązania techniczne dla analizowanych wariantów obejmowały; ustalenie trasy obwodnicy w planie sytuacyjnym, ustalenie przejazdów drogowych w ciągach dróg poprzecznych do obwodnicy, ustalenie dróg zbiorczych równoległych do obwodnicy, węzłów drogowych, przekrojów podłużnych, przekrojów normalnych, obiektów inżynierskich. W oparciu o te rozwiązania oraz określono kryteria i wagi do oceny technicznej, przestrzennej i ekonomicznej.

- Analizę ekonomiczną wykonano na podstawie „Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych” opracowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, zgodnie z zaleceniami Banku Światowego z uwzględnieniem aktualizacji na 2006 rok, pomiarów ruchu na trasie, prognoz ruchu wykonanych w ramach opracowania, oraz danych wejściowych, dotyczących kosztów jednostkowych robót wg cen 2006 r. i przewidzianych terminów rozpoczęcia i zakończenia inwestycji a także podziału nakładów na poszczególne lata cyklu inwestycyjnego.

- Podstawowe parametry techniczne przyjęte zostały zgodnie z zamówieniem w oparciu 
o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r poz. 430) a rozwiązania oparto o prognozowane natężenia ruchu.

- Prognozy ruchu drogowego wykonano na podstawie modelu ruchu krajowego przekazanego przez Biuro Studiów GDDKiA w Warszawie. Założenia rozwoju krajowej sieci drogowej na okresy prognostyczne wynikają z tego modelu. W obszarze niniejszych analiz jest to realizacja trasy ekspresowej S-8, która w istotny sposób wpływa na wielkości ruchu prognozowane dla obwodnicy drogi nr 61. Jeżeli trasa ta nie zostanie zrealizowana w zakładanym horyzoncie czasowym – rok 2013, to prognozowane obciążenia obwodnicy mogą wzrosnąć nawet dwukrotnie.

- Wykonane w opracowaniu prognozy ruchu na obwodnicy nie uzasadniają budowy obwodnicy w przekroju docelowym tj. 2x2 pasy ruchu do roku 2034. Do analiz i kosztów przyjęto realizację obwodnicy o przekroju jedniojezdniowym - 1x2 pasy ruchu, natomiast w rozwiązaniach zaprojektowano korytarz, który umożliwia w przyszłości dobudowanie drugiej jezdni.

- Przeprowadzone konsultacje społeczne pierwszego i drugiego etapu opracowania wykazały, że:

najkorzystniejszym wariantem jest wariant 4a,

nie do przyjęcia jest wariant 4b i pozostałe warianty, w których występuje węzeł w miejscowości Tama,

wariant 1 jest bardzo niekorzystny dla mieszkańców ul. Warszawskiej (mieszkanie między dwoma trasami odległymi o 300 – 500m, zwiększenie hałasu i zanieczyszczeń).)

- Przeprowadzone analizy wielokryterialne wariantów obejmowały następujące oceny:

techniczną – długość dróg do wybudowania, długość obiektów inżynierskich, długość odcinków do wymiany gruntów, liczbę kolizji z infrastruktura techniczną,

społeczną i przestrzenną - liczba budynków mieszkalnych do wyburzenia, liczba kolizji 
z wydanymi decyzjami i pozwoleniami na budowę, liczba działek do wykupu, powierzchnia gruntów do wywłaszczenia,

środowiskową – zajętość terenów leśnych i rolnych, długość odcinków przebiegających przez tereny z bardzo wartościowymi i wartościowymi siedliskami przyrodniczymi,

ekonomiczną - pod kątem efektywności ekonomicznej inwestycji oraz wynikową łączną ocenę wielokryterialną wariantów.

- Analiza techniczna wykazała, że najkorzystniejszym jest wariant 4a, warianty 1 i 2 są zbliżone, zdecydowanie najgorszy jest wariant 4

- Analiza społeczna i przestrzenna wykazała zdecydowaną przewagę wariantu 4a nad pozostałymi wariantami, które uszeregowała kolejno:

2 miejsce – wariant 1,

3 miejsce - wariant 4,

4 miejsce - wariant 2.

- Analiza środowiskowa wykazała, że przyjęcie wariantu 2 spowoduje największe koszty przyrodnicze oraz że, nie wskazany do realizacji jest wariant 4. Spośród pozostałych dwóch wariantów tj wariantu 1 i 4a wariantem sumarycznie korzystniejszym jest wariant 1, jednak ze względu na kolizje z siedliskami przyrodniczymi korzystniejszy jest wariant 4a.

- Analiza ekonomiczna wykazała najwyższą efektywność budowy obwodnicy według wariantu 4a. Wariant ten ma najwyższą ekonomiczną stopę zwrotu (EIRR – 15,65%). Zbliżone wartości osiąga wariant 1, odpowiednio EIRR = 14,64 %. Warianty 2 i 4 z punktu widzenia ekonomicznego powinny być wyeliminowane.

- Łączna analiza wielokryterialna uszeregowała warianty następująco:

1 miejsce – wariant 4a, wskaźnik 1,0

2 miejsce – wariant 1, wskaźnik 0,93

3 miejsce - wariant 4, wskaźnik 0,75

4 miejsce - wariant 2, wskaźnik 0,63.

# KONSULTACJE SPOŁECZNE

Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku zamieszczone zostały materiały obejmujące I etapu studium obwodnicy Rajgrodu wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach społecznych. Nadesłane uwagi i wnioski:

najmniej korzystny dla mieszkańców ul. Warszawskiej jest wariant 1 (mieszkanie pomiędzy dwoma trasami odległymi od siebie o 300-500 m, zwiększenie zanieczyszczeń i hałasu),

optymalnym rozwiązaniem dla mieszkańców w/w ulicy jest wybór wariantu 4.

Konsultacjom społecznym poddano również etap II studium tj. rozwiązania obwodnicy w skali 1:5000.

W dniu 25 lipca 2007 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie odbyło się spotkanie z mieszkańcami oraz przedstawicielami Nadleśnictwa Rajgród.

Zgłoszono następujące uwagi i wnioski:

władze miasta podtrzymują swoje stanowisko z 2006 r. odnośnie najkorzystniejszego przebiegu obwodnicy tj. przebieg wg wariantu 4a (bez węzła w Tamie) ewentualnie wg. wariantu 4,

przedstawiciel Nadleśnictwa Rajgród przekazuje negatywną opinię odnośnie lokalizowania węzła w Tamie, podtrzymując stanowisko z 2006 r., że najkorzystniejsze są warianty 1 i 4a,

mieszkańcy wyrażają opinię, ze węzeł od strony Grajewa powinien być lokalizowany w rejonie wsi Wojdy tj. najbliżej miasta,

mieszkańcy podtrzymują negatywną opinię z 2006 roku odnośnie przebiegu wg. wariantu 1.

Protokół z konsultacji społecznych etapu II studium dołączono do opracowania (patrz załącznik).

# UZGODNIENIA I OPINIE

Załączono następujące dokumenty:

Protokół nr 5/2006 z posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) w dniu 1.08.2006

(nadesłane opinie od urzędów i instytucji załączono w kolejności wg dat otrzymania):

GDDKiA Oddział w Białymstoku (13.03.2006)

Nadleśnictwo Rajgród (27.03.2006)

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Łomży (03.04.2006)

Podlaski Urząd Wojewódzki, Placówka Zamiejscowa w Łomży, Wydział Środowiska i Rolnictwa (12.04.2006)

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku, Oddział w Łomży (21.04.2006)

GDDKiA, Oddział w Białymstoku (26.05.2006)

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku (26.09.2006)

Notatka ze spotkania w dniu 24 stycznia 2006 r. w GDDKiA w Białymstoku

Notatka ze spotkania w dniu 21 lutego 2006 r. z przedstawicielami miast Grajewo i Rajgród.

Pisma i opinie- rok 2007

GDDKiA Oddział w Białymstoku (8.01.2007)

GDDKiA Oddział w Białymstoku (8.02.2007)

GDDKiA Oddział w Białymstoku (22.02.2007)

GDDKiA Oddział w Białymstoku (05.04.2007)

GDDKiA Oddział w Białymstoku (16.05.2007)

Nadleśnictwo Rajgród w Tamie (26.07.2007)

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku (03.08.2007)

Protokół ze spotkania w dniu 17.05.2007

Notatka ze spotkania w GDDKiA Oddział w Białymstoku, w dniu 12.10.2007 r

Pisma i opinie – rok 2008

GDDKiA Oddział w Białymstoku – pismo z dnia 3.01.2008 (7.01.2008)

GDDKiA Oddział w Białymstoku pismo z dnia 25.01.2008 r. (31.01.2008)

GDDKiA - pismo z dnia 11.02.2008 r. (14.02.2008)

GDDKiA pismo z dnia 26.02.2008 r. (3.03.2008)

GDDKiA pismo z dnia 5.03.2008 r. (10.03.2008)

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku z dnia 6.03.2008 r. (14.03.2008)

Pismo GDDKiA Oddział w Białymstoku z dnia 23.06.2008 (27.06.2008)

Pismo GDDKiA z dnia 10.07.2008 (18.07.2008)

Notatka ze spotkania w GGDKiA Oddział w Białymstoku w dniu 25.09.2008

# Footnotes

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r poz. 430)

pod powierzchnią terenu

Obszar Chronionego Krajobrazu

Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy – Monografia przyrodnicza – Aktualny stan, walory, zagrożenia i potrzeby czynnej ochrony środowiska, praca zbiorowa – Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004