SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	1

1.1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	1

1.2.	FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA	1

1.3.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	1

1.4.	MATERIAŁY WYJŚCIOWE	1

2.	OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2

2.1.	OBWODNICA W CIĄGU DROGI NR 61	2

2.2.	OBWODNICA W CIĄGU DROGI NR 65	3

3.	WSTĘPNE WARIANTY PRZEBIEGU OBWODNIC	3

4.	CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENU W OTOCZENIU ANALIZOWANYCH WARIANTÓW	7

4.1.	STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA PASA PLANOWANEJ TRASY I JEJ OTOCZENIA	7

4.2.	ZAGOSPODAROWANIE WEDŁUG DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH	7

4.3.	INFORMACJE O WYDANYCH DECYZJACH O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU I POZWOLEŃ NA BUDOWĘ	7

5.	ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW WSTĘPNYCH	9

6.	ANALIZA ŚRODOWISKOWA	10

6.1.	CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA ORAZ PRZEWIDYWANYCH EMISJI I ODDZIAŁYWAŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO	10

6.1.1.	Geomorfologia	10

6.1.2.	Geologia	11

6.1.3.	Surowce mineralne	11

6.1.4.	Gleby	11

6.1.5.	Wody podziemne	11

6.1.6.	Wody powierzchniowe	11

6.1.7.	Szata roślinna. Siedliska przyrodnicze	12

6.1.8.	Fauna. Szlaki migracji	12

6.1.9.	Krajobraz. Walory rekreacyjne	12

6.1.10.	Przyrodnicze obiekty i obszary chronione	12

6.2.	WARUNKI ŻYCIA	12

6.2.1.	Zanieczyszczenie powietrza	12

6.2.2.	Hałas	13

6.3.	ŚRODOWISKO KULTUROWE. ZABYTKI	13

6.4.	POTENCJALNE KONFLIKTY SPOŁECZNE	13

6.5.	ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW	13

7.	WYNIKI Z ANALIZ WARIANTÓW WSTĘPNYCH	17

8.	ANALIZA RUCHOWA	18

8.1.	RUCH DROGOWY W STANIE ISTNIEJĄCYM	18

8.2.	METODA OBLICZEŃ PROGNOSTYCZNYCH	18

8.3.	PROGNOZY RUCHU NA OBWODNICACH GRAJEWA	19

8.4.	OKREŚLENIE POZIOMÓW SWOBODY RUCHU	20

9.	OPIS TECHNICZNY WYBRANYCH WARIANTÓW OBWODNICY  W CIĄGU DROGI 61	23

9.1.	WPROWADZENIE	23

9.2.	OBSŁUGA TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO OBWODNICY I PRZEKROJE NORMALNE	23

9.3.	MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH	23

9.4.	KONCEPCJA PRZEBIEGU OBWODNICY	23

9.5.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	25

9.6.	INNE OBIEKTY	27

9.7.	URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA	27

9.8.	PRZEKROJE PODŁUŻNE	28

9.9.	ODWODNIENIE	28

9.9.1.	Zasady generalne	28

9.9.2.	Zestawienie lokalizacji i objętości zbiorników retencyjnych i separatorów	29

9.9.3.	Koszty odwodnienia trasy	30

10.	OPIS TECHNICZNY WYBRANYCH WARIANTÓW OBWODNICY  W CIĄGU DROGI NR 65	31

10.1.	OBSŁUGA TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO OBWODNICY I PRZEKROJE NORMALNE	31

10.2.	KONCEPCJA PRZEBIEGU OBWODNICY	31

10.3.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	33

10.4.	INNE OBIEKTY	34

10.5.	URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA	35

10.6.	PRZEKROJE PODŁUŻNE	35

11.	ODWODNIENIE W CIĄGU DROGI NR 65	36

11.1.1.	Zasady generalne	36

11.1.2.	Zestawienie lokalizacji i objętości zbiorników retencyjnych i separatorów	36

11.1.3.	Koszty odwodnienia trasy	38

12.	ANALIZA EKONOMICZNA DLA OBWODNICY W CIĄGU DROGI NR 61	39

12.1.	WPROWADZENIE	39

12.2.	KOSZTY UŻYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA	40

12.2.1.	Koszty eksploatacji	40

12.2.2.	Koszty czasu	41

12.2.3.	Koszty wypadków	42

12.2.4.	Koszty emisji spalin	43

12.2.5.	Koszty użytkowników i środowiska	44

12.3.	NAKŁADY	45

12.4.	PARAMETRY EKONOMICZNE	47

12.4.1.	Aktualne korzyści netto	47

12.4.2.	Wewnętrzna stopa zwrotu - EIRR	47

12.4.3.	Efektywność ekonomiczna inwestycji	47

12.5.	ANALIZA WRAŻLIWOŚCI	49

12.6.	WNIOSKI Z ANALIZY EKONOMICZNEJ	49

13.	ANALIZA EKONOMICZNA DLA OBWODNICY W CIĄGU DROGI NR 65	50

13.1.	KOSZTY UŻYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA	51

13.1.1.	Koszty eksploatacji	51

13.1.2.	Koszty czasu	52

13.1.3.	Koszty wypadków	53

13.1.4.	Koszty emisji spalin	54

13.1.5.	Koszty użytkowników i środowiska	55

13.2.	NAKŁADY	56

13.3.	PARAMETRY EKONOMICZNE	58

13.3.1.	Aktualne korzyści netto	58

13.3.2.	Wewnętrzna stopa zwrotu - EIRR	58

13.3.3.	Efektywność ekonomiczna inwestycji	58

13.4.	ANALIZA WRAŻLIWOŚCI	60

13.5.	WNIOSKI Z ANALIZY EKONOMICZNEJ:	60

14.	WIELOKRYTERIALNA ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW OBWODNICY W CIĄGU DROGI NR 61		61

15.	WIELOKRYTERIALNA ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW OBWODNICY W CIĄGU DROGI NR 65		65

16.	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	69

17.	PODSUMOWANIE	69

17.1.	EKSPERTYZA ŚRODOWISKOWA	69

17.2.	RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO	70

17.3.	STUDIUM TECHNICZNO – EKONOMICZNE	72

18.	WNIOSKI KOŃCOWE	73

19.	KONSULTACJE SPOŁECZNE	75

20.	UZGODNIENIA I OPINIE	76

ZAŁĄCZNIK – UZGODNIENIA, OPINIE, KONSULTACJE SPOŁECZNE

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1.	Układ drogowy A- Plan orientacyjny – skala 1:25 000

Rysunek 2.	Układ drogowy B- Plan orientacyjny – skala 1:25 000

Rysunek 3.	Układ drogowy C - Plan orientacyjny – skala 1:25 000

Rysunek 4.	Układ drogowy C1 - Plan orientacyjny – skala 1:25 000

Rysunek 5.	Wariantowe przebiegi tras - Plan orientacyjny – skala 1:25 000

Rysunek 6.	Wariantowe przebiegi tras – analiza środowiskowa – skala 1:25 000

Rysunek 7.	Plan sytuacyjny – wariant północny obwodnicy w ciągu drogi nr 61 – skala 1:5 000 (w tekście)

Rysunek 8.	Plan sytuacyjny – wariant południowy obwodnicy w ciągu drogi nr 61 – skala 1:5 000 (w tekście)

Rysunek 9.	Plan sytuacyjny – wariant zachodni obwodnicy w ciągu drogi nr 65 – skala1:5 000 (w tekście)

Rysunek 10.	Plan sytuacyjny – wariant wschodni obwodnicy w ciągu drogi nr 65 – skala1:5 000 (w tekście)

Rysunek 11.	Profil podłużny – wariant północny obwodnicy w ciągu drogi nr 61 – skala1:1000/10000

Rysunek 11a.	Profile podłużne łącznic i przejazdów – wariant północny obwodnicy w ciągu drogi nr 61 – skala1:1000/10000

Rysunek 12.	Profil podłużny – wariant południowy obwodnicy w ciągu drogi nr 61 –skala 1:1000/10000

Rysunek 12a.	Profile podłużne łącznic i przejazdów – wariant południowy obwodnicy w ciągu drogi nr 61 – skala1:1000/10000

Rysunek 13.	Profil podłużny – wariant wschodni obwodnicy w ciągu drogi nr 65 – skala1:1000/10000

Rysunek 13a.	Profile podłużne łącznic i przejazdów – wariant wschodni obwodnicy w ciągu drogi nr 61 – skala1:1000/10000

Rysunek 14.	Profil podłużny – wariant zachodni obwodnicy w ciągu drogi nr 65 – skala1:1000/10000

Rysunek 14a.	Profile podłużne łącznic i przejazdów – wariant zachodni obwodnicy w ciągu drogi nr 61 – skala1:1000/10000

Rysunek 15.	Przekroje normalne (w tekście)

Rysunek 16.	Obiekty inżynierskie (w tekście)

SPIS SCHEMATÓW

Schemat 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo	3

Schemat 2. Wstępne warianty obwodnic dróg 61 i 65	4

Schemat 3. Przekrój geologiczny przez Kotlinę Biebrzy	16

Schemat 4. Prognozy ruchu – wariant 1	21

Schemat 5. Prognozy ruchu – wariant 2	22

SPIS TABEL

Tabela 1. Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i pozwoleń nas budowę	8

Tabela 2. Charakterystyka wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 61	9

Tabela 3. Charakterystyka wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 65	9

Tabela 4. Zbiorcza analiza funkcjonalna wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 61	10

Tabela 5. Zbiorcza analiza funkcjonalna wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 65	10

Tabela 6. Środowisko przyrodnicze w wariantach obwodnicy w ciągu drogi nr 61	14

Tabela 7. Środowisko przyrodnicze w wariantach obwodnicy w ciągu drogi nr 65	14

Tabela 8. Zbiorcza analiza środowiskowa wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 61	15

Tabela 9. Zbiorcza analiza środowiskowa wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 65	15

Tabela 10. Ruch drogowy (SDR) w stanie istniejącym	18

Tabela 11. Wskaźniki wzrostu ruchu	19

Tabela 12. Wzrost SDR pomiędzy rokiem 2005 i rokiem 2034	20

Tabela 13. Maksymalny prognozowany potok SDR na obwodnicy Grajewa w ciągu drogi nr 61	20

Tabela 14. Maksymalny prognozowany potok SDR na obwodnicy Grajewa w ciągu drogi nr 65	20

Tabela 15. Poziom swobody ruchu na obwodnicy Grajewa w latach 2014 i 2034	20

Tabela 16. Zestawienie obiektów inżynierskich – obwodnica w ciągu drogi nr 61	26

Tabela 17. Zestawienie lokalizacji projektowanych zbiorników retencyjnych – droga nr 61	29

Tabela 18. Zestawienie objętości zbiorników retencyjnych - droga nr 61	30

Tabela 19. Obliczeniowa objętość zbiorników retencyjnych – droga nr 61	30

Tabela 20. Obliczeniowa wydajność separatorów – droga nr 61	30

Tabela 21. Tabela Koszty odwodnienia – droga nr 61	30

Tabela 22 . Zestawienie obiektów inżynierskich dla obwodnicy w ciągu drogi nr 65	33

Tabela 23. Zestawienie lokalizacji projektowanych zbiorników retencyjnych – droga nr 65	37

Tabela 24. Zestawienie objętości zbiorników retencyjnych	37

Tabela 25. Obliczeniowa objętość zbiorników retencyjnych – droga nr 65	37

Tabela 26. Obliczeniowa wydajność separatorów	37

Tabela 27. Koszty odwodnienia – droga nr 65	38

Tabela 28. Dobowe koszty ruchu - so i razem so, sd, scb, scp i a  w roku 2014	40

Tabela 29. Dobowe koszty ruchu - so i razem so,sd,scb,scp i a  w roku 2034	40

Tabela 30. Dobowe   koszty czasu w roku 2014	41

Tabela 31. Dobowe   koszty czasu w roku 2034	41

Tabela 32. Dobowe koszty wypadków w  roku 2014	42

Tabela 33. Dobowe koszty wypadków w  roku 2034	42

Tabela 34. Dobowe koszty emisji spalin w  - so i razem so, sd, scb, scp i a  w  2014	43

Tabela 35. Dobowe koszty emisji spalin w  - so i razem so, sd, scb, scp i a  w  2034	43

Tabela 36. Koszty użytkowników i środowiska – wariant 0 dla Płn	44

Tabela 37. Koszty użytkowników i środowiska – wariant północny	44

Tabela 38. Koszty użytkowników i środowiska – wariant 0 dla Pdn	44

Tabela 39. Koszty użytkowników i środowiska – wariant południowy	44

Tabela 40. Zestawienie robót do wykonania dla obwodnicy drogi 61	45

Tabela 41. Zestawienie kosztów zadania inwestycyjnego dla obwodnicy drogi nr 61	46

Tabela 42. Nakłady drogowo-mostowe – Wariant 0	46

Tabela 43. Nakłady drogowo-mostowe - Wariant północny	46

Tabela 44. Nakłady drogowo-mostowe – Wariant południowy	47

Tabela 45. Analiza ekonomiczna nakładów i korzyści - korzyści netto – wariant północny	48

Tabela 46. Analiza ekonomiczna nakładów i korzyści - korzyści netto – wariant południowy	48

Tabela 47. Wartości EIRR przy zmiennych danych wejściowych do analizy	49

Tabela 48. Dobowe koszty ruchu - so i razem so, sd, scb, scp i a w roku 2014	51

Tabela 49. Dobowe koszty ruchu - so i razem so,sd,scb,scp i a w roku 2034	51

Tabela 50. Dobowe koszty czasu w roku 2014	52

Tabela 51. Dobowe koszty czasu w  roku 2034	52

Tabela 52. Dobowe koszty wypadków w  roku 2014	53

Tabela 53. Dobowe koszty wypadków w  roku 2034	53

Tabela 54. Dobowe  koszty emisji spalin   - so i  razem so, sd, scb, scp i a w roku  2014	54

Tabela 55. Dobowe  koszty emisji spalin   - so i  razem so, sd, scb, scp i a w roku  2034	54

Tabela 56. Koszty użytkowników i środowiska – wariant 0 dla wsch.	55

Tabela 57. Koszty użytkowników i środowiska – wariant wschodni	55

Tabela 58. Koszty użytkowników i środowiska – wariant 0 dla zach.	55

Tabela 59. Koszty użytkowników i środowiska – wariant zachodni	55

Tabela 60. Zestawienie robót do wykonania dla drogi GP 65	56

Tabela 61. Zestawienie kosztów zadania inwestycyjnego dla trasy GP 65	57

Tabela 62. Nakłady drogowo-mostowe – wariant 0	57

Tabela 63. Nakłady drogowo-mostowe - wariant wschodni	57

Tabela 64. Nakłady drogowo-mostowe – wariant zachodni	58

Tabela 65. Analiza ekonomiczna nakładów i korzyści - korzyści netto – wariant wschodni	59

Tabela 66. Analiza ekonomiczna nakładów i korzyści – korzyści netto – wariant zachodni	59

Tabela 67. Wartości EIRR przy zmiennych danych wejściowych do analizy	60

Tabela 68. Ocena techniczna wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 61	61

Tabela 69. Ocena społeczna i przestrzenna wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 61	61

Tabela 70. Ocena zajętości gruntów rolnych i leśnych wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 61	62

Tabela 71. Ocena  kolizji z siedliskami przyrodniczymi wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 61	62

Tabela 72. Ocena ekonomiczna wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 61	62

Tabela 73. Łączna ocena wielokryterialna wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 61	62

Tabela 74. Ocena techniczna wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 65	65

Tabela 75. Ocena społeczna i przestrzenna wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 65	65

Tabela 76. Ocena zajętości gruntów rolnych i leśnych wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 65	66

Tabela 77. Ocena  kolizji z siedliskami przyrodniczymi wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 65	66

Tabela 78. Ocena ekonomiczna wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 65	66

Tabela 79. Łączna ocena wielokryterialna wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 65	66

# WPROWADZENIE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest „Studium techniczno-ekonomiczne na budowę obwodnicy Grajewa w ciągach dróg krajowych Nr 61 Warszawa – Augustów i Nr 65 granica państwa – Ełk – Białystok – Bobrowniki”.

Parametry techniczne:

obwodnica w ciągu drogi krajowej Nr 61 – droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) – docelowo dwujezdniowa o prędkości projektowej 100km/h oraz kontrolowanej akcesji ograniczającej włączenia do trasy tylko do powiązań na węzłach,

obwodnica w ciągu drogi Nr 65 – klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) – prędkość projektowa 80 km/h – jednojezdniowa.

FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie pt. „Studium techniczno-ekonomiczne na budowę obwodnicy Grajewa w ciągach dróg krajowych Nr 61 Warszawa – Augustów i Nr 65 granica państwa – Ełk – Białystok – Bobrowniki” wykonane zostało w wyniku wygranego przetargu w oparciu o umowę Nr 6/DP/2006 zawartą 
w dniu 30 stycznia 2006 r. oraz umowę Nr 21/DP/2008 w dniu 29 października 2008 r. pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2 a Biurem Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Studium będzie jedną z faz przygotowania dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy w ciągu drogi nr 61 klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) na minimalnych parametrach trasy ekspresowej oraz w ciągu drogi nr 65 na parametrach trasy GP.

Opracowanie bezpośrednio posłuży do przygotowania materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji 
o uwarunkowaniach środowiskowych wraz z Raportem o oddziaływaniu na środowisko na podstawie STE zatwierdzonego przez KOPI.

W szczególności celem opracowania jest:

przedstawienie rozwiązań projektowych w układzie wielowariantowym do wyboru przebiegu trasy do dalszych opracowań projektowych,

ustalenie trasy obwodnicy w planie sytuacyjnym,

ustalenie przejazdów drogowych w ciągach dróg poprzecznych do obwodnicy,

ustalenie dróg zbiorczych równoległych do obwodnicy dla sprowadzenia ruchu lokalnego 
i gospodarczego do węzłów lub przejazdów gospodarczych,

opracowanie schematów węzłów drogowych,

opracowanie przekrojów podłużnych dla wariantów obwodnicy

opracowanie przekrojów normalnych,

określenie typów obiektów inżynierskich: wiaduktów, mostów oraz obiektów dla przejść zwierząt,

opracowanie części ekonomicznej,

opracowanie części ruchowej.

W ramach opracowania wykonano ekspertyzy środowiskowe oraz dwa raporty oddziaływania na środowisko – dla obwodnicy w ciągu drogi nr 61 i dla obwodnicy w ciągu drogi nr 65.

Całość pracy wykonano w oparciu o następujące programy komputerowe:

Microstation,

ArcView,

InRoads,

Draft Work,

Descartes,

EMME/2,

Word,

Excel,

Corel.

MATERIAŁY WYJŚCIOWE

W opracowaniu wykorzystane zostały następujące źródła informacji i materiały wyjściowe:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo, przyjęte uchwałą nr 75/XI/99. Rady Miasta w Grajewie z 29.XII 1999 r.

Wizje w terenie.

Opracowanie fizjograficzne dla miasta i gminy Grajewo, Geoprojekt, Warszawa 1986 r.

Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy – Monografia przyrodnicza – Aktualny stan, walory, zagrożenia i potrzeby czynnej ochrony środowiska, praca zbiorowa –Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004.

Strony Internetowe Miasta i Gminy Grajewo.

Strony internetowe www.wrotapodlasia

Strony internetowe WIOŚ Białystok i Olsztyn.

# OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Analizowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie dwóch obwodnic miasta Grajewo tj: drogi krajowej nr 61 przechodzącej obecnie przez miasto w układzie równoleżnikowym z zachodu na wschód i krzyżującej się z nią drogi krajowej nr 65 przechodzącej obecnie przez centrum miasta w układzie południkowym z północy na południe.

Są to dwa oddzielne przedsięwzięcia, przy czym wybór wariantu jednej z nich implikuje przebieg drugiej rozpatrywanej trasy.

Obie trasy przebiegają przez teren miasta i gminy Grajewo położonego w powiecie grajewskim na terenie województwa podlaskiego.

Województwo podlaskie położone jest w północno – wschodniej części Polski. Sąsiaduje z województwami: warmińsko – mazurskim, mazowieckim i na krótkim odcinku z lubelskim.

Na północnym-wschodzie województwo graniczy z Litwą, a na wschodzie z Białorusią.

Powiat Grajewski położony jest w północno – zachodniej części województwa podlaskiego i graniczy 
z województwem warmińsko-mazurskim (powiatem Piskim, powiatem Ełckim) oraz powiatami województwa podlaskiego - Augustowskim, Monieckim, Łomżyńskim i Koleńskim.

OBWODNICA W CIĄGU DROGI NR 61

Zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją droga krajowa Nr 61 jest drogą główną ruchu przyspieszonego (GP). Zgodnie z zamówieniem Inwestora, tj. GDDKiA Oddział Białystok 
w niniejszym studium przyjęto podniesienie parametrów technicznych obwodnicy w ciągu tej drogi do minimalnych parametrów technicznych jak dla klasy drogi ekspresowej.

Obwodnica będzie miała parametry: o prędkość projektową Vp - 100 km/godz., prędkość miarodajną Vm - 110 km/godz.

Droga ta będzie prowadziła przede wszystkim ruch w relacjach Warszawa - Jabłonna – Legionowo – Serock – Różan – Ostrołęka – Łomża – Grajewo – Augustów.

Na całej długości obwodnica będzie miała kontrolowaną akcesję ograniczającą włączenia do trasy tylko do węzłów.

Zakłada się następujące parametry techniczne obwodnicy:

klasa drogi – GP,

prędkość projektowa – 100 km/h,

prędkość miarodajna – 110 km/h,

szerokość pasa ruchu – 3,5 m,

szerokość pasa dzielącego (wraz z opaskami 0,5 m) – 4,0 m,

szerokość pasa awaryjnego 2,5 m,

szerokość pobocza gruntowego 1,25 m,

szerokość pasa drogowego –50 m ÷ 70 m (max 100 m),

obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś,

ruch kategorii KR6.

Korytarz projektowanej obwodnicy krzyżować się będzie z drogami powiatowymi należącymi do klasy dróg zbiorczych (Z) oraz drogami gminnymi należącymi do klasy dróg lokalnych i dojazdowych (L i D), o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej. Budowa obwodnicy będzie wymagała wykonania przełożeń niektórych przecinających ją z nią dróg oraz wybudowania na niektórych odcinkach dróg serwisowych, dla obsługi terenu i uzyskania powiązań z istniejącym układem lokalnym i zapewnieniem dojazdu do działek położonych po obu stronach projektowanej obwodnicy.

Przyjęto następujące podstawowe parametry techniczne dla tych dróg:

Drogi powiatowe

klasa drogi – Z,

prędkość projektowa – 50 km/h,

szerokość pasa ruchu 3,0 m,

szerokość jezdni – 6,0 m,

szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m,

szerokość pasa drogowego – min 20 m,

obciążenie nawierzchni – 100 kN/oś,

skrajnia pionowa – 4,60 m.

Drogi gminne

klasa drogi – D,

prędkość projektowa – 30-40 km/h,

szerokość pasa ruchu 2,5 m,

szerokość pobocza gruntowego – 1,0 m,

szerokość pasa drogowego – min 15 m,

obciążenie nawierzchni – 80 kN/oś,

skrajnia pionowa – 4,50 m.

OBWODNICA W CIĄGU DROGI NR 65

Projektowana obwodnica położona jest na terenie województwa podlaskiego w powiecie grajewskim, gminie Grajewo oraz na północnym fragmencie (obejście m. Prostki) na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, w powiecie ełckim, gminie Prostki.

Obwodnica będzie miała parametry drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP) o prędkości projektowej Vp - 80 km/godz. oraz prędkości miarodajnej Vm - 100 km/godz, promień łuków poziomych R = 1000 m.

Droga ta będzie prowadziła przede wszystkim ruch w relacjach granica państwa – Gołdap – Olecko - Ełk – Grajewo – Mońki - Białystok – Bobrowniki.

Zakłada się następujące parametry techniczne drogi:

klasa drogi – GP

prędkość projektowa – 80 km/h,

prędkość miarodajna – 100 km/h,

szerokość pasa ruchu – 3,5 m,

szerokość pobocza utwardzonego – 2,0 m,

szerokość pasa drogowego – 40,0 ÷ 50,0 m.

Korytarz projektowanej obwodnicy krzyżować się będzie z drogami powiatowymi należącymi do klasy dróg zbiorczych (Z) oraz drogami gminnymi należącymi do klasy dróg lokalnych i dojazdowych (L i D), o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej. Budowa obwodnicy będzie wymagała wykonania skrzyżowań z drogami powiatowymi oraz przełożeń niektórych krzyżujących się z nią dróg gminnych dla uzyskania powiązań z istniejącym układem lokalnym i zapewnieniem dojazdu do działek położonych po obu stronach projektowanej obwodnicy.

Podstawowe parametry techniczne przyjęte dla dróg powiatowych i gminnych opisano przy obwodnicy w ciągu drogi nr 61.

# WSTĘPNE WARIANTY PRZEBIEGU OBWODNIC

Podstawą do konstrukcji wariantów były:

analiza dotychczasowych opracowań planistycznych i projektowych,

robocze spotkania z władzami samorządowymi miasta i gminy Grajewo oraz z Biurem Planowania Przestrzennego, Oddział w Łomży,

wizje w terenie,

mapy w skali 1: 25 000, 1: 10 000 oraz zdjęcia lotnicze,

nadesłane opinie.

Schemat układu komunikacyjnego ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo” przedstawiono na schemacie 1, wstępne opisane poniżej warianty obwodnic na schemacie 2, kopie nadesłanych opinii w kolejnych etapach prac nad wariantami umieszczono na końcu opracowania.

Schemat 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo

Schemat 2. Wstępne warianty obwodnic dróg 61 i 65

We wstępnej fazie prac opracowano i wysłano do zaopiniowania następujące grupy wariantów:

Dla obwodnicy w ciągu drogi Nr 61 (trasa główna ruchu przyspieszonego na minimalnych parametrach trasy ekspresowej)

wariant 1 – północny– nawiązujący do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo” ,

wariant 2 – bliski południowy, przez dzielnicę przemysłową z wariantowaniem włączenia do istniejącej trasy w rejonie Toczyłowa,

wariant 3 – dalszy południowy, wzdłuż południowej granicy miasta z wariantowaniem obejścia miejscowości Popowo.

Dla obwodnicy w ciągu drogi Nr 65 (trasa główna ruchu przyspieszonego)

wariant 1 – zachodni - krótki, po zachodniej stronie linii kolejowej i przez dzielnicę przemysłową do włączenia w rejonie wsi Koszarówka,

wariant 2 – wschodni – nawiązujący do przebiegu ze „Studium uwarunkowań...”, z przesunięciem środkowego odcinka na wschód i nowym przebiegiem na odcinku północnym,

wariant 3 – zachodni – długi, od północy jak wariant 1, na południu po nowym przebiegu 
z ominięciem dzielnicy przemysłowej i wariantowaniem w rejonie m. Ruda).

Po przeanalizowaniu nadesłanych opinii, uwag GDDKiA Białystok oraz przeprowadzeniu konsultacji 
i spotkań roboczych z władzami miasta i gminy Grajewo wyżej wymienione warianty skorygowano 
i zmodyfikowano. Dotyczyło to zarówno wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 61 jak i obwodnicy 
w ciągu drogi nr 65. Ponieważ opinie nadsyłane były w różnym czasie powstawały kolejne odmiany wariantów podstawowych oznaczone symbolami a, b lub c.

W wyniku tych działań do dalszych analiz i drugiej tury uzgodnień opracowano następujące grupy wariantów:

Dla obwodnicy w ciągu drogi nr 61

Wariant 1 przekształcono na trzy podwarianty 1a, 1b, 1c, różniące się przebiegiem na początku i końcu obwodnicy. Początek obwodnicy od strony zachodniej we wszystkich podwariantach przesunięto poza granicę miasta i odsunięto na północ dla ominięcia miejscowości Popowo (jako realizację sugestii inwestora). Koniec obwodnicy wariantowano w rejonie miejscowości Toczyłowo dla eliminacji kolizji 
z zabudową.

Wariant 2 przekształcono na dwa warianty 2 i 2a, różniące się przebiegiem w zachodniej części obwodnicy. Korekta przebiegu w wariancie 2 polegała na ominięciu miejscowości. Popowo po południowej stronie, w podwariancie 2a ominięto te miejscowości po stronie północnej.

Wariant 3 przekształcono na dwa warianty 3 i 3a. W obu wariantach skorygowano przebieg wschodniego odcinka obwodnicy przesuwając go na północ dla ominięcia planowanych do eksploatacji pokładów żwiru oraz maksymalnej eliminacji kolizji z zabudową w rejonie miejscowości Koszarówka. Odcinek zachodni w wariancie 3 pozostał niezmieniony, natomiast w podwariancie 3a wydłużono przebieg obwodnicy o odcinek omijający miejscowość Popowo po stronie północnej.

W wariancie 3b odsunieto centralny odcinek od południowej granicy miasta (rezerwa dla rozwoju terenów przemysłowych).

Dla obwodnicy w ciągu drogi nr 65

Wariant 1 wyeliminowano z dalszych analiz, ponieważ na północnym odcinku pokrywał się z wariantem 3, na południowym z wariantem 2a, w rejonie dzielnicy przemysłowej przebiegał w korytarzu równoległym do jednego z wariantów obwodnicy drogi 61 oraz kolidował z zabudową miejscowości Koszarówka.

Wariant 2 przekształcono na 3 warianty 2a, 2b, 2c, przy czym wariant 2a wyeliminowano z dalszych analiz ze względu na kolizje z zabudową miasta Grajewo i miejscowości Koszarówka.

Wariant 2b to wariant 2 przekształcony na odcinku centralnym i południowym dla maksymalnego ominięcia istniejącej zabudowy.

Wariant 2c to nowy wariant realizujący uwagę inwestora dotyczącą opracowania wariantu wschodniego obejścia miejscowości Prostki.

Wariant 3 przekształcano kolejno na warianty – 3, 3a, 3b, 3c. Warianty 3 i 3a różniły się przebiegiem na południowym odcinku obwodnicy. Wariant 3 zakładał obejście miejscowości Ruda, wariant 3a włączał się w istniejącą drogę nr 65 powyżej tej miejscowości.

Wariant 3b i 3c powstały jako realizacja postulatów miasta Grajewo oraz Biura Planowania Przestrzennego, dotyczących maksymalnego przesunięcia obwodnicy na zachód w obszarze miasta.

Tak sformułowane warianty przedstawiono na rysunkach w skali 1:25 000, na których dla większej czytelności zestawiono i pogrupowano warianty opisując plansze jako układ drogowy A, B, C, oraz na planszy zbiorczej rysunki 1, 2, 3, 4.

Przebiegi obwodnicy drogi Nr 65 (GP) dostosowano do przebiegów obwodnicy drogi Nr 61.

Po ostatecznych uzgodnieniach z władzami miasta i gminy Grajewo opracowano układ drogowy C1 (rysunek 5) a następnie po posiedzeniu ZOPI wynikową planszę zbiorczą (wariantowe przebiegi tras - rysunek 6) do analiz w II etapie studium.

Na poszczególnych rysunkach przedstawiono następujące warianty:

UKŁAD DROGOWY A (rysunek 1) – nawiązujący do korytarzy ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo” – (północnego dla obwodnicy w ciągu drogi nr 61 i wschodniego dla obwodnicy w ciągu drogi nr 65).

Obwodnica w ciągu drogi nr 61

Wariant 1a –północny - przewidywany w „Studium..., początek ok. 1 km za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1805 B i 1807 B ze skorygowanym zachodnim odcinkiem - ominięcie miejscowości Popowo po stronie północnej oraz wschodnim - włączenie w istniejącą drogę około 2 km za miejscowością Toczyłowo. Przebieg przez las z niewielkimi kolizjami z zabudową.

Wariant 1b – na odcinku zachodnim jak w wariancie 1a, na odcinku wschodnim przebieg na obrzeżu lasu, ale więcej kolizji z zabudową. Włączenie do istniejącej drogi około 1 km za skrzyżowaniem drogi krajowej nr 61 z drogą powiatową nr 1791 (granica województwa-Toczyłowo-droga nr 61).

Wariant 1c – na odcinku zachodnim jak w wariancie 1a i 1b, na odcinku wschodnim przebieg omijający las, lecz kolidujący z zabudową, koniec trasy w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1791 B. Powiązania z istniejącą oraz projektowaną siecią drogową w trzech węzłach - z istniejącą drogą 65 (węzeł „Popowo” i „Toczyłowo”) i z projektowaną drogą nr 65 (węzeł „Grajewo”).

Obwodnica w ciągu drogi nr 65

Wariant 2b – na północnym odcinku po nowym przebiegu z zachodnim obejściem miejscowości Prostki, na środkowym odcinku przebieg ze „Studium...”, przesunięty na wschód w kierunku jeziora Brajmura, na południu włączenie do istniejącej drogi poniżej skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 1797 (Koszarówka – Szymany). Powiązania z projektowaną obwodnicą drogi nr 61 w węźle „Grajewo” po zachodniej stronie rzeki Ełk) oraz z istniejącą siecią drogową na 6 skrzyżowaniach.

Wariant 2c– na północnym odcinku - wschodnie obejście miejscowości Prostki i Bogusze (po wschodniej stronie rzeki Ełk i zachodniej jeziora Toczyłowo), na środkowym odcinku poza wschodnią granicą miasta, dalej po przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 65 i ponownym przekroczeniu rzeki Ełk przebieg południowego odcinka jak w wariancie 2b. Powiązania 
z projektowaną obwodnicą drogi nr 61 w węźle „Grajewo” (po wschodniej stronie rzeki Ełk) oraz 
z istniejącą siecią drogową na 7 skrzyżowaniach.

Możliwe też jest wariantowanie trasy w rejonie jeziora Toczyłowo – przełączenie wariantu 2b na 2c (wariant 2bc) lub wariantu 2c na 2b (Wariant 2cb).

UKŁAD DROGOWY B (rysunek 2)

Obwodnica w ciągu drogi nr 61

Wariant 2 – południowy bliski (z obejściem miejscowości Popowo po południowej stronie) początek ok. 1 km za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1805 B i 1807 B dalej przez dzielnicę przemysłową, powyżej miejscowości Koszarówka i Szymany do włączenia w istniejącą drogę 
w rejonie Toczyłowa, Powiązania z istniejącą oraz projektowaną siecią drogową w trzech węzłach. Na początku i końcu obwodnicy z istniejącą drogą 61 (węzeł „Popowo” i „Toczyłowo”). 
Z projektowaną drogę nr 65 w węźle „Grajewo” położonym w mieście dla wariantów 3 i 3a obwodnicy drogi 65 i poza miastem (rejon Koszarówki) dla wariantów 2b i 2c drogi 65.

Wariant 2a – odmiana wariantu 2 – zmiana przebiegu w rejonie Popowa, obejście tej miejscowości po północnej stronie. Powiązania z istniejącą oraz projektowaną siecią drogową w trzech węzłach jak w wariancie 2 ze zmianą lokalizacji węzła „Popowo” – przesunięcie na granicę miasta.

Obwodnica w ciągu drogi nr 65

Wariant 2b oraz wariant 2c jak na układzie drogowym A,

Wariant 3 – zachodni wzdłuż linii kolejowej, przecięcie z drogą 61 w rejonie istniejącej ulicy Braci Świąckich, na obrzeżu terenów przemysłowych, do włączenia w istniejącą drogę z ominięciem Ruda.

Wariant 3a ( odmiana wariantu 3 - na południowym odcinku zmiana przebiegu i włączenie 
w istniejącą drogę powyżej miejscowości Ruda. Powiązania z projektowaną obwodnicą drogi nr 61 w węźle „Grajewo”. Dla wariantu 2b i 2c drogi 65 w rejonie Koszarówki, dla wariantu 3 i 3a 
w mieście, w rejonie dzielnicy przemysłowej. Powiązania z istniejącą siecią drogową na 
7 skrzyżowaniach.

UKŁAD DROGOWY C (rysunek 3)

Obwodnica w ciągu drogi nr 61

Wariant 3 – początek trasy jak w wariancie 2 na układzie drogowym B, dalej przesunięcie środkowego odcinka poza południową granicę miasta, poniżej miejscowości Koszarówka i Szymany. Powiązania z istniejącą oraz projektowaną siecią drogową w trzech węzłach. Na początku i końcu z istniejącą drogą 61 (węzeł „Popowo” i „Toczyłowo”) oraz z projektowaną drogą nr 65 w węźle „Grajewo” ze zmianą lokalizacji węzła wynikającą z przesunięcia na południe obwodnicy drogi 61.

Wariant 3a – odmiana wariantu 3 na odcinku zachodnim, wariantowe ominięcie miejscowości Popowo po północnej stronie. Powiązania z istniejącą oraz projektowaną siecią drogową w trzech węzłach jak w wariancie 3 ze zmianą lokalizacji węzła „Popowo” – przesunięcie na granicę miasta.

Obwodnica w ciągu drogi nr 65

Warianty 2b, 2c jak na układzie drogowym A i B,

Warianty 3 i 3a – przebieg jak na układzie drogowym B, inna lokalizacja węzłów z obwodnicą drogi nr 61 wynikająca ze zmiany jej przebiegu w tym rejonie (odsunięcie poza południową granicę miasta). Powiązania z projektowaną obwodnicą drogi nr 61 w węźle „Grajewo”. Dla wariantu 2b i 2c drogi 65 w rejonie Koszarówki, dla wariantu 3 i 3a poza miastem w rejonie Elżbiecina i Wojewodzina.

UKŁAD DROGOWY C 1 (prezentowany na posiedzeniu ZOPI – rysunek 5).

Obwodnica w ciągu drogi nr 61

Wariant 3b – przebieg przesunięty dalej na południe poza granicę miasta na odcinku centralnym.

Warianty z korektami lokalizacji węzłów wynikającymi ze zmiany przebiegu wariantów zachodnich dla drogi nr 65.

Obwodnica w ciągu drogi nr 65

Wariant 3c i 3b - odmiana wariantów 3 i 3a wynikająca z uzgodnień z miastem i gminą Grajewo - przesunięcie przebiegu obwodnicy w kierunku zachodnim na granicę miasta poza planowane przez miasto tereny wskazane jako rozwojowe. Oba warianty włączone do istniejącej drogi nr 65.

WARIANTOWE PRZEBIEGI TRAS (wynikowy układ obwodnic dla drogi nr 61 i nr 65 do analiz 
w II etapie studium - rysunek 5).

Obwodnica w ciągu drogi nr 61

Wariant 1b – przebieg jak na układzie drogowym A.

Wariant 3b - przebieg jak na układzie drogowym C1.

Obwodnica w ciągu drogi nr 65

Wariant 2b – przebieg na odcinku północnym jak w wariancie 2b, na odcinku centralnym jak 
w wariancie 2c.

Wariant 3b – przebieg jak na układzie drogowym C1.

# CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENU W OTOCZENIU ANALIZOWANYCH WARIANTÓW

STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA PASA PLANOWANEJ TRASY I JEJ OTOCZENIA

Obwodnica w ciągu drogi nr 61

W wariantach 2 i 2a oraz 3 i 3a obwodnica przechodzi po południowej stronie miasta. Od zachodu biegnie przez tereny upraw rolnych, omija od północy zabudowę wsi Elżbiecin, przechodzi przez tereny przemysłowe, omija od północy (w wariantach 2 i 2a) i południa (w wariantach 3 i 3a) zabudowę wsi Koszarówka, następnie wkracza na tereny łąkowe doliny rzeki Ełk.

Warianty obwodnicy przechodzą odcinkowo przez tereny leśne. Są to niewielkie powierzchniowo kompleksy o miernych walorach przyrodniczych.

W wariantach 1a, 1b, 1c trasa obwodnicy  prowadzona jest po północnej stronie miasta. Trasowana
w większości przez tereny rolne, na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, przecina tereny leśne, następnie wkracza w dolinę rzeki Ełk, przechodzi przez nią i kolejno w podwariancie 1a i 1 b przecina odcinkowo tereny leśne. Zabudowa oddalona jest o ponad 150 m.

Obwodnica w ciągu drogi nr 65

W wariancie 1 i 2 i jego podwariantach, droga biegnie w dolinie rzeki Ełk. Prowadzona jest w odległości od 500 do 2500 m od koryta rzeki. Przecina siatkę rowów melioracyjnych, przechodzi w rejonie jeziora Brajmura, biegnie pasem łąk i pastwisk w pobliżu osiedli mieszkaniowych w Grajewie i zabudowy mieszkaniowej wsi Koszarówka.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wariant 2c przechodzi przez tereny leśne położone 
w obszarze chronionego krajobrazu Pojezierza Ełckiego. W wariancie 2c obwodnica dwukrotnie przekracza rzekę Ełk.

W wariancie 3 obwodnica przecina tereny rolne, głównie grunty orne.

Wszystkie warianty obwodnicy w ciągu drogi nr 61 i w ciągu drogi nr 65 kolidują z istniejącą zabudową (obiekty mieszkalne i niemieszkalne). Liczbę kolizji oszacowano w oparciu o skalę 1: 10 000 podano 
w tabeli charakteryzującej warianty.

Wszystkie warianty obwodnicy w ciągu drogi nr 61 przecinają linię kolejową nr 38 relacji Białystok – Głomno, długości 226 km. Jest to linia pierwszorzędna (odcinek Białystok – Korsze), dalszy fragment linii od Korszy do Bartoszyc jest linią drugorzędną. Linia jest jednotorowa zelektryfikowana na odcinku od Białegostoku do Ełku.

Wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. “W sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym” dwa odcinki tej linii, od Białegostoku do Osowca oraz od Korszy do Bartoszyc są znaczenia krajowego (poz. 33 i 34 załącznika do powyższego rozporządzenia).

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.w ramach modernizacji linii kolejowej E75 rozważają alternatywnie modernizację odcinka Białystok – Ełk – Suwałki. Modernizowany odcinek  dostosowany byłby do prędkości pociągów pasażerskich V=160km/godz. Dobudowany byłby na nim drugi tor (parzysty – lewa strona w kierunku do Ełku).

Przewód jezdny sieci trakcyjnej powinien być zawieszony na wysokości 5,60 m i nie może być podwieszony do konstrukcji wiaduktu.

ZAGOSPODAROWANIE WEDŁUG DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH

Na terenie miasta obowiązującym dokumentem planistycznym jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo, przyjęte uchwałą nr 75/XI/99. Rady Miasta w Grajewie z 29.XII 1999 r. W w/w dokumencie obwodnica Grajewa w ciągu drogi 65 prowadzona jest po stronie wschodniej miasta, w dolinie rzeki Ełk. Tereny po zachodniej stronie miasta wskazano jako rozwojowe.

INFORMACJE O WYDANYCH DECYZJACH O WARUNKACH ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU I POZWOLEŃ NA BUDOWĘ

W obrębie analizowanych wariantów obwodnicy Grajewa zarejestrowano 31 wydanych w ostatnim czasie decyzji oraz jeden Miejscowy Plan Zagospodarowania. Informacje zestawiono w poniższej tabeli:

Tabela 1. Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i pozwoleń nas budowę

| Lp. | Numer decyzji | Data decyzji | Typ | Uwagi | Obręb | Nr działki | Gmina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 389/2006 | 15.09.2006 | bud. inwent, gosp, szambo | w zakresie siedliska | Popowo | 31 | gmina Grajewo |
| 2 | 318/2006 | 16.08.2006 | bud. mieszk. garaż | pow zab 297m2 | Wojewodzin | 6/5 | gmina Grajewo |
| 3 | 302/2006 | 09.08.2006 | bud. gosp | szambo | Wojewodzin | 237 | gmina Grajewo |
| 4 | 262/2006 | 24.07.2006 | rozb. bud. mieszk., poddasze | pow.zab.40m2, pow.użytk.87m2 | Ruda | 452/2 | gmina Grajewo |
| 5 | 120/2006 | 24.05.2006 | bud. mieszk. part | z szamb. pow zab. 50m2 | Wojewodzin | 161 | gmina Grajewo |
| 6 | 3-41/2003/1/2006 | 14.04.2006 | bud. mieszk | z szamb. | Toczyłowo | 253 | gmina Grajewo |
| 7 | R-RG.7331-1-76/06 | 19.07.2006 | obora | z szambem | Daniówek | 57 | gmina Grajewo |
| 8 | R-RG.7331-1-89.06 | 17.06.2006 | rozbudowa chlewni |  | Wojewodzin | 102 | gmina Grajewo |
| 9 | R-RG.7331-1-100.06 | BRAK | rozb. bud. mieszk | w kierunku płn-zach o 6m | Szymany | 172 | gmina Grajewo |
| 10 | R-RG.7331-1-1.05 | 05.09.2005 | zabudowa zagrodowa | bud. mieszk., gosp., obora, bud.i nwent. | Toczyłowo | 180/2,182/2 | gmina Grajewo |
| 11 | R-RG.7331-1-3/05 | 14.03.2005 | bud. miesz. | rozbudowa | Popowo | 118 | gmina Grajewo |
| 12 | R-RG.7331-1-4/05 | 22.03.2005 | bud. gosp. |  | Popowo | 18/2 | gmina Grajewo |
| 13 | R-RG.7331-1-14/05 | 30.03.2005 | bud. miesz. jednorodz. | z garażem | Koszarówka | 178/7 | gmina Grajewo |
| 14 | R-RG.7331-1-30/05 | 14.07.2005 | bud. mieszk. jednorodz. | rozbudowa mieszk oraz gosp. | Koszarówka | 184/14 | gmina Grajewo |
| 15 | R-RG.7331-1-40/05 | 23.06.2005 | bud. mieszk. jednorodz. | z garażem | Koszarówka | 178/24 | gmina Grajewo |
| 16 | R-RG.7331-1-11/04 | 05.07.2004 | bud. mieszkalny |  | Koszarówka | 39 | gmina Grajewo |
| 17 | R-RG.7331-1-22/04 | 02.02.2005 | bud. mieszk | z garażem | Koszarówka | 236/10 | gmina Grajewo |
| 18 | 11/2005 | 25.01.2005 | bud. mieszk. |  | Grajewo | 40/6 | miasto Grajewo |
| 19 | 145/2005 | 31.08.2005 | bud. mieszk. | z szambem | Grajewo | 40/4 | miasto Grajewo |
| 20 | 58/2005 | 27.04.2005 | bud. mieszk. | z garażem | Koszarówka | 236/10 | gmina Grajewo |
| 21 | 163/2005 | 14.09.2005 | bud. mieszk. | rozbudowa, bud. garażu | Koszarówka | 184/14 | gmina Grajewo |
| 22 | 161/2005 | 14.09.2005 | bud.mieszk. |  | Koszarówka | 178/24 | gmina Grajewo |
| 23 | 150/2005 | 02.09.2005 | bud. mieszk. | rozbudowa | Szymany | 24 | gmina Grajewo |
| 24 | 87/2005 | 06.06.2005 | bud. mieszk. | z garażem | Koszarówka | 178/7 | gmina Grajewo |
| 25 | 71/2005 | 17.05.2005 | bud. mieszk. |  | Popowo | 393 | gmina Grajewo |
| 26 | 104/2005 | 30.04.2005 | bud. gosp. | magazyn sprzętu roln. | Popowo | 18/2 | gmina Grajewo |
| 27 | 89/2004 | 28.05.2004 | bud. mieszk. | jednorodzinny | Koszarówka | 184/12 | gmina Grajewo |
| 28 | 159/2004 | 24.08.2004 | bud.mieszk. | parterowy | Koszarówka | 39 | gmina Grajewo |
| 29 | 10/2006 | 25.01.2006 | bud.mieszk. |  | Grajewo | 52/1 | miasto Grajewo |
| 30 | 58/2004 | 21.04.2004 | budowa obory |  | Kosówka | 170/9 | gmina Rajgród |
| 31 | 198/2005 | 08.11.2005 | bud. inwentarsko-składowy |  | Kosówka | 170/12 | gmina Rajgród |
|  | Mpzp – XXIX/204/2000 r |  | Plan miejscowy | Dz.U.Woj.Warmińsko-Mazurskiego nr 9 poz. 105 z 2001 r |  |  |  |

# ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW WSTĘPNYCH

Analiza porównawcza obejmowała następujące elementy:

długość trasy,

liczbę węzłów,

odległość między węzłami,

zastosowane parametry techniczne (zastosowanie wielkości zalecanych),

kolizje z zabudową (obiekty mieszkalne i niemieszkalne).

Charakterystykę wariantów w ww kategoriach przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 2. Charakterystyka wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 61

| Wyszczególnienie | Charakterystyka wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 61 |
| --- | --- |
|  | Warianty 1a, 1b, 1c (północne) | Warianty 2, 2a (południowe) | Warianty 3, 3a, 3b (południowe) |
|  | Wariant 1a | Wariant 1b | Wariant 1c | Wariant 2 | Wariant 2a | Wariant 3 | Wariant 3a | Wariant 3b |
| Długość (km) | 14,6 | 14,7 | 14,9 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 15,5 | 14,7 |
| w tym odc. nowe | 12,6 | 11,4 | 10,8 | 11,6 | 12,6 | 12,7 | 14,45 | 13,3 |
| Liczba węzłów | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Odstępy między węzłami (km): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| średnie | - | - | - | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 3,7 |
| minimalne | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 2,2 | 3,0 | 2,7 | 2,0 |
| maksymalne | - | - | - | 4,6 | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 4,0 |
| promień łuku poziomego (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minimalny | 1200 | 1300 | 1000 | 1300 | 1200 | 1300 | 1200 | 1400 |
| maksymalny | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Kolizje z zabudową (szt.) | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela 3. Charakterystyka wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 65

| Wyszczególnienie | Charakterystyka wariantów obwodnicy Grajewa dla drogi nr 65 |
| --- | --- |
|  | Warianty 2b, 2c, 2bc, 2cb (wschodnie) | Warianty 3, 3a, 3b, 3c (zachodnie) |
|  | Wariant 2b | Wariant 2c | Wariant 2bc | Wariant 2cb | Wariant 3 | Wariant 3a | Wariant 3b | Wariant 3c |
| Długość (km) | 16,6 | 17,0 | 17,0 | 16,9 | 16,7 | 17,6 | 17,8 | 18,3 |
| w tym odc. nowe | 12,7 | 13,0 | 13,2 | 13,0 | 16,5 | 16,0 | 17,8 | 18,2 |
| Liczba skrzyżowań (węzłów) | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| Odstępy między skrzyżowaniami (węzłami) (km): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| średnie | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,1 |
| minimalne | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,3 |
| maksymalne | 3,2 | 2,5 | 4,3 | 3,5 | 2,7 | 2,7 | 4,0 | 3,4 |
| promień łuku poziomego (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minimalny | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| maksymalny | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 |
| Kolizje z zabudową (szt.) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |

Z powyższej analizy wynika, że:

Dla obwodnicy w ciągu drogi nr 61

długość trasy w wariantach jest zróżnicowana, najmniejsza w wariancie 2 (13,8 km) największa 
w wariancie 3a (15,5 km),

liczba węzłów w wariantach północnych (3 węzły) jest mniejsza niż w wariantach południowych 
(4 węzły), a więc dostępność do trasy w wariantach 1a, 1b, 1c jest gorsza niż w wariantach z grupy 2 i 3,

zastosowany minimalny promień łuku poziomego we wszystkich wariantach jest zgodny 
z wymogami Rozporządzenia ale tylko w wariancie 3b wynosi 1400 m i jest zbliżony do zalecanego przez Zleceniodawcę = 1500 m,

w zakresie kolizji z zabudową (obiekty mieszkalne i niemieszkalne) warianty można podzielić na dwie grupy, warianty południowe nie kolidują z zabudową , w wariantach północnych występuje od 
4 do 8 kolizji.

Dla obwodnicy w ciągu drogi nr 65

długość trasy w wariantach jest znacznie zróżnicowana, najmniejsza w wariancie 2b (16,6 km) największa w wariancie 3c (18,3 km),

długość nowych odcinków dla wariantów wschodnich wynosi 12÷13 km, dla wariantów zachodnich 16,0÷18,2 km co preferuje warianty wschodnie (2b, 2c, 2bc, 2cb),

warianty wschodnie są ponadto korzystniejsze ze względu na łatwość etapowania obwodnicy,

liczba skrzyżowań i węzłów w poszczególnych wariantach waha się od 7 (w wariancie 2b, 2bc, 2cb) do 10-ciu w wariancie 3,

minimalny promień łuku poziomego we wszystkich wariantach wynosi 800 m,

w zakresie kolizji z zabudową (obiekty mieszkalne i niemieszkalne) tylko wariant 2bc, 2cb oraz 3 nie koliduje z zabudową, w pozostałych liczba kolizji wynosi 2-3 szt.

Analiza zbiorcza

Dokonano kwalifikacji punktowej wariantów w poszczególnych kategoriach. Przypisano punkty od 1 do 6 (najwyższe dla najkorzystniejszych wariantów). Wyniki analiz zestawiono w tabelach.

Tabela 4. Zbiorcza analiza funkcjonalna wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 61

| Kategoria | Punktacja wariantów w poszczególnych kategoriach |
| --- | --- |
|  | Warianty północne | Warianty południowe | Warianty południowe |
|  | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 3 | 3a | 3b |
| Długość obwodnicy | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Liczba węzłów | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Minimalny promień łuku | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Kolizje z zabudową | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Razem | 18 | 17 | 17 | 21 | 19 | 20 | 18 | 21 |
| Miejsce | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |

Tabela 5. Zbiorcza analiza funkcjonalna wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 65

| Kategoria | Punktacja wariantów w poszczególnych kategoriach |
| --- | --- |
|  | Warianty wschodnie | Warianty zachodnie |
|  | 2b | 2c | 2bc | 2cb | 3 | 3a | 3b | 3c |
| Długość obwodnicy | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba węzłów | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Minimalny promień łuku | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kolizje z zabudową | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| Razem | 24 | 21 | 21 | 24 | 21 | 18 | 21 | 19 |
| Miejsce | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |

Z powyższej analizy wynika następująca hierarchizacja wariantów

Dla obwodnicy w ciągu drogi nr 61:

1 miejsce – wariant 2 i 3b

2 miejsce – wariant – 2a i 3

3 miejsce – pozostałe warianty

Dla obwodnicy w ciągu drogi nr 65

1 miejsce – wariant 2b i 2c

2 miejsce – wariant 2c, 2bc, 3, 3b

3 miejsce – wariant 3a

# ANALIZA ŚRODOWISKOWA

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA ORAZ PRZEWIDYWANYCH EMISJI I ODDZIAŁYWAŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

### Geomorfologia

Analizowany obszar położony jest na styku trzech jednostek geomorfologicznych. Są to:

od zachodu Wysoczyzna Kolneńska,

od wschodu Kotlina Biebrzy,

od północy Pojezierze Ełckie.

Pojezierze Ełckie stanowi wysoczyznę polodowcową o powierzchni falistej lub pagórkowatej, genetycznie związaną ze zlodowaceniem środkowopolskim poprzecinaną licznymi rynnowymi jeziorami. W obszarze analizowanych przebiegów obwodnic, w strefie wysoczyzn występują następujące formy morfologiczne:

pagórki kemowe o niewielkich rozmiarach ( na północ od Grajewa),

zdenudowane wzgórza moren czołowych o względnych wysokościach 4.0 – 8.0 m,

równiny pojezierne,

zagłębienia wytopiskowe wypełnione wodą.

W jej obrębie występują:

współczesna dolina rzeki Ełk – szeroka o płaskim, miejscami podmokłym dnie,

rozlegle obniżenia powytopiskowe o różnych kształtach, płaskim i miejscami podmokłym dnie,

zbiorniki wód powierzchniowych,

równiny sandrowe o wyrównanej powierzchni.

Obwodnica w ciągu drogi nr 61

We wszystkich wariantach rozpoczyna swój bieg po stronie zachodniej miasta w obszarze wysoczyznowym, przechodząc po terenie falistym na północ od Grajewa i pagórkowatym na południu miasta.

Po wschodniej stronie miasta wkracza na teren Kotliny Biebrzy. Przechodzi przez dolinę rzeki Ełk zarówno po południowej jak i północnej stronie miasta.

W dolinie, na dużych powierzchniach występują mokradła. We wstępnych wariantach starano się omijać problematyczne obszary. Po stronie północno-wschodniej miasta występują duże powierzchnie torfów.

Obwodnica w ciągu drogi nr 65

W wariancie 3 prowadzona jest po stronie zachodniej miasta w strefie wysoczyznowej, po terenie o pofalowanej i pagórkowatej powierzchni.

Warianty 2b i 2c prowadzone są po wschodniej stronie miasta, biegną doliną rzeki Ełk wzdłuż jej koryta. Wariant 2b w sąsiedztwie jeziora Brajmura - wskazywanego w licznych opracowaniach studialnych do ochrony.

### Geologia

W strefie posadowienia w obszarze wysoczyzny występują następujące grunty:

utwory akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej tj.

piaski, żwiry i pospółki,

gliny, piaski gliniaste i gliny piaszczyste z domieszką kamieni.

Są to grunty korzystne dla inwestycji drogowych.

W przypowierzchniowej warstwie gruntów w Kotlinie Biebrzy występują:

grunty organiczne o różnym stopniu rozkładu i zmiennej miąższości (torfy) – grunty o dużej ściśliwości, nieskonsolidowane, nawodnione - grunty niekorzystne,

mułki oraz piaski z domieszką humusu - grunty o dużej ściśliwości, nieskonsolidowane, nawodnione- grunty niekorzystne,

grunty mineralne wykształcone jako piaski drobne i średnie, lokalnie – grunty na ogół nośne, jednak nośność ich uzależniona jest od stopnia zagęszczenia i nawodnienia,

grunty mineralne wykształcone jako piaski drobne i średnie, lokalnie z przewarstwieniami żwirów – grunty korzystne dla inwestycji drogowych.

Warunki geologiczne prowadzenia obwodnic determinuje jednostka geomorfologiczna.

Trudne warunki charakteryzują obszary położone w Kotlinie Biebrzy. W podłożu występują grunty nienośne o nie zawsze zdefiniowanej miąższości. Miejscami są to tereny torfowisk.

Uwarunkowania geologiczne po stronie zachodniej miasta na terenach wysoczyznowych nie stwarzają utrudnień dla inwestycji drogowych.

### Surowce mineralne

W rejonie analizowanych przebiegów obwodnic występują udokumentowane złoża surowców:

Piasek i piasek ze żwirem w złożu Elżbiecin, Janówek, Popowo,

Piasek ze żwirem w złożu Koszarówka,

Żwir z piaskiem i piasek ze żwirem w złożu Szymany,

Torf turzycowo-mszysty i trzcinowy w Podzelówce.

Wymienione złoża obecnie są eksploatowane.

Planowane obwodnice nie kolidują z terenami górniczymi.

### Gleby

Gleby w analizowanym terenie są mało zróżnicowane pod względem typologicznym. Dominują głównie 3 typy gleb pseudobielicowe, piaskowe i brunatne wyługowane.

Ziemie czarne i gleby torfowe występują w rozproszeniu, zwłaszcza na użytkach zielonych leżących 
w dolinie Ełku i obniżeniach terenu.

Grunty orne zaliczane są głównie do kompleksu żytniego słabego, natomiast użytki zielone uznawane są za średnie oraz słabe i bardzo słabe.

Czarnoziem i gleby torfowe występują w rozproszeniu głównie na użytkach zielonych położonych 
w dolinie rzeki Ełk.

### Wody podziemne

Przypowierzchniowy poziom wodonośny cechuje się dużą zmiennością występowania zwierciadła wody. Zwierciadło wody jest na ogół swobodne, lokalnie może występować pod niewielkim ciśnieniem.

Na wysoczyźnie na około głębokości od kilku do kilkunastu metrów, natomiast w dolinach cieków występuje tuż pod powierzchnią, powodując podtopienia i zabagnienia.

Na wysoczyźnie, zwierciadło pierwszego poziomu wodonośnego może wystąpić na głębokości od 1 do 10 m ppt.

W obrębie nieprzepuszczalnych glin spotyka się izolowane soczewki wodonośne.

Pozom wody w dolinie Ełku kształtuje się na głębokości od 0,0 do 2,5 m ppt.

W obrębie Kotliny Biebrzańskiej występują liczne podmokłości.

Na potrzeby miasta ujmowane są wody podziemne czwartorzędowe. Użytkowy poziom wodonośny na przeważającym obszarze izolowany jest od powierzchni.

Miasto i gmina położone są na obszarze głównego czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych 
w Polsce (GZWP); nr 217 – „Pradolina rzeki Biebrzy” oraz fragmencie trzeciorzędowego zbiornika wód podziemnych.

Przekrój geologiczny przez Kotlinę Biebrzy Środkowej i Dolnej wg. H. Banaszuk ilustruje schemat 3.

### Wody powierzchniowe

Miasto położone jest w zlewni rzeki Ełk, która płynie przez wschodnie tereny miasta z północy na południe.

W dolinie występują tereny zmeliorowane z kanałami i rowami.

W dolinie rzeki w północno-wschodniej części miasta w sąsiedztwie prowadzonej wschodniej obwodnicy znajduje się jezioro Brajmura i jezioro Tajno. Jezioro Brajmura wyróżnia się w Kotlinie Biebrzy największymi pokładami gytii detrytusowej. Ponadto w dolinie i na wysoczyźnie występują rowy i cieki oraz zbiorniki bezodpływowe.

Droga nr 61 we wszystkich wariantach przecina rzekę Ełk.

Droga nr 65 w wariantach prowadzonych po wschodniej stronie miasta przechodzi w sąsiedztwie Jeziora Brajmura.

### Szata roślinna. Siedliska przyrodnicze

W obszarze analiza dominują tereny rolne, w przewadze grunty orne – pozbawiane szaty roślinnej.

Najcenniejsze elementy naturalnej szaty roślinnej w analizowanym rejonie to:

Zespoły roślinności bagiennej w dolinie rzeki Ełk - od szuwarów trzcinowych i trzcinowo-łozowych po turzycowiska w otoczeniu jeziora Brajmura i jeziora Tajno,

szczątkowe powierzchnie łęgu olszowo-jesionowego w dolinie rzeki Ełk,

niewielkie powierzchnie leśne (bór świeży) po zachodniej stronie miasta na terenie gminy Grajewo.

Wartość zarówno krajobrazowa jak i przyrodnicza powierzchni leśnych nie jest duża. Są to zdegradowane szczątkowe powierzchnie boru świeżego.

Obwodnica w ciągu drogi nr 61:

we wszystkich wariantach droga przechodzi przez dolinę rzeki,

warianty 2 i 3 przechodzą przez tereny łąkowe i użytków zielonych, są to głównie zmeliorowane wilgotne łąki i pastwiska na glebach murszowo-torfowych i murszowo-mineralnych,

warianty 1a, b i c przechodzą przez nieużytki rolnicze w dolinie Ełku porośnięte zróżnicowanymi zespołami roślinności bagiennej od szuwarów trzcinowych i trzcinowo-łozowych. Są to bardzo cenne zespoły roślinne.

Obwodnica w ciągu drogi nr 65:

w wariantach 1 i 2 przebiega przez tereny łąkowe doliny rzecznej,

w wariancie 2c przechodzi przez teren lasu, w wariancie 2b obrzeżem lasu.

### Fauna. Szlaki migracji

Na analizowanym terenie dolina rzeki Ełk jest istotnym miejscem dla świata zwierzęcego. Jeziora Brajmura i Tajno to strefy gdzie mają swoje pierzowiska kaczkowate. W okresach wiosennym 
i jesiennym dolina jest miejscem odpoczynku dla ptaków wędrownych. Stwierdzono występowanie 95 gatunków ptaków, w tym 49 gatunków lęgowych, 21 zalatujących i 25 gatunków przelotowych. Wśród gatunków lęgowych jest wiele rzadkich, jak: bąk, płaskonos, łabędź niemy, zielonka i błotniak stawowy.

Droga nr 65 w wariancie przechodzi wzdłuż doliny w pobliżu w/w jezior.

### Krajobraz. Walory rekreacyjne

O walorach krajobrazowych analizowanego terenu stanowi dolina rzeki Ełk. Krajobraz łąki i bagien, zdominowany jest pastwiskami na wilgotnych gruntach mineralnych. Zbiorowiska roślinności wodnej występują we wszystkich zbiornikach wodnych i stanowią cenny element ekosystemów.

Oprócz wymienionych grup zbiorowisk ważną rolę w krajobrazie i ekosystemie terenu prezentują mniejsze powierzchniowo, ale liczne zakrzaczenia i zadrzewienia występujące wzdłuż linii brzegowej jezior i na terenach zabudowanych. Na terenach zabudowanych podnoszą walory krajobrazowe 
i klimatyczne.

### Przyrodnicze obiekty i obszary chronione

W obszarze analizy na terenie województwa podlaskiego (miasto Grajewo i tereny gminy Grajewo sąsiadujące z miastem) przyrodnicze obszary prawnie chronione nie występują.

Wszystkie warianty obydwu obwodnic przechodzące przez gminę Grajewo omijają przyrodnicze obszary prawnie chronione.

Wariant 2c wkraczający na teren woj. warmińsko-mazurskiego w granicach gminy Prostki przechodzi przez obszar chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego. Jest to odcinek drogi o długości około 3,5 km. Ustalenia dla w/w OCHK nie kolidują z projektowanym przedsięwzięciem.

Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w § 4. pkt 3 dopuszcza realizację inwestycji celu publicznego a w pkt 4 dopuszcza realizację innych inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać raportu o oddziaływaniu na środowisko po uzgodnieniu z wojewodą

WARUNKI ŻYCIA

### Zanieczyszczenie powietrza

Informacje uzyskane od Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – delegatura 
w Łomży z dnia 29.05.2006 podają wielkości zanieczyszczenia powietrza przez: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył zawieszony PM10. Wielkości nie są przekraczane, a określone wartości nie przekraczają 40% dopuszczalnej normy. Jedynie pył zawieszony osiąga 75% dopuszczalnego poziomu.

Na podstawie w/w. poziomów tła oraz na podstawie potencjalnych natężeń ruchu dla analizowanych wariantów można stwierdzić, że nie wystąpi znaczne pogorszenie stanu czystości powietrza 
w otoczeniu tras.

Planowane obwodnice miasta stworzą korzystniejszą sytuację higieny atmosfery w mieście, wyprowadzając ciężki ruch samochodowy z centrum zwartej zabudowy w przewadze chronionej (zabudowa mieszkaniowa)

### Hałas

W bezpośrednim sąsiedztwie drogi 61 i drogi 65 przekraczane są dopuszczalne normy hałasu dla znajdujących się w ich otoczeniu obiektów chronionych.

W bezpośrednim otoczeniu wzdłuż planowanych obwodnic zarówno drogi 61 i drogi 65 nie występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, czy zabudowa siedliskowa. Starano się trasować warianty dróg w odległości bezpiecznej dla zabudowy.

W odległości mniejszej od 100 m zabudowa znajduje się:

w wariancie 2 trasa obwodnicy drogi nr 61 we wsi Koszarówka omija tereny mieszkaniowe 
w odległości około 10m,

w wariancie 3 trasa obwodnicy drogi nr 61 przechodzi północnym skrajem wsi Szymany,

w wariancie 2 w mieście Grajewo, trasa obwodnicy drogi nr 65 przechodzi w odległości około 30 m od osiedla mieszkaniowego i bezpośrednim sąsiedztwie ogródków działkowych,

wariant 1 i 3 w mieście Grajewo trasa obwodnicy drogi nr 65 biegnie na zapleczu terenów mieszkaniowych wyznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego.

ŚRODOWISKO KULTUROWE. ZABYTKI

W rejonie studiowanych przebiegów wariantów obwodnic znajdują się następujące dobra kultury podlegające ochronie:

Zespół zabytkowych budynków przemysłowych znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej wpisany do rejestru zabytków.

Na trasie obwodnic w ciągu drogi krajowej nr 61 w wariancie 1 stwierdzono następujące stanowiska archeologiczne:

Toczyłowo: gmina Grajewo – ślad osadniczy – mezolit-epoka brązu, obszar AZP26-80, 
nr stanowiska 35.

Na trasie obwodnic w ciągu drogi krajowej nr 65 w wariancie 2 stwierdzono następujące stanowiska archeologiczne:

Grajewo, gmina Grajewo – ślady osadnicze – mezolit-epoka brązu, obszar AZP 26-80, 
nr stanowiska 27,

Grajewo, gmina Grajewo – obozowiska – późny paleolit, mezolit, osada – mezolit-epoka brązu, obszar AZP 26-80 , nr stanowiska 26,

Grajewo, gmina Grajewo – obozowisko epoka kamienna, obszar AZP 26-80, nr stanowiska 28.

Przed realizacją przedsięwzięcia na etapie wydania decyzji lokalizacyjnej konieczne będzie przeprowadzenie uzupełniających badań rozpoznawczych i sondażowych.

POTENCJALNE KONFLIKTY SPOŁECZNE

Wariant 0

W mieście krzyżują się drogi tranzytowe krajowe nr 61 i 65, po których odbywa się ruch międzynarodowy. Drogi te łączą kierunki z Warszawy, Białegostoku, Ełku i Augustowa. Kierunek do Augustowa prowadzi do przejść granicznych w Ogrodnikach i Budzisku. Kierunek do Ełku prowadzi do przejścia granicznego w Gołdapi.

Zdecydowane protesty mieszkańców miasta i żądania wyeliminowania ruchu tranzytowego z obszaru Grajewa i degradację stanu technicznego i użytkowego dróg wywołuje postępujące obciążenie dróg wynikające:

ze wzrostu stopnia motoryzacji w regionie (wskaźnik motoryzacji 150 -250 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców - zależnie od standardu środowiska),

z gwałtownego wzrostu transportu ciężkiego w mieście (dotyczący głównie trasy nr 61),

ze wzrostu ruchu turystycznego związanego z obecnością atrakcyjnych terenów w północno - wschodniej części kraju oraz przejściami granicznymi.

Obwodnica w ciągu drogi nr 61

Wariant 2 przecina zabudowę wsi Koszarówka, co może być przyczyną protestów.

Obwodnica w ciągu drogi nr 65

Potencjalne konflikty mogą dotyczyć wariantu 2b, który zbliża się do zabudowy wsi Koszarówka oraz osiedli mieszkaniowych w mieście Grajewie.

Protesty może wywołać prowadzenie trasy w pobliżu ogródków działkowych, jako zakłócenie dotychczasowych warunków rekreacji a także ingerencja w środowisko.

Poprowadzenie trasy w dolinie rzeki Ełk, pomiędzy korytem a miastem stworzy barierę w dostępie do potencjalnych terenów rekreacyjnych.

ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW

Analiza porównawcza wariantów obejmowała:

przyrodnicze tereny chronione,

środowisko przyrodnicze,

warunki życia,

obiekty kultury materialnej.

Charakterystykę wariantów przedstawiają poniższe tabele i komentarze.

Przyrodnicze tereny chronione

Jedynie wariant 2b i 2c obwodnicy drogi nr 65 przechodzi przez obszar chronionego krajobrazu Pojezierza Ełckiego.

Pozostałe warianty obu obwodnic nie naruszają przyrodniczych obszarów chronionych.

Tabela 6. Środowisko przyrodnicze w wariantach obwodnicy w ciągu drogi nr 61

| Element środowiska | Wariant 1a, 1b, 1c | Wariant 2, 2a | Wariant 3, 3a |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia ziemi | Po stronie zachodniej miasta przechodzi przez pofalowaną wysoczyznę, po stronie wschodniej przecina dolinę i rzekę Ełk | Po stronie zachodniej miasta przechodzi przez pagórkowatą wysoczyznę, po stronie wschodniej przecina dolinę i rzekę Ełk. | Po stronie zachodniej miasta przechodzi przez pagórkowatą wysoczyznę, po stronie wschodniej przecina dolinę i rzekę Ełk. |
| Geologia | w dolinie rzeki w podłożu torfy , | trudne warunki gruntowe dla prowadzenia inwestycji w dolinie | trudne warunki gruntowe dla prowadzenia inwestycji w dolinie |
| Wody powierzchniowe | Droga przecina dolinę i rzekę Ełk |
| Tereny rolne | Drogi prowadzone są przez grunty orne klasy IV i użytki zielone kl V |
| Roślinność siedliska przyrodnicze | Przecina dwa kompleksy leśne oraz tereny podmokłe w dolinie rzeki. | Przechodzi przez kompleks łąkowy w dolinie rzeki Ełk. | Przechodzi przez kompleks łąkowy w dolinie rzeki Ełk. |
| Fauna ;szlaki migracji | Przecina korytarz ekologiczny doliny Ełku. |
| Krajobraz | Po zachodniej stronie miasta krajobraz zantropogizowany, po wschodniej tereny łąk i pastwisk doliny rzeki Ełk. |
| Ocena zbiorcza | Warianty różnicuje przejście przez dolinę rzeki Ełk, po stronie północno -wschodniej miasta dolina ma charakter naturalnych rozlewisk z torfowiskami i kompleksami trzcinowisk, po stronie południowo-zachodniej droga przecina kompleks łąk i pastwisk. |

Tabela 7. Środowisko przyrodnicze w wariantach obwodnicy w ciągu drogi nr 65

| Element środowiska | Wariant 2b | Wariant 2c | Wariant 2bc | Wariant 3 | Wariant 3a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia ziemi | rozległa i płaska dolina rzeki Ełk – | rozległa i płaska dolina rzeki Ełk | rozległa i płaska Dolina rzeki Ełk | Wysoczyzna morenowa o falistej na południu pagórkowatej rzeźbie terenu rzeźbie | Wysoczyzna morenowa o falistej na południu pagórkowatej rzeźbie terenu rzeźbie |
| Geologia | Na wysokości jeziora Brajmura w podłożu nieokreślonej miąższości gytia | Na wysokości jeziora Brajmura w podłożu nieokreślonej miąższości gytia |  | Dobre warunki dla inwestycji drogowej | Dobre warunki dla inwestycji drogowej |
| Wody powierzchniowe | Droga zbliża się na około 200 m do jeziora Brajmura | Droga przechodzi przez koryto rzeki Ełk. | Droga przecina lokalne cieki i rowy melioracyjne. |
| Tereny rolne | Droga biegnie przez tereny łąkowe i użytki zielone klas IV-V. | Tereny rolne, przez które prowadzona jest trasa posiada gleby IV klasy. |
| Roślinność siedliska przyrodnicze | Droga j jej warianty przechodzą przez tereny łąkowe doliny Ełk, w pobliżu jeziora Brajmura droga przecina obrzeża trzcinowiska, na terenie woj. warmińsko-mazurskiego 2b i 2c przechodzą obrzeżem niewielkich terenów leśnych. | Droga biegnie przez tereny rolne. |
| Fauna; szlaki migracji | Droga przecina wkracza na korytarz ekologiczny doliny rzeki Ełk. | Trasa przechodzi przez obszary zantropogenizowane. |
| Krajobraz | Droga przechodzi przez dolinę rzeki Ełk, tereny obecnie łąkowe, użytkowane jako pastwiska, na fragmencie doliny po północno-wschodniej stronie miasta charakterystyczne naturalne ekosystemy wodne (jezioro Brajmura). | Trasa przechodzi przez obszary zantropogenizowane. ( pola uprawne , nieużytki). |
| Ocena zbiorcza | Omawiane warianty 2 i 3 i ich podwarianty prowadzone w diametralnie różnych terenach. Wariant 3 prowadzi po wysoczyźnie, gdzie czynnikiem determinującym trasowanie są uwarunkowania społeczne, natomiast wariant 2 lokalizowany w dolinie rzeki, przechodzi przez tereny o dużych walorach przyrodniczych miejscami o cechach naturalnych, tworzących cenne ekosystemy wodno-błotne, charakteryzujące się bogatą bioróżnorodnością. |

Obiekty kultury materialnej

Obwodnica w ciągu drogi nr 61

Warianty obwodnicy nie kolidują z zabudową zabytkową.

Wariant 1b koliduje ze stanowiskami archeologicznymi.

Obwodnica w ciągu drogi nr 65

Wariant 3 przechodzi w sąsiedztwie zabytkowego cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej.

Pozostałe warianty nie kolidują z zabudową zabytkową.

Wariant 2c przechodzi przez teren obserwacji archeologicznych.

Analiza zbiorcza

Obwodnica w ciągu drogi nr 61

W wariantach obwodnicy dla drogi nr 61 nie można uniknąć przejścia przez dolinę rzeki Ełk, w tym przypadku należy brać pod uwagę warianty prowadzone po południowej stronie miasta.

Dolina jest tu już mocno przekształcona, warunki gruntowe są korzystniejsze.

Obwodnica w ciągu drogi nr65

Analiza środowiskowa wariantów obwodnicy dla drogi nr 65 wyraźnie wskazuje, że podstawowym uwarunkowaniem w wyborze wariantów powinno być położenie drogi w jednostce geomorfologicznej. (WYSOCZYZNA – DOLINA RZEKI EŁK).

Praktycznie bezkolizyjne ze środowiskiem przyrodniczym jest prowadzenie trasy po terenach wysoczyzny.

Dolina rzeki Ełk z rozlewiskami, torfami, roślinnością szuwarowo-trzcinową stanowi korytarz ekologiczny, ważne ogniwo w wędrówkach ptaków z północy na południe i odwrotnie. Trudne są również warunki geologiczne dla prowadzenia inwestycji drogowych.

Przyrodnicze tereny chronione

Jedynie wariant 2c obwodnicy drogi 65 przechodzi przez obszar chronionego krajobrazu Pojezierza Ełckiego, na odcinku około 3,5 km. Pozostałe warianty obu obwodnic nie naruszają przyrodniczych obszarów chronionych.

Przejście inwestycji drogowej nie jest sprzeczne z Rozporządzeniem o Krajobrazie Chronionym Pojezierza Ełckiego.

Dla obu dróg dokonano oceny według następujących zasad:

Przypisano każdemu elementowi środowiska ocenę,

za wysokie wartości 3 punkty , za średnie 2 punkty, niskie 1, bez znaczenia 0.

Tabela 8. Zbiorcza analiza środowiskowa wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 61

| Element środowiska | Wariant 1a,1b,1c | Wariant 2,2a | Wariant 3, 3a |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia ziemi | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geologia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wody podziemne | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wody powierzchniowe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tereny rolne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Roślinność siedliska przyrodnicze | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fauna; szlaki migracji | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Krajobraz | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ocena zbiorcza | 13 | 12 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Dla drogi 61 najkorzystniejsze dla środowiska są warianty obwodnicy prowadzone po południowej stronie miasta tj. wariant 2, 2a oraz 3, 3a..

Tabela 9. Zbiorcza analiza środowiskowa wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 65

| Element środowiska | Wariant 2b | Wariant 2c | Wariant 2bc | Wariant 3 | Wariant 3a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyrodnicze obszary chronione | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Powierzchnia ziemi | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Geologia | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Wody podziemne | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wody powierzchniowe | 1 | 3 |  |
| Tereny rolne | 1 | 2 |
| Roślinność siedliska przyrodnicze | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Fauna szlaki migracji | 3 | 0 |
| Krajobraz | 3 | 1 |
| Ocena zbiorcza | 16 | 19 | 17 | 4 | 4 |

Z powyższej analizy wynika następująca hierarchizacja wariantów obwodnicy dla drogi nr 65:

1 miejsce ( najkorzystniejszy środowiskowo) – warianty 3 i 3a,

2 miejsce – wariant 2b,

3 miejsce - wariant 2bc,

4 miejsce – wariant 2c.

Ilustracją graficzną do analizy środowiskowej jest schemat 3 (Przekrój Geologiczny przez Kotlinę Biebrzy Środkowej i Dolnej wg H. Banaszuk), rysunek 6 oraz dokumentacja fotograficzna.

Schemat 3. Przekrój geologiczny przez Kotlinę Biebrzy

# WYNIKI Z ANALIZ WARIANTÓW WSTĘPNYCH

Przeprowadzona analiza wariantów oraz proces uzgodnień i opinii wykazały, że nie ma wariantu, który nie wzbudzałby zastrzeżeń. Dotyczy to zwłaszcza elementów środowiskowych.

Uzyskane opinie oraz notatki ze spotkań roboczych zawierały uwagi i zalecenia dotyczące korekt przebiegów projektowanej obwodnicy, kolejności preferowania wariantów, zaleceń dotyczących dodatkowych badań i zabezpieczeń (np. przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, konieczność budowy ekranów akustycznych) czy też wręcz wykluczenia wariantów z dalszych analiz ze względu na skalę i zakres zagrożeń.

Wykluczające się w niektórych przypadkach opinie odnośnie analizowanych wariantów spowodowały, że do końca analizy tj do posiedzenia ZOPI rozpatrywano wszystkie warianty (uwzględniając głównie uwagi odnośnie korekt przebiegu) i poddano je analizie środowiskowej.

Ocena funkcjonalna wariantów obwodnic wykazała, że ze względu na:

DLA OBWODNICY W CIĄGU DROGI NR 61

długość trasy (koszty budowy) - najkrótszy jest wariant południowy 2a, a zbliżone są warianty 3 i 3a południowe i 1a, 1b i 1c północne,

dostępność do trasy – korzystniejsze są warianty południowe,

liczbę węzłów - korzystniejsze są warianty północne 1a, 1b, 1c,

kolizje z zabudową (obiekty mieszkalne i niemieszkalne) - korzystniejsze są warianty południowe,

dogodność relacji skrętnych dla ruchu zewnętrznego – zdecydowana przewaga wariantów południowych.

DLA OBWODNICY W CIĄGU DROGI NR 65

długość trasy (koszty budowy) - korzystniejsze są warianty wschodnie (2b, 2c, 2bc, 2cb),

łatwość etapowania obwodnicy - korzystniejsze są również warianty wschodnie,

dostępność do trasy – korzystniejsze są warianty zachodnie,

liczbę skrzyżowań i węzłów - korzystniejsze są warianty wschodnie,

kolizje z zabudową (obiekty mieszkalne i niemieszkalne) - korzystniejsze są warianty wschodnie,

dogodność relacji skrętnych dla ruchu zewnętrznego – zdecydowana przewaga wariantu zachodniego 3.

Łączna ocena funkcjonalna wykazała następującą hierarchizację wariantów:

DLA OBWODNICY W CIĄGU DROGI NR 61

wariant południowy 3,

wariant południowy 2,

wariant północny 1,

DLA OBWODNICY W CIĄGU DROGI NR 65

wariant wschodni 2cb,

wariant wschodni 2b,

wariant zachodni 3b.

Analiza środowiskowa wykazała, że rozpatrując:

DLA OBWODNICY W CIĄGU DROGI NR 61

środowisko przyrodnicze (powierzchnia ziemi, geologia, wody podziemne i powierzchniowe, tereny rolne, roślinność siedliska przyrodnicze, fauna szlaki migracji, krajobraz) - warianty różnicuje przejście przez dolinę rzeki Ełk, korzystniejsze są warianty prowadzone po południowej stronie miasta a więc warianty 2, 2a oraz 3 i 3a,

obiekty kultury materialnej – warianty nie kolidują z zabudową zabytkową, tylko wariant 1b koliduje ze stanowiskami archeologicznymi.

DLA OBWODNICY W CIĄGU DROGI NR 65

przyrodnicze tereny chronione (Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego) - tylko wariant 2b i 2c obwodnicy drogi nr 65 przechodzą przez obszary chronione,

środowisko przyrodnicze (powierzchnia ziemi, geologia, wody podziemne i powierzchniowe, tereny rolne, roślinność siedliska przyrodnicze, fauna szlaki migracji, krajobraz) warianty 
z grupy 2 (wschodnie) i z grupy 3 (zachodnie) są prowadzone w diametralnie różnych warunkach, zdecydowanie mniej konfliktowe są warianty zachodnie (czterokrotne różnice 
w zbiorczej ocenie punktowej),

obiekty kultury materialnej – tylko wariant 3 przechodzi w sąsiedztwie zabytkowego cmentarza wojennego, pozostałe nie kolidują z zabudowa zabytkową, ponadto wariant 2c przechodzi przez teren obserwacji archeologicznych,

Zbiorcza analiza środowiskowa wykazała następującą hierarchizację wariantów:

DLA OBWODNICY W CIĄGU DROGI NR 61

1 miejsce warianty 3, 3a, 2, 2a,

2 miejsce warianty 1a, 1b, 1c.

DLA OBWODNICY W CIĄGU DROGI 65

1 miejsce warianty 3 i 3a,

2 miejsce wariant 2b,

3 miejsce wariant 2 bc,

4 miejsce wariant 2c.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że najmniej kolizyjne są;

dla obwodnicy w ciągu drogi nr 61 obwodnica południowa przebiegająca poza granicą miasta ,

dla obwodnicy w ciągu drogi nr 65 obwodnica zachodnia.

# ANALIZA RUCHOWA

RUCH DROGOWY W STANIE ISTNIEJĄCYM

Natężenia ruchu dobowego na drogach nr 61 i 65 w okolicach Grajewa określone zostały w toku GPR2005. Dane zestawiono poniżej:

Tabela 10. Ruch drogowy (SDR) w stanie istniejącym

| Odcinek | Pojazdy samochod. ogółem | Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych |
| --- | --- | --- |
|  |  | Motocykle | Sam. osob. mikrobusy | Lekkie sam. ciężarowe (dostawcze) | Sam. ciężarowe | Autobusy | Ciągniki rolnicze | Rowery |
|  |  |  |  |  | bez przycz. | z przycz. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DROGA 61 |
| SZCZUCZYN-GRAJEWO | 6512 | 20 | 4720 | 749 | 352 | 508 | 130 | 33 | 9 |
| GRAJEWO /PRZEJŚCIE1/ | 9806 | 39 | 7659 | 1157 | 324 | 451 | 147 | 29 | 124 |
| GRAJEWO /PRZEJŚCIE2/ | 6918 | 35 | 5396 | 747 | 297 | 311 | 111 | 21 | 128 |
| GRAJEWO-RAJGRÓD | 4352 | 21 | 3112 | 532 | 255 | 317 | 85 | 30 | 45 |
| DROGA 65 |
| EŁK-GRAJEWO | 7123 | 28 | 5499 | 691 | 321 | 449 | 121 | 14 | 116 |
| GRAJEWO /PRZEJŚCIE1/ | 9895 | 40 | 8173 | 861 | 307 | 425 | 59 | 30 | 125 |
| GRAJEWO /PRZEJŚCIE2/ | 11558 | 35 | 9847 | 867 | 289 | 428 | 69 | 23 | 168 |
| GRAJEWO-OSOWIEC | 3694 | 7 | 2701 | 473 | 188 | 277 | 30 | 18 | 31 |

Na schemacie przedstawiono wyniki wykonanego w roku 2006 przez BPRW S.A. pomiar ruchu w godzinie szczytu na skrzyżowaniu dróg 61 i 65 w Grajewie.

METODA OBLICZEŃ PROGNOSTYCZNYCH

Prognozy ruchu drogowego dla drogi nr 61 i dla drogi nr 65 wykonano na podstawie modelu ruchu przekazanego przez Biuro Studiów GDDKiA 13 czerwca 2006 r. w siedzibie GDDKiA w Warszawie. Model ten wymaga, żeby prognozy ruchu opracowywane były dla całej sieci drogowej kraju, jaka będzie funkcjonować w poszczególnych okresach prognozy. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach, gdy prognozujemy ruch dla drogi, w pobliżu której planowane są realizacje autostrad lub dróg ekspresowych. Zastosowany model oblicza w pierwszej kolejności więźby ruchu dla podróży o różnym zasięgu (ruch wewnętrzny w Polsce, ruch do i z Warszawy, ruch zagraniczny) dla każdego horyzontu czasowego i dla poszczególnych kategorii pojazdów (ruch lekki i ruch ciężki) i. Obliczone więźby ruchu są następnie rozkładane na całą sieć drogową.

W opracowaniu prognozy ruchu wykonano dla 2 horyzontów czasowych: 2014 i 2034 r.

Założenia rozwoju sieci drogowej dla tych okresów prognostycznych wynikają z modelu GDDKiA. W obszarze niniejszych analiz, kluczowym elementem planowanych zmian w sieci drogowej jest realizacja trasy ekspresowej S-8, która w istotny sposób wpływa na wielkości ruchu prognozowane dla drogi nr 61.

Model ruchu krajowego przekazany przez BS GDDKiA, opracowany w roku 2004, kalibrowany był wynikami GPR 2000. Ze względu na dostępność wyników GPR 2005 w momencie opracowywania prognoz ruchu, podjęto próbę skalibrowania modelu ruchu GDDKiA na rok 2005. Na podstawie pomiarów GPR 2005 dla dróg krajowych oraz wybranych dróg wojewódzkich w obszarze opracowania oraz warszawskiego węzła drogowego dokonano kalibracji więźb ruchu lekkiego i ciężkiego. W efekcie wieloiteracyjnej kalibracji uzyskano lepszą zbieżność modelowych natężeń ruchu z wielkościami pomierzonymi w ramach GPR 2005.

Skalibrowany model ruchu na rok 2005 został zastosowany jako model bazowy do prognoz ruchu na okresy prognostyczne 2014 i 2034 r. Do skalibrowanych więźb roku 2005 zastosowano osobne wskaźniki wzrostu ruchu lekkiego oraz ciężkiego w następujących relacjach: ruch wewnętrzny w Polsce (bez ruchu w Warszawie oraz do i z Warszawy), ruch do i z Warszawy, ruch zagraniczny (osobno do i z krajów Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów). Wskaźniki wzrostu ruchu w wymienionych wyżej relacjach zostały przedstawione w tabeli.

Tabela 11. Wskaźniki wzrostu ruchu

| Wskaźniki wzrostu w stosunku do roku 2005 | Rok 2014 | Rok 2034 |
| --- | --- | --- |
| Wzrost PKB | 1,523 | 3,621 |
| Wzrost ruchu pojazdów lekkich w Polsce | 1,480 | 2,363 |
| Wzrost ruchu pojazdów ciężkich w Polsce | 1,411 | 1,890 |
| Wzrost ruchu pojazdów lekkich do i z Warszawy | 1,646 | 2,930 |
| Wzrost ruchu pojazdów ciężkich do i z Warszawy | 1,509 | 2,174 |
| Wzrost ruchu pojazdów do i z krajów Unii Europejskiej | 1,551 | 3,146 |
| Wzrost ruchu pojazdów do i z pozostałych krajów | 1,423 | 3,377 |

Podstawą obliczeń wskaźników była przybliżona prognoza wzrostu PKB, oparta na dostępnych materiałach oraz własnych uproszczonych założeniach (dla okresów po roku 2025). Wskaźniki wzrostu ruchu pojazdów lekkich w wewnętrznym ruchu krajowym były liczone jako iloczyn rocznego wzrostu PKB przez wskaźnik korygujący przyjęty dla kolejnych okresów pięcioletnich następująco: 1,00 (lata 2006-2010), 0,85 (lata 2011-2015), 0,70 (lata 2016-2020), 0,50 (lata 2021-2025) oraz 0,4 (lata 2026-2035). Dla ruchu ciężkiego przyjęto wskaźnik korygujący w stosunku do wzrostu PKB wynikający z przewidywanego w strategiach rozwoju systemu transportowego kraju spadku transportochłonności. Przyjęto następujące wskaźniki korygujące (które odejmowane są od rocznego wskaźnika wzrostu PKB) w kolejnych pięciolatkach: 0% (lata 2006-2010), 2% (lata 2011-2015), 3% (lata 2016-2035).

Wskaźniki wzrostu ruchu do i z Warszawy zostały obliczone oddzielnie ze względu na prognozy rozwoju Warszawy. Wg danych prognostycznych Biura Naczelnego Architekta M. St. Warszawy (opracowanych w roku 2005)  przewidywany wzrost liczby ludności oraz miejsc pracy w Warszawie osiągnie do roku 2025 wartości: 38% (ludność) oraz 30% (miejsca pracy). Wskaźniki te zostały przetransponowane na dodatkowy wzrost ruchu z użyciem współczynników korygujących; wartości 0,8 dla ruchu lekkiego w odniesieniu do wzrostu ludności oraz wartości 0,5 dla ruchu ciężkiego w odniesieniu do wzrostu liczby miejsc pracy. Otrzymano w ten sposób wskaźniki dodatkowego wzrost ruchu do i z Warszawy ponad wzrost ruchu wynikający ze wzrostu PKB, obliczony w sposób opisany powyżej. Iloczyn tych wskaźników daje w rezultacie wynikowe wskaźniki wzrostu ruchu lekkiego i ruchu ciężkiego do i z Warszawy. Wobec braku danych po roku 2025, dla okresów późniejszych przyjęto wskaźniki jak dla roku 2025.

Wskaźniki wzrostu ruchu zagranicznego do i z krajów Unii Europejskiej przyjęto jednakowe dla pojazdów lekkich i ciężkich na poziomie 5% w latach 2006 – 2015, na poziomie 4% w latach 2016-2025 oraz na poziomie 3% w latach 2026-2035. Wskaźniki wzrostu ruchu zagranicznego do i z pozostałych krajów przyjęto o 1% mniejsze: na poziomie 4% w latach 2006 – 2015, na poziomie 3% w latach 2016-2025 oraz na poziomie 2% w latach 2026-2035.

Operacje ma macierzach i rozkład więźb ruchu na sieć drogową Polski w analizowanych wariantach w poszczególnych okresach prognostycznych wykonano przy pomocy kanadyjskiego programu EMME/2, którego BPRW S.A. jest licencjonowanym użytkownikiem.

PROGNOZY RUCHU NA OBWODNICACH GRAJEWA

SDR na obwodnicach Grajewa w latach 2014, 2024 i 2034

Wielkości ruchu (łącznie w obu kierunkach) dla celów analiz ekonomicznych określono dla roku 2014 i 2034, dla celów analiz środowiskowych również dla roku 2024. Prognozowana była oddzielnie wielkość ruchu pojazdów lekkich (samochodów osobowych i lekkich ciężarowych) i ciężkich (ciężarowych bez przyczep, ciężarowych z przyczepami i autobusów).  Dla oceny prawidłowości wykonanych prognoz ruchu dokonano porównań potoków ruchu obliczonych dla roku 2034 dla drogi nr 61 i 65 z potokami z Generalnego Pomiaru Ruchu z roku 2005. Biorąc pod uwagę fakt realizacji w obszarze, trasy ekspresowej S8, dodatkowo dokonano porównań na linii ekranowej uwzględniającym ruch na drodze 61 i drodze nr 8 (a w przyszłości S8). Wyniki oceny przedstawia poniższa tabela.

Tabela 12. Wzrost SDR pomiędzy rokiem 2005 i rokiem 2034

| Droga | SDR w roku 2005 (pojazdy rzeczywiste | SDR w roku 2034 (pojazdy rzeczywiste | Wskaźnik wzrostu 2034/2005 | Średnioroczny wskaźnik wzrostu ruchu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Droga nr 61 (przed Grajewem) | 6512 | 16035 | 2,462 | 3,1 |
| Droga nr 8 (na wysokości Grajewa, poniżej Suchowoli) | 6422 | 25800 | 4.017 | 4,9 |
| Razem | 12934 | 41835 | 3,230 | 4,1 |
| Droga nr 65 | 7123 | 17435 | 2.447 | 3,1 |

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli, pomiędzy stanem istniejącym a rokiem 2034 (horyzont prognozy) , na analizowanej linii ekranowej następuję średnioroczny wzrost SDR o 4,1%. Szybszy wzrost ruchu wystąpi na drodze nr 8 (4,9%), która zostanie przekształcona w trasę ekspresową i mając znacznie lepsze parametry przyciągnie większą część zwiększającego się ruchu. Wynikający z prognozy średnioroczny wzrost ruchu w wysokości 3,1% na drodze nr 61 i 65, w porównaniu z planowanym dla kraju wzrostem PKB należy uznać za prawidłowy.

Tabela 13. Maksymalny prognozowany potok SDR na obwodnicy Grajewa w ciągu drogi nr 61

| Wariant przebiegu | Rodzaj pojazdów | ROK |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2024 | 2034 |
| Północny | Pojazdy lekkie | 2400 | 5200 | 8600 |
|  | Pojazdy ciężkie | 800 | 2000 | 2400 |
|  | Ruch całkowity | 3200 | 7200 | 11000 |
| Południowy | Pojazdy lekkie | 3200 | 8200 | 9400 |
|  | Pojazdy ciężkie | 1000 | 1200 | 3000 |
|  | Ruch całkowity | 4200 | 9400 | 12400 |

Tabela 14. Maksymalny prognozowany potok SDR na obwodnicy Grajewa w ciągu drogi nr 65

| Wariant | Rodzaj pojazdów | ROK |
| --- | --- | --- |
| przebiegu |  | 2014 | 2024 | 2034 |
| Wschodni | Pojazdy lekkie | 4800 | 4300 | 5000 |
|  | Pojazdy ciężkie | 400 | 1400 | 1600 |
|  | Ruch całkowity | 5200 | 5700 | 6600 |
| Zachodni | Pojazdy lekkie | 3300 | 6400 | 10600 |
|  | Pojazdy ciężkie | 1200 | 400 | 2800 |
|  | Ruch całkowity | 4500 | 6800 | 13400 |

Dalszego podziału pojazdów lekkich i ciężkich na poszczególne kategorie pojazdów dokonano na podstawie struktury procentowej kategorii pojazdów określonej, dla ruchu dobowego na drogach 61 i 65 w ramach pomiaru GPR 2005. I tak na drodze 61 samochody osobowe stanowią 87 %, a lekkie samochody ciężarowe  pozostałe 13 % pojazdów lekkich. Natomiast na pojazdy ciężkie składają się w 38 % samochody ciężarowe bez przyczepy, w 48 % samochody ciężarowe z przyczepą i w pozostałych 14 % autobusy. Natomiast na drodze 65 samochody osobowe stanowią 90 %, a lekkie samochody ciężarowe  pozostałe 10 % pojazdów lekkich. Natomiast na pojazdy ciężkie składają się w 37 % samochody ciężarowe bez przyczepy, w 53 % samochody ciężarowe z przyczepą i w pozostałych 10 % autobusy.

Ruch w godzinach szczytu

Dla roku 2034 oszacowano ruch w godzinie szczytu  na skrzyżowaniach dla wariantów planowanych obwodnic. Przyjęto, że dla obwodnic ruch szczytowy zasadniczo stanowi 7,5 % ruchu dobowego dla pojazdów lekkich, zaś 6,5 % ruchu dobowego dla pojazdów ciężkich.

Wyniki przedstawiono na schematach 4 i 5.

OKREŚLENIE POZIOMÓW SWOBODY RUCHU

Przyjęto następujące założenia:

Współczynnik przeliczeniowy na pojazdy umowne dla pojazdów ciężkich (samochody ciężarowe bez przyczep, samochody ciężarowe z przyczepami i autobusy) wynosi 1,5,

Godzinowe natężenie ruchu na obwodnicy wynosi 7,5 % ruchu dobowego,

Godzinowy współczynnik nierównomierności wynosi 0,95,

Przepustowość drogi jednojezdniowej dwupasowej wynosi 2200 p.u./h,

Prędkość miarodajna – 110 km/h.

Tabela 15. Poziom swobody ruchu na obwodnicy Grajewa w latach 2014 i 2034

| Rok/ /droga/ /wariant | SO | SCL (SD) | SCbP | SCzP | A | SDR | Pu | Qh | Q15 | C (2 pasy) | Q15/C | PSR (Vs=110km/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Droga 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| północny | 2088 | 312 | 304 | 384 | 112 | 3200 | 3600 | 270 | 284 | 2200 | 0,129 | A |
| południowy | 2784 | 416 | 380 | 480 | 140 | 4200 | 4700 | 353 | 371 | 2200 | 0,169 | A |
| Droga 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wschodni | 4320 | 480 | 148 | 212 | 40 | 5200 | 5400 | 405 | 426 | 2200 | 0,194 | A |
| zachodni | 2970 | 330 | 444 | 636 | 120 | 4500 | 5100 | 383 | 403 | 2200 | 0,183 | A |
| 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Droga 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| północny | 7482 | 1118 | 912 | 1152 | 336 | 11000 | 12200 | 915 | 963 | 2200 | 0,438 | B |
| południowy | 8178 | 1222 | 1140 | 1440 | 420 | 12400 | 13900 | 1043 | 1097 | 2200 | 0,499 | B/C |
| Droga 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wschodni | 4500 | 500 | 592 | 848 | 160 | 6600 | 7400 | 555 | 584 | 2200 | 0,266 | A |
| zachodni | 9540 | 1060 | 1036 | 1484 | 280 | 13400 | 14800 | 1110 | 1168 | 2200 | 0,531 | C |

Schemat 4. Prognozy ruchu – wariant 1

Schemat 5. Prognozy ruchu – wariant 2

# OPIS TECHNICZNY WYBRANYCH WARIANTÓW OBWODNICY 
W CIĄGU DROGI 61

WPROWADZENIE

Zgodnie z wnioskami z posiedzenia ZOPI, które odbyło się w dniu 1 sierpnia 2006 r , II etap studium
w zakresie uszczegółowienia rozwiązań oraz wykonania materiałów o uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach (z uwzględnieniem wniosków wysuniętych w dyskusji oraz maksymalnym ograniczeniem kolizji), obejmuje następujące warianty:

Dla obwodnicy w ciągu drogi nr 61:

wariant 3b - obwodnica południowa, określany dalej w opracowaniu jako wariant południowy),

wariant 1a (na końcowym odcinku 1b) - określany dalej w opracowaniu jako wariant północny

Dla obwodnicy w ciągu drogi nr 65:

wariant 3b (układ drogowy C-1) – określany dalej w opracowaniu jako wariant zachodni,

wariant 2 (2cb) - określany dalej w opracowaniu jako wariant wschodni.

Warianty te na jednej zbiorczej planszy przedstawia rysunek 6 (układ drogowy D – plan orientacyjny skala 1: 25 000).

Analiza ruchowa i ekonomiczna dokonana została dla w/w wariantów oraz dla wariantu „0”.

Wariant „0” - jest to wariant polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia i pozostawieniu istniejących dróg krajowych nr 61 oraz nr 65 wg dotychczasowych przebiegów.

Oznacza to prowadzenie zewnętrznego ruchu tranzytowego przez centrum miasta Grajewo (zarówno w relacjach wschód - zachód jak i północ – południe) trasami, które nie posiadają parametrów odpowiadających klasie dróg (przekrój, odległości między skrzyżowaniami, bliskość zabudowy itp.). Obie trasy krzyżują się w centrum miasta i na powiązania zewnętrzne nakłada się obsługa powiązań lokalnych oraz obsługa pojedynczych obiektów.

Występuje duża ilość punktów kolizji ze względu na wjazdy do posesji, możliwość przekraczania jezdni przez pieszych w dowolnym miejscu, dużą różnorodność uczestników ruchu - samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, rowerzyści, ciągniki itd.

OBSŁUGA TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO OBWODNICY I PRZEKROJE NORMALNE

Kontrolowana akcesja do trasy wyklucza możliwość obsługi przyległego terenu bezpośrednio od trasy. Dlatego wzdłuż trasy zaprojektowano jezdnie serwisowe, które umożliwią taką obsługę. Jezdni serwisowych nie zaprojektowano w przypadku przejścia przez tereny leśne bądź, jeśli obsługa przyległych terenów w stanie istniejącym odbywa się od innych dróg. Jezdnie serwisowe mają szerokość 5,0 m i nie będzie na nich prowadzona komunikacja autobusowa.

Jezdnie serwisowe prowadzone są w odległości 10 m od jezdni głównych (odległość od krawędzi i pasa awaryjnego do krawędzi jezdni serwisowej).

Dla obwodnicy docelowo przyjmuje się w przekroju normalnym szerokość jezdni 2x7 m (2x2 pasy ruchu, szerokość pojedynczego pasa ruchu 3,5 m), pas dzielący szerokości 4,0 m, pasy awaryjne 2x1,25 m oraz pobocza gruntowe szerokości 2x1,25 m. Szerokość pasa drogowego bez jezdni bocznych 50, 0 m. W przypadku obustronnych jezdni bocznych – 70,0 m.

Dla dróg powiatowych przyjmuje się szerokość jezdni 6,0 m (1x2 pasy ruchu), szerokość pasa ruchu 3 m, pobocza gruntowe 1,25 m. Szerokość pasa drogowego 20,0 m.

Dla dróg gminnych przyjmuje się szerokość jezdni 5,0 m (1x2 pasy ruchu), szerokość pasa ruchu 2,5 m, pobocza gruntowe 1,0 m, szerokość pasa drogowego 15,0 m.

Zgodnie z postulatem GDDKiA z grudnia 2006 r. zwiększono szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających z uwagi na wprowadzenie pasów izolacyjnych zieleni wzdłuż trasy na odcinkach poza leśnych.

Przekroje normalne obwodnic drogi 61 oraz tras przejazdów drogowych zostały pokazane na 
rysunkach 15a, 15b, 15c.

MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH

Koncepcja dla obwodnicy drogi nr 61 nie zakłada lokalizacji miejsc obsługi podróżnych przy analizowanym odcinku obwodnicy.

KONCEPCJA PRZEBIEGU OBWODNICY

Wariant północny

Projektowana obwodnica obejmuje odcinek od miejscowości Boczki od km 209+300 pikietażu istniejącej drogi nr 61 do miejscowości Toczyłowo do km 222+986 projektowanej obwodnicy. Długość obwodnicy w tym wariancie wynosi 13,68 km.

Początkowy odcinek prowadzony jest równolegle do istniejącej drogi po jej północnej stronie dalej biegnie po nowym śladzie. W rejonie miejscowości Popowo odgina się w kierunku północnym, biegnie równolegle do istniejącej drogi do węzła „Popowo”( km 212+740) a następnie odgina się w kierunku północno-wschodnim do przecięcia z istniejąca linią kolejową (wiadukt nad koleją w km 217+220). Następnie biegnie w kierunku wschodnim równolegle do północnej granicy miasta do węzła z istniejącą drogą krajową nr 65. Potem biegnie w kierunku południowo-wschodnim, przekracza mostem dolinę rzeki Ełk do węzła „Grajewo” z projektowaną obwodnicą w ciągu drogi nr 65 (km 219+730) a następnie do węzła z istniejącą drogą nr 61 w km 222+780 (węzeł „Toczyłowo”).

Przejazdy drogowe górą (nad trasą) projektuje się:

na przecięciu z drogą powiatową nr 1804B ,

z projektowaną drogą w węźle „Popowo”,

na przecięciu z ul. Konopską  (droga powiatowa nr 1802B),

na przecięciu z drogą powiatową nr 1801B,

na przecięciu z istniejącą drogą nr 65 (ul. Ełcka),

na przecięciu z projektowaną obwodnicą drogi nr 65,

drogą powiatową 1791B,

z projektowaną łącznicą w węźle „Toczyłowo”,

z drogą gminną w rejonie węzła „Toczyłowo”.

Wzdłuż trasy zaprojektowano drogi serwisowe na następujących odcinkach:

północna strona obwodnicy:

od km 209+300 do km 212+700

od km 213+300 do km 214+500

od km 216+000 do km 217+050

od km 222+150 do km 222+995

południowa strona obwodnicy:

od km 213+250 do km 214+100

od km 215+500 do km 217+050

W analizowanym wariancie obwodnica koliduje z 18 obiektami (3 mieszkalne, 12 gospodarczych, 3 inne) położonymi w odległości 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni. Nie ma kolizji z wydanymi decyzjami.

Plan sytuacyjny trasy dla wariantu północnego w skali 1: 5 000 przedstawia rysunek 7.

Wariant południowy

Projektowana obwodnica obejmuje odcinek od miejscowości Boczki od km 209+300 pikietaża istniejącej drogi nr 61 (początek jak w wariancie północnym) do miejscowości Toczyłowo do km 223+210 projektowanej obwodnicy. Długość obwodnicy w tym wariancie wynosi 13,9 km.

Na początkowym odcinku trasa prowadzona jest równolegle do istniejącej drogi po jej południowej stronie. Przed miejscowością Popowo trasa odgina się w kierunku południowo- wschodnim do węzła „Popowo” (powiązanie z istniejącą drogą nr 61). Dalej biegnie do zespołu węzłów „Grajewo” (z zachodnim wariantem obwodnicy drogi nr 65 oraz z ul. Wiórową), potem równolegle do południowej granicy miasta do miejscowości Koszarówka (węzeł z istniejącą drogą nr 65), gdzie odgina się w kierunku północnym, przekracza mostem dolinę rzeki Ełk i biegnie do węzła z istniejącą drogą nr 61 (węzeł „Toczyłowo”).

Przejazdy drogowe górą (nad trasą) projektuje się:

z projektowaną łącznicą w węźle „Popowo”,

na przecięciu z dwoma drogami gminnymi do Popowa,

na przecięciu z drogą powiatową 1808B w rejonie miejscowości Wojewodzino,

na przecięciu z projektowaną obwodnicą drogi nr 65,

na przecięciu z drogą powiatową 1810B (ul. Wiórowa),

na przecięciu z istniejąca drogą nr 65,

na przecięciu z drogą gminną,

z projektowaną łącznicą w węźle „Toczyłowo”,

na przecięciu z drogą gminną Toczyłowo-Szymany.

Wzdłuż trasy zaprojektowano drogi serwisowe na następujących odcinkach:

północna strona obwodnicy

od km 210+715 do km 212+180

od km 213+100 do km 214+000

od km 214+900 do km 215+800

od km 216+680 do km 217+430

od km 217+500 do km 217+580

od km 218+230 do km 221+500

od km 220+950 do km 221+600

południowa strona obwodnicy

od km 210+900 do km 213+940

od km 214+900 do km 215+800

od km 217+500 do km 217+640

od km 218+500 do km 218+700

od km 220+140 do km 221+070.

W analizowanym wariancie obwodnica koliduje z 8 obiektami (3 mieszkalne, 3 gospodarcze, 2 inne) położonymi w odległości 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni. Nie ma kolizji z wydanymi decyzjami.

Plan sytuacyjny trasy dla wariantu południowego w skali 1: 5 000 przedstawia rysunek 8.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Koncepcja w zakresie obiektów inżynierskich zawiera określenie lokalizacji poszczególnych obiektów na podstawie planów sytuacyjnych w skali 1:5 000, określenie długości i szerokości każdego obiektu, powierzchni obiektu i kosztów budowy.

Na rysunkach dołączonych do opracowania (rysunek 17) przedstawiono również widok boczny obiektu oraz podano informację dotyczącą konstrukcji ustroju niosącego, rodzaju posadowienia oraz rozpiętości przęseł.

Długość każdego obiektu została dostosowana do przekroju przeszkody pod obiektem, kąta przecięcia osi obiektu z osią przeszkody oraz usytuowania obiektu.

Szerokości obiektów dostosowano do parametrów dróg ( przekrojów poprzecznych).

W opracowaniu przyjęto następujące oznaczenia poszczególnych obiektów:

MD	–	most drogowy w ciągu projektowanej obwodnicy,

WD	–	wiadukt drogowy w ciągu projektowanej obwodnicy,

WN	–	wiadukt drogowy nad projektowaną obwodnicą,

PG	–	przejazd gospodarczy.

Poszczególne obiekty zaznaczono na rysunkach planów sytuacyjnych wariantów w skali 1:5000 (rysunek 7 i 8).

Numery dodane do symbolu obiektu (np. MD-1, WN-2) oznaczają kolejność obiektów w ciągu projektowanego odcinka, w rozbiciu na kategorie obiektów (mosty, wiadukty).

Zestawienie obiektów inżynierskich dla projektowanej obwodnicy przedstawia tabela 16.

W tabeli umieszczono następujące informacje:

typy obiektów inżynierskich i ich ogólną lokalizację (kolumna 3, 4, 5).

główne składniki przekroju ruchowego dla obiektu (kolumna 6) oraz rodzaj przeszkody (kolumna 7)

rodzaj konstrukcji nośnej (kolumna 8)

długość, szerokość i powierzchnia obiektu (kolumna 10, 11, 12)

Wszystkie obiekty w ciągu trasy oraz łącznic zaprojektowano na klasę A wg PN-85/S-10030.

Szerokość i wysokość skrajni wg. „Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”.

Woda z obiektów odprowadzana jest kolektorami do systemu odwodnienia drogi.

Kategoria geotechniczna posadowienia obiektu – druga.

Ze względu na budowę geologiczną – występowanie trudnych warunków posadowienia charakteryzujących obszary położone w kotlinie Biebrzy – dolina rzeki Ełk (występowanie gruntów nienośnych głównie torfów) w studium zaproponowano rodzaj posadowienia obiektów – pale.

Tabela 16. Zestawienie obiektów inżynierskich – obwodnica w ciągu drogi nr 61

|  |  | Symbol | Pikietaż | Rodzaj |  | Rodzaj | Rodzaj | Rodzaj | Długość | Szerokość | Powierzchnia | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wariant | Lp | obiektu | proj. | obiektu | Droga na obiekcie | przeszkody | konstrukcji | posadowienia | obiektu | obiektu | obiektu | [mln PLN] |
|  |  |  |  |  |  |  | nośnej |  | [ m ] | [ m ] | [ m2 ] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| północny | 1 | WN-1 | 210+203 | wiadukt nad | Droga powiatowa nr 1804 B jezdnia 6,0 m+chodniki 2x1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 + jezdnia serwisowa + jezdnia istniejąca | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 62,0 | 11,2 | 706 | 2,96 |
|  | 2 | WN-2 | 212+745 | wiadukt | Droga gminna i łącznica jezdnie 7,0 m+chodniki 2x1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 (węzeł „Popowo” | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 34,0 | 11,2 | 427 | 1,79 |
|  | 3 | MD-3a | 214+610 | most | Obwodnica drogi nr 61 jezdnia 2x7,0 m | Ciek wodny | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 21,0 | 2x13,2 | 580 | 2,61 |
|  | 4 | MD-3b | 214+600 | most | Droga serwisowa obwodnicy jezdnia 6,0 m+chodniki 2x1,5 m | Ciek wodny | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 20,0 | 11,2 | 235 | 1,06 |
|  | 5 | WN-4 | 215+215 | wiadukt nad | Ul. Konopska – droga powiatowa nr 1802 B jezdnie 6,0 m+chodniki 2x1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 34,0 | 11,2 | 392 | 1,65 |
|  | 6 | WD-5 | 217+216 | wiadukt | Obwodnica drogi nr 61 jezdnie 2x7,0 m | linia kolej. PKP Białystok – Ełk (Głomno) | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 46,0 | 2 x 13,2 | 2 x 620 = 1240 | 5,21 |
|  | 7 | WN-5a | 217+802 | wiadukt | Droga powiatowa 1801B jezdnia 6,0 m+chodniki 2x1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 34,0 | 11,2 | 392 | 1,65 |
|  | 8 | WN-6 | 218+160 | wiadukt nad | Istniejąca droga nr 65 jezdnia 7,0 m+chodniki 2x1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 36,0 | 12,2 | 451 | 1,90 |
|  | 9 | MD-7 | 219+220 | Most | Obwodnica drogi nr 61 jezdnia 2x7,0 m | Rzeka Ełk + przejście dla zwierząt + łącznica | Przekrój zespolony | pale | 120,0 | 2 x 13,2 | 2 x 1597 = 3194 | 19,17 |
|  | 10 | WN-8 | 219+723 | wiadukt nad | Obwodnica drogi nr 65 jezdnia 2x7,0 m+chodnik 2,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 42,0 | 21,6 | 929 | 3,90 |
|  | 11 | WN-9 | 220+650 | wiadukt nad | Droga powiatowa nr 1791 B jezdnia 6,0 m+chodniki 2x1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 42,0 | 11,2 | 482 | 2,02 |
|  | 12 | WN-10 | 221+775 | wiadukt nad | Projektowana Łącznica jezdnia 7,0 m+chodniki 2x1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 41,6 | 12,2 | 508 | 2,13 |
|  | 13 | WN-11 | 221+968 | wiadukt nad | Droga lokalna w Toczyłowie jezdnia 6,0 m+chodniki 2x1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 55,2 | 11,2 | 618 | 2,60 |
| Południowy | 1 | WN-1 | 210+550 | wiadukt nad | Projektowana łącznica do istniejącej drogi nr 61 jezdnia 7,0 m+chodniki 2x1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 36,0 | 12,2 | 439 | 1,85 |
|  | 2 | WN-2 | 210+890 | wiadukt nad | Istniejąca droga nr 61 jezdnia 6,0 m+chodniki 2x1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 70,6 | 11,2 | 861 | 3,62 |
|  | 3 | WN-3 | 212+510 | wiadukt nad | Droga gminna jezdnia 6,0 m+chodniki 2x1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 36,0 | 11,2 | 414 | 1,74 |
|  | 4 | WN-4 | 214+121 | wiadukt nad | Ul. Przemysłowa – droga powiatowa nr 1808 B jezdnia 6,0 m+chodniki 2x1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 40,0 | 11,2 | 459 | 1,93 |
|  | 5 | WN-5 | 214+820 | wiadukt nad | Projektowana obwodnica drogi nr 65 jezdnia 2x7,0 m+chodnik 2,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 70,0 | 21,6 | 1534 | 6,44 |
|  | 6 | WN-6 | 215+788 | wiadukt nad | Ul. Wiórowa – droga powiatowa nr 1810 B jezdnia 6,0 m+chodniki 2x1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 68,2 | 11,2 | 764 | 3,32 |
|  | 7 | WD-7 | 217+455 | wiadukt | Obwodnica drogi nr 61 jezdnia 2x7,0 m | linia kolej. PKP Białystok – Ełk (Głomno) | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 48,0 | 13,2 | 647 | 2,72 |
|  | 8 | WD-8 | 217+872 | wiadukt | Obwodnica drogi nr 61 jezdnia 2x7,0 m | Istniejąca droga nr 65 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 15,2 | 13,2 | 401 | 1,70 |
|  | 9 | MD-9 | 219+659 | most | Obwodnica drogi nr 61 jezdnia 2x7,0 m | Rzeka Ełk + przejście dla zwierząt | Prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 96,0 | 2 x 13,2 | 2560 | 10,76 |
|  | 10 | WN-10 | 220+819 | wiadukt nad | Droga gminna jezdnia 6,0 m+chodniki 2x1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 38,0 | 11,2 | 437 | 1,83 |
|  | 11 | WN-11 | 221+802 | wiadukt nad | Projektowana łącznica jezdnia 7,0 m+chodniki 2x1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 35,0 | 12,2 | 427 | 1,80 |
|  | 12 | WN-12 | 222+465 | wiadukt nad | Droga gminna jezdnia 6,0 m+chodniki 2x1,5 m | Obwodnica drogi nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 38,0 | 11,2 | 437 | 1,83 |
|  | 13 | WD-13 | 222+465 | wiadukt nad | Droga istniejąca jezdnie 6,0 m+chodniki 2x1,5 m | Istniejąca droga nr 61 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu | pale | 20,0 | 11,2 | 224 | 0,94 |

INNE OBIEKTY

Kolizje z urządzeniami elektroenergetycznymi

Z projektowaną budową obwodnic krzyżują się, bądź kolidują w inny sposób, linie energetyczne o znaczeniu podstawowym.

Miejsca kolizji występują:

Wariant północny – 10 kolizji

km 211+240 – kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową

km 213+720 – kolizja z jezdniami głównymi i dwoma jezdniami serwisowymi

km 214+525 – kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową

km 214+710 – kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową

km 217+740 – kolizja z jezdniami głównymi

km 218+620 – linia wysokiego napięcia - kolizja z jezdniami głównymi

km 221+030 – kolizja z jezdniami głównymi i wiaduktem drogi gminnej

km 222+100 – kolizja dwóch linii z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową

km 222+230 – kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową

Wariant południowy – 7 kolizji

km 213+000– kolizja z jezdniami głównymi i jezdnią serwisową

km 213+320 – kolizja z jezdniami głównymi i dwoma jezdniami serwisowymi

km 213+945 – kolizja z jezdniami głównymi i dwoma jezdniami serwisowymi

km 214+560 – kolizja z jezdniami głównymi

km 216+040 – kolizja z jezdniami głównymi i łącznicami

km 218+115 – kolizja z jezdniami głównymi

km 222+150 – kolizja z jezdniami głównymi.

URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Analizując rozkład prognozowanych potoków zauważyć można, iż we wszystkich wariantach i okresach prognostycznych zachodzi wyraźna różnica pomiędzy potokiem prognozowanym na wschód i na zachód od przyszłej drogi 65. Jednocześnie nie jest znany termin realizacji planowanej obwodnicy na ciągu drogi nr 65. Oznacza to, że po realizacji obwodnicy w ciągu drogi 61 może trwać sytuacja, w której obwodnica drogi 65 nie będzie zrealizowana.

Dlatego też do analiz hałasu dla drogi 61 przyjęto podział na dwa odcinki:

zachodni - na zachód od obecnej drogi 65,

wschodni - na wschód od obecnej drogi 65.

Ze względu na niewielkie różnice zasięgów hałasów w okresie dnia i w okresie nocy do oceny przyjęto jednolicie wielkości obliczone dla okresu nocy (50 dB). Ponieważ różnice pomiędzy prognozowanymi odległościami dla roku 2014 i 2034 są także niewielkie, uznano, że wartości prognozowane dla okresu nocy w roku 2024 wyznaczają maksymalne zasięgi hałasu o poziomie równoważnym przekraczającym wartości dopuszczalne dla wszystkich form zainwestowania chronionego akustycznie, występującego w otoczeniu analizowanej drogi, zarówno w okresie dziennym jak i nocnym.

Do dalszych analiz przyjęto więc:

dla odcinka zachodniego - 155 m od osi w wariancie północnym i 130 m w wariancie południowym,

dla odcinka wschodniego - 100 m od osi w wariancie północnym i 105 m w wariancie południowym.

W planowanych wariantach północnym i południowym w odległościach od osi trasy mniejszych, niż określone wyżej, znajdzie się szereg obiektów, które ze względu na prognozowane przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wymagać będą zabezpieczenia akustycznego.

W każdym przypadku zabezpieczenia te mogą polegać na:

a) zastosowaniu ekranów przeciwhałasowych,

b) zwiększeniu izolacyjności przegród zewnętrznych w budynkach mieszkalnych.

Rozwiązaniem problemu może być także likwidacja obiektu narażonego na hałas poprzez wykup nieruchomości.

W analizowanej sytuacji proponuje się zastosować ekrany przeciwhałasowe przy drodze:

w wariancie południowym:

na odcinku 217+800 do 218+000 po północnej stronie drogi w celu ochrony zabudowy wsi Koszarówka,

w wariancie północnym:

na odcinku 212+000 do 212+700 po południowej stronie drogi w celu ochrony zabudowy wsi Popowo,

na odcinku 215+400 do 215+800 po północnej stronie drogi w celu ochrony zabudowy wsi Konopki,

na odcinku 217+700 do 217+900 po południowej stronie drogi w celu ochrony zabudowy osiedla Przekopka w Grajewie,

przy czym ostateczną decyzję należy podjąć na dalszych etapach projektowania, a być może nawet na podstawie analizy porealizacyjnej.

Dla pozostałych obiektów sposób ochrony przeciwhałasowej należy określić w analizie porealizacyjnej. Na obecnym etapie projektowania bowiem prognozy zagrożeń akustycznych są obarczone znaczną niepewnością, co wynika z odległego okresu prognozy ruchu, przewidywanego etapowego realizowania przedsięwzięcia (początkowo jedna jezdnia, a następnie - dopiero po roku 2034 druga) oraz stosukowo ogólnej skali opracowań planistycznych (1:5000).

PRZEKROJE PODŁUŻNE

Profil podłużny dla poszczególnych wariantów obwodnicy przedstawiają rysunki 11 i 12. Profile podłużne łącznic i przejazdów drogowych rysunki 11a i 12a. Dla dróg poprzecznych powiatowych Vp=60 km/h dla dróg pozostałych oraz łącznic Vp=40 km/h.

Wariant północny (rysunek 11)

Na początkowym odcinku trasa biegnie po terenie lub na niewielkich nasypach, z wyjątkiem ok. 400m odcinka na nasypie o wysokości 2,5 m – 3,5 m. Dalej na przemian w niewielkich wykopach lub nasypach do km 214+600 gdzie miejscowo na odcinku ok.100 m występuje nasyp 5,5 m. Kolejno na nasypie (z wyjątkiem 100 metrowego odcinka w rejonie km 215+900 w wykopie 3,0m – 4,0 m), potem wznosi się przechodząc wiaduktem nad linią kolejową. Od km 217+700 kolejno ok. 800 m w wykopie (od 4m do 7m) potem ok. 800 m na nasypie (9 m – 11 m), mostem przekracza dolinę rzeki Ełk i dalej do końca w poziomie terenu.

Wariant południowy (rysunek 12)

Na początkowym ok. 2,5 km odcinku trasa biegnie w poziomie terenu lub na niewielkich nasypach, potem na odcinku ok. 800 m w wykopie (3,5 m – 6,5 m) dalej z powrotem na odcinku ok. 2 km w poziomie terenu. Od km 215+000 na odcinku ok.800 m wykop 4 m – 11 m potem trasa schodzi do poziomu terenu i kolejno wznosi się na nasyp 4 m – 7 m i wiaduktem przekracza linie kolejową nr 38. Dalej do końca odcinka w poziomie terenu z wyjątkiem nasypu i mostu przy przekraczaniu rzeki Ełk.

ODWODNIENIE

### Zasady generalne

Generalnie przewiduje się odwodnienie trasy rowami otwartymi poza odcinkami trasy przebiegającymi przez tereny zabudowane, wiadukty, mosty, estakady oraz skomplikowane wysokościowo skrzyżowania.

Wyżej wymienione obiekty odwadniane będą za pomocą rurociągów (kanałów krytych).  W miejscach skrzyżowań rowów z jezdniami projektowane będą przepusty.

Na obszarze przebiegu trasy przez tereny obszaru Natura 2000 („Ostoja Biebrzańska”), przewiduje się konieczność budowy szczelnych rowów odwadniających trasę.

Wody deszczowe odprowadzane rowami częściowo odparują a na odcinkach rowów trawiastych częściowo również przesiąkną do gruntu.

Reszta wody odpłynie do zbiorników retencyjnych.

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z dnia 31.07.2006 r.), w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego wody opadowe odprowadzane z dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l / sek. /1 ha powierzchni szczelnej powinny być oczyszczane w takim stopniu, aby wprowadzane do wód lub do ziemi nie zawierały substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg / l zawiesin ogólnych oraz 15 mg / l węglowodanów ropopochodnych. Zatem wszystkie drobne deszcze o natężeniu do 15 l / sek. / ha powierzchni szczelnej oraz pierwsza fala deszczu o natężeniach większych będzie podlegała oczyszczeniu, gdy stężenie zawiesiny i węglowodanów ropopochodnych przekroczy wyżej podane normy dopuszczalne.

Pozostała cześć deszczu po przekroczeniu korony przelewu odpłynie do zbiornika retencyjnego. Wg Zarządzenia Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w ściekach drogowych do stosowania przy opracowaniu dokumentacji na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wg tabeli 4.1 „Wielkość stężenia zawiesiny ogólnej w zależności od natężenia ruchu” dla natężenia ruchu 7 000 poj. / dzień – stężenie zawiesiny wynosi 78 mg / l. Stężenie to jest niższe od wartości dopuszczalnej Rozporządzeniem Ministra Środowiska, które wynosi 100 mg / l.

W ramach prowadzonych przez GDDKiA badań stężenia substancji ropopochodnych w ściekach deszczowych z dróg, stężenia węglowodanów ropopochodnych były mniejsze niż wartość dopuszczalna 15 mg / l. Ze względu jednak, że projektowana trasa przebiega przez wrażliwy środowiskowo teren oraz konieczność zachowania czystości występujących na tym obszarze odbiorników (jeziora i rzeki) gdzie zagrożenie i zanieczyszczenie węglowodanami ropopochodnymi może nastąpić nawet przy o wiele mniejszym niż dopuszczalne stężeniu zawiesin przyjęto konieczność zastosowania skutecznych urządzeń zatrzymujących i podczyszczających te związki.

Dla podczyszczenia ścieków deszczowych odprowadzanych siecią deszczową, przewiduje się zastosowanie separatorów zintegrowanych z osadnikiem, przeznaczonych do oddzielania piasku i zawiesin z wód deszczowych. Proponuje się separatory z bypasem np. Firmy Hauraton. Zgodnie z wytycznymi dystrybutora efekt pracy separatora określony jest z rozkładem opadu rocznego w zależności od intensywności deszczu.

Średnioroczny efekt pracy separatora wynosi 90 do 95% redukcji substancji ropopochodnych i zawiesiny.

Separatory usytuowane będą na wspólnej działce ze zbiornikiem retencyjnym. W przypadku stosowania pompowni przed pompownią, pomiędzy kanałem doprowadzającym a zbiornikiem. Do separatora kierowane będą deszcze o przepływach ≤15 l / sek. / ha powierzchni szczelnej. Przepływy o natężeniu większym niż 15 l / sek./ ha powierzchni szczelnej kierowane będą bypasem poza separator, bezpośrednio do zbiornika retencyjnego.

Na rynku jest dostępnych bardzo wiele separatorów koalescencyjnych lub lamelowych doposażonych w komorę szlamową, również produkcji krajowej między innymi separatory i osadniki EkolUnikon Sp. Z o.o.; AWAS Sp. Z o.o.; Labko itp.

Projektowane zbiorniki retencyjne pełnić będą funkcję wyłącznie retencyjną. Mają one za zadanie zmagazynowanie wody w czasie wystąpienia deszczu nawalnego i spłaszczenie fali odpływu wody do odbiornika. W czasie deszczu nawalnego, przekraczającego natężenie 15 l / sek. / ha powierzchni szczelnej, zbiorniki retencyjne pełnić będą również rolę zbiorników buforowych na wypadek awarii samochodów przewożących ropę, benzynę czy materiały niebezpieczne dla środowiska naturalnego.

Do obliczenia zbiorników retencyjnych przyjęto założenie, że jego pojemność powinna umożliwić przyjęcie wody deszczowej o objętości co najmniej 250m3 / ha powierzchni szczelnej. Średnią głębokość warstwy wodnej w zbiorniku przyjęto h = 1,2m; nachylenie skarp 1:2. Odbiornikami wody oczyszczonej ze zbiorników będą lokalne rowy powierzchniowe, rzeki oraz otaczające tereny bagienne, leśne i mokradła.

### Zestawienie lokalizacji i objętości zbiorników retencyjnych i separatorów

Zestawienia lokalizacji i objętości zbiorników retencyjnych przedstawiają tabele [Tabela 17], [Tabela 18] i [Tabela 19], zestawienie projektowanych separatorów tabela [Tabela 20], koszty odwodnienia tabela [Tabela 21].

Usytuowanie zbiorników retencyjnych przedstawiono na planach sytuacyjnych .

Tabela 17. Zestawienie lokalizacji projektowanych zbiorników retencyjnych – droga nr 61

| Lp. | Nr zbiornika | Lokalizacja zbiorników km /odcinek odwadnianej trasy km - km |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wariant północny | Wariant południowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nr 1 | 209,90 | 209,90 |
|  |  | 209,3 – 210,3 | 209,3 – 210,41 |
| 2 | Nr 2 | 212,3 | 211,8 |
|  |  | 210,3 – 214,0 | 210,41 – 212,4 |
| 3 | Nr 3 | 215,9 | 213,1 |
|  |  | 214,0 – 217,1 | 212,4 – 214,6 |
| 4 | Nr 4 | 218,3 | 216,6 |
|  |  | 217,1 – 218,9 | 214,6 – 217,4 |
| 5 | Nr 5 | 219,7 | 219,2 |
|  |  | 218,9 – 220,1 | 217,4 – 219,56 |
| 6 | Nr 6 | 220,3 | 220,1 |
|  |  | 220,1 – 221,1 | 219,56 – 220,3 |
| 7 | Nr 7 | 221,6 | 220,7 |
|  |  | 221,1 – 222,0 | 220,3 – 221,2 |
| 8 | Nr 8 | 222,6 | 221,5 |
|  |  | 222,0 – 222,95 | 221,2 – 222,1 |
| 9 | Nr 9 | - | 222,6 |
|  |  |  | 222,1 – 223,007 |
| 10 | Nr 10 | - | - |
| 11 | Nr 11 | - | - |

Tabela 18. Zestawienie objętości zbiorników retencyjnych - droga nr 61

| Lp. | Nr zbiornika | Przyjęta objętość zbiornika m3/ odbiornik |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wariant północny | Wariant południowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nr 1 | 650 | 720 |
|  |  | grunt | grunt |
| 2 | Nr 2 | 2400 | 1300 |
|  |  | grunt | do rowu |
| 3 | Nr 3 | 2000 | 1450 |
|  |  | grunt | do rowu |
| 4 | Nr 4 | 1200 | 1800 |
|  |  | grunt | do rowu |
| 5 | Nr 5 | 800 | 1400 |
|  |  | grunt | do rz. Ełk |
| 6 | Nr 6 | 650 | 500 |
|  |  | grunt | grunt |
| 7 | Nr 7 | 600 | 600 |
|  |  | grunt | do rowu |
| 8 | Nr 8 | 620 | 600 |
|  |  | grunt | grunt |
| 9 | Nr 9 | - | 600 |
|  |  |  | grunt |
| 10 | Nr 10 | - | - |
| 11 | Nr 11 | - | - |
| Razem objętość zbiorników retencyjnych (m3) | 8920 | 8970 |
| Przyjęto (m3) | 9000 | 9000 |

Tabela 19. Obliczeniowa objętość zbiorników retencyjnych – droga nr 61

| Lp. | Nr zbiornika | Objętość zbiornika m3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wariant północny | Wariant południowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nr 1 | 650 | 726 |
| 2 | Nr 2 | 2405 | 1300 |
| 3 | Nr 3 | 2015 | 1430 |
| 4 | Nr 4 | 1170 | 1820 |
| 5 | Nr 5 | 780 | 1403 |
| 6 | Nr 6 | 650 | 480 |
| 7 | Nr 7 | 585 | 585 |
| 8 | Nr 8 | 618 | 585 |
| 9 | Nr 9 | - | 585 |
| 10 | Nr 10 | - | - |
| 11 | Nr 11 | - | - |

Zestawienie projektowanych separatorów

Tabela 20. Obliczeniowa wydajność separatorów – droga nr 61

| Lp. | Nr separatora | Obliczeniowa wydajność separatora (l/s) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wariant północny | Wariant południowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nr 1 | 39 | 43 |
| 2 | Nr 2 | 144 | 78 |
| 3 | Nr 3 | 120 | 86 |
| 4 | Nr 4 | 70 | 109 |
| 5 | Nr 5 | 47 | 84 |
| 6 | Nr 6 | 39 | 30 |
| 7 | Nr 7 | 35 | 35 |
| 8 | Nr 8 | 37 | 35 |
| 9 | Nr 9 | - | 35 |
| 10 | Nr 10 | - | - |
| 11 | Nr 11 | - | - |

### Koszty odwodnienia trasy

Szacunkowe koszty odwodnienia przedstawia poniższa tabela.

Tabela 21. Tabela Koszty odwodnienia – droga nr 61

| Lp. |  | Wariant trasy Szacunkowy koszt w tys. zł |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wariant północny | Wariant południowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Separatory do 100 l/s | 1 500 | 2 000 |
| 2 | Separatory 100 – 130 l/s | 600 | 300 |
| 3 | Zbiorniki retencyjne | 2 250 | 2 250 |
| 4 | Rowy otwarte i kanały kryte | 14 000 | 14 000 |
| 5 | Razem | 18 350 | 18 550 |
|  | Przyjęto | 18 500 | 18 500 |

# OPIS TECHNICZNY WYBRANYCH WARIANTÓW OBWODNICY 
W CIĄGU DROGI NR 65

OBSŁUGA TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO OBWODNICY I PRZEKROJE NORMALNE

Klasa drogi - główna ruchu przyspieszonego (GP) określa warunki połączeń dróg, dopuszczalne odstępy między węzłami lub skrzyżowaniami oraz warunki stosowania zjazdów, ograniczając bezpośredni dostęp do trasy.

W koncepcji zaprojektowano węzły z projektowaną obwodnicą drogi nr 61, z istniejąca drogą nr 61 i 65 oraz skrzyżowania z wszystkimi drogami powiatowymi.

Dla obsługi przyległego do projektowanej trasy terenu zaprojektowano w pasie drogi głównej jezdnie obsługujące istniejące zagospodarowanie (jednostronnie lub dwustronnie).

Dla obwodnicy tej drogi przyjęto w przekroju normalnym szerokość jezdni 1x7 m (1x2 pasy ruchu) z poboczami utwardzonymi szerokości 2 m oraz jednostronnym chodnikiem – ścieżką rowerową szerokości 3,0 m.

Przekroje normalne obwodnicy drogi nr 65 oraz tras przejazdów drogowych zostały pokazane na rysunku nr 15c.

KONCEPCJA PRZEBIEGU OBWODNICY

Wariant wschodni

Projektowana obwodnica rozpoczyna się od km 83+650 pikietaża istniejącej drogi nr 65 tak jak w wariancie zachodnim. Koniec nowego odcinka obwodnicy km 96+700 dalej po stanie istniejącym do wspólnego punktu gdzie kończy się obwodnica w wariancie zachodnim (km 99+942 za miejscowością Ruda).

Długość obwodnicy w tym wariancie wynosi 13,05 km (do wspólnego punktu 16,29 km).

Na początkowym odcinku na długości ok. 2 km przebieg trasy jak w wariancie zachodnim. Dalej biegnie równolegle do linii kolejowej nr 38, potem skręca w kierunku południowo-wschodnim i po przekroczeniu wiaduktem tej linii kolejowej dochodzi do istniejącej drogi nr 65. Następnie przekracza mostem dolinę rzeki Ełk, biegnie do węzła „Grajewo” (z projektowaną północną obwodnicą drogi nr 61) i dalej wzdłuż wschodniej granicy miasta do istniejącej drogi nr 61, ponownie przekracza rzekę Ełk, biegnie na południe omijając miejscowość Koszarówka po jej wschodniej stronie do połączenia z istniejącą drogą nr 65. W tym wariancie założono modernizację istniejącej drogi nr 65 po obecnym śladzie bez obwodnicy miejscowości Ruda ze względu na i tak duży koszt tego wariantu przekraczającego dwukrotnie rzekę Ełk. Jest możliwa w tym wariancie realizacja obwodnicy miejscowości Ruda wg. przebiegu określonego w wariancie zachodnim. Przy porównaniu wariantów i określeniu ich kosztów zgodnie z uwagami GDDKLiA uwzględniono wariant z budowę obejścia miejscowości Ruda.

Na obwodnicy projektuje się następujące skrzyżowania:

km 84+600 – wjazd do miejscowości Prostki

km 85+870 – droga do Krupina i Sokółki

km 88+250 – istniejąca droga nr 65

km 91+700 – istniejąca droga nr 61

km 94+200 - ul. Topolowa w Koszarówce

km 95+580 – droga powiatowa nr 1797B

km 96+500 - droga Koty-Rybno

Wzdłuż trasy zaprojektowano jezdnie obsługujące otaczające zagospodarowanie połączone z układem lokalnym:

Zachodnia strona obwodnicy

od km 84+600  do km 85+600

od km 87+120 do km 87+216

od km 87+280 do km 87+870

od km 88+920 do km 89+160

od km 89+250 do km 89+960

od km 90=400 do km 92+180

od km 92+760 do km 92+900

Wschodnia strona obwodnicy

od km 87+850 do km 88+200

od km 89+250 do km 89+500

od km 92+000 do km 92+180

od km 92+270 do km 92+780

od km 93+200 do km 93+640

od km 95+600 do km 96+000.

W analizowanym wariancie obwodnica koliduje z 15 obiektami (7 mieszkalnych, 7 gospodarczych, 1 inny) położonymi w odległości 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni. Nie ma kolizji z wydanymi decyzjami.

Dla wariantu z obejściem miejscowości Ruda zaprojektowano jezdnię obsługującą otaczające zagospodarowanie, połączoną z układem lokalnym od km 100+230 do km 101+600.

Plan sytuacyjny trasy dla wariantu wschodniego z modernizacją istniejącej jezdni w miejscowości Ruda w skali 1: 5 000 przedstawia rysunek 10.

Dla wariantu z obejściem miejscowości Ruda plan sytuacyjny tego obejścia jest na rysunku wariantu zachodniego (rysunek 9).

Wariant zachodni

Początkowo analizowano wariant, który na północnym odcinku przebiegał równolegle do linii kolejowej nr 38 po jej zachodniej stronie oraz po wschodniej stronie jeziora Mierucie. Na południowym odcinku trasa omijała Rudę po stronie zachodniej przecinając linię kolejową nr 38 i łącząc się z istniejąca drogą nr 65 poniżej tej miejscowości.

Ze względu na kolizję z licznymi stanowiskami lęgowymi ptaków w rejonie jeziora Mierucie oraz ze względu na przejście przez teren chroniony Natura 2000 Ostoja biebrzańska w rejonie Rudy na długości około 1 km zmieniono przebieg tego wariantu na północnym i południowym odcinku.

Projektowana obwodnica rozpoczyna się przed rzeką Różanicą powyżej miejscowości Prostki od km 83+650 pikietażu istniejącej drogi nr 65 (ul. Ełcka). Koniec obwodnicy za miejscowością Ruda na km 102+727 projektowanej obwodnicy. Długość obwodnicy w tym wariancie wynosi 19,1 km.

Na początkowym odcinku trasa odgina się od ul. Ełckiej w kierunku południowym. Przekracza rzekę Różanicę i biegnie równolegle do zabudowy Krupina w odległości ok. 100 m, potem odgina się w kierunku południowo-zachodnim omijając łukiem w odległości ok. 800 m jezioro Mierucie. Następnie skręca na południe omijając po wschodniej stronie wieś Konopki potem krzyżuje się z drogą powiatową nr 1802B (ul. Konopska) oraz z istniejącą drogą krajową nr 61. Biegnie na południowy-wschód do węzła „Grajewo” (z projektowaną obwodnicą drogi nr 61) i dalej na wschód przekraczając wiaduktem linię kolejową Nr 38 Białystok – Głomno do połączenia z istniejącą drogą nr 65. Potem szerokim łukiem omija miejscowość Ruda i łączy się z istniejącą drogą nr 65 poniżej tej miejscowości.

Na obwodnicy projektuje się następujące skrzyżowania i węzły:

km 84+700 – wjazd do miejscowości Prostki

km 86+300 – droga do Krupina i Sokółki

km 90+620 – droga powiatowa 1802B

km 92+200 – istniejąca droga nr 61

km 95+000 – węzeł z projektowaną południową obwodnicą drogi nr 61

km 96+600 droga powiatowa 1810B

km 99+580 – istniejąca droga nr 65

km 101+600 – droga powiatowa 1798B.

Wzdłuż trasy zaprojektowano jezdnie obsługujące otaczające zagospodarowanie połączone z układem lokalnym:

Zachodnia strona obwodnicy

od km 83+650 do km 84+090

od km 84+500 do km 86+300

od km 87+400 do km 88+350

od km 89+100 do km 89+250

od km 89+500 do km 90+300

od km 90+600 do km 90+900

od km 91+150 do km 93+400

od km 95+300 do km 95+640

od km 100+720 do km 100+900

Wschodnia strona obwodnicy

od km 84+330 do km 84+700

od km 86+300 do km 86+800

od km 87+400 do km 89+200

od km 90+000 do km 90+620

od km 91+150 do km 94+500

od km 96+600 do km 99+250

od km 100+730 do km 100+950.

Przejazdy drogowe górą (nad trasą) projektuje się:

na km 87+000 – przejazd gospodarczy

na km 89+450 – droga gminna

na km 91+160 – droga powiatowa nr 1803 B

na km 94+528 – droga powiatowa nr 1808 B (ul. Przemysłowa)

na km 100+900 – droga gminna

W analizowanym wariancie obwodnica koliduje z 13 obiektami (2 mieszkalne, 2 gospodarcze, 
9 innych) położonymi w odległości 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni. Nie ma kolizji z wydanymi decyzjami.

Plan sytuacyjny trasy dla wariantu zachodniego w skali 1: 5 000 przedstawia rysunek 9.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Koncepcja w zakresie obiektów inżynierskich zawiera określenie lokalizacji poszczególnych obiektów na podstawie planów sytuacyjnych w skali 1:5 000, określenie długości i szerokości każdego obiektu, powierzchni obiektu i kosztów budowy.

Na rysunkach dołączonych do opracowania (rysunek 16) przedstawiono również widok boczny obiektu oraz podano informację dotyczącą konstrukcji ustroju niosącego, rodzaju posadowienia oraz rozpiętości przęseł.

Długość każdego obiektu została dostosowana do przekroju przeszkody pod obiektem, kąta przecięcia osi obiektu z osią przeszkody oraz usytuowania obiektu.

Szerokości obiektów dostosowano do parametrów dróg ( przekrojów poprzecznych).

W opracowaniu przyjęto następujące oznaczenia poszczególnych obiektów:

MD	–	most drogowy w ciągu projektowanej obwodnicy drogi 65

WD	–	wiadukt drogowy w ciągu projektowanej obwodnicy drogi nr 65

WN	–	wiadukt drogowy nad projektowaną obwodnicą

PG	–	przejazd gospodarczy

Poszczególne obiekty zaznaczono na rysunkach planów sytuacyjnych wariantów w skali 1:5000 (rysunek 9 i 10)

Numery dodane do symbolu obiektu (np. MD-1, WN-2) oznaczają kolejność obiektów w ciągu projektowanego odcinka, w rozbiciu na kategorie obiektów (mosty, wiadukty).

Zestawienie obiektów inżynierskich dla projektowanej obwodnicy przedstawia tabela [Tabela 22].

W tabeli umieszczono następujące informacje:

typy obiektów inżynierskich i ich ogólną lokalizację (kolumna 3, 4, 5).

główne składniki przekroju ruchowego dla obiektu (kolumna 6) oraz rodzaj przeszkody (kolumna 7)

rodzaj konstrukcji nośnej (kolumna 8)

długość, szerokość i powierzchnia obiektu (kolumna 10, 11, 12)

Wszystkie obiekty w ciągu trasy oraz łącznic zaprojektowano na klasę A wg PN-85/S-10030.

Szerokość i wysokość skrajni wg. „Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”.

Woda z obiektów odprowadzana jest kolektorami do systemu odwodnienia drogi.

Kategoria geotechniczna posadowienia obiektu – druga.

Ze względu na budowę geologiczną – występowanie trudnych warunków posadowienia charakteryzujących obszary położone w kotlinie Biebrzy – dolina rzeki Ełk (występowanie gruntów nienośnych głównie torfów) w studium zaproponowano rodzaj posadowienia obiektów – pale.

Tabela 22 . Zestawienie obiektów inżynierskich dla obwodnicy w ciągu drogi nr 65

|  |  | Symbol | Pikietaż | Rodzaj |  | Rodzaj | Rodzaj | Rodzaj a | Długość | Szerokość | Powierzchnia | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wariant | Lp | obiektu | proj. | obiektu | Droga na obiekcie | przeszkody | konstrukcji nośnej | posadowieni | obiektu | obiektu | obiektu | [mln PLN] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Wschodni | 1 | MD-1 | 84+249 | most | Obwodnica drogi nr 65 jezdnia 7,0 m+pobocza 2x2,0 m +chodnik i rowery 2,5 m | Rzeka Różanica + przejście dla zwierząt | Belki stalowe zespolone z płytą żelbet. | pale | 80,0 | 16,6 | 1345 | 8,07 |
|  | 2 | WD-2 | 87+254 | wiadukt | Obwodnica drogi nr 65 jezdnia 7,0 m+pobocza 2x2,0 m +chodnik i rowery 2,5 m | linia kolej. nr 38 Białystok – Głomno + dwie drogi gminne | Belki stalowe zespolone z płytą żelbet. | pale | 96,0 | 16,6 | 1610 | 9,66 |
|  | 3 | MD-3 | 89+194 | most | Obwodnica drogi nr 65 jezdnia 7,0 m+pobocza 2x2,0 m +chodnik i rowery 2,5 m | Rzeka Ełk + przejście dla zwierząt + dwie drogi gminne | Belki stalowe zespolone z płytą żelbet. | pale | 112 | 16,6 | 2009 | 11,25 |
|  | 4 | WD-4 | 91+124 | Przejazd gospodarczy | Obwodnica drogi nr 65 jezdnia 7,0 m+pobocza 2x2,0 m +chodnik i rowery 2,5 m | Droga gminna | Rama żelbetowa | pale | 8,0 | 15,0 | 135 | 0,57 |
|  | 5 | MD-5 | 92+222 | most | Obwodnica drogi nr 65 jezdnia 7,0 m+pobocza 2x2,0 m +chodnik i rowery 2,5 m | Rzeka Ełk + przejście dla zwierząt + dwie drogi gminne | Belki stalowe zespolone z płytą żelbet. | pale | 82,0 | 16,6 | 1378 | 8,27 |
|  | 6 | WD-6 | 95+576 | wiadukt | Obwodnica drogi nr 65 jezdnia 7,0 m+pobocza 2x2,0 m +chodnik i rowery 2,5 m | Droga powiatowa nr 1797B | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 20,0 | 16,6 | 349 | 1,46 |
|  | 7 | MD-7 | 98+495 | most | Obwodnica drogi nr 65 jezdnia 7,0 m+pobocza 2x2,0 m +chodnik i rowery 2,5 m | rzeka Binduga + przejście dla zwierząt | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 20,0 | 16,6 | 349 | 1,46 |
| Zachodni | 1 | MD-1 | 84+300 | most | Obwodnica drogi nr 65 jezdnia 7,0 m+pobocza 2x2,0 m +chodnik i rowery 2,5 m | Rzeka Różanica + przejście dla zwierząt | Belki stalowe zespolone z płytą żelbet. | pale | 80,0 | 16,6 | 1345 | 8,07 |
|  | 2 | WN-2 | 87+000 | wiadukt | przejazd gospodarczy jezdnia 5,0 m | Obwodnica drogi nr 65 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 42,0 | 10,2 | 428 | 1,79 |
|  | 3 | WN-3 | 89+450 | wiadukt | Droga gminna Jezdnia 6,0 m | Obwodnica drogi nr 65 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 42,0 | 11,2 | 482 | 2,02 |
|  | 4 | WN-4 | 91+160 | wiadukt | Droga powiatowa nr 1803 B Jezdnia 6,0 m | Obwodnica drogi nr 65 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 38,0 | 11,2 | 437 | 1,83 |
|  | 5 | WN-5 | 94+528 | wiadukt | ul. Przemysłowa – droga powiatowa 1808B jezdnia 6,0 m+chodnik i rowery 2,5 m | Obwodnica drogi nr 65 | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 42,0 | 11,2 | 517 | 2,16 |
|  | 6 | WD-6 | 99+295 | wiadukt | Obwodnica drogi nr 65 jezdnia 7,0 m+pobocza 2x2,0 m +chodnik rowery 2,5 m | linia kolej. nr 38 Białystok – Głomno + dwie drogi | Belki stalowe zespolone z płytą żelbet. | pale | 96,0 | 16,6 | 1610 | 9,66 |
|  | 7 | MD-7 | 100+410 | most | Obwodnica drogi nr 65 jezdnia 7,0 m+pobocza 2x2,0 m +chodnik i rowery 2,5 m | rzeka Binduga + przejście dla zwierząt | Płyta żelbetowa lub belki prefabrykowane strunobetonowe typu T | pale | 20,0 | 16,6 | 349 | 1,46 |
|  | 8 | WN-8 | 100+900 | wiadukt | Droga gminna Jezdnia 6,0 m | Obwodnica drogi nr 65 |  | pale | 34,0 | 11,2 | 392 | 1,64 |

INNE OBIEKTY

Kolizje z urządzeniami elektroenergetycznymi

Z projektowaną budową obwodnicy krzyżują się, bądź kolidują w inny sposób, linie energetyczne o znaczeniu podstawowym. Miejsca kolizji występują:

Wariant wschodni - 13 kolizji dla wariantu modernizacji istniejącej drogi nr 65 przez Rudę:

km 84+090 – kolizja z jezdnią

km 85+450

km 87+030

km 87+850

km 88+325

km 91+625

km 91+665

km 92+095

km 93+280 linia wysokiego napięcia

km 93+340 2 linie na długości 200 m

km 93+925

km 95+045 linia wysokiego napięcia

km 95+415, 95+450 – dwa przecięcia

dla wariantu wschodniego z obejściem Rudy (jak w wariancie zachodnim) wystąpią 4 dodatkowe kolizje:

Wariant zachodni – 14 kolizji

km 84+030

km 89+260

km 89+550

km 90+040

km 91+150

km 92+180

km 94+350 dwie linie

km 95+800 linia wysokiego napięcia

km 97+100

km 99+640

km 100+000

km 100+690

km 100+900

km 101+470.

URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Analizując rozkład prognozowanych potoków zauważyć można, że w obydwu wariantach i okresach prognostycznych zachodzi dość wyraźna różnica pomiędzy potokiem prognozowanym w części północnej, środkowej i południowej obwodnicy.

Dlatego też do analiz hałasu przyjęto podział na trzy odcinki:

północny,

środkowy,

południowy.

Ze względu na niewielkie różnice zasięgów hałasów w okresie dnia i w okresie nocy do oceny przyjęto jednolicie wielkości obliczone dla okresu nocy (50 dB). Ponieważ różnice pomiędzy prognozowanymi odległościami dla roku 2014 i 2024 są także niewielkie, uznano, że wartości prognozowane dla okresu nocy w roku 2024 wyznaczają maksymalne zasięgi hałasu o poziomie równoważnym przekraczającym wartości dopuszczalne dla wszystkich form zainwestowania chronionego akustycznie, występującego w otoczeniu analizowanej drogi, zarówno w okresie dziennym jak i nocnym.

Do dalszych analiz przyjęto więc:

dla odcinka północnego - 90 m od osi w obu wariantach,

dla odcinka południowego - 55 m od osi w obu wariantach.

W odległościach od osi trasy mniejszych, niż określone wyżej, znajdzie się szereg obiektów, które ze względu na prognozowane przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wymagać będą zabezpieczenia akustycznego.

W każdym przypadku zabezpieczenia te mogą polegać na:

a) zastosowaniu ekranów przeciwhałasowych,

b) zwiększeniu izolacyjności przegród zewnętrznych w budynkach mieszkalnych.

Rozwiązaniem problemu może być także likwidacja obiektu narażonego na hałas poprzez wykup nieruchomości.

W analizowanej sytuacji proponuje się zastosować ekrany przeciwhałasowe przy drodze tylko w wariancie wschodnim na wysokości osiedla w km 94+100 - 94+300 (łącznie ok. 300 m z niezbędnymi zagięciami ekranu w drodze poprzecznej przy czym ostateczną decyzję należy podjąć na dalszych etapach projektowania, a być może nawet na podstawie analizy porealizacyjnej.

Dla pozostałych obiektów, sposób ochrony przeciwhałasowej należy określić w analizie porealizacyjnej. Na obecnym etapie projektowania bowiem prognozy zagrożeń akustycznych są obarczone znaczną niepewnością, co wynika z odległego okresu prognozy ruchu, oraz stosukowo ogólnej skali opracowań planistycznych (1:5000).

PRZEKROJE PODŁUŻNE

Profil podłużny dla poszczególnych wariantów przedstawiają rysunki 13 i 14.

Wariant wschodni (rysunek 14)

Na początkowym odcinku trasa biegnie po terenie, na niewielkich nasypach lub w niewielkich wykopach. Od km 86+800 wznosi się by przejść estakadą nad linią kolejową nr 38. Dalej biegnie po terenie do rzeki Ełk, którą przekracza mostem, potem wznosi się na estakadę nad projektowaną obwodnicą drogi nr 61 i kolejno nad drogę lokalną (przejazd gospodarczy) by zejść na poziom terenu na skrzyżowaniu z istniejąca droga nr 61. Potem wznosi się na nasyp, przekracza ponownie dolinę rzeki Ełk i do km 95+500 biegnie po terenie lub na niewielkich nasypach.  Kolejno wznosi się na wiadukt nad droga powiatową nr 1797B potem biegnie na krótkim odcinku w wykopie i dalej do końca w poziomie terenu.

Wariant zachodni (rysunek 13)

Na początkowym odcinku trasa biegnie po terenie lub na niewielkich nasypach, z wyjątkiem ok. 200m odcinka na nasypie o wysokości 4,5 m – 7 m w rejonie km 89+000 (za drogą powiatową nr 1802B) Dalej również po terenie lub na przemian na niewielkich nasypach lub w niewielkich wykopach do węzła „Grajewo” z projektowaną obwodnicą drogi nr 61 nad którą przechodzi wiaduktem. Za węzłem na długości oko. 800 m trasa biegnie w wykopie od 2 m do 9 m potem po terenie. Przed rzeką Bindugą wznosi się i kolejno przekracza mostem rzekę a następnie wiaduktem linię kolejową nr 38 i dalej do końca schodzi na poziom terenu.

# ODWODNIENIE W CIĄGU DROGI NR 65

### Zasady generalne

Generalnie przewiduje się odwodnienie trasy rowami otwartymi poza odcinkami trasy przebiegającymi przez tereny zabudowane, wiadukty, mosty, estakady oraz skomplikowane wysokościowo skrzyżowania.

Wyżej wymienione obiekty odwadniane będą za pomocą rurociągów (kanałów krytych).  W miejscach skrzyżowań rowów z jezdniami projektowane będą przepusty.

Na obszarze przebiegu trasy przez tereny obszaru Natura 2000 („Ostoja Biebrzańska”), przewiduje się konieczność budowy szczelnych rowów odwadniających trasę.

Wody deszczowe odprowadzane rowami częściowo odparują a na odcinkach rowów trawiastych częściowo również przesiąkną do gruntu.

Reszta wody odpłynie do zbiorników retencyjnych.

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z dnia 31.07.2006 r.), w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego wody opadowe odprowadzane z dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l / sek. /1 ha powierzchni szczelnej powinny być oczyszczane w takim stopniu, aby wprowadzane do wód lub do ziemi nie zawierały substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg / l zawiesin ogólnych oraz 15 mg / l węglowodanów ropopochodnych. Zatem wszystkie drobne deszcze o natężeniu do 15 l / sek. / ha powierzchni szczelnej oraz pierwsza fala deszczu o natężeniach większych będzie podlegała oczyszczeniu, gdy stężenie zawiesiny i węglowodanów ropopochodnych przekroczy wyżej podane normy dopuszczalne.

Pozostała cześć deszczu po przekroczeniu korony przelewu odpłynie do zbiornika retencyjnego. Wg Zarządzenia Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w ściekach drogowych do stosowania przy opracowaniu dokumentacji na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wg tabeli 4.1 „Wielkość stężenia zawiesiny ogólnej w zależności od natężenia ruchu” dla natężenia ruchu 7 000 poj. / dzień – stężenie zawiesiny wynosi 78 mg / l. Stężenie to jest niższe od wartości dopuszczalnej Rozporządzeniem Ministra Środowiska, które wynosi 100 mg / l.

W ramach prowadzonych przez GDDKiA badań stężenia substancji ropopochodnych w ściekach deszczowych z dróg, stężenia węglowodanów ropopochodnych były mniejsze niż wartość dopuszczalna 15 mg / l. Ze względu jednak, że projektowana trasa przebiega przez wrażliwy środowiskowo teren oraz konieczność zachowania czystości występujących na tym obszarze odbiorników (jeziora i rzeki) gdzie zagrożenie i zanieczyszczenie węglowodanami ropopochodnymi może nastąpić nawet przy o wiele mniejszym niż dopuszczalne stężeniu zawiesin przyjęto konieczność zastosowania skutecznych urządzeń zatrzymujących i podczyszczających te związki.

Dla podczyszczenia ścieków deszczowych odprowadzanych siecią deszczową, przewiduje się zastosowanie separatorów zintegrowanych z osadnikiem, przeznaczonych do oddzielania piasku i zawiesin z wód deszczowych. Proponuje się separatory z bypasem np. Firmy Hauraton. Zgodnie z wytycznymi dystrybutora efekt pracy separatora określony jest z rozkładem opadu rocznego w zależności od intensywności deszczu.

Średnioroczny efekt pracy separatora wynosi 90 do 95% redukcji substancji ropopochodnych i zawiesiny.

Separatory usytuowane będą na wspólnej działce ze zbiornikiem retencyjnym. W przypadku stosowania pompowni przed pompownią, pomiędzy kanałem doprowadzającym a zbiornikiem. Do separatora kierowane będą deszcze o przepływach ≤15 l / sek. / ha powierzchni szczelnej. Przepływy o natężeniu większym niż 15 l / sek./ ha powierzchni szczelnej kierowane będą bypasem poza separator, bezpośrednio do zbiornika retencyjnego.

Na rynku jest dostępnych bardzo wiele separatorów koalescencyjnych lub lamelowych doposażonych w komorę szlamową, również produkcji krajowej między innymi separatory i osadniki EkolUnikon Sp. Z o.o.; AWAS Sp. Z o.o.; Labko itp.

Projektowane zbiorniki retencyjne pełnić będą funkcję wyłącznie retencyjną. Mają one za zadanie zmagazynowanie wody w czasie wystąpienia deszczu nawalnego i spłaszczenie fali odpływu wody do odbiornika. W czasie deszczu nawalnego, przekraczającego natężenie 15 l / sek. / ha powierzchni szczelnej, zbiorniki retencyjne pełnić będą również rolę zbiorników buforowych na wypadek awarii samochodów przewożących ropę, benzynę czy materiały niebezpieczne dla środowiska naturalnego.

Do obliczenia zbiorników retencyjnych przyjęto założenie, że jego pojemność powinna umożliwić przyjęcie wody deszczowej o objętości co najmniej 250m3 / ha powierzchni szczelnej. Średnią głębokość warstwy wodnej w zbiorniku przyjęto h = 1,2m; nachylenie skarp 1:2. Odbiornikami wody oczyszczonej ze zbiorników będą lokalne rowy powierzchniowe, rzeki oraz otaczające tereny bagienne, leśne i mokradła.

### Zestawienie lokalizacji i objętości zbiorników retencyjnych i separatorów

Zestawienia lokalizacji i objętości zbiorników retencyjnych przedstawiają tabele [Tabela 23], [Tabela 24] i [

Tabela 25], zestawienie projektowanych separatorów tabela [Tabela 26], koszty odwodnienia tabela [Tabela 27].

Usytuowanie zbiorników retencyjnych przedstawiono na planach sytuacyjnych .

Tabela 23. Zestawienie lokalizacji projektowanych zbiorników retencyjnych – droga nr 65

| Lp. | Nr zbiornika | Lokalizacji zbiornika km/ odcinek odwadnianej trasy km - km |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wariant wschodni | Wariant zachodni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nr 1 | 84,30 | 84,35 |
|  |  | 83,65 – 84,60 | 83,65 - 84,65 |
| 2 | Nr 2 | 85,00 | 85,05 |
|  |  | 84,60 – 85,70 | 84,65 – 85,65 |
| 3 | Nr 3 | 86,40 | 86,75 |
|  |  | 85,70 – 87,30 | 85,65 – 87,45 |
| 4 | Nr 4 | 88,90 | 87,60 |
|  |  | 87,30 – 89,25 | 87,45 – 89,15 |
| 5 | Nr 5 | 89,60 | 89,55 |
|  |  | 89,25 – 90,20 | 89,15 – 92,25 |
| 6 | Nr 6 | 90,70 | 94,55 |
|  |  | 90,20 – 91,123 | 92,25 – 95,58 |
| 7 | Nr 7 | 91,60 | 97,15 |
|  |  | 91,123 – 92,22 | 95,58 – 97,55 |
| 8 | Nr 8 | 92,70 | 98,90 |
|  |  | 92,22 – 93,20 | 99,55 – 100,87 |
| 9 | Nr 9 | 93,60 | 101,609 |
|  |  | 93,20 – 93,90 | 100,87 – 101,609 |
| 10 | Nr 10 | 94,70 | - |
|  |  | 93,90 – 95,60 |  |
| 11 | Nr 11 | 96,50 | - |
|  |  | 95,60 – 96,50 |  |

Tabela 24. Zestawienie objętości zbiorników retencyjnych

| Lp. | Nr zbiornika | Przyjęta objętość zbiornika m3/ odbiornik |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wariant wschodni | Wariant zachodni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nr 1 | 620 | 650 |
|  |  | rów i do rz. Różanicy | rów i do rzeki Różanicy |
| 2 | Nr 2 | 720 | 650 |
|  |  | do rowu | istn. rowy |
| 3 | Nr 3 | 1050 | 1200 |
|  |  | do rowu | grunt |
| 4 | Nr 4 | 1300 | 1100 |
|  |  | rowy i do rz. Ełk | grunt |
| 5 | Nr 5 | 620 | 2000 |
|  |  | do rz. Ełk | ciek Cudra |
| 6 | Nr 6 | 600 | 2200 |
|  |  | do rz. Ełk | grunt |
| 7 | Nr 7 | 720 | 1300 |
|  |  | do rz. Ełk | grunt |
| 8 | Nr 8 | 650 | 2200 |
|  |  | do rz. Ełk | rowy |
| 9 | Nr 9 | 450 | 550 |
|  |  | rowem do rz. Ełk | istn. rowy |
| 10 | Nr 10 | 1100 | - |
|  |  | do cieku |  |
| 11 | Nr 11 | 600 | - |
|  |  | grunt |  |
| Razem objętość zbiorników retencyjnych (m3) | 8430 | 11850 |
| Przyjęto (m3) | 8500 | 12000 |

Tabela 25. Obliczeniowa objętość zbiorników retencyjnych – droga nr 65

| Lp. | Nr zbiornika | Objętość zbiornika m3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wariant wschodni | Wariant zachodni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nr 1 | 618 | 650 |
| 2 | Nr 2 | 715 | 650 |
| 3 | Nr 3 | 1040 | 1170 |
| 4 | Nr 4 | 1268 | 1105 |
| 5 | Nr 5 | 618 | 2015 |
| 6 | Nr 6 | 598 | 2165 |
| 7 | Nr 7 | 715 | 1275 |
| 8 | Nr 8 | 650 | 2158 |
| 9 | Nr 9 | 455 | 533 |
| 10 | Nr 10 | 1105 | - |
| 11 | Nr 11 | 585 | - |

Tabela 26. Obliczeniowa wydajność separatorów

| Lp. | Nr separatora | Obliczeniowa wydajność separatora (l/s) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wariant wschodni | Wariant zachodni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nr 1 | 37 | 39 |
| 2 | Nr 2 | 43 | 39 |
| 3 | Nr 3 | 62 | 70 |
| 4 | Nr 4 | 76 | 66 |
| 5 | Nr 5 | 37 | 120 |
| 6 | Nr 6 | 36 | 130 |
| 7 | Nr 7 | 43 | 77 |
| 8 | Nr 8 | 39 | 130 |
| 9 | Nr 9 | 27 | 32 |
| 10 | Nr 10 | 66 | - |
| 11 | Nr 11 | 35 | - |

### Koszty odwodnienia trasy

Szacunkowe koszty odwodnienia przedstawia poniższa tabela:

Tabela 27. Koszty odwodnienia – droga nr 65

| Lp. | Wyszczególnienie | Szacunkowy koszt w tys. zł |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wariant wschodni | Wariant zachodni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Separatory do100 l/s | 2 750 | 1 500 |
| 2 | Separatory 100 – 130 l/s | - | 900 |
| 3 | Zbiorniki retencyjne | 2 125 | 3 000 |
| 4 | Rowy otwarte i kanały kryte | 14 500 | 18 000 |
| 5 | Razem | 19 375 | 23 400 |
|  | Przyjęto | 19 500 | 23 500 |

# ANALIZA EKONOMICZNA DLA OBWODNICY W CIĄGU DROGI NR 61

WPROWADZENIE

Zgodnie z zaleceniami Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) z dnia 1.08.2006 r. analiza została przeprowadzona dla dwóch wariantów:

wariantu północnego – droga nr 61 przebiega wg. „Studium uwarunkowań” po północnej stronie 
m. Grajewo,

wariantu południowego – droga nr 61 przebiega po południowej stronie m. Grajewo.

Warianty północnego przebiegu obwodnicy drogi nr 61

Rok 2014 – pierwszy rok eksploatacji obwodnicy w ciągu drogi nr 61

W pierwszym roku eksploatacji przyjmuje się do analizy następujące warianty: Wariant „0” – pozostawienie drogi istniejącej nr 61 i nr 65

Wariant inwestycyjny – Wariant „0” uzupełniony obwodnicą północną drogi nr 61

Rok 2034 – dwudziesty rok eksploatacji

W dwudziestym roku eksploatacji przyjmuje się do analizy następujące warianty:

Wariant 0-1 – nie ma obwodnicy w ciągu drogi nr 61, jest obwodnica w ciągu drogi nr 65 wg wariantu wschodniego,

Wariant inwestycyjny – wariant 0-1 uzupełniony obwodnicą północną drogi nr 61.

Warianty południowego przebiegu obwodnicy drogi nr 61

Rok 2014 – pierwszy rok eksploatacji obwodnicy w ciągu drogi nr 61

W pierwszym roku eksploatacji przyjmuje się do analizy następujące warianty:

Wariant „0” – pozostawienie drogi istniejącej nr 61 i nr 65

Wariant inwestycyjny – jest obwodnica południowa w ciągu drogi nr 61, nie ma obwodnicy w ciągu drogi nr 65.

Rok 2034 – dwudziesty rok eksploatacji

W dwudziestym roku eksploatacji przyjmuje się do analizy następujące warianty:

Wariant 0-2 – nie ma obwodnicy w ciągu drogi nr 61, jest obwodnica w ciągu drogi nr 65 wg wariantu zachodniego,

Wariant inwestycyjny – wariant 0-2 uzupełniony obwodnicą południową drogi nr 61.

Analizy dokonano na podstawie:

„Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych” opracowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej z uwzględnieniem aktualizacji na 2006 rok,

pomiarów ruchu na trasie,

prognoz ruchu dla roku 2014, 2034 wykonanych w ramach niniejszego opracowania wg. metody opisanej w pkt. 8.1, które stały się podstawą do wyznaczenia średniorocznych obciążeń dobowych dla każdego rodzaju ruchu i każdego roku w latach 2014 – 2034. W wyniku przeprowadzonych obliczeń okazało się, że ruch na sieci m. Grajewa w wariancie inwestycyjnym jest wyraźnie większy od ruchu w wariancie „0”. Oznacza to, ze inwestycja jest potrzebna i przejmuje ruch z bardziej obciążonych elementów sieci krajowej. Analiza dla m. Grajewo wykonana metodą tradycyjną wykazałaby, że budowa obwodnic przynosiłaby straty i że nie należy jej budować. Posłużyliśmy się tu metodą stosowaną od dziesięcioleci dla Warszawy i wielu polskich miast. Wyznacza się koszty dla całej sieci wariantu „0” i wariantu inwestycyjnego na obszarze aglomeracji. Ponieważ zalecana metoda prognozy zajmuje się całą siecią krajową podjęto próbę zastosowania takiej samej metody dla m. Grajewa. Uzyskano raporty, w których dla SDR dostępne są następujące dane:

dobowy ruch pojazdów w poj.km

dla poszczególnych kategorii pojazdów wg zakresu prędkości ruchu oraz poszczególnych kategorii dróg stosowanych na sieci dróg krajowych

czas tracony na przemieszczenia w poj.godz. w układzie j.w.

rocznych kosztów oraz efektów użytkowników i środowiska wg. „Instrukcji...”

Raporty te zostały wykorzystane do wyznaczenia rocznych kosztów użytkowników i środowiska wg. „Instrukcji...”

danych wejściowych, dotyczących kosztów jednostkowych robót wg cen 2006 r. i przewidzianych terminów rozpoczęcia i zakończenia inwestycji a także podziału nakładów na poszczególne lata cyklu inwestycyjnego.

KOSZTY UŻYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA

### Koszty eksploatacji

Podstawą obliczenia kosztów eksploatacji były:

wskaźniki jednostkowych kosztów eksploatacji każdej kategorii pojazdów, przypisane odpowiednim prędkościom podróży, wyrażone zł/pojkm wg IBDiM – 2006 dla terenu płaskiego i dla nawierzchni w stanie B,

dobowa praca przewozowa w pojkm wg. kategorii pojazdów i zakresów prędkości.

Roczne koszty eksploatacji dla roku 2014 i 2034 pokazują tabele [tabela 28 i tabela 29].

Tabela 28. Dobowe koszty ruchu - so i razem so, sd, scb, scp i a  w roku 2014

| Koszty ruchu | Wariant 0 | Wariant północny | Wariant południowy |
| --- | --- | --- | --- |
| wg prędkości | K | Praca w | Koszt w | K | Praca w | Koszt w | K | Praca w | Koszt w |
| V w km/h | zł/pojkm. | pojkm. | zł. | zł/pojkm. | pojkm. | zł. | zł/pojkm. | pojkm. | zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0-10 | 1,2829 | 3505896 | 4497714 | 1,2829 | 3525502 | 4522866 | 1,2829 | 3549943 | 4554222 |
| 11 -20 | 1,2660 | 4991536 | 6319285 | 1,2660 | 4906382 | 6211480 | 1,2660 | 4960161 | 6279563 |
| 21 - 40 | 1,2230 | 14662455 | 17932182 | 1,2230 | 14730871 | 18015855 | 1,2230 | 14795631 | 18095057 |
| 40 - 60 | 1,1843 | 60317637 | 71434177 | 1,1843 | 60151361 | 71237257 | 1,1843 | 60343036 | 71464258 |
| > 60 | 1,1712 | 166016468 | 194438487 | 1,1712 | 166199553 | 194652916 | 1,1712 | 167055577 | 195655492 |
| Razem |  | 249493991 | 294621845 |  | 249513668 | 294640373 |  | 250704348 | 296048592 |
| Wskaźnik do "0" |  |  | 100,00 |  |  | 100,01 |  |  | 100,48 |
| Razem so,sd,scb,scp i a |  |  | 658384574 |  |  | 658362613 |  |  | 658295963 |
| Wskaźnik do "0" |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 99,99 |

Tabela 29. Dobowe koszty ruchu - so i razem so,sd,scb,scp i a  w roku 2034

| Koszty ruchu | Wariant 0 dla Płn | Wariant północny | Wariant 0 dla Pdn | Wariant południowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wg prędkości | K | Praca w | Koszt w | K | Praca w | Koszt w | K | Praca w | Koszt w | K | Praca w | Koszt w |
| V w km/h | zł/pojkm. | pojkm. | zł. | zł/pojkm. | pojkm. | zł. | zł/pojkm. | pojkm. | zł. | zł/pojkm. | pojkm. | zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0-10 | 1,2829 | 13104025 | 16811154 | 1,2829 | 13067332 | 16764080 | 1,2829 | 12846044 | 16480190 | 1,2829 | 12569526 | 16125445 |
| 11 -20 | 1,2660 | 9440695 | 11951920 | 1,2660 | 9478405 | 11999661 | 1,2660 | 9835561 | 12451820 | 1,2660 | 9921671 | 12560835 |
| 21 - 40 | 1,2230 | 33658522 | 41164373 | 1,2230 | 33652187 | 41156625 | 1,2230 | 33149743 | 40542135 | 1,2230 | 33413803 | 40865081 |
| 40 - 60 | 1,1843 | 107733291 | 127588537 | 1,1843 | 107610402 | 127442999 | 1,1843 | 108072890 | 127990724 | 1,1843 | 107596900 | 127427008 |
| > 60 | 1,1712 | 240908465 | 282151994 | 1,1712 | 240971996 | 282226401 | 1,1712 | 241033348 | 282298258 | 1,1712 | 241233890 | 282533132 |
| Razem |  | 404844999 | 479667977 |  | 404780322 | 479589767 |  | 404937586 | 479763127 |  | 404735790 | 479511502 |
| Wskaźnik do "0" |  |  | 100,00 |  |  | 99,98 |  |  | 100,00 |  |  | 99,95 |
| Razem so,sd,scb,scp i a |  |  | 1000524327 |  |  | 1000364487 |  |  | 1000826230 |  |  | 1000281602 |
| Wskaźnik do "0" |  |  | 100,00 |  |  | 99,98 |  |  | 100,00 |  |  | 99,95 |

### Koszty czasu

Podstawą do wyznaczania kosztów czasu były:

jednostkowe koszty czasu pasażerów samochodów osobowych i autobusów,

jednostkowe koszty czasu traconego przez kierowców samochodów dostawczych, ciężarowych i autobusów,

średnie napełnienie samochodu osobowego – 1,5 osoby a autobusu – 12 osób,

dobowa strata czasu w godzinach wg. kategorii pojazdów.

Roczne koszty czasu w roku 2014 i 2034 pokazują tabele [tabela 30 i tabela 31].

Tabela 30. Dobowe   koszty czasu w roku 2014

| Tracony czas | Koszt pojgodz. w zł | Wariant 0 | Wariant Północny | Wariant Południowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Czas na | Koszt | Czas na | Koszt | Czas na | Koszt |
|  |  | przemieszczenia | czasu | przemieszczenia | czasu | przemieszczenia | czasu |
|  |  | w pojgodz. | zł | w pojgodz. | zł | w pojgodz. | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| Pasażerów so | 30,78 | 4708392 | 144924309 | 4707661 | 144901796 | 4705249 | 144827552 |
| Pasażerów A | 246,25 | 145617 | 35858149 | 145579 | 35848927 | 145659 | 35868557 |
| Kierowców | 41,04 | 2135946 | 87659219 | 2135156 | 87626815 | 2133625 | 87563988 |
| W transporcie | 62,29 | 412586 | 25699988 | 412508 | 25695133 | 412768 | 25711325 |
|  | Razem | 7402541 | 294141666 | 7400905 | 294072671 | 7397301 | 293971422 |
| Wskaźnik do "0" |  |  | 100 |  | 99,98 |  | 99,94 |

Tabela 31. Dobowe   koszty czasu w roku 2034

| Tracony czas | Koszt pojgodz. w zł | Wariant 0 dla Płn | Wariant Północny | Wariant 0 dla Pdn | Wariant Południowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Czas na | Koszt | Czas na | Koszt | Czas na | Koszt | Czas na | Koszt |
|  |  | przemieszczenia | czasu | przemieszczenia | czasu | przemieszczenia | czasu | przemieszczenia | czasu |
|  |  | w pojgodz. | zł | w pojgodz. | zł | w pojgodz. | zł | w pojgodz. | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Pasażerów so | 52,26 | 9857686 | 515162669 | 9856247 | 515087472 | 9869289 | 515769066 | 9868730 | 515739824 |
| Pasażerów A | 415,41 | 248789 | 103349542 | 248721 | 103321357 | 248876 | 103385610 | 249052 | 103458506 |
| Kierowców | 69,01 | 4261895 | 294113376 | 4260477 | 294015512 | 4272946 | 294876017 | 4267965 | 294532243 |
| W transporcie | 62,29 | 696186 | 43365426 | 696303 | 43372736 | 696266 | 43370419 | 696989 | 43415429 |
|  | Razem | 15064556 | 955991013 | 15061749 | 955797077 | 15087378 | 957401113 | 15082735 | 957146001 |
| Wskaźnik do "0" |  |  | 100 |  | 99,98 |  | 100,00 |  | 99,97 |

### Koszty wypadków

Koszty wypadków wyznaczono na podstawie:

współczynników ryzyka dla określonych kategorii dróg, ich klas technicznych oraz rodzaju skrzyżowań wg. IBDiM - 2006,

jednostkowego kosztu wypadku drogowego wynoszącego od 660 926 zł w roku 2014 do 999 737 zł w roku 2034,

średniorocznego dobowego ruchu w pojkm wg. kategorii dróg na całej sieci krajowej.

Roczne koszty wypadków pokazują tabele [tabela 32 i tabela 33].

Tabela 32. Dobowe koszty wypadków w  roku 2014

| Koszty wypadków wg klasy | Wariant 0 | Wariant północny | Wariant południowy |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasa | K | Praca w | Koszt w | Praca w | Koszt w | Praca w | Koszt w |
|  | zł/tys pojkm | tys. pojkm. | zł. | tys. pojkm. | zł. | tys. pojkm. | zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A+E | 30,40 | 143062 | 4349093 | 143099 | 4350196 | 143798 | 4371454 |
| K | 88,63 | 93951 | 8326849 | 93973 | 8328822 | 94365 | 8363529 |
| W | 119,43 | 65505 | 7823206 | 65470 | 7819026 | 65756 | 7853234 |
| GPm | 87,29 | 26728 | 2333085 | 26724 | 2332716 | 26827 | 2341712 |
| Gm | 92,93 | 11924 | 1108129 | 11925 | 1108166 | 11970 | 1112326 |
| Im | 117,89 | 5406 | 637365 | 5392 | 635709 | 5418 | 638725 |
| Razem |  | 346576 | 24577728 | 346582 | 24574635 | 348133 | 24680980 |
| Wskaźnik do "0" |  | 100,00 |  | 99,99 |  | 100,42 |

Tabela 33. Dobowe koszty wypadków w  roku 2034

| Koszty wypadków wg klasy | Wariant 0 dla Płn | Wariant północny | Wariant 0 dla Pdn | Wariant południowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasa | K | Praca w | Koszt w | Praca w | Koszt w | Praca w | Koszt w | Praca w | Koszt w |
|  | zł/1000 km | tys. pojkm. | zł. | tys. pojkm. | zł. | tys. pojkm. | zł. | tys. pojkm. | zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A+E | 45,99 | 241144 | 11090223 | 241012 | 11084155 | 241181 | 11091897 | 240913 | 11079577 |
| K | 127,36 | 135062 | 17201553 | 135217 | 17221219 | 135038 | 17198503 | 135260 | 17226694 |
| W | 161,16 | 107152 | 17268638 | 107043 | 17251033 | 107170 | 17271494 | 107036 | 17249982 |
| GPm | 102,09 | 40204 | 4104447 | 40204 | 4104469 | 40259 | 4110058 | 40222 | 4106233 |
| Gm | 114,40 | 15607 | 1785408 | 15633 | 1788396 | 15635 | 1788616 | 15623 | 1787289 |
| Im | 140,72 | 7002 | 985385 | 6967 | 980431 | 7044 | 991214 | 6980 | 982277 |
|  | Razem | 546172 | 52435654 | 546077 | 52429703 | 546327 | 52451781 | 546034 | 52432053 |
| Wskaźnik do "0" |  | 100,00 |  | 99,99 |  | 100,00 |  | 99,96 |

### Koszty emisji spalin

Podstawą obliczenia kosztów emisji spalin były:

wskaźniki jednostkowych kosztów emisji spalin każdej kategorii pojazdów, przypisane odpowiednim prędkościom podróży, wyrażone w zł/pojkm wg. IBDiM -2006 dla terenu płaskiego i dla nawierzchni w dobrym stanie,

dobowa praca przewozowa w pojkm wg. kategorii pojazdów z zakresów prędkości.

Roczne koszty eksploatacji dla każdego roku w okresie analizy podają tabele [tabela 34 i tabela 35].

Tabela 34. Dobowe koszty emisji spalin w  - so i razem so, sd, scb, scp i a  w  2014

| Koszty emisji spalin wg prędkości | Wariant 0 | Wariant północny | Wariant południowy |
| --- | --- | --- | --- |
| V | K | Praca w | Koszt w | Praca w | Koszt w | Praca w | Koszt w |
| w km/h | zł/tyspojkm | tys. pojkm. | zł. | tys. pojkm. | zł. | tys. pojkm. | zł. |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0-10 | 18,0635 | 3506 | 63329 | 3526 | 63683 | 3550 | 64124 |
| 11 -20 | 12,7149 | 4992 | 63467 | 4906 | 62384 | 4960 | 63068 |
| 21 – 40 | 8,2182 | 14662 | 120499 | 14731 | 121061 | 14796 | 121593 |
| 40 – 60 | 5,9002 | 60318 | 355886 | 60151 | 354905 | 60343 | 356036 |
| > 60 | 4,1199 | 166016 | 683971 | 166200 | 684726 | 167056 | 688252 |
| Razem |  | 249494 | 1287152 | 249514 | 1286759 | 250704 | 1293074 |
| Wskaźnik do „0” |  | 100,00 |  | 99,97 |  | 100,46 |
| Razem so,sd,scb,scp i a |  | 4524816 |  | 4523845 |  | 4545666 |
| Wskaźnik do „0” |  | 100,00 |  | 99,98 |  | 100,46 |

Tabela 35. Dobowe koszty emisji spalin w  - so i razem so, sd, scb, scp i a  w  2034

| Koszty emisji spalin wg prędkości | Wariant 0 dla Płn | Wariant Płn | Wariant 0 dla Pdn | Wariant Pdn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V | K | Praca w | Koszt w | Praca w | Koszt w | Praca w | Koszt w | Praca w | Koszt w |
| w km/h | zł/tyspojkm | tys. pojkm. | zł. | tys. pojkm. | zł. | tys. pojkm. | zł. | tys. pojkm. | zł. |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0-10 | 18,0635 | 13104 | 236705 | 13067 | 236042 | 12846 | 232045 | 12570 | 227050 |
| 11 -20 | 12,7149 | 9441 | 120037 | 9478 | 120517 | 9836 | 125058 | 9922 | 126153 |
| 21 - 40 | 8,2182 | 33659 | 276612 | 33652 | 276560 | 33150 | 272431 | 33414 | 274601 |
| 40 - 60 | 5,9002 | 107733 | 635648 | 107610 | 634923 | 108073 | 637652 | 107597 | 634843 |
| > 60 | 4,1199 | 240908 | 992519 | 240972 | 992781 | 241033 | 993033 | 241234 | 993860 |
| Razem |  | 404845 | 2261521 | 404780 | 2260823 | 404938 | 2260219 | 404736 | 2256507 |
| Wskaźnik do "0" |  | 100,00 |  | 99,97 |  | 100,00 |  | 99,84 |
| Razem so,sd,scb,scp i a |  | 7007586 |  | 7005685 |  | 7343724 |  | 7332644 |
| Wskaźnik do "0" |  | 100,00 |  | 99,97 |  | 100,00 |  | 99,85 |

### Koszty użytkowników i środowiska

Roczne koszty użytkowników i środowiska oraz roczne efekty podają tabele [tabele36 ÷ 39].

Tabela 36. Koszty użytkowników i środowiska – wariant 0 dla Płn

| Rok | KOSZTY w mln zł |
| --- | --- |
|  | ruchu | czasu | wypadków | spalin | suma |
| 2014 | 223851 | 100008 | 8356 | 1538 | 333754 |
| 2015 | 228584 | 106079 | 8679 | 1572 | 344915 |
| 2016 | 233417 | 112519 | 9014 | 1607 | 356558 |
| 2017 | 238353 | 119349 | 9362 | 1643 | 368708 |
| 2018 | 243393 | 126595 | 9724 | 1679 | 381390 |
| 2019 | 248540 | 134280 | 10099 | 1716 | 394635 |
| 2020 | 253795 | 142431 | 10489 | 1754 | 408469 |
| 2021 | 259161 | 151077 | 10894 | 1793 | 422926 |
| 2022 | 264641 | 160249 | 11315 | 1833 | 438038 |
| 2023 | 270237 | 169977 | 11752 | 1873 | 453839 |
| 2024 | 275951 | 180295 | 12206 | 1915 | 470367 |
| 2025 | 281786 | 191240 | 12677 | 1957 | 487660 |
| 2026 | 287745 | 202849 | 13167 | 2000 | 505761 |
| 2027 | 293829 | 215164 | 13675 | 2044 | 524712 |
| 2028 | 300042 | 228225 | 14203 | 2090 | 544560 |
| 2029 | 306386 | 242080 | 14751 | 2136 | 565353 |
| 2030 | 312865 | 256775 | 15321 | 2183 | 587144 |
| 2031 | 319481 | 272363 | 15913 | 2231 | 609987 |
| 2032 | 326236 | 288897 | 16527 | 2281 | 633941 |
| 2033 | 333134 | 306435 | 17165 | 2331 | 659065 |
| 2034 | 340178 | 325037 | 17828 | 2383 | 685426 |

Tabela 37. Koszty użytkowników i środowiska – wariant północny

| Rok | KOSZTY w mln zł | Efekty roczne |
| --- | --- | --- |
|  | ruchu | czasu | wypadków | spalin | suma |  |
| 2014 | 223843 | 99985 | 8355 | 1538 | 333721 | 32 |
| 2015 | 228575 | 106055 | 8678 | 1572 | 344880 | 35 |
| 2016 | 233407 | 112493 | 9013 | 1607 | 356520 | 38 |
| 2017 | 238341 | 119322 | 9361 | 1642 | 368666 | 41 |
| 2018 | 243379 | 126566 | 9723 | 1679 | 381346 | 45 |
| 2019 | 248523 | 134249 | 10098 | 1716 | 394586 | 48 |
| 2020 | 253777 | 142399 | 10488 | 1754 | 408418 | 52 |
| 2021 | 259141 | 151044 | 10893 | 1793 | 422870 | 56 |
| 2022 | 264619 | 160213 | 11314 | 1832 | 437978 | 60 |
| 2023 | 270213 | 169939 | 11751 | 1873 | 453775 | 64 |
| 2024 | 275925 | 180256 | 12204 | 1914 | 470299 | 68 |
| 2025 | 281757 | 191199 | 12676 | 1956 | 487588 | 73 |
| 2026 | 287713 | 202806 | 13165 | 2000 | 505684 | 77 |
| 2027 | 293795 | 215118 | 13673 | 2044 | 524630 | 82 |
| 2028 | 300006 | 228177 | 14201 | 2089 | 544473 | 87 |
| 2029 | 306347 | 242029 | 14750 | 2135 | 565261 | 93 |
| 2030 | 312823 | 256722 | 15319 | 2182 | 587046 | 98 |
| 2031 | 319436 | 272306 | 15911 | 2231 | 609884 | 104 |
| 2032 | 326188 | 288837 | 16525 | 2280 | 633831 | 110 |
| 2033 | 333083 | 306372 | 17163 | 2330 | 658949 | 116 |
| 2034 | 340124 | 324971 | 17826 | 2382 | 685303 | 123 |

Tabela 38. Koszty użytkowników i środowiska – wariant 0 dla Pdn

| Rok | KOSZTY w mln zł |
| --- | --- |
|  | ruchu | czasu | wypadków | spalin | suma |
| 2014 | 223851 | 100008 | 8356 | 1538 | 333754 |
| 2015 | 228588 | 106087 | 8679 | 1576 | 344930 |
| 2016 | 233425 | 112535 | 9015 | 1615 | 356589 |
| 2017 | 238364 | 119376 | 9363 | 1654 | 368757 |
| 2018 | 243408 | 126632 | 9724 | 1695 | 381459 |
| 2019 | 248558 | 134329 | 10100 | 1736 | 394724 |
| 2020 | 253818 | 142494 | 10490 | 1779 | 408581 |
| 2021 | 259189 | 151155 | 10895 | 1823 | 423062 |
| 2022 | 264673 | 160343 | 11316 | 1867 | 438200 |
| 2023 | 270274 | 170089 | 11754 | 1913 | 454030 |
| 2024 | 275993 | 180428 | 12208 | 1960 | 470589 |
| 2025 | 281833 | 191395 | 12679 | 2008 | 487915 |
| 2026 | 287797 | 203029 | 13169 | 2057 | 506052 |
| 2027 | 293887 | 215370 | 13678 | 2108 | 525042 |
| 2028 | 300105 | 228461 | 14206 | 2159 | 544932 |
| 2029 | 306456 | 242347 | 14755 | 2212 | 565770 |
| 2030 | 312941 | 257078 | 15325 | 2266 | 587610 |
| 2031 | 319562 | 272704 | 15917 | 2322 | 610506 |
| 2032 | 326325 | 289280 | 16532 | 2379 | 634515 |
| 2033 | 333230 | 306864 | 17170 | 2437 | 659701 |
| 2034 | 340281 | 325516 | 17834 | 2497 | 686128 |

Tabela 39. Koszty użytkowników i środowiska – wariant południowy

| Rok | KOSZTY w mln zł | Efekty roczne |
| --- | --- | --- |
|  | ruchu | czasu | wypadków | spalin | suma |  |
| 2014 | 223821 | 99950 | 8392 | 1546 | 333708 | 46 |
| 2015 | 228552 | 106027 | 8714 | 1583 | 344876 | 54 |
| 2016 | 233384 | 112474 | 9048 | 1621 | 356527 | 62 |
| 2017 | 238317 | 119312 | 9396 | 1660 | 368685 | 71 |
| 2018 | 243355 | 126566 | 9756 | 1701 | 381378 | 80 |
| 2019 | 248499 | 134262 | 10131 | 1742 | 394634 | 90 |
| 2020 | 253753 | 142425 | 10520 | 1784 | 408481 | 100 |
| 2021 | 259117 | 151084 | 10924 | 1827 | 422952 | 110 |
| 2022 | 264594 | 160270 | 11343 | 1871 | 438079 | 121 |
| 2023 | 270188 | 170015 | 11779 | 1917 | 453898 | 132 |
| 2024 | 275899 | 180352 | 12231 | 1963 | 470445 | 144 |
| 2025 | 281732 | 191317 | 12700 | 2010 | 487760 | 156 |
| 2026 | 287687 | 202949 | 13188 | 2059 | 505884 | 168 |
| 2027 | 293769 | 215289 | 13694 | 2109 | 524861 | 181 |
| 2028 | 299979 | 228378 | 14220 | 2160 | 544738 | 194 |
| 2029 | 306320 | 242264 | 14766 | 2212 | 565563 | 208 |
| 2030 | 312796 | 256994 | 15333 | 2266 | 587388 | 222 |
| 2031 | 319408 | 272619 | 15922 | 2321 | 610269 | 236 |
| 2032 | 326160 | 289194 | 16533 | 2377 | 634264 | 251 |
| 2033 | 333055 | 306777 | 17168 | 2434 | 659435 | 267 |
| 2034 | 340096 | 325430 | 17827 | 2493 | 685845 | 282 |

NAKŁADY

Podstawą do ustalenia kosztów realizacji trasy były przedmiary robót wykonane dla poszczególnych jej elementów.

Nakłady na realizację ustalono na podstawie „Biuletynu Cen Scalonych” obowiązujących w I półroczu 2006 roku.

Przy określaniu nakładów przyjęto następujące założenia:

w robotach ziemnych przy formowaniu nasypów oraz wymianie gruntów o słabej nośności uwzględniono transport mas ziemnych z odległości 15 km,

w robotach nawierzchniowych uwzględniono:

nawierzchnie trasy wg KR-6 dla trasy głównej,

nawierzchnie dla łącznic wg KR4,

nawierzchnie dróg dojazdowych wg KR2,

w kosztach uwzględniono doprowadzenie nośności podłoża gruntowego do grupG-1,

uwzględniono opłaty za zajęcie gruntów leśnych i rolnych dla przekroju dwujezdniowego wyznaczone na podstawie średnich cen za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. (M.P. z dnia 26 października):

drewno – 131,35 zł/m3,

żyto – 27,88 zł/dt.

w organizacji ruchu uwzględniono:

sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach,

informacje drogowskazowe na węzłach,

oznakowanie pionowe i poziome.

w kosztach wykupu trenów uwzględniono tereny w liniach rozgraniczających.

Wykaz robót do wykonania zestawiono w tabeli [tabela 40] a wykaz nakładów na realizację (bez podatku VAT) w tabeli [tabela 41].

Tabela 40. Zestawienie robót do wykonania dla obwodnicy drogi 61

| Rodzaj robót | Wariant północny | Wariant południowy |
| --- | --- | --- |
|  | Liczba jednostek |
| Odtworzenie trasy [km] | 13,7 | 13,91 |
| Usunięcie humusu [ha] | 55,3 | 55,6 |
| Powierzchnia lasów do wycięcia [ha] | 13,1 | 17,4 |
| Roboty ziemne-wykop [ tys m3] | 577,8 | 865 |
| Roboty ziemne-wykop na odkład [ tys m3] | 108 | 67 |
| Roboty ziemne-nasyp [tys m3] | 1143 | 777,9 |
| Nawierzchnia trasy głównej [m2] | 164400 | 166920 |
| Nawierzchnia łącznic [m2] | 18480 | 34650 |
| Nawierzchnia dróg dojazdowychL [m2] | 57900 | 78000 |
| Modernizacja nawierzchni GP[m2] | 0 | 0 |
| Obiekty mostowe nowoprojekt.[m2] | 8605 | 8336 |
| Ścieżki rowerowe [m2] |  |  |
| Bariery ochronne [m] | 7750 | 10100 |
| Ekrany dzwiękochłonne [m] | 1300 | 400 |
| Humusowanie [ha] | 14,5 | 12,5 |
| Wykup terenu [ha] | 118,2 | 126,5 |
| Wykup budynków ogółem | 15 | 6 |
| - mieszkalnych [szt.] | 3 | 3 |
| - pozostałych [szt.] | 12 | 3 |
| Pasy zieleni [ha] | 24,2 | 24,3 |

Roczne nakłady na inwestycje wyznaczono na podstawie rozdzielenia kosztów z tabeli 41 na 4-letni okres przygotowania i budowy tras. Natomiast nakłady roczne na remonty i utrzymanie bieżące wyznaczono na podstawie wartości przedmiarowych oraz cen z „Instrukcji..” Łączne nakłady roczne dla wariantu 0 oraz wariantów inwestycyjnych pokazują tabele [tabela 42 ÷ tabela 44].

Wartości w tych tabelach są zaokrąglone przez program Excel do tys. zł ale do dalszych obliczeń program przyjmuje wartości z dokładnością do 1 zł. Dlatego w niektórych kolumnach i wierszach tabel wartości sumaryczne mogą być przybliżone. Nie ma to jednak znaczenia na wiarygodność obliczeń.

Tabela 41. Zestawienie kosztów zadania inwestycyjnego dla obwodnicy drogi nr 61

| Lp. | Rodzaj pracy | Wariant PŁN | Wariant PDN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | w tys. zł | w tys. zł |
| I. | STUDIA, DOKUMENTACJA, PRACE PRZYGOTOWAWCZE | 57194,2 | 58400,1 |
| 1. | Prace badawcze i sporządzenie dokumentacji | 11925,0 | 12067,5 |
| 1.1. | Prace studialne | 280,0 | 280,0 |
| 1.2. | Pomiary geodezyjne | 1200,0 | 1200,0 |
| 1.3. | Inwentaryzacja istniejących obiektów | 30,0 | 15,0 |
| 1.4. | Dokumentacja geologiczna, hydrogeologiczna | 140,0 | 140,0 |
| 1.5 | Dokumentacja inwestycji | 10275,0 | 10432,5 |
| 2. | Przyjęcie i przygotowanie terenu | 45269,2 | 46332,6 |
| 2.1. | Dokumentacja prawno-wywłaszczeniowa | 259,0 | 279,0 |
| 2.2. | Wykup terenu | 35460,0 | 37950,0 |
| 2.3. | Wykup obiektów i odszkodowania | 1800,0 | 1350,0 |
| 2.4. | Opłaty za zajęcie gruntów rolnych i leśnych | 7750,2 | 6753,6 |
| II | PRACE ZASADNICZE | 243328,2 | 254562,5 |
| 1. | Roboty przygotowawcze | 2833,9 | 3915,9 |
| 1.1. | Odtworzenie trasy | 15,4 | 15,6 |
| 1.2. | Przygotowanie terenu pod budowę (wycinki, odhumusowanie) | 1643,5 | 1690,3 |
| 1.3. | Przełożenie urządzeń obcych | 1175,0 | 2210,0 |
| 2. | Roboty drogowe | 193914,3 | 214396,6 |
| 2.1. | Roboty ziemne | 110282,4 | 121869,4 |
| 2.2. | Odwodnienie | 9500,0 | 9700,0 |
| 2.3. | Nawierzchnie | 61964,4 | 68940,2 |
| 2.4. | Roboty wykończeniowe | 5302,5 | 6622,5 |
| 2.5. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu | 6165,0 | 6259,5 |
| 2.6. | Oświetlenie | 700,0 | 1005,0 |
| 3. | Roboty inżynierskie | 42680,0 | 35050,0 |
| 3.1. | Obiekty mostowe (mosty, wiadukty, kładki dla pieszych itp.) | 42680,0 | 35050,0 |
| 3.2. | Ściany oporowe | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska | 3900,0 | 1200,0 |
| 4.1. | Ekrany akustyczne | 3900,0 | 1200,0 |
| 4.2. | Wymiana okien | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Zagospodarowanie drogi |  |  |
| 5.1. | Telefonia alarmowa, MOP |  |  |
| III. | OBIEKTY INŻYNIERSKIE | 1800,0 | 1800,0 |
| 1. | Obiekty tymczasowe obciążające inwestora wraz z kosztem ich likwidacji |  |  |
| 1.1. | Organizacja ruchu na czas budowy | 300,0 | 300,0 |
| 1.2. | Urządzenia zaplecza zamawiającego | 1500,0 | 1500,0 |
| IV. | NADZÓR I OBSŁUGA INWESTORSKA | 1300,0 | 1300,0 |
| 4.1. | Nadzór inwestorski własny | 700,0 | 700,0 |
| 4.2. | Nadzór inwestorski zlecony | 600,0 | 600,0 |
|  | RAZEM | 303622,4 | 316062,6 |
| V. | REZERWA NA ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE 5% | 15181,1 | 15803,1 |
|  | KOSZT OGÓŁEM | 318803,5 | 331865,7 |
|  | KOSZT w mln zł/km | 23,27 | 24,22 |

Tabela 42. Nakłady drogowo-mostowe – Wariant 0

| Rok | Nakłady | Remonty | Utrzymanie | Razem tys zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Okresowe | Cząstkowe | bieżące |  |
|  |  | drogi | mosty | drogi | mosty | drogi | mosty |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2014 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2015 |  | 8836 | 99 |  |  |  |  | 8935 |
| 2016 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2017 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2018 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2019 |  |  |  | 1364 | 50 |  |  | 1413 |
| 2020 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2021 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2022 |  | 8836 | 99 |  |  |  |  | 8935 |
| 2023 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2024 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2025 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2026 |  |  |  | 1364 | 50 | 794 |  | 2208 |
| 2027 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2028 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2029 |  | 8836 | 99 |  |  |  |  | 8935 |
| 2030 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2031 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2032 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| 2033 |  |  |  | 1364 | 50 |  |  | 1413 |
| 2034 |  |  |  |  |  | 794 | 5 | 800 |
| C | 0 | 26508 | 297 | 4091 | 149 | 12711 | 78 | 43834 |

Tabela 43. Nakłady drogowo-mostowe - Wariant północny

| Rok | Nakłady | Remonty | Utrzymanie | Razem tys zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Okresowe | Cząstkowe | bieżące |  |
|  |  | drogi | mosty | drogi | mosty | drogi | mosty |  |
| 2010 | 35000 |  |  |  |  |  |  | 35000 |
| 2011 | 82000 |  |  |  |  |  |  | 82000 |
| 2012 | 84000 |  |  |  |  |  |  | 84000 |
| 2013 | 117804 |  |  |  |  |  |  | 117804 |
| 2014 |  |  |  |  |  | 1248 | 224 | 1472 |
| 2015 |  |  |  |  |  | 1248 | 224 | 1472 |
| 2016 |  |  |  |  |  | 1248 | 224 | 1472 |
| 2017 |  |  |  |  |  | 1248 | 224 | 1472 |
| 2018 |  |  |  |  |  | 1248 | 224 | 1472 |
| 2019 |  |  |  | 2291 | 2134 |  |  | 4425 |
| 2020 |  |  |  |  |  | 1248 | 224 | 1472 |
| 2021 |  |  |  |  |  | 1248 | 224 | 1472 |
| 2022 |  |  |  |  |  | 1248 | 224 | 1472 |
| 2023 |  | 13746 | 4259 |  |  |  |  | 18005 |
| 2024 |  |  |  |  |  | 1248 | 224 | 1472 |
| 2025 |  |  |  |  |  | 1248 | 224 | 1472 |
| 2026 |  |  |  |  |  | 1248 | 224 | 1472 |
| 2027 |  |  |  |  |  | 1248 | 224 | 1472 |
| 2028 |  |  |  |  |  | 1248 | 224 | 1472 |
| 2029 |  |  |  | 2291 | 2134 |  |  | 4425 |
| 2030 |  |  |  |  |  | 1248 | 224 | 1472 |
| 2031 |  |  |  |  |  | 1248 | 224 | 1472 |
| 2032 |  |  |  |  |  | 1248 | 224 | 1472 |
| 2033 |  | 13746 | 4259 |  |  |  |  | 18005 |
| 2034 |  |  |  |  |  | 1248 | 224 | 1472 |
| C | 318804 | 13746 | 4259 | 2291 | 2134 | 16226 | 2908 | 360369 |

Tabela 44. Nakłady drogowo-mostowe – Wariant południowy

| Rok | Nakłady | Remonty | Utrzymanie | Razem tys zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Okresowe | Cząstkowe | bieżące |  |
|  |  | drogi | mosty | drogi | mosty | drogi | mosty |  |
| 2010 | 38000 |  |  |  |  |  |  | 38000 |
| 2011 | 90000 |  |  |  |  |  |  | 90000 |
| 2012 | 92000 |  |  |  |  |  |  | 92000 |
| 2013 | 111866 |  |  |  |  |  |  | 111866 |
| 2014 |  |  |  |  |  | 1362 | 217 | 1579 |
| 2015 |  |  |  |  |  | 1362 | 217 | 1579 |
| 2016 |  |  |  |  |  | 1362 | 217 | 1579 |
| 2017 |  |  |  |  |  | 1362 | 217 | 1579 |
| 2018 |  |  |  |  |  | 1362 | 217 | 1579 |
| 2019 |  |  |  | 2617 | 2067 |  |  | 4684 |
| 2020 |  |  |  |  |  | 1362 | 217 | 1579 |
| 2021 |  |  |  |  |  | 1362 | 217 | 1579 |
| 2022 |  |  |  |  |  | 1362 | 217 | 1579 |
| 2023 |  | 14895 | 4126 |  |  |  |  | 19022 |
| 2024 |  |  |  |  |  | 1362 | 217 | 1579 |
| 2025 |  |  |  |  |  | 1362 | 217 | 1579 |
| 2026 |  |  |  |  |  | 1362 | 217 | 1579 |
| 2027 |  |  |  |  |  | 1362 | 217 | 1579 |
| 2028 |  |  |  |  |  | 1362 | 217 | 1579 |
| 2029 |  |  |  | 2617 | 2067 |  |  | 4684 |
| 2030 |  |  |  |  |  | 1362 | 217 | 1579 |
| 2031 |  |  |  |  |  | 1362 | 217 | 1579 |
| 2032 |  |  |  |  |  | 1362 | 217 | 1579 |
| 2033 |  | 14895 | 4126 |  |  |  |  | 19022 |
| 2034 |  |  |  |  |  | 1362 | 217 | 1579 |
| C | 331866 | 14895 | 4126 | 2617 | 2067 | 17710 | 2818 | 376099 |

PARAMETRY EKONOMICZNE

Oznaczenia:

r	- stopa dyskontowa = 6%

n	- kolejny okres okresu obliczeniowego

Vr	- czynnik dyskontujący = (1 + r)-n

B	- oszczędności w kolejnym roku

C	- nakłady w kolejnym roku

NV	- korzyści netto = B - C

NPV	- aktualne korzyści netto tj. zdyskontowane wartości NV w ciągu okresu obliczeniowego

EIRR	- wewnętrzna stopa zwrotu określana przez stopę dyskontową, dla której NPV = 0

B(r)	- korzyści zdyskontowane

C(r)	- nakłady

T	- okres zwrotu nakładów

e(r) 	- wskaźnik efektywności

### Aktualne korzyści netto

NPV(r) = ( NVi (r)

NPV(6) =   322,0 mln zł – wariant północny

NPV(6) =   945,3 mln zł – wariant południowy

### Wewnętrzna stopa zwrotu - EIRR

EIRR = 13,40% - wariant północny

EIRR = 20,59% - wariant południowy

### Efektywność ekonomiczna inwestycji

e(6) = 2,10 – wariant północny

e(6) = 4,07 – wariant południowy.

Obliczenia parametrów podają tabele:[tabela 45 i tabela 46].

Tabela 45. Analiza ekonomiczna nakładów i korzyści - korzyści netto – wariant północny

EIRR = 13,40%	T = 7,46 lat

| Rok | Nakłady | Oszczędności | Korzyści | Roczne zdyskontowane korzyści netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | B | NV | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,5 | 0,1340 |
| 2010 | 35000 |  | -35000 | -35000,0 | -35000,0 | -35000,0 | -35000,0 | -35000,0 | -35000,0 | -35000,0 | -35000,0 |
| 2011 | 82000 |  | -82000 | -77358,5 | -74545,5 | -71304,3 | -68333,3 | -63076,9 | -58571,4 | -54666,7 | -72311,2 |
| 2012 | 84000 |  | -84000 | -74759,7 | -69421,5 | -63516,1 | -58333,3 | -49704,1 | -42857,1 | -37333,3 | -65322,5 |
| 2013 | 117804 |  | -117804 | -98910,1 | -88507,5 | -77457,7 | -68173,3 | -53620,2 | -42931,3 | -34904,8 | -80785,5 |
| 2014 | 672 | 32307 | 31635 | 25057,5 | 21606,8 | 18087,1 | 15255,8 | 11076,1 | 8234,7 | 6248,8 | 19130,6 |
| 2015 | -7463 | 35212 | 42676 | 31889,7 | 26498,2 | 21217,3 | 17150,4 | 11493,8 | 7934,9 | 5619,8 | 22758,2 |
| 2016 | 672 | 38250 | 37578 | 26490,7 | 21211,5 | 16245,8 | 12584,6 | 7785,2 | 4990,7 | 3299,0 | 17671,7 |
| 2017 | 672 | 41425 | 40752 | 27102,7 | 20912,5 | 15320,4 | 11373,3 | 6494,6 | 3866,0 | 2385,1 | 16900,4 |
| 2018 | 672 | 44743 | 44070 | 27650,4 | 20559,2 | 14406,7 | 10249,4 | 5402,6 | 2986,2 | 1719,6 | 16116,9 |
| 2019 | 3012 | 48210 | 45198 | 26752,6 | 19168,3 | 12848,1 | 8759,7 | 4262,1 | 2187,6 | 1175,7 | 14576,2 |
| 2020 | 672 | 51832 | 51160 | 28567,3 | 19724,3 | 12645,9 | 8262,6 | 3711,0 | 1768,7 | 887,2 | 14549,4 |
| 2021 | 672 | 55616 | 54943 | 28943,5 | 19257,3 | 11809,7 | 7394,7 | 3065,8 | 1356,8 | 635,2 | 13779,2 |
| 2022 | -7463 | 59568 | 67031 | 33312,2 | 21358,1 | 12528,5 | 7517,9 | 2877,1 | 1182,3 | 516,6 | 14824,3 |
| 2023 | 17206 | 63695 | 46489 | 21795,8 | 13466,2 | 7555,7 | 4345,0 | 1534,9 | 585,7 | 238,9 | 9066,5 |
| 2024 | 672 | 68004 | 67332 | 29780,9 | 17730,6 | 9515,9 | 5244,2 | 1710,1 | 605,9 | 230,6 | 11579,9 |
| 2025 | 672 | 72503 | 71831 | 29972,6 | 17195,8 | 8827,7 | 4662,2 | 1403,3 | 461,7 | 164,0 | 10894,0 |
| 2026 | -736 | 77201 | 77937 | 30679,4 | 16961,3 | 8328,7 | 4215,4 | 1171,2 | 357,8 | 118,7 | 10423,4 |
| 2027 | 672 | 82104 | 81431 | 30240,7 | 16110,8 | 7567,1 | 3670,4 | 941,4 | 267,1 | 82,6 | 9604,0 |
| 2028 | 672 | 87221 | 86549 | 30321,9 | 15566,6 | 6993,6 | 3250,9 | 769,6 | 202,7 | 58,6 | 9001,5 |
| 2029 | -4510 | 92562 | 97072 | 32083,6 | 15872,1 | 6820,8 | 3038,4 | 664,0 | 162,4 | 43,8 | 8903,0 |
| 2030 | 672 | 98136 | 97463 | 30389,5 | 14487,3 | 5955,0 | 2542,2 | 512,8 | 116,5 | 29,3 | 7882,7 |
| 2031 | 672 | 103951 | 103279 | 30380,1 | 13956,1 | 5487,3 | 2244,9 | 418,0 | 88,2 | 20,7 | 7366,1 |
| 2032 | 672 | 110019 | 109347 | 30344,3 | 13432,8 | 5051,9 | 1980,7 | 340,4 | 66,7 | 14,6 | 6877,4 |
| 2033 | 16592 | 116349 | 99758 | 26116,2 | 11140,7 | 4007,7 | 1505,8 | 238,9 | 43,5 | 8,9 | 5532,9 |
| 2034 | 672 | 122953 | 122281 | 30200,8 | 12414,7 | 4271,8 | 1538,2 | 225,3 | 38,0 | 7,3 | 5980,8 |
| NPV |  |  |  | 322044 | 101157 | -31785 | -93053 | -135303 | -141856 | -138400 | 0 |
| B/C |  |  |  | 2,10 | 1,37 | 0,87 | 0,59 | 0,33 | 0,21 | 0,14 | 1,00 |

Tabela 46. Analiza ekonomiczna nakładów i korzyści - korzyści netto – wariant południowy

EIRR = 20,59%		T = 4,86 lat

| Rok | Nakłady | Oszczędności | Korzyści | Roczne zdyskontowane korzyści netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | B | NV | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,5 | 0,2059 |
| 2010 | 38000 |  | -38000 | -38000,0 | -38000,0 | -38000,0 | -38000,0 | -38000,0 | -38000,0 | -38000,0 | -38000,0 |
| 2011 | 90000 |  | -90000 | -84905,7 | -81818,2 | -78260,9 | -75000,0 | -69230,8 | -64285,7 | -60000,0 | -74632,3 |
| 2012 | 92000 |  | -92000 | -81879,7 | -76033,1 | -69565,2 | -63888,9 | -54437,9 | -46938,8 | -40888,9 | -63263,9 |
| 2013 | 111866 |  | -111866 | -93924,6 | -84046,4 | -73553,5 | -64737,1 | -50917,5 | -40767,4 | -33145,4 | -63789,6 |
| 2014 | 779 | 45816 | 45036 | 35673,1 | 30760,5 | 25749,7 | 21719,0 | 15768,5 | 11723,4 | 8896,1 | 21296,2 |
| 2015 | -7356 | 53942 | 61298 | 45805,4 | 38061,2 | 30475,9 | 24634,3 | 16509,3 | 11397,4 | 8072,2 | 24036,3 |
| 2016 | 779 | 62412 | 61633 | 43448,5 | 34789,9 | 26645,4 | 20640,6 | 12768,8 | 8185,4 | 5410,8 | 20040,8 |
| 2017 | 779 | 71235 | 70456 | 46857,0 | 36154,9 | 26486,9 | 19662,9 | 11228,3 | 6683,7 | 4123,6 | 18997,9 |
| 2018 | 779 | 80420 | 79641 | 49967,5 | 37152,9 | 26034,6 | 18521,8 | 9763,1 | 5396,5 | 3107,5 | 17807,7 |
| 2019 | 3271 | 89975 | 86704 | 51320,0 | 36771,0 | 24646,7 | 16803,8 | 8176,2 | 4196,5 | 2255,4 | 16076,7 |
| 2020 | 779 | 99909 | 99129 | 55353,3 | 38218,7 | 24503,3 | 16009,9 | 7190,7 | 3427,1 | 1719,1 | 15242,1 |
| 2021 | 779 | 110229 | 109450 | 57656,7 | 38361,4 | 23525,5 | 14730,6 | 6107,1 | 2702,8 | 1265,3 | 13955,4 |
| 2022 | -7356 | 120944 | 128300 | 63761,1 | 40880,3 | 23980,2 | 14389,7 | 5506,9 | 2263,0 | 988,9 | 13565,5 |
| 2023 | 18222 | 132060 | 113838 | 53371,9 | 32974,9 | 18501,9 | 10639,8 | 3758,6 | 1434,2 | 584,9 | 9981,2 |
| 2024 | 779 | 143586 | 142806 | 63163,4 | 37605,4 | 20182,6 | 11122,7 | 3626,9 | 1285,2 | 489,2 | 10383,1 |
| 2025 | 779 | 155526 | 154747 | 64570,5 | 37045,2 | 19017,6 | 10043,9 | 3023,2 | 994,7 | 353,4 | 9330,1 |
| 2026 | -629 | 167888 | 168517 | 66336,1 | 36674,2 | 18008,5 | 9114,7 | 2532,5 | 773,7 | 256,6 | 8425,4 |
| 2027 | 779 | 180677 | 179897 | 66807,4 | 35591,7 | 16717,1 | 8108,6 | 2079,6 | 590,0 | 182,6 | 7458,6 |
| 2028 | 779 | 193896 | 193116 | 67657,1 | 34733,7 | 15604,8 | 7253,7 | 1717,3 | 452,4 | 130,7 | 6639,5 |
| 2029 | -4251 | 207550 | 211800 | 70002,8 | 34631,0 | 14882,2 | 6629,5 | 1448,8 | 354,4 | 95,5 | 6038,5 |
| 2030 | 779 | 221640 | 220861 | 68865,5 | 32829,6 | 13494,7 | 5761,0 | 1162,1 | 264,0 | 66,4 | 5221,6 |
| 2031 | 779 | 236170 | 235391 | 69241,4 | 31808,5 | 12506,5 | 5116,6 | 952,7 | 201,0 | 47,2 | 4614,9 |
| 2032 | 779 | 251138 | 250359 | 69475,9 | 30755,6 | 11566,7 | 4535,0 | 779,5 | 152,7 | 33,5 | 4070,2 |
| 2033 | 17608 | 266545 | 248937 | 65170,9 | 27800,8 | 10000,9 | 3757,7 | 596,2 | 108,4 | 22,2 | 3356,0 |
| 2034 | 779 | 282386 | 281607 | 69550,8 | 28590,3 | 9837,7 | 3542,4 | 518,8 | 87,6 | 16,7 | 3148,2 |
| NPV |  |  |  | 945347 | 452294 | 152990 | 11112 | -97371 | -127318 | -133917 | 0 |
| B/C |  |  |  | 4,07 | 2,59 | 1,59 | 1,05 | 0,54 | 0,33 | 0,22 | 1,00 |

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI

Tabela 47. Wartości EIRR przy zmiennych danych wejściowych do analizy

| Prognoza | Wariant północny | Wariant południowy |
| --- | --- | --- |
|  | Nakłady |
|  | 100% | 110% | 115% | 100% | 110% | 115% |
| 100% | 13,40 | - | 11,85 | 20,59 | - | 18,79 |
| 90% | - | 11,21 | - | - | 19,74 | - |
| 85% | 11,61 | - | 10,16 | 18,50 | - | 16,86 |

Wnioski:

oba warianty obwodnicy w ciągu drogi nr 61 odporne są na zmiany prognozy ruchu a także zmiany na kładów na budowę trasy:

wariant północny spadek z 13,40% na 10,16%

wariant południowy spadek z 20,59% na 16,86%.

korzystniejszy pod względem wrażliwości na zmiany prognozy i nakładów jest wariant południowy (wskaźnik spadkowy EIRR - 0,82) od wariantu północnego (wskaźnik spadkowy EIRR - 0,76).

WNIOSKI Z ANALIZY EKONOMICZNEJ

Na podstawie zgromadzonych wyżej materiałów można sformułować następujące wnioski:

budowa obwodnicy północnej jest tańsza niż południowej

wariant północny – 318,8 mln PLN, wskaźnik 1,00

wariant południowy – 331,90 mln PLN, wskaźnik 1,04,

obie obwodnice osiągają wysoką wewnętrzną stopę wzrostu:

wariant północny – 13,40%, wskaźnik 0,65

wariant południowy – 20,59%, wskaźnik 1,00,

korzystniejszy pod względem wrażliwości na zmiany prognoz ruchu i kosztów budowy trasy jest wariant południowy,

łącznie z punktu widzenia ekonomicznego korzystniejszy jest wariant południowy.

# ANALIZA EKONOMICZNA DLA OBWODNICY W CIĄGU DROGI NR 65

Zgodnie z zaleceniami Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) z dnia 1.082006 r. analiza została przeprowadzona dla dwóch wariantów:

wariantu wschodniego – droga nr 65 przebiega po wschodniej stronie m. Grajewo i zachodniej stronie miejscowości Prostki,

Wariantu zachodniego – droga nr 65 przebiega po zachodniej stronie m. Grajewo i zachodniej stronie miejscowości Prostki.

Warianty wschodniego przebiegu obwodnicy GP65

Rok 2014 – pierwszy rok eksploatacji

W pierwszym roku eksploatacji przyjmuje się do analizy następujące warianty:

Wariant „0” – stan istniejący uzupełniony o obwodnicę drogi nr 61 wg. wariantu północnego, Wariant inwestycyjny – wariant 0 uzupełniony o obwodnicę wschodnią w ciągu drogi nr 65.

Rok 2034 – dwudziesty rok eksploatacji

W dwudziestym roku eksploatacji przyjmuje się do analizy następujące warianty:

Wariant 0-1 – nie ma obwodnicy w ciągu drogi nr 65, jest północna obwodnica w ciągu drogi nr 61,

Wariant inwestycyjny – wariant 0-1 uzupełniony o obwodnicę wschodnią w ciągu drogi nr 65.

Warianty zachodniego przebiegu obwodnicy GP65

Rok 2014 – pierwszy rok eksploatacji

W pierwszym roku eksploatacji przyjmuje się do analizy następujące warianty:

Wariant „0” – stan istniejący uzupełniony o obwodnicę drogi nr 61 wg. wariantu południowego,

Wariant inwestycyjny – wariant 0 uzupełniony o obwodnicę zachodnią w ciągu drogi nr 65.

Rok 2034 – dwudziesty rok eksploatacji

W dwudziestym roku eksploatacji przyjmuje się do analizy następujące warianty:

Wariant 0-2 – nie ma obwodnicy w ciągu drogi nr 65, jest południowa obwodnica w ciągu drogi nr 61,

Wariant inwestycyjny – wariant 0-2 uzupełniony o obwodnicę wschodnią w ciągu drogi nr 65.

Analizy dokonano na podstawie:

„Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych” opracowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej z uwzględnieniem aktualizacji na 2006 rok,

pomiarów ruchu na trasie,

prognoz ruchu dla roku 2014, 2034 wykonanych w ramach niniejszego opracowania wg. metody opisanej w pkt. 8.1, które stały się podstawą do wyznaczenia średniorocznych obciążeń dobowych dla każdego rodzaju ruchu i każdego roku w latach 2014 – 2034. W wyniku przeprowadzonych obliczeń okazało się, że ruch na sieci m. Grajewa w wariancie inwestycyjnym jest wyraźnie większy od ruchu w wariancie „0”. Oznacza to, ze inwestycja jest potrzebna i przejmuje ruch z bardziej obciążonych elementów sieci krajowej. Analiza dla m. Grajewo wykonana metodą tradycyjną wykazałaby, że budowa obwodnic przynosiłaby straty i że nie należy jej budować. Posłużyliśmy się tu metodą stosowaną od dziesięcioleci dla Warszawy i wielu polskich miast. Wyznacza się koszty dla całej sieci wariantu „0”i wariantu inwestycyjnego na obszarze aglomeracji. Ponieważ zalecana metoda prognozy zajmuje się całą siecią krajową podjęto próbę zastosowania takiej samej metody dla m. Grajewa. Uzyskano raporty, w których dla dobowego SDR dostępne są następujące dane:

dobowy ruch pojazdów w podziale na: kategorie, prędkości ruchu dla poszczególnych kategorii i poszczególnych klas dróg stosowanych na sieci krajowej,

czas tracony na przemieszczenia w układzie jak wyżej.

Raporty te zostały wykorzystane do wyznaczenia rocznych kosztów użytkowników i środowiska wg. „Instrukcji...”

danych wejściowych, dotyczących kosztów jednostkowych robót wg cen 2006 r. i przewidzianych terminów rozpoczęcia i zakończenia inwestycji a także podziału nakładów na poszczególne lata cyklu inwestycyjnego.

KOSZTY UŻYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA

### Koszty eksploatacji

Podstawą obliczenia kosztów eksploatacji były:

wskaźniki jednostkowych kosztów eksploatacji każdej kategorii pojazdów, przypisane odpowiednim prędkościom podróży, wyrażone zł/pojkm wg IBDiM – 2006 dla terenu płaskiego i dla nawierzchni w stanie B,

dobowa praca przewozowa w pojkm wg. kategorii pojazdów i zakresów prędkości.

Roczne koszty eksploatacji dla roku 2014 i 2034 pokazują tabele [tabela 48 i tabela 49].

Tabela 48. Dobowe koszty ruchu - so i razem so, sd, scb, scp i a w roku 2014

| Koszty ruchu | Wariant 0 | Wariant Wschodni | Wariant Zachodni |
| --- | --- | --- | --- |
| wg prędkości | K | Praca w | Koszt w | K | Praca w | Koszt w | K | Praca w | Koszt w |
| V w km/h | zł/pojkm. | pojkm. | zł. | zł/pojkm. | pojkm. | zł. | zł/pojkm. | pojkm. | zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0-10 | 1,2829 | 3505896 | 4497714 | 1,2829 | 3517486 | 4512583 | 1,2829 | 3497946 | 4487515 |
| 11 -20 | 1,2660 | 4991536 | 6319285 | 1,2660 | 4864404 | 6158335 | 1,2660 | 4815683 | 6096655 |
| 21 – 40 | 1,2230 | 14662455 | 17932182 | 1,2230 | 14730241 | 18015085 | 1,2230 | 14813296 | 18116661 |
| 40 – 60 | 1,1843 | 60317637 | 71434177 | 1,1843 | 60347398 | 71469423 | 1,1843 | 60373324 | 71500127 |
| > 60 | 1,1712 | 166016468 | 194438487 | 1,1712 | 166010736 | 194431774 | 1,1712 | 165918603 | 194323868 |
| Razem |  | 249493991 | 294621845 |  | 249470264 | 294587200 |  | 249418852 | 294524826 |
| Wskaźnik do „0” |  |  | 100,00 |  |  | 99,99 |  |  | 99,97 |
| Razem so,sd,scb,scp i a |  |  | 658384574 |  |  | 658318197 |  |  | 658274244 |
| Wskaźnik do „0” |  |  | 100,00 |  |  | 99,99 |  |  | 99,98 |

Tabela 49. Dobowe koszty ruchu - so i razem so,sd,scb,scp i a w roku 2034

| Koszty ruchu | Wariant 0 dla Wsch | Wariant Wschodni | Wariant 0 dla Zach. | Wariant Zachodni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wg prędkości | K | Praca w | Koszt w | K | Praca w | Koszt w | K | Praca w | Koszt w | K | Praca w | Koszt w |
| V w km/h | zł/pojkm. | pojkm. | zł. | zł/pojkm. | pojkm. | zł. | zł/pojkm. | pojkm. | zł. | zł/pojkm. | pojkm. | zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0-10 | 1,2829 | 12539727 | 16087215 | 1,2829 | 13067332 | 16764080 | 1,2829 | 12434061 | 15951657 | 1,2829 | 12569526 | 16125445 |
| 11 -20 | 1,2660 | 9972931 | 12625730 | 1,2660 | 9478405 | 11999661 | 1,2660 | 10101337 | 12788293 | 1,2660 | 9921671 | 12560835 |
| 21 - 40 | 1,2230 | 32905983 | 40244017 | 1,2230 | 33652187 | 41156625 | 1,2230 | 32759453 | 40064811 | 1,2230 | 33413803 | 40865081 |
| 40 - 60 | 1,1843 | 107894764 | 127779769 | 1,1843 | 107610402 | 127442999 | 1,1843 | 108584107 | 128596158 | 1,1843 | 107596900 | 127427008 |
| > 60 | 1,1712 | 241508192 | 282854395 | 1,1712 | 240971996 | 282226401 | 1,1712 | 240984504 | 282241051 | 1,1712 | 241233890 | 282533132 |
| Razem |  | 404821595 | 479591125 |  | 404780322 | 479589767 |  | 404863462 | 479641970 |  | 404735790 | 479511502 |
| Wskaźnik do "0" |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 99,97 |
| Razem so,sd,scb,scp i a |  |  | 1000348119 |  |  | 1000364487 |  |  | 1000404996 |  |  | 1000281602 |
| Wskaźnik do "0" |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 99,99 |

### Koszty czasu

Podstawą do wyznaczania kosztów czasu były:

jednostkowe koszty czasu pasażerów samochodów osobowych i autobusów,

jednostkowe koszty czasu traconego przez kierowców samochodów dostawczych, ciężarowych i autobusów,

średnie napełnienie samochodu osobowego – 1,5 osoby a autobusu – 12 osób,

dobowa strata czasu w godzinach wg. kategorii pojazdów.

Roczne koszty czasu w roku 2014 i 2034 pokazują tabele [tabela 50 i tabela 51].

Tabela 50. Dobowe koszty czasu w roku 2014

| Tracony czas | Koszt pojgodz. w zł | Wariant 0 | Wariant Wschodni | Wariant Zachodni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Czas na | Koszt | Czas na | Koszt | Czas na | Koszt |
|  |  | przemieszczenia | czasu | przemieszczenia | czasu | przemieszczenia | czasu |
|  |  | w pojgodz. | zł | w pojgodz. | zł | w pojgodz. | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| Pasażerów so | 30,78 | 4708392 | 144924309 | 4706452 | 144864593 | 4704571 | 144806706 |
| Pasażerów A | 246,25 | 145617 | 35858149 | 145708 | 35880579 | 145626 | 35860376 |
| Kierowców | 41,04 | 2135946 | 87659219 | 2134415 | 87596388 | 2133545 | 87560668 |
| W transporcie | 62,29 | 412586 | 25699988 | 412897 | 25719340 | 412724 | 25708561 |
|  | Razem |  | 294141666 |  | 294060900 |  | 293936311 |
| Wskaźnik do "0" |  |  | 100 |  | 99,97 |  | 99,93 |

Tabela 51. Dobowe koszty czasu w  roku 2034

| Tracony czas | Koszt pojgodz. w zł | Wariant 0 dla Wsch. | Wariant Wschodni | Wariant 0 dla Zach. | Wariant Zachodni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Czas na | Koszt | Czas na | Koszt | Czas na | Koszt | Czas na | Koszt |
|  |  | przemieszczenia | czasu | przemieszczenia | czasu | przemieszczenia | czasu | przemieszczenia | czasu |
|  |  | w pojgodz. | zł | w pojgodz. | zł | w pojgodz. | zł | w pojgodz. | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Pasażerów so | 52,26 | 9856424 | 515096710 | 9856247 | 515087472 | 9858708 | 515216098 | 9858871 | 515224599 |
| Pasażerów A | 415,41 | 248669 | 103299402 | 248721 | 103321357 | 248710 | 103316621 | 248803 | 103355150 |
| Kierowców | 69,01 | 4263893 | 294251266 | 4260477 | 294015512 | 4264499 | 294293053 | 4263701 | 294238005 |
| W transporcie | 62,29 | 695902 | 43347704 | 696303 | 43372736 | 696103 | 43360231 | 696292 | 43372057 |
|  | Razem |  | 955995083 |  | 955797077 |  | 956186002 |  | 956189811 |
| Wskaźnik do "0" |  |  | 100 |  | 99,98 |  | 100,00 |  | 100,00 |

### Koszty wypadków

Koszty wypadków wyznaczono na podstawie:

współczynników ryzyka dla określonych kategorii dróg, ich klas technicznych oraz rodzaju skrzyżowań wg. IBDiM - 2006,

jednostkowego kosztu wypadku drogowego wynoszącego od 660 926 zł w roku 2014 do 999 737 zł w roku 2034,

średniorocznego dobowego ruchu w pojkm wg. kategorii dróg na całej sieci krajowej.

Roczne koszty wypadków pokazują tabele [tabela 52 i tabela 53].

Tabela 52. Dobowe koszty wypadków w  roku 2014

| Koszty wypadków wg klasy | Wariant 0 | Wariant Wschodni | Wariant Zachodni |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasa | K | Praca w | Koszt w | Praca w | Koszt w | Praca w | Koszt w |
|  | zł/tys pojkm | tys. pojkm. | zł. | tys. pojkm. | zł. | tys. pojkm. | zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A+E | 30,40 | 143062 | 4349093 | 142986 | 4346787 | 142843 | 4342419 |
| K | 88,63 | 93951 | 8326849 | 94029 | 8333767 | 94099 | 8339989 |
| W | 119,43 | 65505 | 7823206 | 65530 | 7826192 | 65534 | 7826696 |
| GPm | 87,29 | 26728 | 2333085 | 26713 | 2331809 | 26716 | 2332018 |
| Gm | 92,93 | 11924 | 1108129 | 11907 | 1106479 | 11919 | 1107596 |
| Im | 117,89 | 5406 | 637365 | 5378 | 634062 | 5388 | 635209 |
| Razem |  | 346576 | 24577728 | 346543 | 24579097 | 346498 | 24583925 |
| Wskaźnik do „0” |  | 7092,26 |  | 7092,65 |  | 7094,05 |

Tabela 53. Dobowe koszty wypadków w  roku 2034

| Koszty wypadków wg klasy | Wariant 0 dla Wsch. | Wariant Wschodni | Wariant 0 dla Zach. | Wariant zachodni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasa | K | Praca w | Koszt w | Praca w | Koszt w | Praca w | Koszt w | Praca w | Koszt w |
|  | zł/1000 km | tys. pojkm. | zł. | tys. pojkm. | zł. | tys. pojkm. | zł. | tys. pojkm. | zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A+E | 45,99 | 241297 | 11097259 | 241012 | 11084155 | 241393 | 11101655 | 240913 | 11079577 |
| K | 127,36 | 134925 | 17184094 | 135217 | 17221219 | 134900 | 17180911 | 135260 | 17226694 |
| W | 161,16 | 107078 | 17256660 | 107043 | 17251033 | 107052 | 17252437 | 107036 | 17249982 |
| GPm | 102,09 | 40177 | 4101686 | 40204 | 4104469 | 40168 | 4100765 | 40222 | 4106233 |
| Gm | 114,40 | 15607 | 1785436 | 15633 | 1788396 | 15607 | 1785471 | 15623 | 1787289 |
| Im | 140,72 | 7027 | 988773 | 6967 | 980431 | 7034 | 989828 | 6980 | 982277 |
|  | Razem |  | 52413909 |  | 52429703 |  | 52411067 |  | 52432053 |
| Wskaźnik do "0" |  | 100,00 |  | 100,03 |  | 100,00 |  | 100,04 |

### Koszty emisji spalin

Podstawą obliczenia kosztów emisji spalin były:

wskaźniki jednostkowych kosztów emisji spalin każdej kategorii pojazdów, przypisane odpowiednim prędkościom podróży, wyrażone w zł/pojkm wg. IBDiM -2006 dla terenu płaskiego i dla nawierzchni w dobrym stanie,

dobowa praca przewozowa w pojkm wg. kategorii pojazdów z zakresów prędkości.

Roczne koszty eksploatacji dla każdego roku w okresie analizy podają tabele [tabela 54 i tabela 55].

Tabela 54. Dobowe  koszty emisji spalin   - so i  razem so, sd, scb, scp i a w roku  2014

| Koszty emisji spalin wg prędkości | Wariant 0 | Wariant Wschodni | Wariant Zachodni |
| --- | --- | --- | --- |
| V | K | Praca w | Koszt w | Praca w | Koszt w | Praca w | Koszt w |
| w km/h | zł/tyspojkm | tys. pojkm. | zł. | tys. pojkm. | zł. | tys. pojkm. | zł. |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0-10 | 18,0635 | 3506 | 63329 | 3517 | 63538 | 3498 | 63185 |
| 11 -20 | 12,7149 | 4992 | 63467 | 4864 | 61850 | 4816 | 61231 |
| 21 – 40 | 8,2182 | 14662 | 120499 | 14730 | 121056 | 14813 | 121739 |
| 40 – 60 | 5,9002 | 60318 | 355886 | 60347 | 356062 | 60373 | 356215 |
| > 60 | 4,1199 | 166016 | 683971 | 166011 | 683948 | 165919 | 683568 |
| Razem |  | 249494 | 1287152 | 249470 | 1286454 | 249419 | 1285937 |
| Wskaźnik do „0” |  | 100,00 |  | 99,95 |  | 99,91 |
| Razem so,sd,scb,scp i a |  | 4524816 |  | 4523114 |  | 4522245 |
| Wskaźnik do „0” |  | 100,00 |  | 99,96 |  | 99,94 |

Tabela 55. Dobowe  koszty emisji spalin   - so i  razem so, sd, scb, scp i a w roku  2034

| Koszty emisji spalin wg prędkości | Wariant 0 dla Wsch. | Wariant Wschodni | Wariant 0 dla Zach. | Wariant Zachodni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V | K | Praca w | Koszt w | Praca w | Koszt w | Praca w | Koszt w | Praca w | Koszt w |
| w km/h | zł/tyspojkm | tys. pojkm. | zł. | tys. pojkm. | zł. | tys. pojkm. | zł. | tys. pojkm. | zł. |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0-10 | 18,0635 | 12540 | 226511 | 13067 | 236042 | 12434 | 224603 | 12570 | 227050 |
| 11 -20 | 12,7149 | 9973 | 126805 | 9478 | 120517 | 10101 | 128437 | 9922 | 126153 |
| 21 - 40 | 8,2182 | 32906 | 270428 | 33652 | 276560 | 32759 | 269224 | 33414 | 274601 |
| 40 - 60 | 5,9002 | 107895 | 636601 | 107610 | 634923 | 108584 | 640668 | 107597 | 634843 |
| > 60 | 4,1199 | 241508 | 994990 | 240972 | 992781 | 240985 | 992832 | 241234 | 993860 |
| Razem |  | 404822 | 2255334 | 404780 | 2260823 | 404863 | 2255764 | 404736 | 2256507 |
| Wskaźnik do "0" |  | 100,00 |  | 100,24 |  | 100,00 |  | 100,03 |
| Razem so,sd,scb,scp i a |  | 6993827 |  | 7005685 |  | 7331195 |  | 7332644 |
| Wskaźnik do "0" |  | 100,00 |  | 100,17 |  | 100,00 |  | 100,02 |

### Koszty użytkowników i środowiska

Roczne koszty użytkowników i środowiska ora roczne efekty podają tabele [tabela 56 ÷ tabela 59].

Tabela 56. Koszty użytkowników i środowiska – wariant 0 dla wsch.

| Rok | KOSZTY w mln zł |
| --- | --- |
|  | ruchu | czasu | wypadków | spalin | suma |
| 2014 | 223851 | 100008 | 8356 | 438 | 332653 |
| 2015 | 228582 | 106079 | 8679 | 476 | 343817 |
| 2016 | 233413 | 112519 | 9014 | 518 | 355464 |
| 2017 | 238347 | 119349 | 9362 | 564 | 367622 |
| 2018 | 243384 | 126595 | 9723 | 614 | 380316 |
| 2019 | 248529 | 134280 | 10098 | 668 | 393575 |
| 2020 | 253782 | 142431 | 10488 | 727 | 407428 |
| 2021 | 259145 | 151078 | 10893 | 791 | 421907 |
| 2022 | 264623 | 160249 | 11313 | 861 | 437046 |
| 2023 | 270216 | 169977 | 11750 | 937 | 452880 |
| 2024 | 275927 | 180296 | 12203 | 1020 | 469446 |
| 2025 | 281759 | 191241 | 12674 | 1110 | 486784 |
| 2026 | 287714 | 202850 | 13163 | 1208 | 504936 |
| 2027 | 293795 | 215164 | 13671 | 1315 | 523946 |
| 2028 | 300005 | 228226 | 14199 | 1431 | 543861 |
| 2029 | 306346 | 242080 | 14747 | 1557 | 564731 |
| 2030 | 312821 | 256776 | 15316 | 1695 | 586608 |
| 2031 | 319433 | 272364 | 15907 | 1845 | 609548 |
| 2032 | 326184 | 288898 | 16521 | 2008 | 633611 |
| 2033 | 333078 | 306436 | 17159 | 2185 | 658858 |
| 2034 | 340118 | 325038 | 17821 | 2378 | 685355 |

Tabela 57. Koszty użytkowników i środowiska – wariant wschodni

| Rok | KOSZTY w mln zł | Efekty roczne w mln PLN |
| --- | --- | --- |
|  | ruchu | czasu | wypadków | spalin | suma |  |
| 2014 | 223828 | 99981 | 8357 | 437 | 332603 | 50 |
| 2015 | 228560 | 106050 | 8680 | 476 | 343766 | 50 |
| 2016 | 233393 | 112489 | 9015 | 518 | 355414 | 50 |
| 2017 | 238327 | 119318 | 9363 | 564 | 367571 | 51 |
| 2018 | 243366 | 126562 | 9724 | 614 | 380265 | 51 |
| 2019 | 248511 | 134245 | 10099 | 668 | 393524 | 51 |
| 2020 | 253765 | 142395 | 10489 | 727 | 407376 | 51 |
| 2021 | 259130 | 151040 | 10894 | 792 | 421856 | 52 |
| 2022 | 264608 | 160209 | 11315 | 862 | 436994 | 52 |
| 2023 | 270203 | 169935 | 11752 | 938 | 452828 | 52 |
| 2024 | 275915 | 180252 | 12205 | 1021 | 469394 | 52 |
| 2025 | 281749 | 191195 | 12677 | 1111 | 486731 | 52 |
| 2026 | 287706 | 202802 | 13166 | 1209 | 504883 | 53 |
| 2027 | 293788 | 215114 | 13674 | 1316 | 523893 | 53 |
| 2028 | 299999 | 228174 | 14202 | 1433 | 543808 | 53 |
| 2029 | 306342 | 242026 | 14750 | 1559 | 564678 | 53 |
| 2030 | 312819 | 256720 | 15320 | 1697 | 586555 | 53 |
| 2031 | 319432 | 272305 | 15911 | 1847 | 609496 | 53 |
| 2032 | 326186 | 288836 | 16526 | 2011 | 633558 | 53 |
| 2033 | 333082 | 306371 | 17163 | 2188 | 658805 | 53 |
| 2034 | 340124 | 324971 | 17826 | 2382 | 685303 | 52 |

Tabela 58. Koszty użytkowników i środowiska – wariant 0 dla zach.

| Rok | KOSZTY w mln zł |
| --- | --- |
|  | ruchu | czasu | wypadków | spalin | suma |
| 2014 | 223851 | 100008 | 8356 | 438 | 332653 |
| 2015 | 228583 | 106080 | 8679 | 477 | 343819 |
| 2016 | 233415 | 112521 | 9014 | 521 | 355470 |
| 2017 | 238349 | 119353 | 9362 | 568 | 367632 |
| 2018 | 243387 | 126600 | 9723 | 620 | 380330 |
| 2019 | 248532 | 134286 | 10098 | 676 | 393593 |
| 2020 | 253786 | 142440 | 10488 | 738 | 407451 |
| 2021 | 259151 | 151088 | 10893 | 805 | 421936 |
| 2022 | 264629 | 160262 | 11313 | 878 | 437081 |
| 2023 | 270223 | 169992 | 11749 | 957 | 452922 |
| 2024 | 275935 | 180314 | 12203 | 1044 | 469496 |
| 2025 | 281768 | 191262 | 12674 | 1139 | 486843 |
| 2026 | 287724 | 202874 | 13163 | 1243 | 505004 |
| 2027 | 293806 | 215192 | 13671 | 1356 | 524025 |
| 2028 | 300017 | 228258 | 14198 | 1479 | 543952 |
| 2029 | 306359 | 242117 | 14746 | 1613 | 564836 |
| 2030 | 312835 | 256817 | 15315 | 1760 | 586728 |
| 2031 | 319448 | 272410 | 15906 | 1920 | 609685 |
| 2032 | 326201 | 288950 | 16520 | 2095 | 633766 |
| 2033 | 333096 | 306494 | 17158 | 2285 | 659033 |
| 2034 | 340138 | 325103 | 17820 | 2493 | 685553 |

Tabela 59. Koszty użytkowników i środowiska – wariant zachodni

| Rok | KOSZTY w mln zł | Efekty roczne w mln PLN |
| --- | --- | --- |
|  | ruchu | czasu | wypadków | spalin | suma |  |
| 2014 | 223813 | 99938 | 8359 | 437 | 332547 | 106 |
| 2015 | 228545 | 106010 | 8681 | 477 | 343713 | 106 |
| 2016 | 233377 | 112450 | 9016 | 520 | 355364 | 107 |
| 2017 | 238310 | 119282 | 9364 | 568 | 367525 | 107 |
| 2018 | 243349 | 126529 | 9726 | 619 | 380223 | 107 |
| 2019 | 248493 | 134216 | 10101 | 676 | 393486 | 107 |
| 2020 | 253747 | 142370 | 10491 | 737 | 407345 | 106 |
| 2021 | 259111 | 151020 | 10896 | 804 | 421831 | 105 |
| 2022 | 264589 | 160195 | 11316 | 877 | 436978 | 103 |
| 2023 | 270183 | 169927 | 11753 | 957 | 452820 | 102 |
| 2024 | 275895 | 180251 | 12207 | 1044 | 469397 | 99 |
| 2025 | 281728 | 191202 | 12678 | 1139 | 486746 | 96 |
| 2026 | 287684 | 202818 | 13167 | 1243 | 504912 | 93 |
| 2027 | 293766 | 215140 | 13676 | 1356 | 523937 | 88 |
| 2028 | 299976 | 228211 | 14203 | 1479 | 543869 | 83 |
| 2029 | 306318 | 242075 | 14752 | 1613 | 564758 | 78 |
| 2030 | 312794 | 256782 | 15321 | 1760 | 586657 | 71 |
| 2031 | 319407 | 272383 | 15912 | 1920 | 609622 | 63 |
| 2032 | 326159 | 288931 | 16527 | 2095 | 633711 | 54 |
| 2033 | 333055 | 306484 | 17164 | 2285 | 658989 | 44 |
| 2034 | 340096 | 325105 | 17827 | 2493 | 685520 | 33 |

NAKŁADY

Podstawą do ustalenia kosztów realizacji trasy były przedmiary robót wykonane dla poszczególnych jej elementów.

Nakłady na realizację ustalono na podstawie „Biuletynu Cen Scalonych” obowiązujących w I półroczu 2006 roku.

Przy określaniu nakładów przyjęto następujące założenia:

w robotach ziemnych przy formowaniu nasypów oraz wymianie gruntów o słabej nośności uwzględniono transport mas ziemnych z odległości 15 km,

w robotach nawierzchniowych uwzględniono:

nawierzchnie trasy wg KR-6 dla trasy głównej,

nawierzchnie dla łącznic wg KR4,

nawierzchnie dróg dojazdowych wg KR2,

w kosztach uwzględniono doprowadzenie nośności podłoża gruntowego do grupG-1,

uwzględniono opłaty za zajęcie gruntów leśnych i rolnych wyznaczone na podstawie średnich cen za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. (M.P. z dnia 26 października):

drewno – 131,35 zł/m3,

żyto – 27,88 zł/dt.

w organizacji ruchu uwzględniono:

sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach,

informacje drogowskazowe na węzłach,

oznakowanie pionowe i poziome.

w kosztach wykupu trenów uwzględniono tereny w liniach rozgraniczających.

Wykaz robót do wykonania zestawiono w tabeli [tabela 60] a wykaz nakładów na realizację (bez podatku VAT) w tabeli [tabela 61].

Tabela 60. Zestawienie robót do wykonania dla drogi GP 65

|  | Wariant wschodni | Wariant zachodni |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj robót | ilość jednostek |
| Odtworzenie trasy [km] | 17,2 | 19,1 |
| Usunięcie humusu [ha] | 48 | 60,0 |
| Powierzchnia lasów do wycięcia [ha] | 6,4 | 11,9 |
| Roboty ziemne-wykop [ tys m3] | 211,9 | 387,6 |
| Roboty ziemne-wykop na odkład [ tys m3] | 72 | 43,3 |
| Roboty ziemne-nasyp [tys m3] | 503 | 344,3 |
| Nawierzchnia trasy głównej [m2] | 176275 | 210100 |
| Nawierzchnia łącznic [m2] | 10150 | 25250 |
| Nawierzchnia dróg dojazdowychL [m2] | 42750 | 99750 |
| Modernizacja nawierzchni GP[m2] | 12925 | 0 |
| Obiekty mostowe nowoprojekt.[m2] | 8104 | 5560 |
| Ścieżki rowerowe [m2] | 48870 | 47700 |
| Bariery ochronne [m] | 5400 | 6280 |
| Ekrany dzwiękochłonne [m] | 800 | 0 |
| Humusowanie [ha] | 8,5 | 13,1 |
| Wykup terenu [ha] | 78,2 | 110,0 |
| Wykup budynków ogółem |  | 4 |
| - mieszkalnych [szt.] | 7 | 2 |
| - pozostałych [szt.] | 7 | 2 |

Roczne nakłady na inwestycje wyznaczono na podstawie rozdzielenia kosztów z tabeli 61 na 4-letni okres przygotowania i budowy tras. Natomiast nakłady roczne na remonty i utrzymanie bieżące wyznaczono na podstawie wartości przedmiarowych oraz cen z „Instrukcji...” Łączne nakłady roczne dla wariantu 0 oraz wariantów inwestycyjnych pokazują tabele [tabela 62 ÷ 64].

Wartości w tych tabelach są zaokrąglone przez program Excel do tys. zł, ale do dalszych obliczeń program przyjmuje wartości z dokładnością do 1 zł. Dlatego w niektórych kolumnach i wierszach tabel wartości sumaryczne mogą być przybliżone. Nie ma to jednak znaczenia na wiarygodność obliczeń.

Tabela 61. Zestawienie kosztów zadania inwestycyjnego dla trasy GP 65

| Lp. | Rodzaj pracy | Wariant WSCH | Wariant ZACH |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | w tys. zł | w tys. zł |
| I. | STUDIA, DOKUMENTACJA, PRACE PRZYGOTOWAWCZE | 40416,3 | 52821,5 |
| 1. | Prace badawcze i sporządzenie dokumentacji | 10295,0 | 14160,0 |
| 1.1. | Prace studialne | 260,0 | 360,0 |
| 1.2. | Pomiary geodezyjne | 780,0 | 1100,0 |
| 1.3. | Inwentaryzacja istniejących obiektów | 25,0 | 20,0 |
| 1.4. | Dokumentacja geologiczna, hydrogeologiczna | 130,0 | 180,0 |
| 1.5 | Dokumentacja inwestycji | 9100,0 | 12500,0 |
| 2. | Przyjęcie i przygotowanie terenu | 30121,3 | 38661,5 |
| 2.1. | Dokumentacja prawno-wywłaszczeniowa | 385,0 | 312,0 |
| 2.2. | Wykup terenu | 23460,0 | 33000,0 |
| 2.3. | Wykup obiektów i odszkodowania | 3150,0 | 900,0 |
| 2.4. | Opłaty za zajęcie gruntów rolnych i leśnych | 3126,3 | 4449,5 |
| II | PRACE ZASADNICZE | 198340,2 | 195806,9 |
| 1. | Roboty przygotowawcze | 3361,4 | 3334,0 |
| 1.1. | Odtworzenie trasy | 19,3 | 21,5 |
| 1.2. | Przygotowanie terenu pod budowę (wycinki, odhumusowanie) | 1382,1 | 1762,5 |
| 1.3. | Przełożenie urządzeń obcych | 1960,0 | 1550,0 |
| 2. | Roboty drogowe | 149498,8 | 162722,9 |
| 2.1. | Roboty ziemne | 57835,8 | 54507,0 |
| 2.2. | Odwodnienie | 13390,0 | 9080,0 |
| 2.3. | Nawierzchnie | 68280,5 | 85535,9 |
| 2.4. | Roboty wykończeniowe | 3622,5 | 5400,0 |
| 2.5. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu | 6020,0 | 7850,0 |
| 2.6. | Oświetlenie | 350,0 | 350,0 |
| 3. | Roboty inżynierskie | 44640,0 | 28910,0 |
| 3.1. | Obiekty mostowe (mosty, wiadukty, kładki dla pieszych itp.) | 44640,0 | 28910,0 |
| 3.2. | Ściany oporowe | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska | 840,0 | 840,0 |
| 4.1. | Ekrany akustyczne | 840,0 | 840,0 |
| 4.2. | Wymiana okien | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Zagospodarowanie drogi | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Telefonia alarmowa, MOP | 0,0 | 0,0 |
| III. | OBIEKTY INŻYNIERSKIE | 1800,0 | 1800,0 |
| 1. | Obiekty tymczasowe obciążające inwestora wraz z kosztem ich likwidacji | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Organizacja ruchu na czas budowy | 300,0 | 300,0 |
| 1.2. | Urządzenia zaplecza zamawiającego | 1500,0 | 1500,0 |
| IV. | NADZÓR I OBSŁUGA INWESTORSKA | 1300,0 | 1600,0 |
| 4.1. | Nadzór inwestorski własny | 700,0 | 900,0 |
| 4.2. | Nadzór inwestorski zlecony | 600,0 | 700,0 |
|  | RAZEM | 241856,5 | 252028,4 |
| V. | REZERWA NA ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE 5% | 12092,8 | 12601,4 |
|  | KOSZT OGÓŁEM | 253949,3 | 264629,8 |
|  |  | 0 | 0 |
|  | KOSZT w mln zł/km | 14,76 | 13,85 |

Tabela 62. Nakłady drogowo-mostowe – wariant 0

| Rok | Nakłady | Remonty | Utrzymanie | Razem tys zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Okresowe | Cząstkowe | bieżące |  |
|  |  | drogi | mosty | drogi | mosty | drogi | mosty |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2014 |  |  |  |  |  | 751 | 3 | 753 |
| 2015 |  | 8351 | 50 |  |  |  |  | 8401 |
| 2016 |  |  |  |  |  | 751 | 3 | 753 |
| 2017 |  |  |  |  |  | 751 | 3 | 753 |
| 2018 |  |  |  |  |  | 751 | 3 | 753 |
| 2019 |  |  |  | 1289 | 25 |  |  | 1314 |
| 2020 |  |  |  |  |  | 751 | 3 | 753 |
| 2021 |  |  |  |  |  | 751 | 3 | 753 |
| 2022 |  | 8351 | 50 |  |  |  |  | 8401 |
| 2023 |  |  |  |  |  | 751 | 3 | 753 |
| 2024 |  |  |  |  |  | 751 | 3 | 753 |
| 2025 |  |  |  |  |  | 751 | 3 | 753 |
| 2026 |  |  |  | 1289 | 25 | 751 |  | 2065 |
| 2027 |  |  |  |  |  | 751 | 3 | 753 |
| 2028 |  |  |  |  |  | 751 | 3 | 753 |
| 2029 |  | 8351 | 50 |  |  |  |  | 8401 |
| 2030 |  |  |  |  |  | 751 | 3 | 753 |
| 2031 |  |  |  |  |  | 751 | 3 | 753 |
| 2032 |  |  |  |  |  | 751 | 3 | 753 |
| 2033 |  |  |  | 1289 | 25 |  |  | 1314 |
| 2034 |  |  |  |  |  | 751 | 3 | 753 |
| C | 0 | 25054 | 149 | 3867 | 74 | 12013 | 39 | 41196 |

Tabela 63. Nakłady drogowo-mostowe - wariant wschodni

| Rok | Nakłady | Remonty | Utrzymanie bieżące | Razem tys zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Okresowe | Cząstkowe |  |  |
|  |  | drogi | mosty | drogi | mosty | drogi | mosty |  |
| 2010 | 30000 |  |  |  |  |  |  | 30000 |
| 2011 | 71000 |  |  |  |  |  |  | 71000 |
| 2012 | 76000 |  |  |  |  |  |  | 76000 |
| 2013 | 76949 |  |  |  |  |  |  | 76949 |
| 2014 |  |  |  |  |  | 1281 | 211 | 1491 |
| 2015 |  |  |  |  |  | 1281 | 211 | 1491 |
| 2016 |  |  |  |  |  | 1281 | 211 | 1491 |
| 2017 |  |  |  |  |  | 1281 | 211 | 1491 |
| 2018 |  |  |  |  |  | 1281 | 211 | 1491 |
| 2019 |  |  |  | 2280 | 2010 |  |  | 4290 |
| 2020 |  |  |  |  |  | 1281 | 211 | 1491 |
| 2021 |  |  |  |  |  | 1281 | 211 | 1491 |
| 2022 |  |  |  |  |  | 1281 | 211 | 1491 |
| 2023 |  | 14168 | 4011 |  |  |  |  | 18179 |
| 2024 |  |  |  |  |  | 1281 | 211 | 1491 |
| 2025 |  |  |  |  |  | 1281 | 211 | 1491 |
| 2026 |  |  |  |  |  | 1281 | 211 | 1491 |
| 2027 |  |  |  |  |  | 1281 | 211 | 1491 |
| 2028 |  |  |  |  |  | 1281 | 211 | 1491 |
| 2029 |  |  |  | 2280 | 2010 |  |  | 4290 |
| 2030 |  |  |  |  |  | 1281 | 211 | 1491 |
| 2031 |  |  |  |  |  | 1281 | 211 | 1491 |
| 2032 |  |  |  |  |  | 1281 | 211 | 1491 |
| 2033 |  | 14168 | 4011 |  |  |  |  | 18179 |
| 2034 |  |  |  |  |  | 1281 | 211 | 1491 |
| C | 253949 | 14168 | 4011 | 2280 | 2010 | 16647 | 2739 | 295804 |

Tabela 64. Nakłady drogowo-mostowe – wariant zachodni

| Rok | Nakłady | Remonty | Utrzymanie | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Okresowe | Cząstkowe | bieżące | tys zł |
|  |  | drogi | mosty | drogi | mosty | drogi | mosty |  |
| 2010 | 32000 |  |  |  |  |  |  | 32000 |
| 2011 | 74000 |  |  |  |  |  |  | 74000 |
| 2012 | 78000 |  |  |  |  |  |  | 78000 |
| 2013 | 80630 |  |  |  |  |  |  | 80630 |
| 2014 |  |  |  |  |  | 1605 | 145 | 1749 |
| 2015 |  |  |  |  |  | 1605 | 145 | 1749 |
| 2016 |  |  |  |  |  | 1605 | 145 | 1749 |
| 2017 |  |  |  |  |  | 1605 | 145 | 1749 |
| 2018 |  |  |  |  |  | 1605 | 145 | 1749 |
| 2019 |  |  |  | 2958 | 1379 |  |  | 4337 |
| 2020 |  |  |  |  |  | 1605 | 145 | 1749 |
| 2021 |  |  |  |  |  | 1605 | 145 | 1749 |
| 2022 |  |  |  |  |  | 1605 | 145 | 1749 |
| 2023 |  | 17663 | 2752 |  |  |  |  | 20416 |
| 2024 |  |  |  |  |  | 1605 | 145 | 1749 |
| 2025 |  |  |  |  |  | 1605 | 145 | 1749 |
| 2026 |  |  |  |  |  | 1605 | 145 | 1749 |
| 2027 |  |  |  |  |  | 1605 | 145 | 1749 |
| 2028 |  |  |  |  |  | 1605 | 145 | 1749 |
| 2029 |  |  |  | 2958 | 1379 |  |  | 4337 |
| 2030 |  |  |  |  |  | 1605 | 145 | 1749 |
| 2031 |  |  |  |  |  | 1605 | 145 | 1749 |
| 2032 |  |  |  |  |  | 1605 | 145 | 1749 |
| 2033 |  | 17663 | 2752 |  |  |  |  | 20416 |
| 2034 |  |  |  |  |  | 1605 | 145 | 1749 |
| C | 264630 | 17663 | 2752 | 2958 | 1379 | 20864 | 1879 | 312125 |

PARAMETRY EKONOMICZNE

Oznaczenia:

r	- stopa dyskontowa = 6%

n	- kolejny okres okresu obliczeniowego

Vr	- czynnik dyskontujący = (1 + r)-n

B	- oszczędności w kolejnym roku

C	- nakłady w kolejnym roku

NV	- korzyści netto = B - C

NPV	- aktualne korzyści netto tj. zdyskontowane wartości NV w ciągu okresu obliczeniowego

EIRR	- wewnętrzna stopa zwrotu określana przez stopę dyskontową, dla której NPV = 0

B(r)	- korzyści zdyskontowane

C(r)	- nakłady

T	- okres zwrotu nakładów

e(r) 	- wskaźnik efektywności

### Aktualne korzyści netto

NPV(r) = ( NVi (r)

NPV(6) =  270,9 mln zł – wariant wschodni

NPV(6) =  684,9 mln zł – wariant zachodni

### Wewnętrzna stopa zwrotu - EIRR

EIRR = 15,80% wariant wschodni

EIRR = 28,14% - wariant zachodni

### Efektywność ekonomiczna inwestycji

e(6) =  – 2,14 wariant wschodni

e(6) =  – 3,72 wariant zachodni

Obliczenia parametrów podają tabele:[tabela 65 i tabela 66].

Tabela 65. Analiza ekonomiczna nakładów i korzyści - korzyści netto – wariant wschodni

EIRR = 15,80%		T = 6,33 lat

| Rok | Nakłady | Oszczędności | Korzyści | Roczne zdyskontowane korzyści netto w tys PLN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | B | NV | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,5 | 0,1580 |
| 2010 | 30000 |  | -30000 | -30000,0 | -30000,0 | -30000,0 | -30000,0 | -30000,0 | -30000,0 | -30000,0 | -30000,0 |
| 2011 | 71000 |  | -71000 | -66981,1 | -64545,5 | -61739,1 | -59166,7 | -54615,4 | -50714,3 | -47333,3 | -61311,9 |
| 2012 | 76000 |  | -76000 | -67639,7 | -62809,9 | -57466,9 | -52777,8 | -44970,4 | -38775,5 | -33777,8 | -56674,3 |
| 2013 | 76949 |  | -76949 | -64608,1 | -57813,2 | -50595,4 | -44530,9 | -35024,7 | -28042,8 | -22799,8 | -49552,3 |
| 2014 | 738 | 49800 | 49062 | 38862,1 | 33510,3 | 28051,6 | 23660,5 | 17178,1 | 12771,4 | 9691,3 | 27283,1 |
| 2015 | -6910 | 50090 | 57000 | 42593,7 | 35392,5 | 28339,1 | 22907,0 | 15351,7 | 10598,3 | 7506,2 | 27372,0 |
| 2016 | 738 | 50375 | 49638 | 34992,5 | 28019,1 | 21459,7 | 16623,5 | 10283,7 | 6592,4 | 4357,8 | 20583,9 |
| 2017 | 738 | 50654 | 49916 | 33197,2 | 25614,9 | 18765,4 | 13930,7 | 7955,0 | 4735,3 | 2921,5 | 17875,0 |
| 2018 | 738 | 50925 | 50188 | 31488,3 | 23412,9 | 16406,4 | 11672,0 | 6152,5 | 3400,7 | 1958,2 | 15519,8 |
| 2019 | 2976 | 51188 | 48212 | 28536,7 | 20446,7 | 13704,9 | 9343,8 | 4546,4 | 2333,5 | 1254,1 | 12874,6 |
| 2020 | 738 | 51441 | 50703 | 28312,1 | 19548,1 | 12532,9 | 8188,8 | 3677,9 | 1752,9 | 879,3 | 11692,1 |
| 2021 | 738 | 51681 | 50943 | 26836,3 | 17855,3 | 10949,9 | 6856,4 | 2842,6 | 1258,0 | 589,0 | 10144,6 |
| 2022 | -6910 | 51908 | 58817 | 29230,4 | 18741,0 | 10993,4 | 6596,8 | 2524,6 | 1037,5 | 453,3 | 10114,4 |
| 2023 | 17426 | 52118 | 34693 | 16265,3 | 10049,3 | 5638,5 | 3242,5 | 1145,4 | 437,1 | 178,3 | 5151,8 |
| 2024 | 738 | 52311 | 51573 | 22810,7 | 13580,7 | 7288,7 | 4016,8 | 1309,8 | 464,1 | 176,7 | 6613,5 |
| 2025 | 738 | 52481 | 51743 | 21590,7 | 12387,0 | 6359,0 | 3358,4 | 1010,9 | 332,6 | 118,2 | 5729,9 |
| 2026 | -573 | 52627 | 53201 | 20942,2 | 11578,0 | 5685,3 | 2877,5 | 799,5 | 244,3 | 81,0 | 5087,4 |
| 2027 | 738 | 52745 | 52007 | 19313,6 | 10289,3 | 4832,8 | 2344,1 | 601,2 | 170,6 | 52,8 | 4294,7 |
| 2028 | 738 | 52830 | 52092 | 18250,2 | 9369,2 | 4209,3 | 1956,6 | 463,2 | 122,0 | 35,2 | 3714,7 |
| 2029 | -4111 | 52878 | 56989 | 18835,6 | 9318,2 | 4004,4 | 1783,8 | 389,8 | 95,4 | 25,7 | 3509,4 |
| 2030 | 738 | 52884 | 52146 | 16259,4 | 7751,2 | 3186,1 | 1360,2 | 274,4 | 62,3 | 15,7 | 2773,0 |
| 2031 | 738 | 52841 | 52103 | 15326,5 | 7040,8 | 2768,3 | 1132,6 | 210,9 | 44,5 | 10,4 | 2392,6 |
| 2032 | 738 | 52744 | 52006 | 14432,0 | 6388,8 | 2402,7 | 942,0 | 161,9 | 31,7 | 7,0 | 2062,3 |
| 2033 | 16865 | 52585 | 35719 | 9351,2 | 3989,1 | 1435,0 | 539,2 | 85,5 | 15,6 | 3,2 | 1223,2 |
| 2034 | 738 | 52355 | 51617 | 12748,3 | 5240,5 | 1803,2 | 649,3 | 95,1 | 16,1 | 3,1 | 1526,4 |
| NPV |  |  |  | 270946 | 114354 | 11015 | -42493 | -87550 | -101017 | -103593 | 0 |
| B/C |  |  |  | 2,14 | 1,52 | 1,05 | 0,77 | 0,47 | 0,31 | 0,22 | 1,00 |

Tabela 66. Analiza ekonomiczna nakładów i korzyści – korzyści netto – wariant zachodni

EIRR = 28,14%		T = 3,55 lata

| Rok | Nakłady | Oszczędności | Korzyści | Roczne zdyskontowane korzyści netto w tys zł |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | B | NV | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,5 | 0,2814 |
| 2010 | 32000 |  | -32000 | -32000,0 | -32000,0 | -32000,0 | -32000,0 | -32000,0 | -32000,0 | -32000,0 | -32000,0 |
| 2011 | 74000 |  | -74000 | -69811,3 | -67272,7 | -64347,8 | -61666,7 | -56923,1 | -52857,1 | -49333,3 | -57750,0 |
| 2012 | 78000 |  | -78000 | -69419,7 | -64462,8 | -58979,2 | -54166,7 | -46153,8 | -39795,9 | -34666,7 | -47504,6 |
| 2013 | 80630 |  | -80630 | -67698,3 | -60578,4 | -53015,4 | -46660,8 | -36700,0 | -29384,0 | -23890,3 | -38322,8 |
| 2014 | 996 | 105639 | 104643 | 82886,9 | 71472,4 | 59829,9 | 50464,3 | 36638,3 | 27239,4 | 20670,2 | 38814,3 |
| 2015 | -6651 | 106307 | 112959 | 84409,2 | 70138,4 | 56160,4 | 45395,5 | 30423,0 | 21002,9 | 14875,2 | 32698,1 |
| 2016 | 996 | 106767 | 105771 | 74564,1 | 59704,8 | 45727,6 | 35422,4 | 21913,2 | 14047,4 | 9285,8 | 23894,0 |
| 2017 | 996 | 106990 | 105994 | 70492,2 | 54391,8 | 39847,2 | 29581,1 | 16891,9 | 10055,1 | 6203,6 | 18686,4 |
| 2018 | 996 | 106949 | 105953 | 66476,2 | 49427,9 | 34636,2 | 24641,3 | 12988,7 | 7179,4 | 4134,1 | 14577,3 |
| 2019 | 3023 | 106611 | 103588 | 61313,5 | 43931,4 | 29446,1 | 20076,0 | 9768,3 | 5013,7 | 2694,6 | 11122,3 |
| 2020 | 996 | 105942 | 104946 | 58601,1 | 40461,1 | 25941,0 | 16949,3 | 7612,6 | 3628,1 | 1819,9 | 8793,7 |
| 2021 | 996 | 104903 | 103907 | 54736,9 | 36418,8 | 22334,1 | 13984,6 | 5797,9 | 2565,9 | 1201,3 | 6794,7 |
| 2022 | -6651 | 103454 | 110105 | 54718,9 | 35082,9 | 20579,5 | 12349,0 | 4725,9 | 1942,1 | 848,6 | 5619,0 |
| 2023 | 19662 | 101549 | 81887 | 38391,9 | 23719,8 | 13309,0 | 7653,5 | 2703,7 | 1031,7 | 420,8 | 3261,3 |
| 2024 | 996 | 99141 | 98145 | 43409,5 | 25844,6 | 13870,7 | 7644,2 | 2492,6 | 883,2 | 336,2 | 3050,4 |
| 2025 | 996 | 96175 | 95179 | 39714,7 | 22785,0 | 11696,9 | 6177,6 | 1859,5 | 611,8 | 217,4 | 2308,6 |
| 2026 | -315 | 92594 | 92909 | 36573,2 | 20219,6 | 9928,7 | 5025,2 | 1396,2 | 426,6 | 141,4 | 1758,7 |
| 2027 | 996 | 88335 | 87339 | 32434,5 | 17279,5 | 8116,0 | 3936,6 | 1009,6 | 286,4 | 88,6 | 1290,2 |
| 2028 | 996 | 83330 | 82334 | 28845,1 | 14808,5 | 6653,0 | 3092,5 | 732,1 | 192,9 | 55,7 | 949,2 |
| 2029 | -4064 | 77505 | 81569 | 26959,6 | 13337,2 | 5731,5 | 2553,2 | 558,0 | 136,5 | 36,8 | 733,9 |
| 2030 | 996 | 70781 | 69785 | 21759,2 | 10373,0 | 4263,9 | 1820,3 | 367,2 | 83,4 | 21,0 | 490,0 |
| 2031 | 996 | 63069 | 62073 | 18259,1 | 8388,0 | 3298,0 | 1349,3 | 251,2 | 53,0 | 12,4 | 340,1 |
| 2032 | 996 | 54276 | 53280 | 14785,6 | 6545,3 | 2461,6 | 965,1 | 165,9 | 32,5 | 7,1 | 227,8 |
| 2033 | 19102 | 44301 | 25199 | 6597,0 | 2814,1 | 1012,3 | 380,4 | 60,4 | 11,0 | 2,2 | 84,1 |
| 2034 | 996 | 33031 | 32035 | 7911,9 | 3252,4 | 1119,1 | 403,0 | 59,0 | 10,0 | 1,9 | 83,4 |
| NPV |  |  |  | 684911 | 406083 | 207620 | 95370 | -13362 | -57604 | -76815 | 0 |
| B/C |  |  |  | 3,72 | 2,76 | 1,98 | 1,49 | 0,92 | 0,63 | 0,45 | 1,00 |

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI

Tabela 67. Wartości EIRR przy zmiennych danych wejściowych do analizy

| Prognoza | Wariant wschodni | Wariant zachodni |
| --- | --- | --- |
|  | Nakłady |
|  | 100% | 110% | 115% | 100% | 110% | 115% |
| 100% | 15,80 | - | 13,74 | 28,14 | - | 25,09 |
| 90% | - | 12,89 | - | - | 23,83 | - |
| 85% | 13,42 | - | 11,51 | 24,62 | - | 21,80 |

Wnioski:

oba warianty obwodnicy w ciągu drogi nr 65 odporne są na zmiany prognozy ruchu a także zmiany na kładów na budowę trasy:

wariant wschodni spadek z 15,80% na 11,51%

wariant zachodni spadek z 28,14% na 21,80%.

korzystniejszy pod względem wrażliwości na zmiany prognozy i nakładów jest wariant zachodni (wskaźnik spadkowy EIRR - 0,77) od wariantu wschodniego (wskaźnik spadkowy EIRR - 0,72).

WNIOSKI Z ANALIZY EKONOMICZNEJ:

Na podstawie zgromadzonych wyżej materiałów można sformułować następujące wnioski:

budowa obwodnicy wschodniej jest tańsza niż zachodniej

wariant wschodni  – 253,9 mln PLN, wskaźnik 1,00,

wariant zachodni – 264,6 mln PLN, wskaźnik 0,96.

obie obwodnice osiągają wysoką wewnętrzną stopę zwrotu:

wariant wschodni  - 15,80%, wskaźnik 0,56,

wariant zachodni – 28,14%, wskaźnik 1,00.

korzystniejszy pod względem wrażliwości na zmiany prognoz ruchu i kosztów budowy trasy jest wariant zachodni,

łącznie z punktu widzenia ekonomicznego korzystniejszy jest wariant zachodni.

# WIELOKRYTERIALNA ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW OBWODNICY W CIĄGU DROGI NR 61

W celu pełniejszego porównania wariantów przeprowadzono ocenę wielokryterialną w poszczególnych kryteriach dla roku 2034. Wagi poszczególnych kryteriów zostały wyznaczone na podstawie znaczenia tych zagadnień dla analizowanej trasy.

Analizę wielokryterialną przeprowadzono z uwzględnieniem następujących ocen:

technicznej,

społecznej i przestrzennej,

zajęcia gruntów rolnych i leśnych,

kolizji z siedliskami przyrodniczymi,

ekonomicznej.

Parametry oceny wariantów oraz wyniki tej oceny zostały przedstawione w tabelach:

ocena techniczna – Tabela 68,

ocena społeczna i przestrzenna – Tabela 69

ocena zajęcia gruntów rolnych i leśnych – Tabela 70,

ocena kolizji z siedliskami przyrodniczymi – Tabela 71,

ocena ekonomiczna – Tabela 72.

Wynikową łączną ocenę wielokryterialną przedstawia  Tabela 73.

Tabela 68. Ocena techniczna wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 61

| Parametr oceny |  | Warianty |
| --- | --- | --- |
|  |  | wariant północny | wariant południowy |
|  | Waga parametru w % | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Długość dróg do wybudowania - obwodnica + inne [km] * | 35 | 23,20 | 100,00 | 35,00 | 25,10 | 92,43 | 32,35 |
| Długość obiektów inżynierskich [km] * | 40 | 587,80 | 100,00 | 40,00 | 648,00 | 90,71 | 36,28 |
| Długość odcinków do wymiany gruntów [km] * | 10 | 1,80 | 61,11 | 6,11 | 1,10 | 100,00 | 10,00 |
| Liczba kolizji z infrastrukturą techniczną [szt]* | 15 | 10 | 70,00 | 10,50 | 7 | 100,00 | 15,00 |
| Suma | 100 |  |  | 91,61 |  |  | 93,63 |
| Kolejność wariantów |  |  |  | 2 |  |  | 1 |

*  - 100 punktów dla najmniejszej wartości, dla wartości większej liczba punktów równa się stosunkowi wartości najmniejszej do większej pomnożonemu przez 100

Biorąc pod uwagę wyniki analizy wariant południowy można wskazać jako korzystniejszy pod względem technicznym, przy czym różnica między wariantami jest niewielka.

Tabela 69. Ocena społeczna i przestrzenna wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 61

| Parametr oceny | Waga parametru w % | Warianty |
| --- | --- | --- |
|  |  | wariant północny | wariant południowy |
|  |  | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Liczba budynków mieszkalnych do wyburzenia * | 50 | 3 | 100,00 | 50,00 | 3 | 100,00 | 50,00 |
| Liczba działek do wykupu * | 20 | 259,00 | 100,00 | 20,00 | 279,00 | 92,83 | 18,57 |
| Powierzchnia gruntów do wywłaszczenia [ha] * | 30 | 118,20 | 100,00 | 30,00 | 126,30 | 93,44 | 28,03 |
| Suma | 100 |  |  | 100,00 |  |  | 96,60 |
| Kolejność wariantów |  |  |  | 1 |  |  | 2 |

*  - 100 punktów dla najmniejszej wartości, dla wartości większej liczba punktów równa się stosunkowi wartości najmniejszej do większej pomnożonemu przez 100

Uzyskane wyniki analizy społecznej i przestrzennej pozwalają na sformułowanie wniosku, iż korzystniejszy jest wariant północny. Przewaga tego wariantu wynika głównie z mniejszej powierzchni gruntów do wywłaszczenia.

Tabela 70. Ocena zajętości gruntów rolnych i leśnych wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 61

| Parametr oceny | Waga parametru w % | Warianty |
| --- | --- | --- |
|  |  | wariant północny | wariant południowy |
|  |  | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zajętość gruntów leśnych [ha] * | 50 | 13,10 | 100,00 | 50,00 | 17,40 | 75,29 | 37,64 |
| Zajętość gruntów ornych [ha] * | 30 | 66,90 | 87,44 | 26,23 | 58,50 | 100,00 | 30,00 |
| Zajętość użytków zielonych [ha] * | 20 | 17,80 | 100,00 | 20,00 | 40,70 | 43,73 | 8,75 |
| Suma | 100 |  |  | 96,23 |  |  | 76,39 |
| Kolejność wariantów |  |  |  | 1 |  |  | 2 |

*  - 100 punktów dla najmniejszej wartości, dla wartości większej liczba punktów równa się stosunkowi wartości najmniejszej do większej pomnożonemu przez 100

Tabela 71. Ocena  kolizji z siedliskami przyrodniczymi wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 61

| Parametr oceny | Waga parametru w % | Warianty |
| --- | --- | --- |
|  |  | wariant północny | wariant południowy |
|  |  | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Długość odcinka przebiegającego przez tereny z bardzo wartościowymi siedliskami przyrodniczymi [km] * | 40 | 0,60 | 20,00 | 8,00 | 0,12 | 100,00 | 40,00 |
| Długość odcinka przebiegającego przez tereny z wartościowymi siedliskami przyrodniczymi [km] * | 30 | 3,26 | 100,00 | 30,00 | 5,50 | 59,27 | 17,78 |
| Długość odcinka przebiegającego przez tereny ze średnimi siedliskami przyrodniczymi [km] * | 20 | 0,64 | 100,00 | 20,00 | 1,21 | 52,89 | 10,58 |
| Długość odcinka przebiegającego przez tereny ze słabymi siedliskami przyrodniczymi [km] * | 10 | 8,90 | 64,61 | 6,46 | 5,75 | 100,00 | 10,00 |
| Suma | 100 |  |  | 64,46 |  |  | 78.36 |
| Kolejność wariantów |  |  |  | 2 |  |  | 1 |

*  - 100 punktów dla najmniejszej wartości, dla wartości większej liczba punktów równa się stosunkowi wartości najmniejszej do większej pomnożonemu przez 100

Tabela 72. Ocena ekonomiczna wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 61

| Parametr oceny | Waga parametru w % | Warianty |
| --- | --- | --- |
|  |  | wariant północny | wariant południowy |
|  |  | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wskaźnik korzyści B/C ** | 35 | 2,10 | 51,60 | 18,06 | 4,07 | 100,00 | 35,00 |
| Aktualne korzyści netto NPV w [mln zł] ** | 5 | 322,00 | 34,06 | 1,70 | 945,35 | 100,00 | 5,00 |
| Wewnętrzna stopa zwrotu EIRR w [%] ** | 40 | 13,40 | 65,08 | 26,03 | 20,59 | 100,00 | 40,00 |
| Nakłady inwestycyjne w [mln zł]* | 20 | 318,80 | 100,00 | 20,00 | 331,90 | 96,05 | 19,21 |
| Suma | 100 |  |  | 65,79 |  |  | 99,21 |
| Kolejność wariantów |  |  |  | 2 |  |  | 1 |

* - 100 punktów dla najmniejszej wartości, dla wartości większej liczba punktów równa się stosunkowi wartości parametru mniejszego do większego pomnożonej przez 100

** - 100 punktów dla największej wartości, dla wartości mniejszej liczba punktów równa się odwrotności stosunku wartości większej do mniejszej pomnożona przez 100

Tabela 73. Łączna ocena wielokryterialna wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 61

| Parametr oceny | Waga parametru w % | Warianty |
| --- | --- | --- |
|  |  | wariant północny | wariant południowy |
|  |  | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ocena techniczna ** | 10 | 91,61 | 97,84 | 9,78 | 93,63 | 100,00 | 10,00 |
| Ocena społeczna i przestrzenna ** | 10 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 96,60 | 96,60 | 9,66 |
| Ocena zajęcia gruntów rolnych i leśnych | 10 | 96,23 | 100,00 | 10,00 | 76,39 | 79,38 | 7,94 |
| Ocena kolizji z siedliskami przyrodniczymi | 30 | 64,46 | 82,26 | 24,68 | 78,36 | 100,00 | 30,00 |
| Ocena ekonomiczna ** | 40 | 65,79 | 66,32 | 26,53 | 99,21 | 100,00 | 40,00 |
| Suma | 100 |  |  | 80,99 |  |  | 97,60 |
| Łączna ocena |  |  |  | 83.00 |  |  | 100,00 |
| Kolejność wariantów |  |  |  | 2 |  |  | 1 |

** - 100 punktów dla największej wartości, dla wartości mniejszej liczba punktów równa się odwrotności stosunku wartości większej do mniejszej pomnożona przez 100

Łączna ocena wielokryterialna uszeregowała warianty następująco;

wariant północny – 80,99 punkty

wariant południowy – 97,60 punktów.

Wyniki oceny technicznej, społecznej i przestrzennej, środowiskowej (zajętości gruntów rolnych i leśnych i kolizji z siedliskami przyrodniczymi), ekonomicznej oraz łącznej analizy wielokryterialnej ilustrują poniższe wykresy.

# WIELOKRYTERIALNA ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW OBWODNICY W CIĄGU DROGI NR 65

W celu pełniejszego porównania wariantów przeprowadzono ocenę wielokryterialną w poszczególnych kryteriach dla roku 2034. Wagi poszczególnych kryteriów zostały wyznaczone na podstawie znaczenia tych zagadnień dla analizowanej trasy.

Analizę wielokryterialną przeprowadzono z uwzględnieniem następujących ocen:

technicznej

społecznej i przestrzennej

zajęcia gruntów rolnych i leśnych

kolizji z siedliskami przyrodniczymi

ekonomicznej

Parametry oceny wariantów oraz wyniki tej oceny zostały przedstawione w tabelach:

ocena techniczna - Tabela 74,

ocena społeczna i przestrzenna - Tabela 75,

ocena zajętości gruntów rolnych i leśnych - Tabela 76,

ocena kolizji z siedliskami przyrodniczymi - Tabela 77 ,

ocena ekonomiczna - Tabela 78

Wynikową łączną ocenę wielokryterialną przedstawia  Tabela 79.

Tabela 74. Ocena techniczna wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 65

| Parametr oceny | Waga parametru w % | Warianty |
| --- | --- | --- |
|  |  | wariant wschodni | wariant zachodni |
|  |  | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Długość dróg do wybudowania - obwodnica + inne [km] * | 35 | 23,05 | 100,00 | 35,00 | 23,73 | 97,13 | 34,00 |
| Dlugość obiektów inżynierskich [km] * | 40 | 418,00 | 72,73 | 29,09 | 304,00 | 100,00 | 40,00 |
| Długość odcinków do wymiany gruntów [km] * | 10 | 1,80 | 22,22 | 2,22 | 0,40 | 100,00 | 10,00 |
| Liczba kolizji z infrastrukturą techniczną [szt]* | 15 | 17 | 82,35 | 12,35 | 14 | 100,00 | 15,00 |
| Suma | 100 |  |  | 78,67 |  |  | 99,00 |
| Kolejność wariantów |  |  |  | 2 |  |  | 1 |

*  - 100 punktów dla najmniejszej wartości, dla wartości większej liczba punktów równa się stosunkowi wartości najmniejszej do większej pomnożonemu przez 100

Tabela 75. Ocena społeczna i przestrzenna wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 65

| Parametr oceny | Waga parametru w % | Warianty |
| --- | --- | --- |
|  |  | wariant wschodni | wariant zachodni |
|  |  | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Liczba budynków mieszkalnych do wyburzenia * | 50 | 7 | 28,57 | 14,29 | 2 | 100,00 | 50,00 |
| Liczba działek do wykupu * | 20 | 403 | 63,03 | 12,61 | 254,00 | 100,00 | 20,00 |
| Powierzchnia gruntów do wywłaszczenia [ha] * | 30 | 78,20 | 100,00 | 30,00 | 110,00 | 71,09 | 21,33 |
| Suma | 100 |  |  | 56,89 |  |  | 91,33 |
| Kolejność wariantów |  |  |  | 2 |  |  | 1 |

*  - 100 punktów dla najmniejszej wartości, dla wartości większej liczba punktów równa się stosunkowi wartości najmniejszej do większej pomnożonemu przez 100

Tabela 76. Ocena zajętości gruntów rolnych i leśnych wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 65

| Parametr oceny | Waga parametru w % | Warianty |
| --- | --- | --- |
|  |  | wariant wschodni | wariant zachodni |
|  |  | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zajętość terenów leśnych [ha] * | 50 | 6,40 | 100,00 | 50,00 | 11,90 | 53,78 | 26,89 |
| Zajętość gruntów ornych [ha] * | 30 | 24,50 | 100,00 | 30,00 | 68,00 | 36,03 | 10,81 |
| Zajętość użytków zielonych [ha] * | 20 | 31,40 | 53,50 | 10,70 | 16,80 | 100,00 | 20,00 |
| Suma | 100 |  |  | 90,70 |  |  | 57,7 |
| Kolejność wariantów |  |  |  | 1 |  |  | 2 |

*  - 100 punktów dla najmniejszej wartości, dla wartości większej liczba punktów równa się stosunkowi wartości najmniejszej do większej pomnożonemu przez 100

Tabela 77. Ocena  kolizji z siedliskami przyrodniczymi wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 65

| Parametr oceny | Waga parametru w % | Warianty |
| --- | --- | --- |
|  |  | wariant wschodni | wariant zachodni |
|  |  | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Długość odcinka przebiegającego przez tereny z bardzo wartościowymi siedliskami przyrodniczymi [km] * | 50 | 1,74 | 74,71 | 37,36 | 1,30 | 100,00 | 50,00 |
| Długość odcinka przebiegającego przez tereny z wartościowymi siedliskami przyrodniczymi [km] * | 40 | 5,09 | 46,95 | 18,78 | 2,39 | 100,00 | 40,00 |
| Długość odcinka przebiegającego przez tereny ze średnimi wartościowymi siedliskami przyrodniczymi [km] * | 10 | 0,08 | 100,00 | 10,00 | 5,41 | 1,48 | 0,15 |
| Suma | 100 |  |  | 66,14 |  |  | 90,15 |
| Kolejność wariantów |  |  |  | 2 |  |  | 1 |

*  - 100 punktów dla najmniejszej wartości, dla wartości większej liczba punktów równa się stosunkowi wartości najmniejszej do większej pomnożonemu przez 100

Tabela 78. Ocena ekonomiczna wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 65

| Parametr oceny | Waga parametru w % | Warianty |
| --- | --- | --- |
|  |  | wariant wschodni | wariant zachodni |
|  |  | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wskaźnik korzyści B/C ** | 35 | 2,14 | 57,53 | 20,13 | 3,72 | 100,00 | 35,00 |
| Aktualne korzyści netto NPV w [mln zł] ** | 5 | 270,95 | 39,56 | 1,98 | 684,9 | 100,00 | 5,00 |
| Wewnętrzna stopa zwrotu EIRR w [%] ** | 40 | 15,80 | 56,15 | 22,46 | 28,14 | 100,00 | 40,00 |
| Nakłady inwestycyjne w [mln zł]* | 20 | 253,90 | 100,00 | 20,00 | 264,6 | 95,96 | 19,19 |
| Suma | 100 |  |  | 64,57 |  |  | 99,19 |
| Kolejność wariantów |  |  |  | 2 |  |  | 1 |

*  - 100 punktów dla najmniejszej wartości, dla wartości większej liczba punktów równa się stosunkowi wartości najmniejszej do większej pomnożonemu przez 100

** - 100 punktów dla największej wartości, dla wartości mniejszej liczba punktów równa się odwrotności stosunku wartości większej do mniejszej pomnożona przez 100

Tabela 79. Łączna ocena wielokryterialna wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 65

| Parametr oceny | Waga parametru w % | Warianty |
| --- | --- | --- |
|  |  | wariant wschodni | wariant zachodni |
|  |  | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi | Wielkość parametru | Punkty | Punkty z uwzględnieniem wagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ocena techniczna ** | 15 | 78,67 | 79,46 | 11,92 | 99,00 | 100,00 | 15,00 |
| Ocena społeczna i przestrzenna ** | 10 | 56,89 | 62,29 | 6,23 | 91,33 | 100,00 | 10,00 |
| Ocena zajętości gruntów rolnych i leśnych ** | 15 | 90,70 | 100,00 | 15,00 | 57,70 | 63,62 | 9,54 |
| Ocena kolizji z siedliskami przyrodniczymi** | 20 | 66,14 | 73,37 | 14,67 | 90,15 | 100,00 | 20,00 |
| Ocena ekonomiczna ** | 40 | 64,57 | 65,10 | 26,04 | 99,19 | 100,00 | 40,00 |
| Suma | 100 |  |  | 73,86 |  |  | 94,54 |
| Łączna ocena |  |  |  | 78,00 |  |  | 100,00 |
| Kolejność wariantów |  |  |  | 2 |  |  | 1 |

** - 100 punktów dla największej wartości, dla wartości mniejszej liczba punktów równa się odwrotności stosunku wartości większej do mniejszej pomnożona przez 100

Łączna ocena wielokryterialna uszeregowała warianty następująco:

wariant zachodni – 94,54 punktów,

wariant wschodni – 73,86  punktów.

Wyniki oceny technicznej, społecznej i przestrzennej, środowiskowej (zajętości gruntów rolnych i leśnych i kolizji z siedliskami przyrodniczymi), ekonomicznej oraz łącznej analizy wielokryterialnej ilustrują poniższe wykresy.

# KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni została określona w oparciu o załączniki Nr 4 i 5 Rozporządzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 r. poz. 430).

W związku z brakiem badań technicznych podłoża gruntowego na trasach projektowanych wariantów przebiegu obwodnicy oraz przejazdach drogowych dróg powiatowych, gminnych i dojazdowych oraz zakładając że podłoże pod konstrukcją należy do grupy nośności G1 (pominięto ewentualne zabiegi zmierzające do wzmocnienia podłoża, jeżeli zalicza się ono do kategorii G2 ÷ G4)  na obecnym etapie projektowania przyjęto:

Dla obwodnicy w ciągu drogi nr 61 jak dla drogi o kategorii ruchu KR-6

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 8 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 18 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -20 cm.

Dla obwodnicy w ciągu drogi nr 65 jak dla drogi o kategorii ruchu KR-6

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 8 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 18 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -20 cm.

Dla dróg  powiatowych jak dla dróg o kategorii ruchu KR2 (b)

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 9 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie- 15 cm

Dla dróg gminnych i dojazdowych jak dla dróg o kategorii ruchu KR1 (a)

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 4 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 20 cm

# PODSUMOWANIE

EKSPERTYZA ŚRODOWISKOWA

Ekspertyza środowiskowa dotyczyła obszaru wzdłuż planowanego przebiegu obwodnicy w ciągu drogi nr 61 dla dwóch wariantów północnego i południowego oraz dla drogi nr 65 dla wariantu wschodniego i zachodniego. W ramach ekspertyzy dokonano inwentaryzacji przyrodniczej w strefach wariantów tras. Jej zakres objął zarówno składniki przyrody ożywionej (flora, fauna i ich siedliska) jak też elementy przyrody nieożywionej (gleby, warunki wodne).

Inwentaryzacja polegała na opisaniu zbiorowisk roślinnych (zakwalifikowanie do zespołu lub klasy, wymienienie charakterystycznych gatunków), opisaniu siedlisk płazów, gadów, ptaków i ssaków (gatunki), ocenie warunków wodnych i gleb. W jej trakcie szczególną uwagę poświęcono wyszukaniu siedlisk naturalnych lub w niewielkim stopniu zniekształconych oraz gatunkom cennym (priorytetowe, chronione), a także korytarzom ekologicznym.

Zebrane informację posłużyły do oceny wartości ekologicznej wyróżnionych obszarów. Oceniano je wg następującej skali; bardzo cenne, cenne, bardzo wartościowe, wartościowe, średnie, słabe, bez wartości.

Na podstawie inwentaryzacji i waloryzacji wyróżnionych obszarów dokonano oceny zagrożeń jakie dla siedlisk i gatunków niesie za sobą budowa drogi, sformułowano propozycje korekty przebiegu trasy lub rozwiązań technicznych zmniejszających negatywne skutki budowy i funkcjonowania drogi oraz dokonano porównania wariantów wskazując, który i w jakim zakresie jest rozwiązaniem najmniej szkodliwym dla przyrody.

Ekspertyza wykazała:

Dla wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 61

- Na obszarze proponowanego przebiegu tras występują siedliska o bardzo różnej wartości przyrodniczej. Najwięcej jest siedlisk o niskiej wartości. Są to intensywnie użytkowane uprawy rolne. W obu wariantach, na znacznych długościach projektowana trasa przebiega przez środowiska wartościowe przyrodniczo. Są to przeważnie trwałe użytki zielone w dolinach rzeczek, a głównie w dolinie rzeki Ełk. Bardzo wartościowe siedliska to tereny mało zmienione – podmokłe, ekstensywnie użytkowane łąki lub starsze rozległe lasy.

- Wariant południowy przebiega na dłuższym odcinku przez dolinę rzeki Ełk oraz łąki i większe kompleksy lasów. Są to tereny wartościowe przyrodniczo. Jedynym obiektem bardzo wartościowym jest rzeka Ełk, której szerokie zakole trasa przetnie. W tym miejscu mogą powstać też największe szkody dla przyrody.

- W wariancie północnym występuje niższa średnia wartość siedlisk. Jego mankamentem jest to, że przecina 2 kompleksy leśne i nie przecina doliny rzeki Ełk w najwęższym miejscu. Odpowiednie skorygowanie przebiegu trasy pozwoliłoby skrócić jej przebieg przez siedliska wartościowe i bardzo wartościowe.

- Koncepcja drogowa przewiduje w obu wariantach poszerzenie mostu nad rzeką Ełk w celu zapewnienia miejsca na przejście dla średnich i małych zwierząt. W wariancie północnym proponowany jest też most nad lokalnym ciekiem w km 214+600, którego dolina stanowi lokalny korytarz migracji zwierząt. Ponadto we wszystkich wariantach w miejscach przecinania innych naturalnych lub sztucznych cieków wodnych należy przewidzieć szerokie przepusty umożliwiające przemieszczanie się drobnych ssaków.

Dla wariantów obwodnicy w ciągu drogi nr 65

- Na obszarze proponowanego przebiegu obwodnicy występują siedliska o bardzo różnej wartości przyrodniczej, najwięcej jest siedlisk o niskiej wartości. Są to intensywnie użytkowane uprawy rolne. W obu wariantach, na znacznych długościach trasa przebiega przez środowiska wartościowe przyrodniczo. Są to przeważnie trwałe użytki zielone w dolinach rzeczek, a głównie w dolinie rzeki Ełk. Bardzo wartościowe siedliska to tereny mało zmienione – podmokłe, ekstensywnie użytkowane łąki lub starsze rozległe lasy.

- Na analizowanym terenie najistotniejszym obszarami dla fauny jest środowisko wodne, bagienne i łąkowe gdzie występują również gatunki chronione Dyrektywą Ptasią i Siedliskową .

- W zachodnim wariancie obwodnicy Grajewa występują siedliska wartościowe i bardzo wartościowe. Jednak trasa przebiega w większości przez siedliska o wartości niskiej i średniej. Potencjalne szkody dla przyrody będą tam niewielkie. Jedynie ostatni odcinek trasy omijający Rudę przechodzi przez obszar Natura 2000 – Ostoja Biebrzańska, gdzie zagrożonych jest 5 stanowisk ptaków chronionych.

- W wariancie wschodnim, co prawda nie występują obiekty cenne, ale na znacznym odcinku występują siedliska wartościowe i bardzo wartościowe. Wynika to z tego, że trasa w tym wariancie przebiega na bardzo długim odcinku wzdłuż rzeki Ełk. Przeprowadzenie trasy w tym wariancie, po bardzo głębokich torfach zakłóciłby dotychczasową gospodarkę wodną torfowisk nadrzecznych przecinając dolinę wzdłuż. Przy tym wariancie nie ma większych możliwości korekty. W porównaniu ze skorygowanym wariantem zachodnim wypada on znacznie gorzej, jeśli chodzi o szkodliwe oddziaływanie na przyrodę.

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

Zakres raportu obejmował pełną problematykę określoną w art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity, Dz. U. Nr 129 z dnia 19 lipca 2006 r.) Raport dostosowano do aktualnego etapu projektowego (studium techniczno-ekonomicznego), więc szereg zagadnień zostało podanych w formie wstępnej, ogólnej, wielowariantowej, odpowiadającej ograniczonej dokładności wejściowych materiałów projektowych.

Prognoza i ocena oddziaływania na środowisko obejmowała następujące główne zagadnienia:

- powierzchnia ziemi, gleby, wody podziemne, wody powierzchniowe, gospodarka wodno-ściekowa,

- szata roślinna, świat zwierzęcy, siedliska przyrodnicze,

- krajobraz, walory rekreacyjne,

- przyrodnicze obszary chronione,

- klimat,

- zanieczyszczenie powietrza,

- klimat akustyczny,

- gospodarowanie odpadami,

- oddziaływanie na środowisko kulturowe i dobra materialne,

- możliwe konflikty społeczne.

Przeprowadzone analizy pozwoliły na sformułowanie szeregu poniżej przedstawionych wniosków i stwierdzeń:

Dla obwodnicy w ciągu drogi nr 61

- Projektowana obwodnica w obydwu analizowanych wariantach przebiega poza obszarami prawnie chronionymi.

- Realizacja obwodnicy wiązać się będzie ze stratami powierzchni leśnych i przestrzeni rolniczej, przy czym gleby występujące w pasach projektowanej trasy to przeważnie słabe grunty rolne klas RV i RVI oraz słabe użytki zielone klas PsV i PsVI.

- Na przeważającej długości trasy oddziaływanie inwestycji na powierzchnię ziemi będzie ograniczone w swym zasięgu do linii rozgraniczających obwodnicy, która w obu wariantach przecina dolinę rzeki Ełk, oraz doliny lokalnych cieków – charakterystycznych elementów morfologii krajobrazu. Ocenia się, że oddziaływanie projektowanej trasy na środowisko gruntowo wodne i powierzchnię ziemi będzie stosunkowo niewielkie.

- Obwodnica w wariancie południowym przechodzi przez teren eksploatacji piasku i żwiru (złoże i teren górniczy Elżbiecin).

- Projektowana obwodnica w obydwu analizowanych wariantach nie koliduje z ujęciami wody.

- Potencjalny wpływ planowanej drogi na wody powierzchniowe wiąże się głównie z koniecznymi przecięciami cieków i ich dolin. Przyjmuje się, że zostaną zachowane dotychczasowe kierunki odpływu wód powierzchniowych oraz wielkości przepływu w ciekach. Przewidywany system odprowadzania wód opadowych z drogi, zabezpiecza cieki zarówno przed nadmiernym jednorazowym dopływem (zbiorniki retencyjne) jak i przed zanieczyszczeniem (system oczyszczania z separatorami i zbiornikami).

- Nie przewiduje się wpływu budowanej trasy na lokalne warunki klimatyczne otoczenia.

- Prognozy stężenia zanieczyszczeń powietrza w rejonie planowanej obwodnicy wykluczają powstanie  przekroczeń dopuszczalnych norm stężenia zanieczyszczeń powietrza. Niezależnie od wariantu przebiegu nie prognozuje się przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości powietrza atmosferycznego w otoczeniu trasy.

- Budowa obwodnicy znacząco poprawi warunki higieny atmosfery w mieście poprzez wyprowadzenie ciężkiego ruchu samochodowego z centrum zwartej zabudowy w przewadze chronionej ( zabudowa mieszkaniowa) na zewnątrz miasta.

- W najbliższym otoczeniu analizowanych wariantów obwodnicy nie występują obiekty zabytkowej architektury i zieleni. Stwierdzono natomiast stanowiska archeologiczne. Wg wstępnego rozpoznania nie są to obiekty archeologiczne, które wymagałyby korekty przebiegu trasy. Niemniej w obszarach trasowania obwodnicy konieczne będzie przeprowadzenie archeologicznych badań sondażowych a w trakcie realizacji nadzór archeologiczny.

- Obwodnica prowadzona jest głównie przez tereny rolne i leśne poza terenami zainwestowanymi, stąd wpływ na inne dobra materialne został ograniczony do minimum. Nie stwarza też konfliktów ze środowiskiem kulturowym.

- Budowa obwodnicy po nowym śladzie zawsze będzie powodować większe lub mniejsze konflikty społeczne, gdyż jest to obiekt uciążliwy, silnie ingerujący w środowisko, zmieniający warunki życia i standardy środowiskowe w jego otoczeniu. Pozostawienie stanu istniejącego generowałoby jednak także znaczące konflikty społeczne (już obecnie występują ze strony mieszkańców żądania eliminacji ruchu ciężarowego z ulic miasta a narastający ruch żądania te będzie eskalował). Budowa obwodnicy we wszystkich wariantach ogranicza bądź eliminuje ww. konflikty odnośnie miasta.

- Wariant północny nawiązuje do przebiegu trasy ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Grajewo, tym samym powinien być przedmiotem konsultacji społecznych przy opracowywaniu w/w dokumentu.Potencjalny konflikt dotyczyć może przejścia w pobliżu rozproszonej zabudowy wsi Popowo, osiedla Przekopka i wsi Toczyłowo. Wariant południowy może wzbudzać protesty w rejonie wsi Popowo, Wojewodzin, Elżbiecin a przede wszystkim w Koszarówce.

- W wariancie północnym występuje najniższa średnia wartość siedlisk. Jednak ich różnorodność w połączeniu z bogatą awifauną wpłynęły na wyższa ocenę przyrodniczą terenów, przez które trasowany jest wariant północny.

Wariant południowy przebiega na dłuższym odcinku przez dolinę rzeki Ełk oraz łąki i większe kompleksy lasów. Tereny te użytkowane gospodarczo straciły swoje walory biotyczne. Również badania awifauny w rejonie prowadzenia trasy w wariancie południowym nie wykazały negatywnych oddziaływań na „obszary naturowe”.

Dla obwodnicy w ciągu drogi nr 65

- Końcowy odcinek wariantu zachodniego wchodzi na obszar Natura 2000 – Ostoja Biebrzańska, co może zagrozić kilku gatunkom ptaków.

- Realizacja obwodnicy wiązać się będzie ze stratami powierzchni leśnych i przestrzeni rolniczej, przy czym gleby występujące w pasach projektowanej trasy to przeważnie słabe grunty rolne klas RV i RVI oraz słabe użytki zielone klas PsV i PsVI.

- Korytarz drogi w obu wariantach przecina doliny rzeki Ełk, Cudry, Różanicy i Bindugi, charakterystycznych elementów morfologii krajobrazu. Ocenia się że oddziaływanie projektowanej trasy na środowisko gruntowo-wodne i powierzchnię ziemi będzie stosunkowo niewielkie. Obwodnica w obydwu analizowanych wariantach nie koliduje także z ujęciami wody.

- Potencjalny wpływ planowanej drogi na wody powierzchniowe wiąże się głównie z koniecznymi przecięciami cieków i ich dolin. Przyjmuje się, że zostaną zachowane dotychczasowe kierunki odpływu wód powierzchniowych oraz wielkości przepływu w ciekach. Przewidywany system odprowadzania wód opadowych z drogi, zabezpiecza cieki zarówno przed nadmiernym jednorazowym dopływem (zbiorniki retencyjne) jak i przed zanieczyszczeniem (system oczyszczania z separatorami i zbiornikami).

- Nie przewiduje się wpływu budowanej trasy na lokalne warunki klimatyczne otoczenia.

- Modelowane stężenia zanieczyszczeń powietrza w rejonie analizowanych wariantów nie świadczą o możliwości powstania przekroczeń dopuszczalnych norm stężenia zanieczyszczeń powietrza.

- Budowa obwodnicy znacząco poprawi warunki higieny atmosfery i standard akustyczny w mieście poprzez wyprowadzenie ciężkiego ruchu samochodowego z centrum zwartej zabudowy w przewadze chronionej ( zabudowa mieszkaniowa) na zewnątrz miasta.

- W najbliższym otoczeniu analizowanych wariantów obwodnicy nie występują obiekty zabytkowej architektury i zieleni. Stwierdzono natomiast stanowiska archeologiczne. Wg wstępnego rozpoznania nie są to obiekty archeologiczne, które wymagałyby korekty przebiegu trasy. Niemniej w obszarach trasowania obwodnicy konieczne będzie przeprowadzenie archeologicznych badań sondażowych a w trakcie realizacji nadzór archeologiczny.

- Obwodnica prowadzona jest głównie przez tereny rolne i leśne poza terenami zainwestowanymi, stąd wpływ na inne dobra materialne został ograniczony do minimum. Nie stwarza też konfliktów ze środowiskiem kulturowym. Potencjalne konflikty społeczne dotyczyć mogą przejścia w pobliżu rozproszonej zabudowy wsi Koszarówka w wariancie wschodnim oraz wsi Konopki Kolonie w wariancie zachodnim.

- W dalszych fazach projektowania należy zwrócić uwagę na rozwiązania techniczne przepraw mostowych i przepustów przy krzyżowaniu się trasy z ciekami. Powinny one umożliwiać migrację drobnych ssaków i płazów.

- Proponowane rozwiązania w realizacji planowanego przedsięwzięcia dla obydwu obwodnic, spełniają wymagania techniczne obowiązujące w tym zakresie w Polsce. Tym samym nie odbiegają od rozwiązań stosowanych w tej dziedzinie w praktyce krajowej i zagranicznej.

- Proponuje się aby w decyzjach dotyczących budowy obwodnic nałożyć na inwestora obowiązek monitoringu hałasu (pomiarów hałasu) w otoczeniu tras z uwzględnieniem hałasu w pomieszczeniach, w miarodajnym okresie po realizacji przedsięwzięcia. Ponadto w czasie eksploatacji drogi badania kontrolne powinny obejmować funkcjonowanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej i systemów melioracyjnych.

- Ocena środowiskowa wariantów wykazała, że w ciągu drogi krajowej nr 65 najbardziej optymalnym wariantem obwodnicy Grajewa jest wariant Zachodni.

Wariant Wschodni ze względu na wartościowe siedliska i różnorodne siedliska oraz bogatą awifaunę w dolinie rzeki Ełk jest wariantem zdecydowanie gorszym

STUDIUM TECHNICZNO – EKONOMICZNE

- Studium techniczno-ekonomiczne na budowę obwodnicy Grajewa w ciągu drogi krajowej nr 61 na minimalnych parametrach trasy ekspresowej i obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 65 na parametrach trasy głównej ruchu przyspieszonego, zostało opracowane dla wariantów wskazanych ustaleniami ZOPI, które odbyło się w dniu 1 sierpnia 2006 r. W ramach opracowania wykonano ekspertyzy środowiskowe oraz raport o oddziaływaniu na środowisko stanowiące odrębne załączniki do opracowania.

- Opracowanie wykazało, że każdy z analizowanych wariantów budowy obwodnicy w ciągu drogi nr 61 i nr 65 jest możliwy do realizacji, jednak poszczególne z nich mają różne uwarunkowania i oceny techniczne, ekonomiczne i środowiskowe. Przeprowadzona analiza wielokryterialna wariantów umożliwiła porównanie i ocenę wariantów we wszystkich aspektach.

- Opracowane w studium rozwiązania techniczne dla analizowanych wariantów obejmowały; ustalenie trasy obwodnicy w planie sytuacyjnym, ustalenie przejazdów drogowych w ciągach dróg poprzecznych do obwodnicy, ustalenie dróg zbiorczych równoległych do obwodnicy, węzłów drogowych, przekrojów podłużnych, przekrojów normalnych, obiektów inżynierskich. W oparciu o te rozwiązania oraz określono kryteria i wagi do oceny technicznej, społecznej i przestrzennej, zajętości gruntów leśnych i ornych, kolizji z siedliskami przyrodniczymi i ekonomicznej.

- Analizę ekonomiczną wykonano na podstawie „Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych” opracowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej z uwzględnieniem aktualizacji na 2006 rok, pomiarów ruchu na trasie, prognoz ruchu wykonanych w ramach opracowania, oraz danych wejściowych, dotyczących kosztów jednostkowych robót wg cen 2006 r. i przewidzianych terminów rozpoczęcia i zakończenia inwestycji a także podziału nakładów na poszczególne lata cyklu inwestycyjnego.

- Podstawowe parametry techniczne przyjęte zostały zgodnie z zamówieniem w oparciu o  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r poz. 430) a rozwiązania oparto o prognozowane natężenia ruchu.

- Prognozy ruchu drogowego wykonano na podstawie modelu ruchu krajowego przekazanego przez Biuro Studiów GDDKiA w Warszawie. Założenia rozwoju krajowej sieci drogowej na okresy prognostyczne wynikają z tego modelu. W obszarze niniejszych analiz jest to realizacja trasy ekspresowej S-8, która w istotny sposób wpływa na wielkości ruchu prognozowane dla obwodnicy drogi nr 61 a tym samym i dla obwodnicy w ciągu drogi nr 65. Jeżeli trasa S-8 nie zostanie zrealizowana w zakładanym horyzoncie czasowym – rok 2013, to prognozowane obciążenia obwodnic mogą wzrosnąć nawet dwukrotnie.

- Wykonane w opracowaniu prognozy ruchu na obwodnicy nie uzasadniają budowy obwodnicy w ciągu drogi nr 61 w przekroju docelowym tj. 2x2 pasy ruchu do roku  2034. Do analiz i kosztów przyjęto realizację obwodnicy o przekroju jednojezdniowym - 1x2 pasy ruchu, natomiast w rozwiązaniach zaprojektowano przekrój dwujezdniowy, który umożliwia w przyszłości dobudowanie drugiej jezdni. Mosty na rzece Ełk są budowane od razu dla przekroju dwujezdniowego.

- Przeprowadzono analizę wielokryterialną wariantów uwzględniając następujące oceny:

- techniczną – długość dróg do wybudowania, długość obiektów inżynierskich, długość odcinków do wymiany gruntów, liczbę kolizji z infrastruktura techniczną,

- społeczną i przestrzenną  - liczba budynków mieszkalnych do wyburzenia, liczba kolizji z wydanymi decyzjami i pozwoleniami na budowę, liczba działek do wykupu, powierzchnia gruntów do wywłaszczenia,

- zajętości terenów leśnych i rolnych,

- kolizji z siedliskami przyrodniczymi,

- ekonomiczną  - pod kątem efektywności ekonomicznej inwestycji, wartości bieżącej netto, wewnętrznej stopy zwrotu oraz nakładów na budowę i roboty utrzymaniowe.

# WNIOSKI KOŃCOWE

Dla obwodnicy w ciągu drogi nr 61

- Przeprowadzone analizy są merytoryczna podstawą do sformułowania wniosków w sprawie wyboru optymalnego przebiegu obwodnicy miasta Grajewa w ciągu drogi nr 61.

- Wariant południowy jest korzystniejszy od północnego ze względów:

technicznych o ok. 2%,

kolizji z siedliskami przyrodniczymi o ok. 14%,

ekonomicznych o ok. 33%.

a mniej korzystny od północnego ze względów:

społecznych i przestrzennych o ok. 4%

zajętości gruntów rolnych i leśnych o ok. 20%.

- Budowa obwodnicy spowoduje w roku 2034 spadek obciążenia na istniejącej trasie:

- w wariancie północnym o ok. 35%

- w wariancie południowym o ok. 40%.

- Łącznie wariant południowy jest korzystniejszy od wariantu północnego o ok. 17% i proponuje się przedstawić go do decyzji środowiskowej jako preferowany.

- Analiza ekonomiczna dokonana na bazie nowych modeli ruchu (bardzo wysokie EIRR) może posłużyć do wyboru wariantu przebiegu trasy, natomiast wybór różnych sekwencji inwestycyjnych z obwodnicą w ciągu drogi nr 61 powinien być dokonany w fazie koncepcji programowej.

Dla obwodnicy w ciągu drogi 65

- Przeprowadzone analizy są merytoryczna podstawą do sformułowania wniosków w sprawie wyboru optymalnego przebiegu obwodnicy miasta Grajewa w ciągu drogi GP65.

- Wariant zachodni jest korzystniejszy od wariantu wschodniego ze względów:

technicznych o ok. 20%,

społecznych i przestrzennych o ok. 38%,

ekonomicznych o ok. 35%

a mniej korzystny ze względów;

zajętości gruntów rolnych i leśnych o 36%,

kolizji z siedliskami przyrodniczymi o ok. 24%

możliwości etapowania – wariant wschodni można w etapie zrealizować na odcinku: istniejąca droga nr 65 (pik. 88+200) – miejscowość Koszarówka (pik. 96+000), bez obwodnicy miejscowości Prostki oraz obwodnicy m. Ruda.

- Łącznie wariant zachodni jest korzystniejszy od wariantu wschodniego o ok. 12% a więc przedstawia się go jako preferowany do decyzji środowiskowej.

- Analiza ekonomiczna dokonana na bazie nowych modeli ruchu (bardzo wysokie EIRR) może posłużyć do wyboru wariantu przebiegu trasy, natomiast wybór różnych sekwencji inwestycyjnych z obwodnicą w ciągu drogi nr 65 powinien być dokonany w fazie koncepcji programowej.

- Budowa obwodnicy spowoduje w roku 2034 spadek obciążenia na istniejącej trasie:

w wariancie wschodnim o ok. 30%

w wariancie zachodnim o ok. 45%.

# KONSULTACJE SPOŁECZNE

Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku zamieszczone zostały w 2006 roku materiały obejmujące I etapu studium obwodnicy Grajewa wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacjom społecznym poddano również etap II studium tj. rozwiązania obwodnicy w skali 1:5000, które odbyły się w dniu 3 sierpnia 2007 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grajewie.

Zgłoszono następujące uwagi i wnioski:

- Burmistrz miasta Grajewo Podtrzymał stanowisko miasta z sierpnia ubiegłego roku odnośnie preferencji  dla wariantu południowego obwodnicy drogi Nr 61 i zachodniego obwodnicy drogi Nr 65. Wariant zachodni dla drogi Nr 65 i południowy dla drogi Nr 61 zyskały akceptację Radnych Miasta Grajewo,

- Wójt Gminy Grajewo podkreślił że wariant wschodni drogi 65 jest nie korzystny. W preferowanym wariancie zachodnim obwodnicę proponuje odsunąć dalej na wschód (zapewniając większą rezerwę na rozwój Rudy). Stanowisko gminy odnośnie wariantu dla obwodnicy drogi nr 61zdecydowanie za wariantem południowym,

- Wójt Gminy Prostki przedstawił jednoznaczne stanowisko gminy za wariantem zachodnim obwodnicy drogi nr 65,

- Starostwo Grajewskie jednoznacznie opowiedziało się za wariantem południowym obwodnicy drogi nr 61 i zachodnim obwodnicy drogi nr 65,

- przedstawiciel firm zajęli stanowisko zgodne z powyższą opinią starostwa tj za wariantem południowym obwodnicy drogi nr 61 i zachodnim obwodnicy drogi nr 65,

Protokół z ww konsultacji społecznych etapu II studium dołączono do opracowania.

W ramach konsultacji społecznych udzielano wyjaśnień osobiście lub pisemnie zarówno osobom jak i występującemu w ich imieniu wójtowi gminy Grajewo (dot. przesunięcia osi południowego wariantu obwodnicy drogi nr 61 w rejonie Elżbiecina), który to postulat uwzględniono.

# UZGODNIENIA I OPINIE

Załączono następujące dokumenty:

Protokół nr 4/2006 z posiedzenia ZOPI w dniu 1 sierpnia 2006 r.

GDDKiA – rekomendacje wariantów do dalszych analiz

(nadesłane opinie od urzędów i instytucji zamieszczono wg dat otrzymania):

GDDKiA Oddział w Olsztynie (13.03.2006)

GDDKiA Oddział w Białymstoku (13.03.2006)

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Łomży (3.04.2006)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku (7.04.2006)

Podlaski Urząd Wojewódzki, Placówka Zamiejscowa w Łomży, Wydział Środowiska i Rolnictwa (12.04.2006)

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku, Oddział w Łomży (21.04.2006)

Wójt Gminy Grajewo (22.05.2006)

GDDKiA, Oddział w Białymstoku (26.05.2006)

Burmistrz Miasta Grajewo (11.07.2006)

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku (16.09.2006)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie (15.09.2006)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Oddział Regionalny w Warszawie (4.10.2006)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku

notatka ze spotkania w dniu 27 stycznia 2006 w GDDKiA Oddział w Białymstoku

notatka ze spotkania w dniu 11 lutego 2006 r. z przedstawicielami miast Grajweo i Rajgród

notatka spisana w dniu 11 lipca 2006 r. ze spotkania w sprawie studiów techniczno-ekonomicznych na budowę obwodnic Grajewa

notatka ze spotkania w dniu 11 lipca 2006 r. z wójtem gminy Grajewo

GDDKiA Oddział w Białymstoku pismo z dnia 27.12.2006 r. (8.01.2007)

GDDKiA Oddział w Białymstoku pismo z dnia 2.02.2007 r. (8.02.2007)

GDDKiA Oddział w Białymstoku pismo z dnia 14.02.2007 r. (22.02.2007)

GDDKiA Oddział w Białymstoku pismo z dnia 12.03.2007 r. (15.03.2007)

GDDKiA Oddział w Białymstoku pismo z dnia 05.2007 r. (29.05.2007)

GDDKiA Oddział w Białymstoku pismo z dnia 28.08.2007 r. (4.09.2007)

Protokół ze spotkania w GDDKiA Oddział w Białymstoku, w dniu 17.05.2007 r.

Notatka ze spotkania w Urzędzie Gminy Grajewo w dniu 11.10.2007 r.

Notatka ze spotkania w GDDKiA Oddział w Białymstoku w dniu 12.10.2007 r.

Konsultacje społeczne

Pimo Pana Jerzego Talagi z dnia 7.03.2007 r. i pismo Pani Aliny Pranszke z dnia 9.03.2007 r.

Protokół z konsultacji społecznych w Urzędzie Gminy Grajewo w dniu 3.08.2007 r.

Pismo Urzędu Gminy Grajewo z dnia 10.09.2007 r.

Pisma i opinie – rok 2008

GDDKiA Oddział w Białymstoku pismo z dnia 25.01.2008 r. (31.01.2008)

GDDKiA pismo z dnia 26.02.2008 r. (3.03.2008)

GDDKiA pismo z dnia 5.03.2008 r. (10.03.2008)

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku z dnia 6.03.2008 r. (14.03.2008)

Pismo GDDKiA z dnia 23.06.2008 r. (27.06.2008)

Pismo GDDKiA z dnia 10.07.2008 r. (18.07.2008)

Notatka ze spotkania w GDDKiA Oddział w Białymstoku w dniu 25.09.2008 r.

# Footnotes

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

## Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy – Monografia przyrodnicza – Aktualny stan, walory, zagrożenia i potrzeby czynnej ochrony środowiska, praca zbiorowa –Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004